# 浅谈燃气设计中存在的问题与相关措施

山东一通工程技术服务有限公司山东省济南市250000

摘要：城市燃气管道建设是一项非常复杂而又关乎到人们生命安全的施工作业，必须按规范设计，坚持科学、严谨、认真的工作态度，严格执行施工标准与要求，做好与相关部门的协调工作，有效识别不安全因素，减少对居民及环境的影响，只有这样，才能为整个城市燃气管道网络的安全使用提供保障。本文对燃气设计中存在的问题与相关措施进行分析。

关键词：燃气设计；问题；措施

人们对于各类物质的追求在不断增加，为了有效应对人们高品质的生活，天然气的出现极大的满足了人们生产生活。天然气不仅可以满足用户生产生活需要，而且还具有燃烧充分、污染少的特点，可以有效的减少空气污染，这对于可持续经济发展是非常有利的。近年来，随着我国高层建筑的不断增加，如何在这些高层建筑中安装天然气就值得好好研究，如果设计方法不合理或施工时的方法不对，就会给天然气设施带来一系列问题，严重者甚至可以引发安全隐患。本文通过一定方法对当前天然气安装设计过程中存在的问题进行了分析，结合我国当前技术发展条件，提出一定的解决对策。

1燃气设计中存在的问题

1.1燃气设计中管材材质较为单一

燃气公司燃气安装中应用最为广泛的就是镀锌管材，在整体上来说管材较为单一，虽然管材具有一定的抗腐蚀性、抗压力特征以及抗冲击等优势特征，但是其接头繁多，缺乏美观性。在现阶段的燃气设计中明确地规定了管材的材质可以为铜管、不锈钢波纹管道等相关材质，其具有一定的选择性，对此可以基于实际的状况有针对性地进行管材的宣传。同时，因为埋地钢管环境具有一定的特殊性，必须要具有良好的抗腐蚀性，但是多数燃气公司在设计中选择的埋地材质为聚乙烯管材，这种材质管材在长期的高温环境中应用中会逐渐降低管材整体的抗腐蚀性特征。

1.2埋地钢管容易腐蚀

我们都知道，由于天然气在入户时需要一定的管道进行运输，如果在空中的话，不仅影响美观，还会由于天气的炎热等因素影响其使用寿命，所以天然气在进户时，基本上都是将楼前天然气管道可以采用埋地敷设方式，入户引入管采用架空敷设方式，特别是近年来，随着我国科学技术水平发展的不断加速，新型材料、新技术的出现使得施工技术人员在选择天然气管道上有了更多的自主权与选择权，现在许多燃气公司在天然气管材的选择上大多采用高密度聚乙烯管材（PE管材），这种管材具有很好的特性，可以有效防止腐蚀等现象的发生，但是随之而来也出现了一些问题，就是这些管材在东北地区可能会表现出许多的不适宜，由于温差过大可能会导致一些问题的发展，因为这种聚乙烯管材的适宜温度为零下二十度至四十度，如果超过了这些温度，就会造成一定的影响。

1.3工艺流程选择存在的问题

燃气工艺流程设计相当重要的就是其工艺方案。合理科学的燃气工艺流程不仅仅可以提高设计的质量，展示卓越的设计水平，还可以创造出良好的经济效益。但是一旦选择错误，结果必然不尽如人意。例如，长庆油田的西一联合站轻烃回收的设计装置是在福山油田轻烃回收装置投产之后设计的，应采用较先进的冷油吸收工艺，可是在设计时选择了压缩浅冷流程，导致C3的收率只在60%～70%左右。然而如果选用冷油吸收流程的话，C3收率就可高达90%以上，不仅可以使液化气产量大大提高，而且进入空气的量也会大幅度减少，这样既可以提高经济效益，又可以减少环境污染。所以，在选择工艺流程的时候要慎重，要对多种方案进行比选，最后再决定出最佳方案。

1.4暗厨房通风不良安全问题

暗厨房又称内厨房，指无直通室外的门或窗的厨房。这类厨房的产生既有历史的原因，又有客观现实的需要。早期由于当时居民生活水平低，住房面积小;建设单位缺乏设计经验，同时考虑到降低成本，因此，出现了一些暗厨房的住宅。另外，在八九十年代为了解决更多人的住房问题，建设了大批的公共福利住房，也形成了暗厨房。在新建的建筑物中也存在暗厨房，如部分公共建筑因外观幕墙的限制而不能大量开窗，民用建筑中改造房(大户型改为小户型)的部分户型不具备开窗条件，公寓式住房、酒店式商务房的结构条件限制等。

2加强燃气设计的相关措施

2.1基于燃气管井的实际设计原则开展工作

在进行燃气设计的时候，要提升对相关标准的重视，必须要基于燃气管井的相关原则对其进行科学的设计。在实际中必须要综合实际的状况进行燃气管井材料的选择，进而保障其可以满足实际的需求，同时要避免应用可燃材料，要提升其整体的安全性。基于燃气管井立管在住户室外设置的问题，在实际中可以把燃气管井在室内的专用管道中设置，进而解决此种问题；同时，在设计过程中要保障燃气管井安装面积在大于等于0.1m3的金属百叶窗，进而保障正常通风，进而有效的解决燃气泄露无法及时排出的问题。

2.2保证设计过程的正常发展

保证设计过程的正常发展是保障天然气管道顺利发展的关键，天然气设计公司要与燃气公司以及各个建筑施工单位进行有效沟通与联系，使施工的人员在设计楼房时可以给燃气管道预留出更加合理有效的预埋件及安装的位置。厨房的空间一般是比较陕小的，在这陕小的空间里既要安装各类水管、暖气管等各类使用设施，又要安装天然气管线，对各个管线进行有效协调与配合就显得非常有必要。当前许多的楼层设计过程中都没有充分的考虑天然气管线的设施，没有进行预先的规划与设计，这会导致在安装天然气的过程中出现一些问题，使天然气的使用范围进一步缩小，严重影响天然气的长时期使用。所以天然气公司要能够与各个施工单位进行必要的协调，一旦发现任何问题，要能够及时与之进行协调与处理，有效的解决问题，防止出现各类问题，为以后燃气管道入户及安装做好坚实的基础。

2.3着眼未来，科学合理运用新技术

首先，在设计时要安装安全切断阀。因为即便在用户室内安装的IC卡表，省去了收费员每家每户抄表的麻烦，但是仍然会存在很多的安全隐患，比如用户私装滥改等。但如果可以在设计时安装更多的安全切断阀，一旦遇到了胶管脱落或灶具漏气等情况，就可以自行切断，避免严重事件的发生。资料显示，日本采用此种技术时30年的事故发生率降低了很多。另外，应把每一个用户的燃气表聚集装在专用的表箱内（其表箱应安放在通风良好的位置，并便于维修），相应的保护措施也要制定完善，而且安全员必须要定期检验煤气设施是否有漏气的现象。

2.4加强设计人员的专业素质培养

燃气工程设计人员的素质高低，设计水平的好坏，直接决定着燃气工程整个设计质量的好坏。设计人员的专业素质，直接影响着燃气工程施工人员的施工质量，直接影响着燃气工程的质量，可以说设计人员的专业素质与燃气工程的质量控制有着直接的联系。针对以上情况，想要要提高燃气工程的质量控制首先则要确保设计人员的专业素质，所以在此一定要加强设计人员专业素质的培养。同时也要保证设计员能够与时俱进，能够对新的信息、新的设计工具、新的设计方法做到及时的掌握。

结束语：

综上所述，要不断提高天然气施工设计人员的综合素质与设计水平，不断提高专业技术能力，增强自身的服务意识，为天然气用户提供更为广阔的发展空间与范围，要有效了解新的发展知识和新技术的动态，建立起以人为本的设计观念，要从客户的角度出发，考虑问题时要全面合理，从多方面入手提升燃气室内设计水平，进而最大程度地提升其整体的安全性，进而为社会的稳定发展奠定夯实的基础。

参考文献：

[1]燃气设计中存在的问题与应对措施研究[J].段夏欢.建材与装饰.2017(33)

[2]浅谈燃气设计中存在的问题与应对措施[J].熊文婷.城市建设理论研究(电子版).2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ceb26c05b8ebdae0bd4814a.html