# 提高电力计量准确性的措施分析尹文斌

（黄河鑫业有限公司青海西宁811601）

摘要：在企业的日常经营生产过程中，需要按时上缴一定的电费。而电费的计量标准，往往需要有较高的准确性。同时电费计量的准确性也是电力企业开展有效的预收电费工作所必然需要的依据，而且能够最为实际地避免电力企业和用户发生经济纠纷。本文主要探讨了如何提高电力计量的准确性，并针对电力计量误差产生的原因进行了多方面的分析。

关键词：电力计量；准确性；措施

作为国民经济的基础产业之一，电力企业准确的电能计量是企业生产经营以及维护电力网络良好运行的核心内容，为了能够在维护消费者权利的同时保护电力企业的生产经营利润，企业就一定要严格保证电能计量的准确性。公平、公开、公正、准确、可靠的电能计量方式对企业和用电单位都具有重要的意义，也是电能能源管理和电力营销技术支持工作的重要环节之一，具有广泛的社会性特点。

1企业电力计量中存在的主要问题

1.1电能计量表投运后首次现场检验不严谨

当电能计量表开始工作后，首次现场检定至关重要。而很多时候，电力部门企业并没有按照标准规范对电能表的周期进行科学检定，这就不能及时发现电能计量表的质量问题和运行状态，也不能正确审查电量表的二次负荷变化情况。此外，正是因为首次现场检定不严谨，不能正确审核电能表中对接线以及容量变化。这些都会造成本身就存在一定问题的电能计量表继续使用，从而严重影响到了电量测量的准确性。

1.2电流、电压交流互感器选用不当引起的误差

电流、电压交流互感器的设定数据在实际应用到工作中的时候会产生一定的误差，产生误差的主要因素是电流、电压交流互感器在实际工作中产生的一次电压、一次电流、二次负荷及其功率因数等状况。在选择电流互感器时，因为二次电流已经固定为标准电流1A或5A，而电流互感器的额定电流比率为一次额定电流：二次额定电流，所以，只要能够选择好一次额定电流，就能够选择出好的电流互感器。同时，为了保证所选择的电流互感器具有较好的感受电流的特性，应该根据电流互感器能否长期在发热条件允许的条件下维持最大工作电流来选择，否则将会造成误差加大甚至设备损毁等严重问题；除此之外，当接入电流互感器的二次总负载超过国家给定的标准限额时，电能计量的准确度会大幅下降；而过低的二次负荷同样也会造成电能计量准确度降低的后果。

1.3缺乏完善的计量装置配备

我国的电力系统发展到现如今，已然趋于完善，但是并没有达到全面性的覆盖，我国依旧有相当多的地区，其本身的电力计量并不能合理有效地做出估算。之所以会出现这样的状况，主要有两方面的原因。首先是因为这些地方并没有完善的计量装置配备，即使它们本身属于供电的区域之一，但是因为缺乏良好先进的计量装置，就很难进行最为直接有效的电力计量，而只能依照以往的电力计量经验进行计量。在时代的发展过程当中，我国的电力系统已然得到了全方面的发展，人们在日常生活中所消耗的电量也在不断地增大当中，而如果这个时候依旧保持以往的电力计量习惯，没有现代化的计量装置，将直接给企业造成较为严重的损失。其次，有很多企业本身的用电不是很规律，经常容易出现一些落差较大的用电状况。如果对于这些问题，不能加以合理的分析，很容易使得企业付出增大。此外，相关的电力计量制度也一直没有得到健全，由于这些漏洞的存在，使得用户电量计量缺乏较高的准确性，给人们的正常生活和企业的正常收益带来了相当多的问题。

2提高电力计量准确性的主要策略

2.1规范电能计量表抄表过程

为了对电能计量表抄表过程进行规范化，关键在于制定一定的抄表工作标准，并加强对工作人员的管理。这就要求电力部门的管理者要将抄表人员的工作过程进行规范化，并明确每个人的责任。同时，也要实现分区管理，可以提高电能计量表抄表的管理效率。此外，企业也可以引进先进的技术，实现对电能计量表的远程监控，可以帮助对计量表的实时和动态观察，能够及时发现其问题。而且，远程抄表技术的应用也可以极大方便对电能计量表的信息采集，可以有效提高抄表的效率和准确性。

2.2采用电子表代替传统的感应式电能表

感应式机械电能表的计量准确性会受到谐波的影响，过高的谐波会降低电表的计量准确性。而在电子式电能表上，谐波虽然有一定的影响，但却没有感应式机械电表的影响范围大。由于电子式电能表频率较为宽广，无论是多个谐波功率相叠加还是单一的谐波功率，还是谐波功率流向产生的变动，电子式电能表都能够比较彻底的消除计量准确度所受到的谐波的影响。因此，建议企业使用电子式电能计量表来取代老式的感应式电能表从而改善电能计量的误差，提高电能计量的准确度。

2.3安装合适的电流互感器

为了减小瞬间冲击电荷的影响，在电力系统中，应该合理安装电流互感器，这样需要做到以下几个方面。一是要根据额定电流的实际情况，选择合适的电流互感器，保证电流互感器能够有效运行，并能避免互感器出线发热损坏情况，增加电流互感器的使用寿命;二是在电流互感器的安装过程中，要对二次接线的方式进行规范化，一定要防止突然断电和数据混乱的出现。同时，在安装过程中，也要保证接线顺序正确，避免影响到电流互感器的正常工作。

2.4加强计量装置的实际运用

在对电力计量装置进行合理运用的过程中，首先需要保证接线的准确性。而且在新时代的电力计量工作发展中，需要根据不同的电力系统状况选择针对性的接线方法，以尽可能地减少计量上出现一定的误差。如果是在二次回路的接线上，则需要注意的是电能表的电流互感器需要与其他的电能设备区别开来，使用独立的电流互感器。而且电能表的电线横截面相对要大，以切实满足实际的通电需求，以免因为电流互感器上的电压超出了标准，进而出现了严重的误差。此外，在接线的方式上，应当注意三相计量互感器的接线方式，需要在二次回路上选择合理的分相接线，以确保整体的电力计量效率处于相当高的水平，还可以使得供电系统满足人们的实际用电需求，又不会产生太多的浪费。

3结束语

目前，我国的供电企业在电力计量准确性方面虽然还存在一些问题，但是在当代时代背景下发展下也面临着非常好的发展机遇，作为国民经济的基础产业之一，电力企业和企业准确的电能计量是企业生产经营以及维护电力网络良好运行的核心内容，为了能够在维护企业权利的同时保护电力企业的生产经营利润，供电企业就一定要严格保证电能计量的准确性。因此，我们必须要坚持创新发展理念，建立符合企业未来发展需求的计量模式，从而实现企业与供电企业之间的共同发展，实现合作式双赢。

参考文献：

[1]梁威.基于数字滤波和EMD方法的电力计量系统故障信息提取应用研究[D].河南大学,2015.

[2]林伟斌,陈垒,肖勇,钱斌,肖勇,黄松岭,赵伟.电能表现场校验技术研发应用现状及其发展趋势(上)[J].电测与仪表,2016,5312:1-6+41.

[3]黄思茜.对当前电力系统电能计量装置计量误差及其影响因素探讨[J].通讯世界,2016,22:199-200.

[4]郑宏.精细管理计费电能计量装置降低线路损耗的技术问题[J].今日科苑,2013,17:126-127.

[5]陈惠玉.浅谈如何做好客户临时申验电能表的实验室检验工作[J].科技创新与应用,2013,33:176.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e0af2bf43eb12f6d8e89c02.html