# 新型煤气管道排水器的应用实践

### 论文摘要

介绍了一种新型煤气管道排水器在宁波钢铁有限公司的应用实践情况。传统的煤气管道排水器发展到现在,也经历多次革新,如卧式排水器很大程度上减少了设备重量,防泄漏装置的出现增加了传统排水器的安全可靠性等。新型煤气管道排水器通过创新改变了传统排水器的工作原理,其在安全可靠性和适用广泛性上得到了很大的提升。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 新型煤气管道排水器

- 1.1 新型排水器的发展历程

- 1.2 新型排水器的工作原理

- 1.3 新型排水器的特点

- 1.3.1 免补水

- 1.3.2 设备本质安全

- 2 新型排水器在宁钢的应用实践

- 2.1 优点

- 2.1.1 使用维护方便

- 2.1.2 压力适用范围宽

- 2.1.3 设备实现本质安全

- 2.1.4 环保

- 2.2 缺点

- 2.2.1 价格较高

- 2.2.2 检修较复杂

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕向东,胡海青,张善明,沈诚,张天寿,周浩叶

关键词: 煤气,管道,排水器,新型

来源: 浙江冶金 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 宁波钢铁有限公司

分类号: TF083

页码: 39-41

总页数: 3

文件大小: 213K

下载量: 22

### 相关论文文献

- [1].防泄漏排水器在莱钢煤气管网中的应用[J]. 冶金动力 2010(S1)

- [2].《煤气排水器安全技术规程》探讨[J]. 冶金动力 2019(11)

- [3].煤气排水器蒸汽伴热改电伴热的实践[J]. 中国重型装备 2017(01)

- [4].浅谈防泄漏排水器在煤气管网中的应用[J]. 耐火与石灰 2013(02)

- [5].防泄漏煤气排水器性能分析[J]. 莱钢科技 2014(06)

- [6].一种利用饱和蒸汽凝结水改进煤气排水器保温方法[J]. 冶金动力 2017(04)

- [7].煤气排水器危险因素分析及对策[J]. 煤气与热力 2012(06)

- [8].煤气排水器电保温的设计应用[J]. 科技情报开发与经济 2008(27)

- [9].智能型免补水干式防泄漏煤气管道排水器研究与应用[J]. 涟钢科技与管理 2019(03)

- [10].防泄漏智能煤气排水器的研制与开发[J]. 冶金设备 2017(S2)

- [11].智能型免补水干式防泄漏煤气管道自动排水器研究与应用[J]. 冶金动力 2019(10)

- [12].韶钢煤气排水器的使用和维护[J]. 科技传播 2012(03)

- [13].煤气排水器的安全使用[J]. 黑龙江冶金 2014(02)

- [14].复式排水器安全技术分析及常见故障处理[J]. 中国设备工程 2013(11)

- [15].无耗气自动排水器的研究与应用[J]. 煤矿现代化 2013(S1)

- [16].储灰室在煤气排水器中的应用[J]. 冶金动力 2013(03)

- [17].排水器阀门的升级改造[J]. 莱钢科技 2017(04)

- [18].基于TRIZ理论的煤气冷凝水排水器的改进设计[J]. 科技创业月刊 2015(16)

- [19].自闭式煤气排水器工作管关键结构参数设计方法[J]. 机械工程与自动化 2013(02)

- [20].煤气排水器防泄漏技术对比分析[J]. 山东冶金 2013(04)

- [21].二级式水封排水器下降管外装设计[J]. 天津冶金 2016(03)

- [22].煤气排水器工作管智能关闭控制模型的开发[J]. 机械工程与自动化 2013(02)

- [23].双室煤气排水器的故障及处理方法[J]. 冶金动力 2010(S1)

- [24].承钢公司套筒式自动防泄漏煤气排水器的研制与实验[J]. 价值工程 2019(13)

- [25].煤气管道排水器防煤气漏装置[J]. 宝钢技术 2010(05)

- [26].防泄漏式排水器在煤气管网中的应用[J]. 莱钢科技 2010(02)

- [27].隔断排水器[J]. 设计 2017(06)

- [28].管道排水器电保温装置接地故障的保护方法[J]. 价值工程 2016(22)

- [29].电伴热水槽电热带着火问题分析及解决方法[J]. 包钢科技 2014(03)

- [30].煤气泄漏的处置措施[J]. 林业劳动安全 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e2f04b55fefa05a55fe74d7.html