# 复合焊接论文_崔旭,赵普,熊需海,张忠宝,李书

导读:本文包含了复合焊接论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:亚胺,电阻,不锈钢,复合板,聚醚,气孔,轧辊。

### 复合焊接论文文献综述

崔旭,赵普,熊需海,张忠宝,李书[1]（2019）在《短切纤维对复合材料焊接强度的增强作用》一文中研究指出研究短切纤维作为增强剂对复合材料焊接界面的强化效果。以不锈钢网作为加热体,利用脉冲电阻焊接技术连接玻璃纤维增强聚醚酰亚胺(GF/PEI)层合板。对芳纶纤维(AF)、玻璃纤维(GF)、碳纤维(CF)作为增强剂的焊件分别进行单搭接剪切实验,以评估焊接头的强度。结果表明,纤维通过与不锈钢网加热体共同承担焊接头的力学性能来实现焊接界面强化。断口分析显示,在纤维的增强作用下,焊接初期主要失效模式均为纤维和基体剥离;焊件强度达到最佳时,失效模式转变为不锈钢网加热体和纤维同时撕裂。(本文来源于《材料工程》期刊2019年12期）

张保林,宋丽平,燕样样,李红莉,孙志远[2]（2019）在《304/Q345R不锈钢复合板焊接工艺与焊接缺陷分析》一文中研究指出304/Q345R不锈钢复合板具有较好的力学性能与耐腐蚀性能,在生产中最为常用,由于这两种材料的化学成分差别很大,若焊接工艺选择不当,焊接时极易产生裂纹,会对实际应用产生较大影响。本文就304/Q345R不锈钢复合板的焊接工艺与焊接缺陷进行了分析,提出了有关建议和措施,仅供参考。(本文来源于《南方农机》期刊2019年23期）

王宇新,李晓杰,王小红,闫鸿浩,范述宁[3]（2019）在《复合轧辊的爆炸焊接技术研制》一文中研究指出为了提高传统轧辊的质量和使用寿命,该文应用爆炸焊接技术研制开发出双金属复合轧辊,在轧辊基体上爆炸复合强度和耐磨性都较高的金属圆管,生产出一种新型爆炸焊接复合轧辊。经轧制生产线实际检验,发现与传统轧辊相比,该爆炸焊接复合轧辊的工作性能更具优势。(本文来源于《南京理工大学学报》期刊2019年05期）

温黎明,韩飞,符永帅,郭东辉,蒋应田[4]（2019）在《铝钢复合箱形搅拌摩擦焊焊接结构柱的研究》一文中研究指出基于第叁届全国大学生焊接创新大赛固定题目焊接结构设计要求,设计一个铝钢复合材料的抗压箱形柱结构,经过有关软件对设计结构进行模拟计算和焊接工艺方法分析,确定了采用搅拌摩擦焊的技术方案。在对实验室近40年的老旧台钻床改造手动搅拌摩擦焊机的基础上进行铝钢丁字接头的搅拌摩擦焊试验。通过实际对铝钢复合结构承受压力测试以及铝钢搅拌摩擦焊焊接接头的界面抗剪强度测试表明,该焊接技术方案满足焊接创新大赛比赛要求,取得很好的比赛成绩。(本文来源于《焊接技术》期刊2019年11期）

董晓晶,李桓,杨立军,梁裕[5]（2019）在《铝合金多股复合焊丝脉冲MIG焊接接头组织与性能分析》一文中研究指出选用铝合金多股复合焊丝对5A06板材进行脉冲MIG对接焊接,并与传统单丝TIG焊接接头的组织与性能进行对比.结果表明,采用铝合金多股复合焊丝脉冲MIG焊时,焊接接头的抗拉强度最大可达340 MPa(为母材强度的86.7%). MIG焊接接头性能与TIG焊相比差异较小,但MIG焊可以提高焊接效率约4倍.焊接接头热影响区的软化主要受较高的热输入导致的晶粒尺寸增加、再结晶比例较大以及析出相的粗化和减少影响,而采用铝合金多股复合焊丝脉冲MIG焊能够降低焊接过程的热输入,细化晶粒,减弱MIG焊接接头中Mg元素的烧损和析出物的减少,达到控制焊接接头软化的目的.(本文来源于《焊接学报》期刊2019年11期）

韩志勇,陈栋,路鹏程[6]（2019）在《碳纤维增强聚苯硫醚复合材料感应焊接研究》一文中研究指出以碳纤维/聚苯硫醚(CF/PPS)层合板为研究对象,采用DOE方法优化设计感应焊接实验方案,研究焊接接头性能,并对其截面和断口形貌进行观察,揭示焊接工艺参数对焊接接头性能的影响机制。结果表明,通过DOE方法获得最佳焊接工艺参数(功率2.0kW、压力1.5MPa、时间3.0min),焊接接头最大单搭接剪切强度为13.87MPa,与实验验证结果(13.25MPa)相近;接头剪切强度随着焊接工艺参数值的增加,均呈现先增大后减小的变化趋势;在最佳焊接工艺参数下,焊接接头结合紧密,失效形式为不锈钢网的撕裂与纤维的断裂拔出,呈现出高剪切强度;而在过低或过高焊接工艺参数下,界面脱黏为主要失效形式,剪切强度较低。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年11期）

崔旭,赵普,熊需海,张忠宝,王道晟[7]（2019）在《表面处理对TC4钛合金-GF/PEI复合材料电阻焊接强度的影响》一文中研究指出目的提高钛合金-复合材料电阻焊接界面强度。方法以不锈钢网、预浸料和树脂薄膜的组合结构作为界面植入体,利用脉冲电阻焊接技术连接钛合金和玻璃纤维增强聚醚酰亚胺(GF/PEI)层合板。对表面光滑的钛合金分别进行砂纸机械打磨以及H_2O_2/NaOH碱性混合溶液刻蚀处理,并通过能谱分析仪、扫描电子显微镜和静态接触角测试仪,分别对钛合金表面成分、形貌和粗糙程度进行分析。对表面处理后的钛合金和GF/PEI层合板进行电阻焊接,并对焊件进行单搭接拉伸剪切试验,以评估焊接头的强度。利用超声波扫描显微镜检测层合板内部损伤验证接头失效模式。结果通过机械打磨后的钛合金,表面粗糙程度增加,接触角从56.8°上升到84.8°。钛合金与PEI树脂的界面结合性能上升,使最大焊接强度提升187.0%。碱性混合溶液刻蚀后的钛合金,表面形貌随刻蚀时间(t_e)的增长呈现出不同的结构,并在刻蚀后期出现亚微米级的网络结构,同时伴随着表面接触角从56.8°上升到136.3°。钛合金表面的亚微米级网络结构与PEI树脂形成机械互锁结构来共同承担焊接头的力学性能,使最大焊接强度提升198.4%。接头失效分析显示,焊接初期接头的主要失效模式为钛合金板从界面处直接剥离;焊件强度达到最佳时,失效模式转变为植入体断裂。结论对钛合金进行机械打磨和刻蚀处理可以有效改善表面粗糙程度,从而提高钛合金-GF/PEI层合板的焊接头强度。(本文来源于《表面技术》期刊2019年11期）

王凤会,刘立伟,王小勇,刘宏,齐建[8]（2019）在《Q345R+904L不锈钢复合板焊接接头力学及腐蚀性能的研究》一文中研究指出针对40mm厚度规格的Q345R+904L不锈钢复合板,采用不同的焊接材料分别进行基层、过渡层及盖面层的焊接,焊后根据相关标准进行焊接接头的宏观检查、金相分析、力学性能检测、成分分析及晶间腐蚀试验。结果表明,接头成形良好,其拉伸、弯曲及冲击性能都满足标准要求。采用E309LMo和E385不锈钢焊条分别进行了复合板过渡层的焊接,两种方案获得的接头焊缝区和热影响区的抗晶间腐蚀性能都合格。(本文来源于《电焊机》期刊2019年11期）

鲍碧霞,王昌盛[9]（2019）在《Q345R+NCu30复合钢板焊接技术要点》一文中研究指出通过对Q345R+NCu30复合钢板的焊接工艺试验及焊接工艺评定,确定了合理的焊接工艺,并成功运用于镍复合钢板容器的焊接制造中,取得了良好的效果,不仅保证了产品的各项力学性能及镍合金复层的耐蚀性能达到技术指标,还为同类产品的焊接积累了宝贵的经验。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年32期）

崔博,张宏,刘双宇,刘凤德[10]（2019）在《高氮钢复合焊接接头氮含量和气孔控制方法研究》一文中研究指出为解决高氮钢熔焊过程中出现的气孔和氮损失问题,采用激光-电弧复合焊接技术对高氮钢进行焊接试验。研究了保护气体成分、焊丝成分和超声振动对焊接接头气孔率和氮含量的影响。结果表明:当保护气体为Ar+N2时,随着保护气体中N2比例的增大,焊缝氮含量升高,气孔率呈先降低、后升高的趋势;当向Ar+N2中添加2%的O2后,氮含量和气孔率明显升高,且随着N2比例的增大,焊缝氮含量增多,但气孔率呈无规律变化;随着焊丝氮含量的增加,焊缝氮含量呈先升高、后降低趋势,气孔率呈先降低、后升高趋势;随着超声功率的增加,焊缝氮含量略有降低,气孔率呈先降低、后升高趋势;适当的保护气体和焊丝成分可提高焊缝氮含量的同时并能够抑制焊缝气孔形成,超声功率为180 W时抑制气孔效果最好。(本文来源于《兵工学报》期刊2019年11期）

### 复合焊接论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

304/Q345R不锈钢复合板具有较好的力学性能与耐腐蚀性能,在生产中最为常用,由于这两种材料的化学成分差别很大,若焊接工艺选择不当,焊接时极易产生裂纹,会对实际应用产生较大影响。本文就304/Q345R不锈钢复合板的焊接工艺与焊接缺陷进行了分析,提出了有关建议和措施,仅供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复合焊接论文参考文献

[1].崔旭,赵普,熊需海,张忠宝,李书.短切纤维对复合材料焊接强度的增强作用[J].材料工程.2019

[2].张保林,宋丽平,燕样样,李红莉,孙志远.304/Q345R不锈钢复合板焊接工艺与焊接缺陷分析[J].南方农机.2019

[3].王宇新,李晓杰,王小红,闫鸿浩,范述宁.复合轧辊的爆炸焊接技术研制[J].南京理工大学学报.2019

[4].温黎明,韩飞,符永帅,郭东辉,蒋应田.铝钢复合箱形搅拌摩擦焊焊接结构柱的研究[J].焊接技术.2019

[5].董晓晶,李桓,杨立军,梁裕.铝合金多股复合焊丝脉冲MIG焊接接头组织与性能分析[J].焊接学报.2019

[6].韩志勇,陈栋,路鹏程.碳纤维增强聚苯硫醚复合材料感应焊接研究[J].塑料工业.2019

[7].崔旭,赵普,熊需海,张忠宝,王道晟.表面处理对TC4钛合金-GF/PEI复合材料电阻焊接强度的影响[J].表面技术.2019

[8].王凤会,刘立伟,王小勇,刘宏,齐建.Q345R+904L不锈钢复合板焊接接头力学及腐蚀性能的研究[J].电焊机.2019

[9].鲍碧霞,王昌盛.Q345R+NCu30复合钢板焊接技术要点[J].科技创新与应用.2019

[10].崔博,张宏,刘双宇,刘凤德.高氮钢复合焊接接头氮含量和气孔控制方法研究[J].兵工学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e472b9e2cbbadbea0950af8.html