# 货架组件钻孔定位工装论文和设计-谢若兰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种货架组件钻孔定位工装，应用在仓储货架组件领域，其技术方案要点是：包括底座与设于底座上的两组夹板，所述底座上还固定连接有两组固定板，两组所述固定板与两组夹板之间均通过伸缩弹簧连接；具有的技术效果是：操作人员通过滑动夹板，调节两组夹板之间的间距，从而满足不同规格的角钢，将角钢放置在两组夹板之间，夹板在伸缩弹簧的挤压下，使得角钢被固定住，使得接下来钻孔能稳定进行。

### 主设计要求

1.一种货架组件钻孔定位工装，其特征在于：包括底座(1)与设于底座(1)上的两组夹板(2)，所述底座(1)上还固定连接有两组固定板(3)，两组所述固定板(3)与两组夹板(2)之间均通过伸缩弹簧(4)连接。

### 设计方案

1.一种货架组件钻孔定位工装，其特征在于：包括底座(1)与设于底座(1)上的两组夹板(2)，所述底座(1)上还固定连接有两组固定板(3)，两组所述固定板(3)与两组夹板(2)之间均通过伸缩弹簧(4)连接。

2.根据权利要求1所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述底座(1)朝向夹板(2)的一侧设有滑板(5)，所述底座(1)与滑板(5)之间设有滑动组件(6)；所述滑动组件(6)包括驱动气缸(61)、导轨(62)与导杆(63)，所述导轨(62)开设在底座(1)朝向滑板(5)的一侧，所述导杆(63)固定连接在滑板(5)相对底座(1)的一侧，所述导轨(62)与导杆(63)相配合，所述驱动气缸(61)设在底座(1)上，所述驱动气缸(61)的输出端与滑板(5)连接，所述夹板（2）与固定板（3）均设在滑板（5）上。

3.根据权利要求2所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述滑板(5)上开设有滑槽(7)，所述夹板(2)相对底座(1)的一侧固定连接有与滑槽(7)相配合的滑块(8)。

4.根据权利要求1所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：两组所述夹板(2)相对的一侧均开设有呈“L”形结构的固定槽(9)。

5.根据权利要求2所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述滑板(5)上固定连接有限位板(10)，所述限位板(10)的表面密布有防滑纹路(11)。

6.根据权利要求5所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述滑板(5)上设有加固绳(12)，所述加固绳(12)上固定连接有挂钩(13)，所述限位板(10)上固定连接有与挂钩(13)相配合的套环(14)。

7.根据权利要求5所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述限位板(10)上设有用于固定角钢的固定机构(15)；所述固定机构(15)包括螺纹杆(151)、调节环(152)与压板(153)，所述螺纹杆(151)设在限位板(10)上，所述调节环(152)与压板(153)螺纹连接在螺纹杆(151)上，所述压板(153)靠近限位板(10)的一侧，所述调节环(152)与压板(153)远离限位板(10)的一侧相抵触。

8.根据权利要求5所述的货架组件钻孔定位工装，其特征在于：所述限位板(10)上固定连接有若干组吹风机(16)，若干组所述吹风机(16)的吹风口朝向滑板(5)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及仓储货架组件领域，特别涉及一种货架组件钻孔定位工装。

背景技术

角钢俗称角铁，是两边互相垂直成角形的长条钢材。现代工艺中需要对角钢钻孔，常用角钢钻孔机进行钻孔，在钻孔的过程中需要对角钢进行固定。

中国专利公开号为CN203062338U的中国专利公开了一种用于角钢钻孔的夹具，包括一对各由一块角钢制成的胎架，两块胎架平行放置，其间距小于被加工角钢的长度；胎架的一边为水平边，另一边为垂直边，垂直边上设有若干卡口缝；卡口缝的宽度等于被加工角钢的厚度。该夹具仅通过胎架上的卡口缝卡住角钢，卡口缝仅仅固定住角钢的两端，在固定的过程中角钢可能发生晃动，不能很好的固定角钢。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种货架组件钻孔定位工装，其优点是：方便快捷的固定住角钢。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种货架组件钻孔定位工装，包括底座与设于底座上的两组夹板，所述底座上还固定连接有两组固定板，两组所述固定板与两组夹板之间均通过伸缩弹簧连接。

通过上述技术方案，操作人员通过滑动夹板，调节两组夹板之间的间距，从而满足不同规格的角钢，将角钢放置在两组夹板之间，夹板在伸缩弹簧的挤压下，则角钢被固定住，使得接下来钻孔能稳定进行。

本实用新型进一步设置为：所述底座朝向夹板的一侧设有滑板，所述底座与滑板之间设有滑动组件，所述滑动组件包括驱动气缸、导轨与导杆，所述导轨开设在底座朝向滑板的一侧，所述导杆固定连接在滑板相对底座的一侧，所述导轨与导杆相配合，所述驱动气缸设在底座上，所述驱动气缸的输出端与滑板连接，所述夹板与固定板均设在滑板上。

通过上述技术方案，需要滑动滑板时，驱动驱动气缸，此时，驱动气缸带动导杆在导轨内滑动，从而滑动滑板，通过调节滑板的位置，满足角钢上同一水平线上不同位置钻孔的需要，不需要操作人员多次调节角钢的位置，方便快捷的对角钢进行钻孔，提高工作效率。

本实用新型进一步设置为：所述滑板上开设有滑槽，所述夹板相对底座的一侧固定连接有与滑槽相配合的滑块。

通过上述技术方案，操作人员将滑块在滑槽内滑动，使得夹板沿滑槽的长度方向滑动，夹板定向移动减少夹板晃动的可能，从而更好的固定住角钢。

本实用新型进一步设置为：两组所述夹板相对的一侧均开设有呈“L”形结构的固定槽。

通过上述技术方案，操作人员将角钢卡在固定槽内，固定槽卡住角钢，使得角钢更好的被固定住，从而更稳定的对角钢钻孔。

本实用新型进一步设置为：所述滑板上固定连接有限位板，所述限位板的表面密布有防滑纹路。

通过上述技术方案，限位板对角钢起到限位作用，限位板减少角钢滑落的可能，防滑纹路对角钢起到防滑作用，使得角钢更好的被固定住，从而角钢平稳放置在滑板上，可以更好的对角钢钻孔。

本实用新型进一步设置为：所述滑板上设有加固绳，所述加固绳上固定连接有挂钩，所述限位板上固定连接有与挂钩相配合的套环。

通过上述技术方案，操作人员将角钢放置在滑板上，此时，拉扯加固绳绕过角钢的表面，将挂钩钩在套环上，使得角钢固定在滑板上，从而更好的对角钢钻孔。

本实用新型进一步设置为：所述限位板上设有用于固定角钢的固定机构，所述固定机构包括螺纹杆、调节环与压板，所述螺纹杆设在限位板上，所述调节环与压板螺纹连接在螺纹杆上，所述压板靠近限位板的一侧，所述调节环与压板远离限位板的一侧相抵触。

通过上述技术方案，当角钢被两组夹板夹住时，此时，在螺纹杆上依次套上压板和调节环，转动调节环，使得角钢被固定在调节环与压板之间，从而角钢稳定放置在滑板上，可以更好的对角钢钻孔。

本实用新型进一步设置为：所述限位板上固定连接有若干组吹风机，若干组所述吹风机的吹风口朝向滑板。

通过上述技术方案，需要对滑板表面清理时，驱动吹风机，吹风机吹动滑板的表面，将废屑从滑板的表面吹下，使得滑板表面清洁，便于下一次角钢钻孔操作。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1、操作人员通过滑动夹板，调节两组夹板之间的间距，从而满足不同规格的角钢，将角钢放置在两组夹板之间，夹板在伸缩弹簧的挤压下，使得角钢被固定住，使得接下来钻孔能稳定进行；

2、当角钢被两组夹板夹住时，此时，转动螺纹杆，角钢放置于调节环与压板之间，转动调节环，使得角钢被固定在调节环与压板之间，从而角钢稳定放置在滑板上，可以更好的对角钢钻孔。

附图说明

图1是本实施例的整体结构示意图。

图2是图1中A部放大图。

图3是图1中B部放大图。

图4是图1中C部放大图。

附图标记：1、底座；2、夹板；3、固定板；4、伸缩弹簧；5、滑板；6、滑动组件；61、驱动气缸；62、导轨；63、导杆；7、滑槽；8、滑块；9、固定槽；10、限位板；11、防滑纹路；12、加固绳；13、挂钩；14、套环；15、固定机构；151、螺纹杆；152、调节环；153、压板；16、吹风机。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例：一种货架组件钻孔定位工装，如图1和图2，包括底座1与滑动连接于底座1上的滑板5，滑板5上固定连接有两组固定板3，滑板5上还滑动连接有两组夹板2，两组固定板3与两组夹板2之间均通过伸缩弹簧4固定连接，操作人员将角钢放置在两组夹板2之间，两组夹板2在伸缩弹簧4的作用下，将角钢固定住，两组夹板2相对的一侧还开设有呈“L”形结构的固定槽9（如图4），滑板5上还固定连接有限位板10，限位板10位于两组夹板2之间，限位板10对角钢起到限位的作用，限位板10的表面密布有防滑纹路11（如图2），防滑纹路11对角钢起到防滑作用，减少角钢脱离滑板5的可能，滑板5上还固定连接有加固绳12，加固绳12的一端固定连接有挂钩13，限位板10上固定连接有与挂钩13相配合的套环14，将挂钩13绕过角钢套在套环14内，使得角钢被固定住。

如图3，限位板10上设有固定机构15，固定机构15包括螺纹杆151、调节环152与压板153，螺纹杆151固定连接在限位板10上并与限位板10之间的夹角为直角，调节环152与压板153螺纹连接在螺纹杆151上，压板153靠近限位板10的一侧，调节环152与压板153远离限位板10的一侧相抵触，当角钢连接在两组夹板2（如图1）之间时，将压板153套在螺纹杆151上，然后旋转调节环152，压板153与角钢之间抵触，拧紧调节环152，使得压板153夹紧角钢，从而角钢可以稳定的被钻孔机钻孔。

如图1和图4，滑板5上开设有滑槽7，夹板2相对底座1的一侧固定连接有与滑槽7相配合的滑块8，操作人员将滑块8在滑槽7内滑动，使得夹板2沿滑槽7的长度方向滑动，则夹板2定向移动，夹板2不易晃动，可以更好的夹住角钢，底座1与滑板5之间设有滑动组件6，滑动组件6包括驱动气缸61、导轨62与导杆63，导轨62开设在底座1朝向滑板5的一侧，导杆63固定连接在滑板5相对底座1的一侧，导轨62与导杆63相配合，驱动气缸61设在底座1上，驱动气缸61的输出端与滑板5连接，操作人员驱动驱动气缸61，驱动气缸61带动导杆63沿导轨62滑动，从而调节滑板5的位置，便于钻孔机对角钢上同一水平线不同位置打孔，不需要操作人员多次移动角钢位置，可以更加方便快捷的进行钻孔操作。

如图1，限位板10上固定连接有若干组吹风机16，若干组吹风机16的吹风口均朝向滑板5，当钻孔操作结束后，滑板5上会有大量的钻孔产生的铁屑，驱动吹风机16，吹风机16将铁屑吹下滑板5，保持滑板5的清洁，便于下一次角钢的钻孔。

操作步骤：操作人员通过滑动两组夹板2，将角钢放置在两组夹板2之间，两组夹板2在伸缩弹簧4的作用下，将角钢固定住，此时，角钢沿长度方向的两端卡合在固定槽9内，角钢与限位板10抵触，限位板10对角钢起到限位作用，减少限位板10脱离滑板5的可能，限位板10上垂直固定连接有螺纹杆151，在螺纹杆151上依次套上压板153与调节环152，拧紧调节环152，使得角钢被进一步固定住，又滑板5上固定连接有加固绳12，将加固绳12绕过角钢通过挂钩13挂在套环14上，使得角钢固定效果更好，便于接下来对角钢的钻孔操作。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920126323.3

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209716503U

授权时间:20191203

主分类号:B23B39/00

专利分类号:B23B39/00;B23Q3/08

范畴分类:26E;

申请人:南京科安仓储设备有限公司

第一申请人:南京科安仓储设备有限公司

申请人地址:210012 江苏省南京市雨花台区花神庙10号花神科技园3幢C区502室

发明人:谢若兰

第一发明人:谢若兰

当前权利人:南京科安仓储设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f1d98122b663209792d5f63.html