# Co掺杂对Ni-Mn-Sn合金磁特性影响:第一性原理研究

### 论文摘要

通过第一性原理计算,研究Co元素掺杂对Ni-Mn-Sn合金态密度和晶格参数的影响规律。研究表明,Co的加入改变了合金费米能级处自旋向下态密度的分布,形成有利于结构稳定的赝能隙,对自旋向上的态密度影响较小。随着Co元素的增加,合金晶胞体积收缩,价电子浓度降低,晶胞母相总磁矩增大,原来合金中部分Ni3d-Mn3d杂化经掺杂后被Co3d-Mn3d杂化替代。这些因素使合金母相更加稳定,马氏体相变温度降低。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 模型建立与计算方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 Ni8Mn4Sn4合金总态密度和各元素态密度

- 3.2 各成分合金晶胞优化后晶格参数和磁矩对比

- 3.3 Co掺杂量对合金总能态密度分布的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王玲,张敏刚,李少波,赵东阳

关键词: 合金,掺杂,第一性原理,态密度,马氏体相变

来源: 磁性材料及器件 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,工业通用技术及设备

单位: 太原科技大学材料科学与工程学院,吕梁学院化学化工系

基金: 2018年山西省面上青年基金项目(201801D221108),山西省回国留学人员科研资助项目(2013-098),山西省科技创新重点团队资助项目(2013131009),山西省研究生联合培养基地人才培养项目(2016JD36),山西先进永磁材料与技术协同创新中心项目(2016-09)

分类号: TB61;TG146.15

DOI: 10.19594/j.cnki.09.19701.2019.05.001

页码: 1-4+22

总页数: 5

文件大小: 1325K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7fa7657e569f1e0f25663913.html