# 一种利用潜望镜调试的红外光束装置论文和设计-周卫

### 全文摘要

本实用新型公开了一种利用潜望镜调试的红外光束装置，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，底座两侧分别设有第二卡槽，第二支架通过第二卡槽与底座可拆卸连接，平板上设有与支架相匹配的套筒，平板通过套筒与第二支架滑动连接，套筒通过可伸缩机构与底座连接，平板上设有潜望镜。本实用新型提供的利用潜望镜调试的红外光束装置，解决现有红外光束装置对准执行起来较为困难且耗时较长等问题。

### 主设计要求

1.一种利用潜望镜调试的红外光束装置，其特征在于，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述第一抛物面镜通过隔断板与所述第二抛物面镜连接，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述第一红外光束发射器和第二红外光束发射器通过线缆与控制器连接，所述控制器设于所述底板中部，所述底座上设有与所述线缆相配的通孔，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过第一支架与所述底板连接，所述底座与所述第一支架活动式连接；所述第一支架上设有固定架，所述固定架内侧设有第一卡槽，所述第一卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述第一支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定；所述底座两侧分别设有第二卡槽，第二支架通过所述第二卡槽与底座可拆卸连接，平板上设有与所述支架相匹配的套筒，所述平板通过所述套筒与所述第二支架滑动连接，所述套筒通过可伸缩机构与所述底座连接，所述平板上设有潜望镜。

### 设计方案

1.一种利用潜望镜调试的红外光束装置，其特征在于，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述第一抛物面镜通过隔断板与所述第二抛物面镜连接，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述第一红外光束发射器和第二红外光束发射器通过线缆与控制器连接，所述控制器设于所述底板中部，所述底座上设有与所述线缆相配的通孔，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过第一支架与所述底板连接，所述底座与所述第一支架活动式连接；

所述第一支架上设有固定架，所述固定架内侧设有第一卡槽，所述第一卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述第一支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定；

所述底座两侧分别设有第二卡槽，第二支架通过所述第二卡槽与底座可拆卸连接，平板上设有与所述支架相匹配的套筒，所述平板通过所述套筒与所述第二支架滑动连接，所述套筒通过可伸缩机构与所述底座连接，所述平板上设有潜望镜。

2.根据权利要求1所述的一种利用潜望镜调试的红外光束装置，其特征在于，所述第一支架通过螺丝与所述底板连接。

3.根据权利要求1所述的一种利用潜望镜调试的红外光束装置，其特征在于，所述固定架通过螺丝与所述第一支架连接。

4.根据权利要求1所述的一种利用潜望镜调试的红外光束装置，其特征在于，所述可伸缩机构包括液压器、伸缩杆，所述液压器设于所述底座上，所述伸缩杆一端与所述液压器连接，另一端与所述套筒连接，所述伸缩杆上设有位移传感器，所述位移传感器和液压器分别与所述控制器连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及探测设备领域，具体涉及一种利用潜望镜调试的红外光束装置。

背景技术

现有的红外光束装置对准与否的调试，是在同一高度和同一水平线上,将两探测器面对面安装对准，如没有对准，受光器红色报警灯会亮，如对准，受光器红色报警灯会熄灭，通过调整达到报警灯会熄灭为止，执行起来较为困难，耗时较长。

实用新型内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本实用新型的目的在于提供一种利用潜望镜调试的红外光束装置，用于解决现有红外光束装置对准执行起来较为困难且耗时较长等问题。

为实现上述目的及其他相关目的，本实用新型提供一种易于调节角度的红外探测器，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述第一抛物面镜通过隔断板与所述第二抛物面镜连接，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述第一红外光束发射器和第二红外光束发射器通过线缆与控制器连接，所述控制器设于所述底板中部，所述底座上设有与所述线缆相配的通孔，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过第一支架与所述底板连接，所述底座与所述第一支架活动式连接；

所述第一支架上设有固定架，所述固定架内侧设有第一卡槽，所述第一卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述第一支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定；

所述底座两侧分别设有第二卡槽，第二支架通过所述第二卡槽与底座可拆卸连接，平板上设有与所述支架相匹配的套筒，所述平板通过所述套筒与所述第二支架滑动连接，所述套筒通过可伸缩机构与所述底座连接，所述平板上设有潜望镜。

相对现有技术而言，在本实用新型中，通过底座与第一支架活动式连接，实现底座可以横向、纵向调整，即底座带动抛物面镜组和红外光束发射器一起横向、纵向调整，并且通过第一螺杆与底座接触、第二螺杆与定位块接触，使得在位置调整过后可以将底座定位，红外光束发射器发出的光不发生偏移；

通过设置潜望镜，调整潜望镜观察的方向与红外光束发射器通过抛物面镜折射后的方向一致，通过潜望镜观看，如果能看到远处的接收端镜面，则说明红外光束发射器的光束已经对准；看不到远处的接收端镜面，则调整底座，直至能看到，通过这种方法进行对准，较为便捷，具有很高的实用价值。

进一步的改进在于，所述第一支架通过螺丝与所述底板连接，通过设置螺丝，使得第一支架与底板之间连接与拆卸较为方便。

进一步的改进在于，所述固定架通过螺丝与所述第一支架连接，通过设置螺丝，使得固定架与第一支架之间连接与拆卸较为方便。

进一步的改进在于，所述可伸缩机构包括液压器、伸缩杆，所述液压器设于所述底座上，所述伸缩杆一端与所述液压器连接，另一端与所述套筒连接，所述伸缩杆上设有位移传感器，所述位移传感器和液压器分别与所述控制器连接，通过设置可伸缩机构使得潜望镜可以沿第二支架上下滑动，使得潜望镜高度调整变得便捷。

附图说明

图1为一种利用潜望镜调试的红外光束装置的部分结构示意图；

图2为红外探测器配合潜望镜的结构示意图。

对应说明书附图内的附图标记参考如下：

1.抛物面镜组；2.底座；3.固定架；4.定位块；5.第二螺杆；6.第一支架；7.底板；11.第一抛物面镜；12.第二抛物面镜；20.平板；21.第二卡槽；22.潜望镜；23.第二支架；24.套筒；25.控制器。

具体实施方式

为了使实用新型实现的技术手段、创造特征、达成目的和功效易于明白了解，下结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

如图1、2所示，一种利用潜望镜调试的红外光束装置，包括底板7、对称设置于底板7上的两个红外探测器，红外探测器包括抛物面镜组1、与抛物面镜组1相匹配的底座2，抛物面镜组1包括第一抛物面镜11和第二抛物面镜12，第一抛物面镜11通过隔断板与第二抛物面镜12连接，红外探测器上设有与第一抛物面镜11相匹配的第一红外光束发射器，红外探测器上设有与第二抛物面镜12相匹配的第二红外光束发射器，第一红外光束发射器通过第一抛物面镜11折射后向外射出，第二红外光束发射器通过第二抛物面镜12折射后向外射出。

第一红外光束发射器和第二红外光束发射器通过线缆与控制器25连接，控制器25设于底板7中部，底座2上设有与线缆相配的通孔，抛物面镜组1与底座2卡合连接，底座2通过第一支架6与底板7连接，第一支架6通过螺丝与底板7连接，过设置螺丝，使得第一支架6与底板7之间连接与拆卸较为方便，底座2与第一支架6活动式连接，通过底座2与第一支架6活动式连接，实现底座2可以横向、纵向调整，即底座2带动抛物面镜组1和红外光束发射器一起横向、纵向调整，第一支架6上设有固定架3，第一支架6上设有固定架3，固定架3通过螺丝与第一支架6连接，通过设置螺丝，使得固定架3与第一支架6之间连接与拆卸较为方便。

固定架3内侧设有第一卡槽，第一卡槽内设有第一螺杆，第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，底座2通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，底座2一侧竖直设有第二螺杆5，第二螺杆5沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，第一支架6一侧设有定位块4，定位块4通过第二卡合槽与第二螺杆5卡合连接，在底座2转动过程中底座2与不同第一卡合槽卡合、及第一支架6上定位块4与不同第二卡合槽卡合，实现对底座2各个角度的固定，使得底座2在横向、纵向调整过后可以将底座2固位，保证红外光束发射器发出的光不发生偏移。

底座2两侧分别设有第二卡槽21，第二支架23通过第二卡槽21与底座2可拆卸连接，平板20上设有与支架相匹配的套筒24，平板20通过套筒24与第二支架23滑动连接，套筒24通过可伸缩机构与底座2连接，平板20上设有潜望镜22，其中可伸缩机构包括液压器、伸缩杆，液压器设于底座2上，伸缩杆一端与液压器连接，另一端与套筒24连接，伸缩杆上设有位移传感器，位移传感器和液压器分别与控制器25连接，通过设置可伸缩机构使得潜望镜22可以沿第二支架23上下滑动，使得潜望镜22高度调整变得便捷，并且潜望镜22也可以通过底座2的调整进行微调。

并且，通过第二卡槽21与第二支架23配合，使得在需要使用潜望镜22时，只需要将第二支架23插入第二卡槽21内即可，在使用完成后，将第二支架23从第二卡槽21内取出即可，拆装较为便捷。

综上，本实用新型一种利用潜望镜调试的红外光束装置，通过设置潜望镜，可以很好的观察与相对应的接收端镜面是否对准，如未对准则进行调整，直至对准为止，此调整方式较为简单，解决现有红外光束装置对准执行起来较为困难且耗时较长等问题，具有很高的实用价值。

以上对实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是，实用新型并不局限于上述特定实施方式，其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施；本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改做出若干简单推演、变形或替换，这并不影响实用新型的实质内容。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920077727.8

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209460483U

授权时间:20191001

主分类号:G02B 23/08

专利分类号:G02B23/08;G02B7/182;G01B11/26

范畴分类:30A;

申请人:上海晨晓电子科技有限公司

第一申请人:上海晨晓电子科技有限公司

申请人地址:201802 上海市嘉定区南翔镇惠裕路555号3幢231室

发明人:周卫

第一发明人:周卫

当前权利人:上海晨晓电子科技有限公司

代理人:赵霞

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8074d4d76af95800984b57c2.html