# 一种集装箱阳光房屋论文和设计-崔瑞春

### 全文摘要

本实用新型公开了一种集装箱阳光房屋，由箱体构成，所述箱体由多个密封板拼接组成，所述箱体上设有闭合门和窗体，所述箱体顶部的一端设有天窗，所述箱体顶部的另一端设有伸缩机，所述天窗由钢化玻璃、纱网和衔接架构成，所述衔接架通过螺丝固定于箱体顶部的两侧壁上，所述衔接架上设有玻璃滑轨和纱网滑轨。通过屋顶天窗的设计，增强了房屋内的透光率，天窗可以使得阳光进入屋内，来提升屋内的温度，使得屋内的空气分子流动速度加快，有效的将屋内污浊气体排出，同时也可以将新鲜的空气引入屋内，提升屋内的空气质量，天窗为自动化控制，通过控制器即可对天窗进行开闭，开启方便，操作简单。

### 主设计要求

1.一种集装箱阳光房屋，其特征在于：由箱体(1)构成，所述箱体(1)由多个密封板拼接组成，所述箱体(1)上设有闭合门(2)和窗体(3)，所述箱体(1)顶部的一端设有天窗(4)，所述箱体(1)顶部的另一端设有伸缩机(8)，所述天窗(4)由钢化玻璃(5)、纱网(6)和衔接架(7)构成，所述衔接架(7)通过螺丝固定于箱体(1)顶部的两侧壁上，所述衔接架(7)上设有玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)，所述钢化玻璃(5)和纱网(6)分别嵌合于衔接架(7)的玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)内，所述钢化玻璃(5)的衔接端通过固定螺丝与伸缩机(8)的伸缩柱固定连接，所述伸缩机(8)通过连接线与控制器(9)连接，所述纱网(6)上设有拉手(10)。

### 设计方案

1.一种集装箱阳光房屋，其特征在于：由箱体(1)构成，所述箱体(1)由多个密封板拼接组成，所述箱体(1)上设有闭合门(2)和窗体(3)，所述箱体(1)顶部的一端设有天窗(4)，所述箱体(1)顶部的另一端设有伸缩机(8)，所述天窗(4)由钢化玻璃(5)、纱网(6)和衔接架(7)构成，所述衔接架(7)通过螺丝固定于箱体(1)顶部的两侧壁上，所述衔接架(7)上设有玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)，所述钢化玻璃(5)和纱网(6)分别嵌合于衔接架(7)的玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)内，所述钢化玻璃(5)的衔接端通过固定螺丝与伸缩机(8)的伸缩柱固定连接，所述伸缩机(8)通过连接线与控制器(9)连接，所述纱网(6)上设有拉手(10)。

2.根据权利要求1所述的一种集装箱阳光房屋，其特征在于：所述钢化玻璃(5)的闭合端上设有橡胶密封条，所述橡胶密封条通过强力胶粘合固定于钢化玻璃(5)的闭合端上。

3.根据权利要求1所述的一种集装箱阳光房屋，其特征在于：所述衔接架(7)上的玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)分别与钢化玻璃(5)和纱网(6)嵌合结构匹配一致，所述玻璃滑轨(11)和纱网滑轨(12)内设有润滑油。

4.根据权利要求1所述的一种集装箱阳光房屋，其特征在于：所述控制器(9)外部设有开闭按键，所述控制器(9)固定于箱体(1)内壁上且通过电力线与外接电源连接。

5.根据权利要求1所述的一种集装箱阳光房屋，其特征在于：所述纱网(6)与钢化玻璃(5)的大小相同，所述纱网(6)网体上设有防腐蚀隔热膜。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及集装箱房屋技术领域，具体为一种集装箱阳光房屋。

背景技术

集装箱房屋是指可随时移动的房屋，住人集装箱，也就是活动板房的一种，这种住人集装箱以工地租用给工人居住为主，也有一些私人购买和租用的情况，集装箱房屋主要是作为临时居住的场所，一般房屋的结构较为简单。

目前的集装箱房屋多为拼接结构的房体，由于拼接材料多为密封板和连接架，密封板虽然提高了房体的密封性，但是房体的透光率较低，导致了房内的空气流动速率变慢，造成房内的污浊的空气很难排出的情况。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种集装箱阳光房屋，解决了密封板拼接组成的集装箱房屋，容易造成透光率底，导致房内的污浊气体很难排出的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种集装箱阳光房屋，由箱体构成，所述箱体由多个密封板拼接组成，所述箱体上设有闭合门和窗体，所述箱体顶部的一端设有天窗，所述箱体顶部的另一端设有伸缩机，所述天窗由钢化玻璃、纱网和衔接架构成，所述衔接架通过螺丝固定于箱体顶部的两侧壁上，所述衔接架上设有玻璃滑轨和纱网滑轨，所述钢化玻璃和纱网分别嵌合于衔接架的玻璃滑轨和纱网滑轨内，所述钢化玻璃的衔接端通过固定螺丝与伸缩机的伸缩柱固定连接，所述伸缩机通过连接线与控制器连接，所述纱网上设有拉手。

优选的，所述钢化玻璃的闭合端上设有橡胶密封条，所述橡胶密封条通过强力胶粘合固定于钢化玻璃的闭合端上。

优选的，所述衔接架上的玻璃滑轨和纱网滑轨分别与钢化玻璃和纱网嵌合结构匹配一致，所述玻璃滑轨和纱网滑轨内设有润滑油。

优选的，所述控制器外部设有开闭按键，所述控制器固定于箱体内壁上且通过电力线与外接电源连接。

优选的，所述纱网与钢化玻璃的大小相同，所述纱网网体上设有防腐蚀隔热膜。

本实用新型提供了一种集装箱阳光房屋。具备以下有益效果：

通过屋顶天窗的设计，增强了房屋内的透光率，天窗可以使得阳光进入屋内，来提升屋内的温度，使得屋内的空气分子流动速度加快，有效的将屋内污浊气体排出，同时也可以将新鲜的空气引入屋内，提升屋内的空气质量，天窗为自动化控制，通过控制器即可对天窗进行开闭，开启方便，操作简单。

附图说明

图1为本实用新型整体外观结构示意图；

图2为本实用新型天窗结构示意图；

图3为本实用新型纱网结构示意图；

图4为本实用新型衔接架结构示意图。

图中，箱体-1，闭合门-2，窗体-3，天窗-4，钢化玻璃-5，纱网-6，衔接架-7，伸缩机-8，控制器-9，拉手-10，玻璃滑轨-11，纱网滑轨-12。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型实施例提供一种技术方案：一种集装箱阳光房屋，由箱体1构成，所述箱体1由多个密封板拼接组成，所述箱体1上设有闭合门2和窗体3，所述箱体1顶部的一端设有天窗4，所述箱体1顶部的另一端设有伸缩机8，所述天窗4由钢化玻璃5、纱网6和衔接架7构成，所述衔接架7通过螺丝固定于箱体1顶部的两侧壁上，所述衔接架7上设有玻璃滑轨11和纱网滑轨12，所述钢化玻璃5和纱网6分别嵌合于衔接架7的玻璃滑轨11和纱网滑轨12内，所述钢化玻璃5的衔接端通过固定螺丝与伸缩机8 的伸缩柱固定连接，所述伸缩机8通过连接线与控制器9连接，所述纱网6 上设有拉手10。

所述钢化玻璃5的闭合端上设有橡胶密封条，所述橡胶密封条通过强力胶粘合固定于钢化玻璃5的闭合端上。橡胶密封条在钢化玻璃闭合时提供密封性，避免了产生衔接缝隙。

所述衔接架7上的玻璃滑轨11和纱网滑轨12分别与钢化玻璃5和纱网6 嵌合结构匹配一致，所述玻璃滑轨11和纱网滑轨12内设有润滑油。钢化玻璃和纱网分别与玻璃滑轨和纱网滑轨嵌合结构匹配一致，确保了钢化玻璃和纱网嵌合的紧密性和牢固性，润滑油减小了钢化玻璃和纱网滑动时产生的摩擦。

所述控制器9外部设有开闭按键，所述控制器9固定于箱体1内壁上且通过电力线与外接电源连接。通过控制器的开闭按键，即可实现对伸缩器的控制，操作简单，使用方便。

所述纱网6与钢化玻璃5的大小相同，所述纱网6网体上设有防腐蚀隔热膜。纱网和钢化玻璃大小相同，确保了结构的一致性，防腐蚀隔热膜增强了纱网的隔热性和耐腐蚀性，增强了纱网的使用寿命。

工作原理：在使用天窗功能时，首先接通控制器9的电力，通过控制器9 上的开闭按键，即可对天窗4进行控制，控制器9的指令将传输至伸缩器8 上，伸缩器8的伸缩柱将带动钢化玻璃5的伸缩，从而实现了天窗4的开闭，同时在天窗4开启时，利用纱网6上的拉手10将纱网6进行闭合，避免外界的灰尘进入屋内。

本实用新型的箱体1，闭合门2，窗体3，天窗4，钢化玻璃5，纱网6，衔接架7，伸缩机8，控制器9，拉手10，玻璃滑轨11，纱网滑轨12，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是密封板拼接组成的集装箱房屋，容易造成透光率底，导致房内的污浊气体很难排出的问题，本实用新型通过屋顶天窗4的设计，增强了房屋内的透光率，天窗4可以使得阳光进入屋内，来提升屋内的温度，使得屋内的空气分子流动速度加快，有效的将屋内污浊气体排出，同时也可以将新鲜的空气引入屋内，提升屋内的空气质量，天窗4为自动化控制，通过控制器9即可对天窗4进行开闭，使用方便，操作简单。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014942.3

申请日:2019-01-06

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209670076U

授权时间:20191122

主分类号:E04B 1/343

专利分类号:E04B1/343;E04D13/03;E04D13/035

范畴分类:36C;36D;

申请人:山西新柜人集装箱有限公司

第一申请人:山西新柜人集装箱有限公司

申请人地址:030032 山西省太原市综改示范区唐槐园区龙飞社区西巷3号

发明人:崔瑞春;刘元香;曹丽鹏;赵卫荣;宋艳丽

第一发明人:崔瑞春

当前权利人:山西新柜人集装箱有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/80f1110f650a51cf0400af07.html