# 一种吨包灌装除尘器论文和设计-孔龙

### 全文摘要

本实用新型涉及一种吨包灌装除尘器，设备平台上方从左向右依次固定送料组件、过滤组件、风机、气泵，设备平台上方左侧固定螺旋送料机，螺旋送料机右侧壁上方固定出料管A，支撑臂底部与设备平台固定，支撑臂顶部固定滤罐，滤罐下方设置出料管，所述滤罐内侧壁上部固定隔板，隔板上开设多个通孔，通孔下方固定滤袋，进料管依次贯穿滤罐、隔板，进料管分别与所述滤罐、所述隔板固定连接，进料管顶部与出料管A底部固定连接，滤罐后侧壁右侧设置进风管A，滤罐前侧壁右侧设置出风管A，风机通过出风管B与过滤组件上的出风管A连接，气泵通过进风管B与过滤组件上的进风管A连接。本实用新型有益效果：物料灌装到吨包的过程中，不会产生粉尘。

### 主设计要求

1.一种吨包灌装除尘器，其特征在于：包括设备平台（1）、送料组件（2）、螺旋送料机（201）、送料仓（202）、出料管A（203）、过滤组件（3）、支撑臂（301）、滤罐（302）、隔板（303）、进料管（304）、通孔（305）、滤袋（306）、进风管A（307）、出风管A（308）、出料管（309）、气泵（4）、进风管B（5）、风机（6）、出风管B（7），设备平台（1）上方从左向右依次固定设置送料组件（2）、过滤组件（3）、风机（6）、气泵（4），所述送料组件（2）包括螺旋送料机（201）、送料仓（202）、出料管A（203），设备平台（1）上方左侧固定设置螺旋送料机（201），螺旋送料机（201）左侧壁下方固定设置送料仓（202），螺旋送料机（201）右侧壁上方固定设置出料管A（203），所述过滤组件（3）包括支撑臂（301）、滤罐（302）、隔板（303）、进料管（304）、通孔（305）、滤袋（306）、进风管A（307）、出风管A（308）、出料管（309），支撑臂（301）底部与所述设备平台（1）固定连接，所述支撑臂（301）顶部固定设置滤罐（302），滤罐（302）下方设置出料管（309），所述滤罐（302）内侧壁上部水平固定隔板（303），隔板（303）上开设多个通孔（305），通孔（305）下方固定设置滤袋（306），进料管（304）依次贯穿所述滤罐（302）顶部、所述隔板（303）中部，且进料管（304）分别与所述滤罐（302）、所述隔板（303）固定连接，所述进料管（304）顶部与所述出料管A（203）底部固定连接，所述滤罐（302）后侧壁右侧设置进风管A（307），所述滤罐（302）前侧壁右侧设置出风管A（308），风机（6）通过出风管B（7）与过滤组件（3）上的出风管A（308）连接，气泵（4）通过进风管B（5）与过滤组件（3）上的进风管A（307）连接。

### 设计方案

1.一种吨包灌装除尘器，其特征在于：包括设备平台（1）、送料组件（2）、螺旋送料机（201）、送料仓（202）、出料管A（203）、过滤组件（3）、支撑臂（301）、滤罐（302）、隔板（303）、进料管（304）、通孔（305）、滤袋（306）、进风管A（307）、出风管A（308）、出料管（309）、气泵（4）、进风管B（5）、风机（6）、出风管B（7），设备平台（1）上方从左向右依次固定设置送料组件（2）、过滤组件（3）、风机（6）、气泵（4），所述送料组件（2）包括螺旋送料机（201）、送料仓（202）、出料管A（203），设备平台（1）上方左侧固定设置螺旋送料机（201），螺旋送料机（201）左侧壁下方固定设置送料仓（202），螺旋送料机（201）右侧壁上方固定设置出料管A（203），所述过滤组件（3）包括支撑臂（301）、滤罐（302）、隔板（303）、进料管（304）、通孔（305）、滤袋（306）、进风管A（307）、出风管A（308）、出料管（309），支撑臂（301）底部与所述设备平台（1）固定连接，所述支撑臂（301）顶部固定设置滤罐（302），滤罐（302）下方设置出料管（309），所述滤罐（302）内侧壁上部水平固定隔板（303），隔板（303）上开设多个通孔（305），通孔（305）下方固定设置滤袋（306），进料管（304）依次贯穿所述滤罐（302）顶部、所述隔板（303）中部，且进料管（304）分别与所述滤罐（302）、所述隔板（303）固定连接，所述进料管（304）顶部与所述出料管A（203）底部固定连接，所述滤罐（302）后侧壁右侧设置进风管A（307），所述滤罐（302）前侧壁右侧设置出风管A（308），风机（6）通过出风管B（7）与过滤组件（3）上的出风管A（308）连接，气泵（4）通过进风管B（5）与过滤组件（3）上的进风管A（307）连接。

2.如权利要求1所述的一种吨包灌装除尘器，其特征在于：所述的滤袋（306）内侧壁固定设置袋笼（310）。

3.如权利要求2所述的一种吨包灌装除尘器，其特征在于：所述的袋笼（310）与所述隔板（303）通过螺栓固定连接。

4.如权利要求1所述的一种吨包灌装除尘器，其特征在于：所述的滤罐（302）下侧设置为锥体（311），锥体（311）下部固定设置出料管（309）。

5.如权利要求1所述的一种吨包灌装除尘器，其特征在于：所述的出风管A（308）左端固定设置过滤网（312）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种吨包灌装设备，尤其涉及一种吨包灌装除尘器。

背景技术

目前现有的吨包灌装设备都是直接把物料灌装到吨包内，在物料灌装到吨包的过程中，物料翻滚下落，产生大量的粉尘，人长时间在粉尘的环境中工作，容易引起尘肺病，同时大量的粉尘造成环境污染。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种吨包灌装除尘器，解决了物料灌装到吨包的过程中，物料翻滚下落，产生大量的粉尘的问题。

本实用新型为解决上述提出的问题所采用的技术方案是：

一种吨包灌装除尘器，其特征在于：包括设备平台1、送料组件2、螺旋送料机201、送料仓202、出料管A203、过滤组件3、支撑臂301、滤罐302、隔板303、进料管304、通孔305、滤袋306、进风管A307、出风管A308、出料管309、气泵4、进风管B5、风机6、出风管B7，设备平台1上方从左向右依次固定设置送料组件2、过滤组件3、风机6、气泵4，所述送料组件2包括螺旋送料机201、送料仓202、出料管A203，设备平台1上方左侧固定设置螺旋送料机201，螺旋送料机201左侧壁下方固定设置送料仓202，螺旋送料机201右侧壁上方固定设置出料管A203，所述过滤组件3包括支撑臂301、滤罐302、隔板303、进料管304、通孔305、滤袋306、进风管A307、出风管A308、出料管309，支撑臂301底部与所述设备平台1固定连接，所述支撑臂301顶部固定设置滤罐302，滤罐302下方设置出料管309，所述滤罐302内侧壁上部水平固定隔板303，隔板303上开设多个通孔305，通孔305下方固定设置滤袋306，进料管304依次贯穿所述滤罐302顶部、所述隔板303中部，且进料管304分别与所述滤罐302、所述隔板303固定连接，所述进料管304顶部与所述出料管A203底部固定连接，所述滤罐302后侧壁右侧设置进风管A307，所述滤罐302前侧壁右侧设置出风管A308，风机6通过出风管B7与过滤组件3上的出风管A308连接，气泵4通过进风管B5与过滤组件3上的进风管A307连接。

所述的滤袋306内侧壁固定设置袋笼310，防止滤袋306被吸到隔板303上部。

所述的袋笼310与所述隔板303通过螺栓固定连接，方便更换袋笼310、滤袋306。

所述的滤罐302下侧设置为锥体311，锥体311下部固定设置出料管309，方便滤罐302内的物料沿着锥体311内侧壁全部滑落。

所述的出风管A308左端固定设置过滤网312，防止滤袋306破顺后物料被吸入到出风管A308。

本实用新型的工作原理：开启螺旋送料机、气泵、风机，物料倒入螺旋送料机左侧的送料仓，物料从送料仓进入螺旋送料机，物料经螺旋送料机提升后进入出料管A、进料管，物料由进料管进入滤罐下部，气泵向滤罐上部的空间供气，风机吸走滤罐上部空间的气，滤罐上部的空间产生负压，进入滤罐下部的物料下落产生的粉尘被吸附到滤袋外侧壁，粉尘数量增加到一个临界值后落下，物料落到锥体内侧壁后滑落向出料管，物料经出料管落入吨包袋。

本实用新型的有益效果在于：1、物料灌装到吨包的过程中，不会产生粉尘。2、滤袋内侧壁固定设置袋笼，防止滤袋被吸到隔板上部。3、袋笼与所述隔板通过螺栓固定连接，方便更换袋笼、滤袋。4、滤罐下侧设置为锥体，锥体下部固定设置出料管，方便滤罐内的物料沿着锥体内侧壁全部滑落。5、出风管A左端固定设置过滤网，防止滤袋破顺后物料被吸入到出风管A。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

其中，1-设备平台、2-送料组件、201-螺旋送料机、202-送料仓、203-出料管A、3-过滤组件、301-支撑臂、302-滤罐、303-隔板、304-进料管、305-通孔、306-滤袋、307-进风管A、308-出风管A、309-出料管、310-袋笼、311-锥体、312-过滤网、4-气泵、5-进风管B、6-风机、7-出风管B。

具体实施方式

下面结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

参照图1，本具体实施方式所述的一种吨包灌装除尘器，其特征在于：包括设备平台1、送料组件2、螺旋送料机201、送料仓202、出料管A203、过滤组件3、支撑臂301、滤罐302、隔板303、进料管304、通孔305、滤袋306、进风管A307、出风管A308、出料管309、气泵4、进风管B5、风机6、出风管B7，设备平台1上方从左向右依次固定设置送料组件2、过滤组件3、风机6、气泵4，所述送料组件2包括螺旋送料机201、送料仓202、出料管A203，设备平台1上方左侧固定设置螺旋送料机201，螺旋送料机201左侧壁下方固定设置送料仓202，螺旋送料机201右侧壁上方固定设置出料管A203，所述过滤组件3包括支撑臂301、滤罐302、隔板303、进料管304、通孔305、滤袋306、进风管A307、出风管A308、出料管309，支撑臂301底部与所述设备平台1固定连接，所述支撑臂301顶部固定设置滤罐302，滤罐302下方设置出料管309，所述滤罐302内侧壁上部水平固定隔板303，隔板303上开设多个通孔305，通孔305下方固定设置滤袋306，进料管304依次贯穿所述滤罐302顶部、所述隔板303中部，且进料管304分别与所述滤罐302、所述隔板303固定连接，所述进料管304顶部与所述出料管A203底部固定连接，所述滤罐302后侧壁右侧设置进风管A307，所述滤罐302前侧壁右侧设置出风管A308，风机6通过出风管B7与过滤组件3上的出风管A308连接，气泵4通过进风管B5与过滤组件3上的进风管A307连接。

所述的滤袋306内侧壁固定设置袋笼310，防止滤袋306被吸到隔板303上部。

所述的袋笼310与所述隔板303通过螺栓固定连接，方便更换袋笼310、滤袋306。

所述的滤罐302下侧设置为锥体311，锥体311下部固定设置出料管309，方便滤罐302内的物料沿着锥体311内侧壁全部滑落。

所述的出风管A308左端固定设置过滤网312，防止滤袋306破顺后物料被吸入到出风管A308。

本具体实施方式的工作原理：开启螺旋送料机、气泵、风机，物料倒入螺旋送料机左侧的送料仓，物料从送料仓进入螺旋送料机，物料经螺旋送料机提升后进入出料管A、进料管，物料由进料管进入滤罐下部，气泵向滤罐上部的空间供气，风机吸走滤罐上部空间的气，滤罐上部的空间产生负压，进入滤罐下部的物料下落产生的粉尘被吸附到滤袋外侧壁，粉尘数量增加到一个临界值后落下，物料落到锥体内侧壁后滑落向出料管，物料经出料管落入吨包袋。

本具体实施方式的有益效果在于：1、物料灌装到吨包的过程中，不会产生粉尘。2、滤袋内侧壁固定设置袋笼，防止滤袋被吸到隔板上部。3、袋笼与所述隔板通过螺栓固定连接，方便更换袋笼、滤袋。4、滤罐下侧设置为锥体，锥体下部固定设置出料管，方便滤罐内的物料沿着锥体内侧壁全部滑落。5、出风管A左端固定设置过滤网，防止滤袋破顺后物料被吸入到出风管A。

本实用新型的具体实施例不构成对本实用新型的限制，凡是采用本实用新型的相似结构及变化，均在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920047931.5

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209351636U

授权时间:20190906

主分类号:B65B 1/28

专利分类号:B65B1/28;B65B1/12

范畴分类:34A;

申请人:曲阜冶通铸材科技发展有限公司

第一申请人:曲阜冶通铸材科技发展有限公司

申请人地址:273100 山东省济宁市曲阜市王庄开发区104国道路东

发明人:孔龙

第一发明人:孔龙

当前权利人:曲阜冶通铸材科技发展有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/80fec56bb30f2939e878ec2b.html