# 一种纹波抑制电路论文和设计-林少芝

### 全文摘要

本实用新型公开了一种纹波抑制电路，包括整流模块、驱动芯片U1、开关Q1以及采样电阻R4，所述整流模块与驱动芯片U1的输入端电性连接以用于向驱动芯片U1输入经整流模块处理后的直流电源，驱动芯片U1的输出端与开关Q1电性连接以用于驱动开关Q1的打开或关闭，驱动开关Q1能够连接外部LED灯，所述采样电阻R4与驱动芯片U1的输出端电性连接，其特征在于:还包括钳位二极管D2，所述钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端，本实用新型通过将钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端，能够有效地将采样电阻R4两端的电压钳位在0.65V左右,从而有效的保护了驱动芯片U1，在出现短路的情况下能够有效地保护产品中的重要元器件，从而提高了产品的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种纹波抑制电路，包括整流模块、驱动芯片U1、开关Q1以及采样电阻R4，所述整流模块与驱动芯片U1的输入端电性连接以用于向驱动芯片U1输入经整流模块处理后的直流电源，驱动芯片U1的输出端与开关Q1电性连接以用于驱动开关Q1的打开或关闭，驱动开关Q1能够连接外部LED灯，所述采样电阻R4与驱动芯片U1的输出端电性连接，其特征在于:还包括钳位二极管D2，所述钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端。

### 设计方案

1.一种纹波抑制电路，包括整流模块、驱动芯片U1、开关Q1以及采样电阻R4，所述整流模块与驱动芯片U1的输入端电性连接以用于向驱动芯片U1输入经整流模块处理后的直流电源，驱动芯片U1的输出端与开关Q1电性连接以用于驱动开关Q1的打开或关闭，驱动开关Q1能够连接外部LED灯，所述采样电阻R4与驱动芯片U1的输出端电性连接，其特征在于:还包括钳位二极管D2，所述钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端。

2.根据权利要求1所述的一种纹波抑制电路，其特征在于：所述整流模块包括变压器T1、整流二极管D1以及负载电阻R1，所述变压器T1的初级线圈与外部交流电源电性连接，所述变压器T1的次级线圈与整流二极管D1、负载电阻R1连接形成回路，负载电阻R1还与驱动芯片U1的输入端电性连接。

3.根据权利要求2所述的一种纹波抑制电路，其特征在于：所述负载电阻R1的两端还设置有滤波电容EC1。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电子电路领域，特别是一种纹波抑制电路。

背景技术

LED照明有着高效节能，安全可靠，安装简单，功能强大，环保等优点而得到了全球各国的大力推广普及，LED照明广泛用于公共场所和家庭照明，是一种绿色的健康的护眼光源，常见的LED灯需要一个与其适配的LED驱动电源来为其供电，如图1所示，LED驱动电源一般包括整流模块以及驱动芯片U1，驱动芯片U1将整流模块1整流后包含较大纹波电流的直流电转换成具有较低纹波电流的直流电，以向LED等供电，驱动芯片U1的输出端一般连接有开关Q1和采样电阻R4，当输出负载LED短路时，电源的输出电压将全部施加在开关Q1和采样电阻R4上，由于开关Q1的导通阻抗很小，所以实际上输出电压几乎都施加到了采样电阻R4上，这时将在采样电阻R4两端产生一个很高的电压尖峰(输出电压越高该电压尖峰也越高)，在驱动芯片U1内部保护电路尚未关闭开关Q1的情况下，此尖峰电压可将驱动芯片U1内部电路击穿导致驱动芯片U1永久性失效。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的是提供一种纹波抑制电路。

本实用新型采用的技术方案是：

一种纹波抑制电路，包括整流模块、驱动芯片U1、开关Q1以及采样电阻R4，所述整流模块与驱动芯片U1的输入端电性连接以用于向驱动芯片U1输入经整流模块处理后的直流电源，驱动芯片U1的输出端与开关Q1电性连接以用于驱动开关Q1的打开或关闭，驱动开关Q1能够连接外部LED灯，所述采样电阻R4与驱动芯片U1的输出端电性连接，还包括钳位二极管D2，所述钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端。

作为本实用新型的进一步改进，所述整流模块包括变压器T1、整流二极管D1以及负载电阻R1，所述变压器T1的初级线圈与外部交流电源电性连接，所述变压器T1的次级线圈与整流二极管D1、负载电阻R1连接形成回路，负载电阻R1还与驱动芯片U1的输入端电性连接。

作为本实用新型的进一步改进，所述负载电阻R1的两端还设置有滤波电容EC1。

本实用新型的有益效果：

本实用新型通过将钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端，能够有效地将采样电阻R4两端的电压钳位在0.65V左右,从而有效的保护了驱动芯片U1，在出现短路的情况下能够有效地保护产品中的重要元器件，从而提高了产品的使用寿命。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步的说明。

图1是现有技术中未改进的电路原理图。

图2是本实用新型的电路原理图。

具体实施方式

如图2所示，一种纹波抑制电路，包括整流模块1、驱动芯片U1、开关Q1以及采样电阻R4，所述整流模块1与驱动芯片U1的输入端电性连接以用于向驱动芯片U1输入经整流模块1处理后的直流电源，驱动芯片U1的输出端与开关Q1电性连接以用于驱动开关Q1的打开或关闭，驱动开关Q1能够连接外部LED灯，所述采样电阻R4与驱动芯片U1的输出端电性连接，还包括钳位二极管D2，所述钳位二极管D2并联在采样电阻R4两端，能够有效地将采样电阻R4两端的电压钳位在0.65V左右,从而有效的保护了驱动芯片U1。

所述整流模块1包括变压器T1、整流二极管D1以及负载电阻R1，所述变压器T1的初级线圈与外部交流电源电性连接，所述变压器T1的次级线圈与整流二极管D1、负载电阻R1连接形成回路，负载电阻R1还与驱动芯片U1的输入端电性连接，变压器T1将外部的市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压，整流二极管D1再把交交变电压变换为脉动直流电，作用于负载电阻R1上并通过负载电阻R1向驱动芯片U1供电。

进一步，所述负载电阻R1的两端还设置有滤波电容EC1，该滤波电容EC1用以降低整流模块1中的交流脉动波纹系数以提升高效平滑直流输出。

以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，本实用新型并不限定于上述实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022007.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209731650U

授权时间:20191203

主分类号:H05B33/08

专利分类号:H05B33/08

范畴分类:39D;

申请人:中山市金兴智能技术有限公司

第一申请人:中山市金兴智能技术有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市坦洲镇祯祥二街37号A栋第一层

发明人:林少芝

第一发明人:林少芝

当前权利人:中山市金兴智能技术有限公司

代理人:张海文

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8142f01937b4f08a3efd5f96.html