# 一种新型化学实验用生物安全柜论文和设计-段宇涵

### 全文摘要

本实用新型提供了一种新型化学实验用生物安全柜，属于化学实验设备领域，包括机架、操作平台、柜体和恒温箱，所述机架上端设置操作平台；所述操作平台上端设有柜体；所述柜体内部右端设置恒温箱；所述机架下端设有四个均布的带刹脚轮；本实用新型设计科学合理，结构简单，方便移动，设置有恒温箱，合理利用空间，同时保证可以及时对化学试剂的保存，试验效果更好、更准确，保证数据准确，内设蓄电池，避免突然停电对化学实验造成影响，增设的调节脚杯，保证在不同地面都水平稳定。

### 主设计要求

1.一种新型化学实验用生物安全柜，其特征是，包括机架(1)、操作平台(2)、柜体(3)和恒温箱(4)，所述机架(1)上端设置操作平台(2)；所述操作平台(2)上端设有柜体(3)；所述柜体(3)内部右端设置恒温箱(4)；所述机架(1)下端设有四个均布的带刹脚轮(9)，所述操作平台(2)包括玻璃罩(8)和紫外杀菌灯(17)，操作平台(2)的台体前端设有玻璃罩(8)，操作平台(2)的台体后端和上端均设有两个均布的紫外杀菌灯(17)，所述柜体(3)包括按钮组(6)和人机系统(7)，柜体(3)的前端右下侧设有按钮组(6)，按钮组(6)右端设有人机系统(7)，所述柜体(3)还包括过滤网(16)、蓄电池(18)、引风机(19)、排风锥体(20)、过滤棉网(21)和排气口(22)，过滤网(16)上端设有螺纹连接的蓄电池(18)，柜体(3)上顶板中部设有排气口(22)，排气口(22)下端设有过滤棉网(21)，过滤棉网(21)下端设有排风锥体(20)，排风锥体(20)下端设有螺纹连接的引风机(19)，所述恒温箱(4)包括恒温电机(10)、恒温风扇(11)、托板(12)、恒温箱通风口(13)和恒温箱门(14)，恒温电机(10)上端设有恒温风扇(11)，恒温风扇(11)上部设有两个托板(12)，恒温箱(4)的箱体顶板上设有恒温箱通风口(13)，恒温箱(4)的箱体的前端设有恒温箱门(14)。

### 设计方案

1.一种新型化学实验用生物安全柜，其特征是，包括机架(1)、操作平台(2)、柜体(3)和恒温箱(4)，所述机架(1)上端设置操作平台(2)；所述操作平台(2)上端设有柜体(3)；所述柜体(3)内部右端设置恒温箱(4)；所述机架(1)下端设有四个均布的带刹脚轮(9)，所述操作平台(2)包括玻璃罩(8)和紫外杀菌灯(17)，操作平台(2)的台体前端设有玻璃罩(8)，操作平台(2)的台体后端和上端均设有两个均布的紫外杀菌灯(17)，所述柜体(3)包括按钮组(6)和人机系统(7)，柜体(3)的前端右下侧设有按钮组(6)，按钮组(6)右端设有人机系统(7)，所述柜体(3)还包括过滤网(16)、蓄电池(18)、引风机(19)、排风锥体(20)、过滤棉网(21)和排气口(22)，过滤网(16)上端设有螺纹连接的蓄电池(18)，柜体(3)上顶板中部设有排气口(22)，排气口(22)下端设有过滤棉网(21)，过滤棉网(21)下端设有排风锥体(20)，排风锥体(20)下端设有螺纹连接的引风机(19)，所述恒温箱(4)包括恒温电机(10)、恒温风扇(11)、托板(12)、恒温箱通风口(13)和恒温箱门(14)，恒温电机(10)上端设有恒温风扇(11)，恒温风扇(11)上部设有两个托板(12)，恒温箱(4)的箱体顶板上设有恒温箱通风口(13)，恒温箱(4)的箱体的前端设有恒温箱门(14)。

2.根据权利要求1所述的一种新型化学实验用生物安全柜，其特征是，所述恒温箱门(14)包括带锁把手(5)和玻璃观察窗(15)，恒温箱门(14)的门体中部设有玻璃观察窗(15)，玻璃观察窗(15)左端设有带锁把手(5)。

3.根据权利要求1所述的一种新型化学实验用生物安全柜，其特征是，所述机架(1)还包括调节脚杯(23)，所述机架(1)的两侧左右横杆下端设有两两对称的调节脚杯(23)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及属于化学实验设备领域，具体是一种新型化学实验用生物安全柜。

背景技术

化学是重要的基础科学之一，是一门以实验为基础的学科，在与物理学、生物学、地理学、天文学等学科的相互渗透中，得到了迅速的发展，也推动了其他学科和技术的发展；其中很多化学反应需要通过实验来得出相关结论，而化学反应会产生一些有毒气体，就需要化学实验用的生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。

现有的化学实验用生物安全柜一般不备有恒温箱，在做实验时，某些化学试剂需要恒温保藏，不能及时处理，影响实验数据，需要额外增加箱体，浪费资源，浪费时间。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种精确实验的监测的能恒温保藏的新型化学实验用生物安全柜。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了如下技术方案：

一种新型化学实验用生物安全柜，包括机架、操作平台、柜体和恒温箱，所述机架上端设置操作平台；所述操作平台上端设有柜体；所述柜体内部右端设置恒温箱；所述机架下端设有四个均布的带刹脚轮。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述操作平台包括玻璃罩和紫外杀菌灯，操作平台的台体前端设有玻璃罩，操作平台的台体后端和上端均设有两个均布的紫外杀菌灯。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述柜体包括按钮组和人机系统，柜体的前端右下侧设有按钮组，按钮组右端设有人机系统。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述柜体还包括过滤网、蓄电池、引风机、排风锥体、过滤棉网和排气口，过滤网上端设有螺纹连接的蓄电池，柜体上顶板中部设有排气口，排气口下端设有过滤棉网，过滤棉网下端设有排风锥体，排风锥体下端设有螺纹连接的引风机。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述恒温箱包括恒温电机、恒温风扇、托板、恒温箱通风口和恒温箱门，恒温电机上端设有恒温风扇，恒温风扇上部设有两个托板，恒温箱的箱体顶板上设有恒温箱通风口，恒温箱的箱体的前端设有恒温箱门。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述恒温箱门包括带锁把手和玻璃观察窗，恒温箱门的门体中部设有玻璃观察窗，玻璃观察窗左端设有带锁把手。

作为本实用新型再进一步的改进方案：本实施例中，所述机架还包括调节脚杯，机架的两侧左右横杆下端设有两两对称的调节脚杯。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型设计科学合理，结构简单，方便移动，设置有恒温箱，合理利用空间，同时保证可以及时对化学试剂的保存，试验效果更好、更准确，保证数据准确，内设蓄电池，避免突然停电对化学实验造成影响，增设的调节脚杯，保证在不同地面都水平稳定。

附图说明

图1为实施例1一种新型化学实验用生物安全柜的结构示意图；

图2为实施例1一种新型化学实验用生物安全柜的右侧剖面结构示意图；

图3为实施例1一种新型化学实验用生物安全柜的左侧剖面结构示意图；

图4为实施例2一种新型化学实验用生物安全柜的结构示意图；

图中：1-机架、2-操作平台、3-柜体、4-恒温箱、5-带锁把手、6-按钮组、7-人机系统、8-玻璃罩、9-带刹脚轮、10-恒温电机、11-恒温风扇、12-托板、13-恒温箱通风口、14-恒温箱门、15-玻璃观察窗、16-过滤网、17-紫外杀菌灯、18-蓄电池、19-引风机、20-排风锥体、21-过滤棉网、22-排气口、23-调节脚杯。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

实施例1

请参阅图1-3，本实施例提供了一种新型化学实验用生物安全柜，包括机架1、操作平台2、柜体3和恒温箱4，所述机架1上端设置操作平台2，作出化学实验；所述操作平台2上端设有柜体3，内部放置各元件；所述柜体3内部右端设置恒温箱4，放置需恒温保存的化学试剂；所述机架1下端设有四个均布的带刹脚轮9。方便移动；所述操作平台2包括玻璃罩8和紫外杀菌灯17，操作平台2的台体前端设有玻璃罩8，隔档开工作人员，操作平台2的台体后端和上端均设有两个均布的紫外杀菌灯17，进行杀菌处理；所述柜体3包括按钮组6和人机系统7，柜体3的前端右下侧设有按钮组6，操控设置参数，按钮组6右端设有人机系统7，显示数据；所述柜体3还包括过滤网16、蓄电池18、引风机19、排风锥体20、过滤棉网21和排气口22，过滤网16上端设有螺纹连接的蓄电池18，防止突然停电，影响操作，柜体3上顶板中部设有排气口22，排出废气，排气口22下端设有过滤棉网21，过滤有毒物质，过滤棉网21下端设有排风锥体20，导风，排风锥体20下端设有螺纹连接的引风机19，负压吸风；所述恒温箱4包括恒温电机10、恒温风扇11、托板12、恒温箱通风口13和恒温箱门14，恒温电机10上端设有恒温风扇11，提供正压扇风，恒温风扇11上部设有两个托板12，放置试剂，恒温箱4的箱体顶板上设有恒温箱通风口13，稳压，恒温箱4的箱体的前端设有恒温箱门14；所述恒温箱门14包括带锁把手5和玻璃观察窗15，恒温箱门14的门体中部设有玻璃观察窗15，可观察内部情况，玻璃观察窗15左端设有带锁把手5，只能相关工作人员可以开启，避免误操作。

实施例2

请参阅图4，本实施例提供了一种新型化学实验用生物安全柜，与实施例1相比，所述机架1还包括调节脚杯23，机架1的两侧左右横杆下端设有两两对称的调节脚杯23，保证在不同地面都水平稳定。

本实用新型的工作原理是：将本实用新型置于洁净环境内，接通电源后，紫外杀菌灯17亮起，进行杀菌，在操作平台2上进行化学实验，开启引风机19，从操作平台2上负压吸风，过滤网16对化学实验产生的废气进行第一次过滤，空气通过引风机19，再由排风锥正压排风，过滤棉网21对废气进行第二次过滤，得到洁净空气，从排气口22排出，避免对环境污染，也避免对工作人员的危害；将未实验的试剂或反应后的化学试剂，放置在恒温箱4中，通过人机系统7设置参数后，对化学试剂进行临时保存，更方便、快捷，不浪费资源也节省人力；同时蓄电池18，避免突然停电对化学实验造成影响。

本实用新型设计科学合理，结构简单，方便移动，设置有恒温箱，合理利用空间，同时保证可以及时对化学试剂的保存，试验效果更好、更准确，保证数据准确，内设蓄电池，避免突然停电对化学实验造成影响，增设的调节脚杯，保证在不同地面都水平稳定。

上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明，但是本专利并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本专利宗旨的前提下做出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002542.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209901305U

授权时间:20200107

主分类号:B01L1/00

专利分类号:B01L1/00

范畴分类:23E;

申请人:段宇涵

第一申请人:段宇涵

申请人地址:271001 山东省泰安市泰山区东湖路2号

发明人:段宇涵;江栋

第一发明人:段宇涵

当前权利人:段宇涵

代理人:李宏伟

代理机构:11531

代理机构编号:北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙) 11531

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81447fdb75015bba931104f4.html