# 一种现浇混凝土模具企口改良工法论文和设计-曾凡星

### 全文摘要

本发明公开了一种现浇混凝土模具企口改良工法，包括如下步骤：S1)、根据需求决定穿梁结构，标注穿梁位置；S2)、选择模具；S3)、在模具上按照建筑模数预设企口。本发明公开了一种现浇混凝土模具企口改良工法，其中所使用的模具预设企口改良的双向密肋塑料模壳或现浇混凝土新模具，与现有模具基本一致，仅在模具上按照建筑模数预设企口，在不需要穿梁或其他预设结构时仅在脱模后在脱模方向形成微小的突起或者凹陷，一定程度上增加结构表面肌理丰富程度和节奏感，使得结构更加美观，在需要穿梁或者其他类似结构的位置按需求预植钢管等结构，在需要额外增加强度时增加植筋，形成一种快速高效且不破坏甚至提高强度的穿梁做法。

### 主设计要求

1.一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于；包括如下步骤：S1)、根据需求决定穿梁结构，标注穿梁位置；S2)、选择模具；S3)、在模具上按照建筑模数预设企口，预设企口按照脱模方向设置，并成钝角，如此企口模具。

### 设计方案

1.一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于；包括如下步骤：

S1)、根据需求决定穿梁结构，标注穿梁位置；

S2)、选择模具；

S3)、在模具上按照建筑模数预设企口，预设企口按照脱模方向设置，并成钝角，如此企口模具。

2.如权利要求1所述的一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于：所述S3中包括如下具体步骤：

S301、模具开设企口；

S302、根据需求使用企口预制件，企口预制件能够跨多个企口，且为套管或预留节点；

S303、企口预制件安装在模具的企口上，形成装配成型的企口模具。

3.如权利要求1所述的一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于：所述S3中企口预制件为预制钢管、预制节点，预制件可以包含螺纹或预制钢筋。

4.如权利要求1所述的一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于：所述S3中企口模具内表面应刷脱模剂。

5.如权利要求1-4任一所述的一种现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于：所述企口模具装配成型后后直接粉刷腻子，利用腻子封住模板缝隙。

6.一种采用权利要求5所述现浇混凝土模具企口改良工法制成的企口模具，来浇筑双向密肋或现浇混凝土梁的工法。

7.如权利要求6所述的现浇混凝土模具企口改良工法，其特征在于，在不预植钢管穿梁时与现有工法相同，选择单企口或多企口植入各种符合型号强度的钢管结构或其他预制结构，可增加植筋。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及建筑梁板系统施工技术及管通领域，具体是一种现浇混凝土模具企口改良工法。

背景技术

现有施工方法下，梁高与管道通风等同时占用净高，出现高度上的矛盾时可能会出现破坏结构强度强行穿梁的做法或强行占用建筑物有效净高的做法。

其中密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成，在现有技术中，地下室停车场、地下人防室、办公楼房、大型商场等楼房建筑常采用密肋楼盖，为满足消防安全要求，必须在楼盖下方安装通风管道、排烟管道和消防用水管道，这样就使得这些建筑层高由建筑功能使用净高+楼盖高(楼盖高＝薄板高+肋梁高)+设备管道安装高度三部分构成。

在密肋楼盖施工过程中会用到塑料模壳。塑料模壳采用聚丙烯PP材料一次冷压成型，是一种可拼装的整体式模壳，它解决了以往拼装模壳的漏浆、不光滑的问题，具有整体性好、强度好、尺寸稳定、表面硬度高、耐磨擦、易清洗等特点。采用建筑塑料模壳建造的楼面结构合理，自重轻、承重强度高、款式新颖美观，节约建材、经济效果显著，因而特别适用于大柱网、大空间建筑。

根据模具结构和脱模特点，本发明提供了一种现浇混凝土模具企口改良工法，仅在现有施工模具和方法进修微小修改，在尽可能少的更变施工方法的情况下实现不破坏甚至提高现有强度的管道通风等结构的快速穿梁做法。

发明内容

本发明的目的在于：为了解决上述背景技术涉及到的技术问题，提供现浇混凝土模具企口改良工法。

本发明采用的技术方案如下：

一种现浇混凝土模具企口改良工法，包括如下步骤：

S1)、根据需求决定穿梁结构，标注穿梁位置；

S2)、选择模具；

S3)、在模具上按照建筑模数预设企口，预设企口按照脱模方向设置，并成钝角，如此企口模具。

作为本发明进一步技术方案：所述S3中包括如下具体步骤：

S301、模具开设企口；

S302、根据需求使用企口预制件，企口预制件能够跨多个企口，且为套管或预留节点；

S303、企口预制件安装在模具的企口上，形成装配成型的企口模具。

作为本发明再进一步技术方案：所述S3中企口预制件为预制钢管、预制节点，预制件可以包含螺纹或预制钢筋。

作为本发明再进一步技术方案：所述S3中企口模具内表面应刷脱模剂。

作为本发明再进一步技术方案：所述企口模具装配成型后后直接粉刷腻子，利用腻子封住模板缝隙。

作为本发明再进一步技术方案：采用上述现浇混凝土模具企口改良工法制成的企口模具，来浇筑双向密肋或现浇混凝土梁的工法。

作为本发明再进一步技术方案：在不预植钢管穿梁时与现有工法相同，选择单企口或多企口植入各种符合型号强度的钢管或其他预制结构，增加植筋。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本发明的有益效果是：

1、本发明公开了一种现浇混凝土模具企口改良工法，其中所使用的模具预设企口改良的双向密肋塑料模壳或现浇混凝土梁新模具，与现有模具基本一致，仅在模具上按照建筑模数预设企口，在不需要时仅在脱模后在脱模方向形成微小的突起或者凹陷，一定程度上增加结构表面肌理丰富程度和节奏感，使得结构更加美观，在需要穿梁或者其他类似构建的位置按需求预植钢管等结构，在需要额外增加强度时增加植筋，形成一种快速高效且不破坏甚至提高强度的穿梁做法；本发明根据模具结构和脱模特点，本发明提供了一种现浇混凝土模具企口改良工法，仅在现有施工模具和方法进修微小修改，在尽可能少的更变施工方法的情况下实现不破坏甚至提高现有强度的管道通风等结构的快速穿梁做法。

2、本发明整个工法明确，操作简单，对工人素质要求低，适合大规模推广使用，满足大柱网、大空间建筑施工需求；且能够实现快速脱模，能降低工程时间，降低人力成本和时间成本，最大限度的提升经济效益；

3、本发明在充分利用塑料模壳强度好、尺寸稳定、表面硬度高、耐磨擦的优点，保证楼面结构合理、自重轻以及高承重强度，能有效的防止漏沙和不光滑现象的发明，适用于大柱网、大空间建筑；

4、本发明的整个工法脱模过程是采用的分步脱模法，根据混凝土的成型强度不同时间段的拆除，能有效的消除预应力，保证成型建筑的刚度和强度，大幅提升施工质量。

附图说明

图1为本发明中企口膜壳等轴结构示意简图；

图2为本发明中梁企口模板的结构示意图；

图3为本发明中企口梁模板等轴结构示意简图；

图4为本发明中企口膜壳的示意图；

图5为本发明具体实施例的流程图；

图6为本发明具体实施例进一步的流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

参照图1～6，一种现浇混凝土模具企口改良工法，包括如下步骤：

步骤一、夯实地基：首先搭设坚实、牢靠的地基，然后铺设通长垫板，搭设前先在脚手板上按设计好的钢龙骨间距弹出脚手立管位置线；

步骤二、搭建排架：排架搭设先沿长轴方向设立柱管，立柱管顶于钢龙骨内，即可架设钢龙骨，然后沿短轴方向搭设排架，其中间距按塑料模壳尺寸排列；

步骤三、次龙骨安装：首先在钢龙骨两侧安装联结角条，然后在钢龙骨上放出模壳的边线，即准确地放出密肋的位置线，以使次龙骨轴线位置准确，然后配合联结角条在两个临近的钢龙骨之间安装次龙骨；

步骤四、制作企口模具，按建筑模数增加预设企口，预设企口按照脱模方向设置，并成钝角，方便脱模，并初步安装；预植钢管或安放现浇钢管；将企口磨具的模壳安装在钢龙骨两侧的联结角条上，模壳安装时，要在一个柱网内由中间向两端排放，不得由一端向另一端排放，以免出现两端宽肋不等的现象；其中模壳安装后要在模壳底加设一根钢管，以保证模壳底部及次龙骨的刚度；

步骤五：企口模具封模，加固；

步骤六：浇筑成型：向模壳内浇筑混凝土；

步骤七：混凝土成型后，强度达到C10，可拆除模壳，即可完成工程。

步骤八：模壳拆除保护以下步骤：

待砼的强度达到C10，先将联结角条拆除，然后用撬棍将模壳撬起；待砼的强度达到C35，首先进行预应力张拉，然后从跨中向两端拆除立管，逐步拆除支架。

其中，钢龙骨下排架搭设偏差不大于1cm。

其中，立柱管和钢龙骨之间是无缝配合；

其中，次龙骨时设置起拱高度，并测量龙骨起拱高度是否满足设计标高。

其中，在不预植钢管穿梁时与现有工法相同，选择单企口或多企口植入各种符合型号强度的钢管结构，增加植筋。

其中，所企口模具内表面应刷脱模剂。

其中，浇筑成型步骤之前增加粉刷腻子步骤：模壳安装完成后直接粉刷腻子，利用腻子封住模板缝隙，防止浇筑时出现漏浆或砂细现象。

工作原理：根据模具结构和脱模特点，本发明提供了一种现浇混凝土模具企口改良工法，其中所使用的模具预设企口改良的双向密肋塑料模壳或现浇混凝土梁新模具，与现有模具基本一致，仅在模具上按照建筑模数预设企口，在不需要时仅在脱模后在脱模方向形成微小的突起或者凹陷，一定程度上增加结构表面肌理丰富程度和节奏感，使得结构更加美观，在需要穿梁或者其他类似构建的位置按需求预植钢管等结构，在需要额外增加强度时增加植筋，形成一种快速高效且不破坏甚至提高强度的穿梁做法；本发明根据模具结构和脱模特点；提供一种现浇混凝土模具企口改良工法，仅在现有施工模具和方法进修微小修改，在尽可能少的更变施工方法的情况下实现不破坏甚至提高现有强度的管道通风等结构的快速穿梁做法。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201910595499.8

申请日:2019-07-03

公开号:CN110259117A

公开日:2019-09-20

国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:授权时间:主分类号:E04G 13/04

专利分类号:E04G13/04;E04G15/00

范畴分类:36E;

申请人:曾凡星

第一申请人:曾凡星

申请人地址:410000 湖南省长沙市雨花区湘府东路一段400号13栋302房

发明人:曾凡星

第一发明人:曾凡星

当前权利人:曾凡星

代理人:谢肖雄

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81556382b1b851fc37506863.html