# 装药长度对爆炸能量分布影响的研究

### 论文摘要

为了研究不同装药长度的炸药爆炸时能量分布的特点和规律,采用水下爆炸法测试了不同长度的导爆索在水下爆炸时,产生的峰值压力、冲击波衰减时间并计算了不同长度导爆索水下爆炸的比冲击波能、比气泡能和总能量;研究结果表明,不同长度的导爆索在水下爆炸时,装药长度对爆炸能量的分布有一定的影响,比冲击波能和炸药爆炸的总能量先随着装药长度的增加而增大,当导爆索长度为9 cm,即长径比为15时,比冲击波能达到最大,随后开始下降。而装药长度对比气泡能的影响不大,基本保持不变。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 材料及仪器

- 1.2 实验方法

- 2 数据分析和处理

- 2.1 计算理论

- 2.1.1 比冲击波能的计算

- 2.1.2 集中药包水下爆炸比气泡能计算

- 2.1.3 集中药包水下爆炸总能量计算

- 2.2 实验数据及计算

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈恒东

关键词: 装药长度,能量分布,水下爆炸法,比冲击波能,比气泡能

来源: 广东化工 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 水城海螺盘江水泥有限责任公司

分类号: TQ560.1

页码: 77-79

总页数: 3

文件大小: 384K

下载量: 41

### 相关论文文献

- [1].不同类型分段装药爆破技术应用[J]. 采矿技术 2019(05)

- [2].某型燃气发生器装药流胶故障修复技术研究[J]. 航空维修与工程 2019(10)

- [3].爆炸装药在有限空间内爆炸做功能力的一种新型评估方法[J]. 防护工程 2014(02)

- [4].Charmec MC 605 DA型装药台车在地下矿山的应用试验[J]. 冶金与材料 2019(02)

- [5].钨球对柱面带壳装药的冲击起爆数值模拟研究[J]. 兵工学报 2017(08)

- [6].中大口径炮射榴弹装药技术体系化的发展对策研究[J]. 装备制造技术 2013(03)

- [7].不同装药工艺对装药安定性的影响[J]. 弹箭与制导学报 2011(02)

- [8].鞭炮自动装药机构的研究与设计[J]. 火工品 2010(05)

- [9].碎片冲击起爆带壳装药的数值模拟[J]. 兵工学报 2015(S1)

- [10].梅山铁矿掘进装药台车装药参数研究[J]. 梅山科技 2016(05)

- [11].用于加工薄壁壳体装药件的免拆卸式工装设计[J]. 兵工自动化 2017(07)

- [12].装药尺寸对高氯酸铵/端羟基聚丁二烯底排药烤燃特性的影响[J]. 兵工学报 2017(08)

- [13].装药台车在梅山铁矿应用的可行性研究[J]. 梅山科技 2014(02)

- [14].机械化装药在梅山铁矿井下爆破中的应用前景[J]. 梅山科技 2015(01)

- [15].装药比对中心炸药抛撒钨颗粒群影响的实验研究[J]. 实验力学 2010(06)

- [16].带壳装药在多层介质中爆炸的数值模拟研究[J]. 爆破 2009(01)

- [17].乳化炸药装药温度的控制工艺[J]. 煤矿爆破 2009(04)

- [18].不同材料壳体装药在空气中爆炸威力试验研究[J]. 现代防御技术 2008(05)

- [19].固体火箭发动机贮存中装药裂纹故障及原因分析[J]. 航空维修与工程 2020(06)

- [20].圆柱形带壳推进剂装药枪击响应特性[J]. 含能材料 2019(11)

- [21].不同材料壳体对熔铸装药过程传热影响分析[J]. 兵工自动化 2017(07)

- [22].盒式装药火烧温度的测试方法研究[J]. 火工品 2016(01)

- [23].线状装药技术在隧道光面爆破中的应用[J]. 现代矿业 2017(03)

- [24].含能装药损伤研究进展[J]. 飞航导弹 2018(11)

- [25].成型装药研究新进展[J]. 爆炸与冲击 2008(01)

- [26].侵彻载荷下两种结构装药动态响应数值分析[J]. 兵器装备工程学报 2020(08)

- [27].机械装药在漂塘钨矿中深孔爆破中的应用[J]. 现代矿业 2019(10)

- [28].全自动装药机在胶状乳化炸药生产线的应用[J]. 工程爆破 2011(02)

- [29].装药爆炸对弹丸嵌立封锁状态的影响研究[J]. 兵器装备工程学报 2020(07)

- [30].柱形装药爆炸位置对地下结构的毁伤影响[J]. 防护工程 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81d66a69420e7e3567e1fb68.html