# 一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置论文和设计-崔洁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，包括金属滤网、沉淀池和旋风除尘器，所述沉淀池的上方安装有洗涤箱，所述洗涤箱的内壁上安装有喷管，所述喷管的底部安装有雾化喷头，所述喷管下方的洗涤箱内部安装板，所述安装板的内侧安装有金属滤网，所述洗涤箱的一侧放置有旋风除尘器，所述旋风除尘器的一侧放置有冷凝箱，所述冷凝箱的内部安装有冷凝器，所述冷凝箱的一侧安装有排烟管，所述排烟管的上端安装有除味机构，所述除味机构的上方设置有出烟口。本实用新型通过设置金属滤网、安装板、喷管、雾化喷头、沉淀池、旋风除尘器、冷凝器、除味机构结构，解决了洗涤除尘时烟气分布不均匀和烟气除尘效果不够彻底的问题。

### 主设计要求

1.一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，包括金属滤网(3)、沉淀池(6)和旋风除尘器(12)，其特征在于：所述沉淀池(6)的上方安装有洗涤箱(5)，所述洗涤箱(5)的内壁上安装有喷管(7)，所述喷管(7)的底部安装有雾化喷头(8)，所述喷管(7)下方的洗涤箱(5)内部安装板(2)，所述安装板(2)的内侧安装有金属滤网(3)，所述洗涤箱(5)的一侧放置有旋风除尘器(12)，所述旋风除尘器(12)的一侧放置有冷凝箱(17)，所述冷凝箱(17)的内部安装有冷凝器(16)，所述冷凝箱(17)的一侧安装有排烟管(21)，所述排烟管(21)的上端安装有除味机构(20)，所述除味机构(20)的上方设置有出烟口(19)。

### 设计方案

1.一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，包括金属滤网(3)、沉淀池(6)和旋风除尘器(12)，其特征在于：所述沉淀池(6)的上方安装有洗涤箱(5)，所述洗涤箱(5)的内壁上安装有喷管(7)，所述喷管(7)的底部安装有雾化喷头(8)，所述喷管(7)下方的洗涤箱(5)内部安装板(2)，所述安装板(2)的内侧安装有金属滤网(3)，所述洗涤箱(5)的一侧放置有旋风除尘器(12)，所述旋风除尘器(12)的一侧放置有冷凝箱(17)，所述冷凝箱(17)的内部安装有冷凝器(16)，所述冷凝箱(17)的一侧安装有排烟管(21)，所述排烟管(21)的上端安装有除味机构(20)，所述除味机构(20)的上方设置有出烟口(19)。

2.根据权利要求1所述的一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，其特征在于：所述喷管(7)一端的洗涤箱(5)外侧连接有进水管(1)，所述安装板(2)下方的洗涤箱(5)侧面安装有进烟管(4)。

3.根据权利要求1所述的一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，其特征在于：所述洗涤箱(5)的上端通过第一抽烟管(9)与第一引风机(10)连接，所述第一引风机(10)的输出端通过第一出烟管(11)与旋风除尘器(12)的输入端连接。

4.根据权利要求1所述的一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，其特征在于：所述旋风除尘器(12)的输出端通过第二抽烟管(13)与第二引风机(14)连接，所述第二引风机(14)的输出端通过第二出烟管(15)与冷凝箱(17)连接。

5.根据权利要求1所述的一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，其特征在于：所述除味机构(20)包括壳体(23)、活性炭(24)和内螺纹(25)，所述壳体(23)的内部安装有活性炭(24)，所述壳体(23)的底部通过内螺纹(25)与排烟管(21)的上端连接，所述壳体(23)的上端通过内螺纹(25)与出烟口(19)连接，所述出烟口(19)的上方安装有导流板(18)。

6.根据权利要求1所述的一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，其特征在于：所述洗涤箱(5)的表面安装有控制器(22)，所述控制器(22)的输出端与第一引风机(10)、第二引风机(14)和冷凝器(16)连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及改性沥青生产技术领域，具体为一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置。

背景技术

改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂(改性剂)，或采取对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。改性沥青其机理有两种，一是改变沥青化学组成，二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。在改性沥青的生产过程中，会伴随着大量的有害烟气产生，对空气环境有着极大地污染，且含有大量的致癌物，对工人的身体健康造成极大的损害，本实用新型具体为一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置。

但是现有的技术存在以下的不足：

1、现有的改性沥青生产时产生的烟气在进行大批量的洗涤除尘时，由于进入的量无法控制，导致洗涤不够彻底，除尘效果较差；

2、现有的沥青烟气降尘效果不够彻底，导致最后排出的烟气仍具有有害物质。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，解决了洗涤除尘时烟气分布不均匀和烟气除尘效果不够彻底的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，包括金属滤网、沉淀池和旋风除尘器，所述沉淀池的上方安装有洗涤箱，所述洗涤箱的内壁上安装有喷管，所述喷管的底部安装有雾化喷头，所述喷管下方的洗涤箱内部安装板，所述安装板的内侧安装有金属滤网，所述洗涤箱的一侧放置有旋风除尘器，所述旋风除尘器的一侧放置有冷凝箱，所述冷凝箱的内部安装有冷凝器，所述冷凝箱的一侧安装有排烟管，所述排烟管的上端安装有除味机构，所述除味机构的上方设置有出烟口。

优选的，所述喷管一端的洗涤箱外侧连接有进水管，所述安装板下方的洗涤箱侧面安装有进烟管。

优选的，所述洗涤箱的上端通过第一抽烟管与第一引风机连接，所述第一引风机的输出端通过第一出烟管与旋风除尘器的输入端连接。

优选的，所述旋风除尘器的输出端通过第二抽烟管与第二引风机连接，所述第二引风机的输出端通过第二出烟管与冷凝箱连接。

优选的，所述除味机构包括壳体、活性炭和内螺纹，所述壳体的内部安装有活性炭，所述壳体的底部通过内螺纹与排烟管的上端连接，所述壳体的上端通过内螺纹与出烟口连接，所述出烟口的上方安装有导流板。

优选的，所述洗涤箱的表面安装有控制器，所述控制器的输出端与第一引风机、第二引风机和冷凝器连接。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，具备以下有益效果：

(1)本实用新型通过设置金属滤网、安装板、喷管、雾化喷头、沉淀池，使本实用新型能够对改性沥青生产时的烟气进行均匀的分布，利用均匀的汽化小液滴进行喷洒，吸附沉淀烟气中的大颗粒粉尘，从而有效的解决了洗涤除尘时烟气分布不均匀的问题，在进行烟气的降尘处理时，先将烟气通过进烟管导入洗涤箱内部，随着烟气的不断进入，烟气在洗涤箱中不断上升，此时通过进水管连接外界水源，将洗涤水通过进水管导入喷管中，喷管中的水经雾化喷头雾化喷出，形成均匀的小液滴全面喷洒，而烟气通过安装板内侧的金属滤网均匀的向上导出，随着雾化喷头的喷洒，烟气中的粉尘吸水变重，自然沉降到沉淀池中，而烟气中的油雾也凝聚成大颗粒油滴与气体分离，从而实现大颗粒粉尘及油雾与烟气的分离，并均匀的进行喷淋洗涤操作，避免大量烟气进入无法控制导致洗涤降尘效率降低。

(2)本实用新型通过设置旋风除尘器、冷凝器、除味机构，使本实用新型具有多种烟气降尘处理功能，最大化的对烟气进行降尘处理，高效的去除烟气中的粉尘，从而有效的解决了烟气除尘效果不够彻底的问题，在进行烟气的洗涤处理后，通过控制器控制第一引风机将洗涤箱中的烟气通过第一抽烟管抽出并通过第一出烟管导出至旋风除尘器中，利用控制器开启旋风除尘器进行高效除尘，由于洗涤箱内部洗涤后的烟气不可能完全降温，所以还是残留着少量的高温烟气杂质，而通过旋风除尘器高效除尘后，利用第二引风机通过第二抽烟管将旋风除尘器中的烟气抽出，并通过第二出烟管导入冷凝箱中利用冷凝器进行冷凝，对汽化的烟气冷凝成小液滴自然低落，最后形成的无害烟气通过排烟管经除味机构中的活性炭除味，最后从出烟口排出自然界中，出烟口上方的导流板能够确保雨水不会进入除味机构中。

附图说明

图1为本实用新型的内部结构示意图；

图2为本实用新型的结构示意图；

图3为本实用新型除味机构的放大图。

图中附图标记为：1、进水管；2、安装板；3、金属滤网；4、进烟管；5、洗涤箱；6、沉淀池；7、喷管；8、雾化喷头；9、第一抽烟管；10、第一引风机；11、第一出烟管；12、旋风除尘器；13、第二抽烟管；14、第二引风机；15、第二出烟管；16、冷凝器；17、冷凝箱；18、导流板；19、出烟口；20、除味机构；21、排烟管；22、控制器；23、壳体；24、活性炭；25、内螺纹。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种改性沥青生产用烟气降尘处理装置，包括金属滤网3、沉淀池6和旋风除尘器12，沉淀池6的上方安装有洗涤箱5，洗涤箱5的内壁上安装有喷管7，喷管7的底部安装有雾化喷头8，喷管7下方的洗涤箱5内部安装板2，喷管7一端的洗涤箱5外侧连接有进水管1，安装板2下方的洗涤箱5侧面安装有进烟管4，安装板2的内侧安装有金属滤网3，在进行烟气的降尘处理时，先将烟气通过进烟管4导入洗涤箱5内部，随着烟气的不断进入，烟气在洗涤箱5中不断上升，此时通过进水管1连接外界水源，将洗涤水通过进水管1导入喷管7中，喷管7中的水经雾化喷头8雾化喷出，形成均匀的小液滴全面喷洒，而烟气通过安装板2内侧的金属滤网3均匀的向上导出，随着雾化喷头8的喷洒，烟气中的粉尘吸水变重，自然沉降到沉淀池6中，而烟气中的油雾也凝聚成大颗粒油滴与气体分离，从而实现大颗粒粉尘及油雾与烟气的分离，并均匀的进行喷淋洗涤操作，洗涤箱5的一侧放置有旋风除尘器12，旋风除尘器12的型号为CLT\/A，属于现有技术，洗涤箱5的上端通过第一抽烟管9与第一引风机10连接，第一引风机10的输出端通过第一出烟管11与旋风除尘器12的输入端连接，旋风除尘器12的一侧放置有冷凝箱17，旋风除尘器12的输出端通过第二抽烟管13与第二引风机14连接，第二引风机14的输出端通过第二出烟管15与冷凝箱17连接，第一引风机10和第二引风机14的型号为y6-30，属于现有技术，冷凝箱17的内部安装有冷凝器16，冷凝器16的型号为TYLNQ001，属于现有技术，冷凝箱17的一侧安装有排烟管21，排烟管21的上端安装有除味机构20，除味机构20的上方设置有出烟口19，除味机构20包括壳体23、活性炭24和内螺纹25，壳体23的内部安装有活性炭24，壳体23的底部通过内螺纹25与排烟管21的上端连接，壳体23的上端通过内螺纹25与出烟口19连接，出烟口19的上方安装有导流板18，洗涤箱5的表面安装有控制器22，控制器22的输出端与第一引风机10、第二引风机14和冷凝器16连接，控制器22的型号为MAM-330，属于现有技术，在进行烟气的洗涤处理后，通过控制器22控制第一引风机10将洗涤箱5中的烟气通过第一抽烟管9抽出并通过第一出烟管11导出至旋风除尘器12中，利用控制器22开启旋风除尘器12进行高效除尘，由于洗涤箱5内部洗涤后的烟气不可能完全降温，所以还是残留着少量的高温烟气杂质，而通过旋风除尘器12高效除尘后，利用第二引风机14通过第二抽烟管13将旋风除尘器12中的烟气抽出，并通过第二出烟管15导入冷凝箱17中利用冷凝器16进行冷凝，对汽化的烟气冷凝成小液滴自然低落，最后形成的无害烟气通过排烟管21经除味机构20中的活性炭24除味，最后从出烟口19排出自然界中。

使用时，本实用新型在进行烟气的降尘处理时，先将烟气通过进烟管4导入洗涤箱5内部，随着烟气的不断进入，烟气在洗涤箱5中不断上升，此时通过进水管1连接外界水源，将洗涤水通过进水管1导入喷管7中，喷管7中的水经雾化喷头8雾化喷出，形成均匀的小液滴全面喷洒，而烟气通过安装板2内侧的金属滤网3均匀的向上导出，随着雾化喷头8的喷洒，烟气中的粉尘吸水变重，自然沉降到沉淀池6中，而烟气中的油雾也凝聚成大颗粒油滴与气体分离，从而实现大颗粒粉尘及油雾与烟气的分离，并均匀的进行喷淋洗涤操作，在进行烟气的洗涤处理后，通过控制器22控制第一引风机10将洗涤箱5中的烟气通过第一抽烟管9抽出并通过第一出烟管11导出至旋风除尘器12中，利用控制器22开启旋风除尘器12进行高效除尘，由于洗涤箱5内部洗涤后的烟气不可能完全降温，所以还是残留着少量的高温烟气杂质，而通过旋风除尘器12高效除尘后，利用第二引风机14通过第二抽烟管13将旋风除尘器12中的烟气抽出，并通过第二出烟管15导入冷凝箱17中利用冷凝器16进行冷凝，对汽化的烟气冷凝成小液滴自然低落，最后形成的无害烟气通过排烟管21经除味机构20中的活性炭24除味，最后从出烟口19排出自然界中。

综上可得，本实用新型通过设置金属滤网3、安装板2、喷管7、雾化喷头8、沉淀池6、旋风除尘器12、冷凝器16、除味机构20结构，解决了洗涤除尘时烟气分布不均匀和烟气除尘效果不够彻底的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103340.5

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209519544U

授权时间:20191022

主分类号:B01D 50/00

专利分类号:B01D50/00;B01D53/04;B01D53/00

范畴分类:23A;41B;

申请人:新疆交建路友道路材料科技有限公司

第一申请人:新疆交建路友道路材料科技有限公司

申请人地址:830026 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）厦门路21号501室

发明人:崔洁;徐贵珠;鲍黎

第一发明人:崔洁

当前权利人:新疆交建路友道路材料科技有限公司

代理人:李靖

代理机构:65102

代理机构编号:石河子恒智专利商标代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/822e055ce83671582c2a1ca8.html