# 水利工程中的工程地质和水文地质勘查工作分析王可为

云南大同江水利水电工程有限公司云南昆明650000

摘要：水利工程是国家的重点工程，它的存在对于国家的经济发展来讲意义重大。水利工程中的地质和水文地质勘查过程中一定遇到很多问题，便会导致项目建设工作无法顺利开展。所以，本文对水利工程中的地质和水文地质勘查工作进行了分析，以确保项目建设工作更加顺畅的开展。

关键词：水利工程；工程地质；水文地质

1对工程地质和水文地质的认识

从古至今，伟大的人类创造了很多类型的水利项目，它们的存在为我们的社会发展和文明进步做出了巨大的贡献，尤其是最近几年，不断增多的水利工程促进了我们国家的经济发展。通过分析可知，只有深入分析自然环境，才能够确保我们更好的开展项目建设工作，其中水文地质以及工程地质就是我们需要认真分析的要素。两者的性质较为特殊，涵盖的内容也非常宽泛。在项目建设的过程中，假如地质条件不尽如人意的话，项目的难度就会明显的增加，此时就需要利用各种地基处理措施来应对，而这就会使得项目成本增加。相同的，在开展建设工作的时候，也需要认真分析水文要素，因为只有确保水文条件合理了，才能够保证后续运行稳定，才能够确保项目安全。通过上述可知，要想开展好项目的建设工作，就需要积极开展前期准备，比如做好工程地质和水文地质的分析工作。

2常见水利工程的工程地质和水文地质条件

2.1土石类型及其性质

作为水工项目的地基或是建筑材料，岩石以及土等的性质和种类等会对建筑的安全性以及稳定性等产生一定的影响。

2.2地质结构

所谓的地质结构主要涵盖两个方面的内容，分别是地质构造以及岩体构造。依据构造的形态来划分的话，可以分成倾斜构造、褶皱构造和断裂构造。而岩体结构指的是没有固定成为岩石的土层结构，包括各种成因类型土层的成层特征、岩相变化和空间分布规律。

2.3地形地貌

通常，我们将地形定义为地表形态以及山势走向和植被等等，一般以地图的形式体现出来。而地貌指的是地表各种形态的形成原因和种类等。

2.4水文地质

水文地质条件一般包括：地下水类型，如上层滞水、潜水、承压水等；含水层与隔水层的埋藏深度、厚度、组合关系、空间分布规律及特征；岩层的水理性质，包括溶水性、给水性、透水性等；地下水的运动特征，包括流向、流速、流量、补给关系等；地下水的动态特征，包括水位、水温、水质随时间的变化规律；地下水的水质，包括水的物理性质、化学性质、水质评价标准等。通常来讲，水文条件的优良关乎到水工项目是否会出现渗漏现象，关乎到坝体的基础是否牢靠，同时还会影响到地下水的测评等工作。

2.5天然建筑材料

天然建筑材料勘查应查明工程所需的各类天然建筑材料料场的分布、位置、储量、质量、开采和运输条件等，为工程设计和施工提供依据。

3水利工程的工程地质和水文地质勘察技术

3.1地理信息系统

地理信息系统是近些年迅速发展起来的一门空间信息分析技术。在水利工程的工程地质和水文地质勘察方法中，它发挥着技术先导的作用。地理信息系统不仅可以有效地管理具有空间属性的各种信息，对水利工程管理和实践模式进行快速和重复的分析测试，便于制定决策、进行科学和政策的标准评价，而且也可以对数据进行收集，并通过信息系统分析制动工程图片，明显地提高工作效率和经济效益。

3.2全球定位系统全球定位系统（简称GPS）

目前已经广泛应用于勘察水利工程的工程地质和水文地质，主要利用GPS静态测量模式对水利工程区域进行控制网布设以及利用GPS动态测量技术進行地形测量、勘探基线布设、工程点定位测量等。全球定位系统是勘察水利工程的工程地质和水文地质的重要保障，既解决了由于地理环境特殊导致信息无法正常传递的问题，又节省了人力、物力、财力，缩短了工期，提高了工程的准确度和精度，从而有效地提升水利工程工程地质和水文地质的勘察质量和水平。

3.3工程物探技术

工程物探是工程地球物理勘探的简称，它是以地下岩土层（或地质体）的物性差异为基础，通过仪器观测自然或人工物理场的变化，确定地下地质体空间展布的大小、形状、埋深等，并可测定岩土体的物性参数，达到解决地质问题的一种物理勘探方法。目前在国内的工程物探技术中，主要应用的有地球层析物理成像技术、电磁勘探以及彩色钻孔电视体系等。其中，彩色钻孔电视体系高度集成，探头全景摄像，影像实时自动提取，图像清晰逼真，深度自动准确校准，可对所有的观测孔全方位、全柱面观测成像以及携带十分方便，所以在工程物探中得到了极大的应用和推广。

3.4遥感技术

遥感技术是根据电磁波的理论，应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息进行收集、处理，并最后成像，从而对地面各种景物进行探测和识别。在水利工程施工建设的过程中，遥感技术主要应用于两方面：一方面是探测和分析该区域的结构和地质情况，精准地反映出该区域内的水利工程的地貌、地质结构等；另一方面是调查水库区的泥石流、滑坡以及崩塌等，通过有效地评估和调查各种事故，保证水库区安全水平较高。

4水利工程的工程地质和水文地质问题及勘察方法探究

4.1水文地质测绘和工程地质测绘

针对水文以及工程地质方面的测绘工作来讲，因为与之相关的专业非常多，因此需要结合实际情况实际分析。对于测绘工作来讲也会因为情况的差异而出现各种不一样的情况，所以要想确保测绘工作开展顺畅，就必须切实依据有关法规开展，合理分析正确论述，为项目的顺利进行打下坚实的根基。

4.2坝基岩体

针对坝基岩体来讲，在开展水利项目建设工作的时候我们一定要认真考虑，假如岩体存在问题的话，就会导致后续的建设工作无法顺利开展，严重的话会导致渗漏以及一些安全方面的问题，所以，在开展坝基勘察工作的时候必须秉承着严禁细致的理念，保证勘察活动精准。

4.3边坡的工程

边坡工程主要是为满足工程需要而对自然边坡和人工边坡进行改造，影响其稳定情况的因素主要有岩石性质、岩体结构、风化作用、人工挖掘以及地震等。边坡工程的破坏变形主要包括蠕动变形、滑坡变形、坍塌变形以及松懈张裂等，会导致施工过程中边坡渗漏或者边坡不稳，因此必须采取有效的勘察技术对边坡进行科学地分析，避免边坡工程出现质量问题。另外，政府还需要健全地质问题的评估制度，才能有效地督促建设和勘察单位积极的关注地质问题，并且可以获得准确、可靠、全面的地质信息。

4.4地下洞室围岩稳定性

通常来讲，地下洞室的围岩是否牢固关乎到后续的建设工作能否安全的开展，因此为了保证施工工作能够积极进行，就要确保围岩稳定牢固。换句话讲，只有确保岩层坚硬，而且有着较高的完整性，而且还不能够对地下水产生负面影响，才可以确保施工工作顺利进行。

4.5水库工程

针对水利项目来讲，水库是非常关键的构成要素，为了保证项目建设工作顺利开展，就要积极开展水库有关的工作。换言之，要将水库对附近的水位要素的影响降到最低，尽量确保蓄水量不超过水位线，假如超过该数值的话，就会导致严重的渗漏问题。

4.6软土基坑工程

针对水利项目来讲，软土基坑部门的性质较为独特。要想降低边坡方面的问题，确保水利项目顺利开展，就要积极开展基坑防护工作，防止因为施工不合理而影响到边坡的牢固性，而且为了提升地基的牢固性，还要恰当运用支护工艺，切实提升软基稳定性，进而保证建设工作能够顺利高效的开展。

结束语

综上所述，随着水利工程的快速发展，为了提升其现代化的建设水平以及对工程地质和水文地质进行有效、科学的勘察，就需要不断更新勘察技术与方法、采用先进的仪器对地质问题进行深入探究，同时采取有效的措施和方案加以应对和解决，这样才能有效地确保水利工程的质量合格。

参考文献:

[1]吴博.浅析水利水电工程地质勘察问题[J].黑龙江科技信息，2017，02：112.

[2]乜艳.水利工程的工程地质和水文地质勘察方法与问题研究[J].中国市场，2017，03：233+235.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8247908b411c21f6927d68d7.html