# 一种市政工程用检查井论文和设计-刘军

### 全文摘要

本实用新型涉及市政工程技术领域，且公开了一种市政工程用检查井，包括检查井本体，所述检查井本体的上表面活动搭接有井盖，所述井盖下表面的中部固定连接有阻隔块，所述检查井本体顶部的内壁固定连接有铰接座，所述铰接座的表面铰接有转动杆。该市政工程用检查井，通过设置了铰接座、转动杆、警示牌和弯管弹簧，使得井盖丢失带动阻隔块移除，弯管弹簧复位收缩带动转动杆向上转动，转动杆带动警示牌对人们进行警示，降低行人或者车辆掉落至检查井本体内部，还通过设置了固定块、第一连接块、第一防护网、安装块、第二连接块和第二防护网，使得第一防护网和第二防护网对检查井本体内部进行双层防护，从而使得防护效果更好。

### 主设计要求

1.一种市政工程用检查井，包括检查井本体（1），其特征在于：所述检查井本体（1）的上表面活动搭接有井盖（2），所述井盖（2）下表面的中部固定连接有阻隔块（3），所述检查井本体（1）顶部的内壁固定连接有铰接座（4），所述铰接座（4）的表面铰接有转动杆（5），所述转动杆（5）远离铰接座（4）的一端固定连接有警示牌（6），所述检查井本体（1）顶部的内壁开设有凹槽（7），所述凹槽（7）的内部和转动杆（5）的上表面分别与弯管弹簧（8）的两端固定连接，所述检查井本体（1）的内壁固定连接有固定块（9），且固定块（9）为中空结构，所述固定块（9）内部的上表面和下表面分别与圆杆（10）的两端固定连接，所述圆杆（10）的表面滑动套接有第一连接块（11），所述第一连接块（11）的下表面和固定块（9）内部的下表面分别与伸缩弹簧（12）的两端固定连接，所述固定块（9）远离检查井本体（1）的一侧面开设有滑动槽（13），所述第一连接块（11）远离圆杆（10）的一端贯穿滑动槽（13）的内部并延伸至固定块（9）的外部，所述第一连接块（11）位于固定块（9）外部的一端固定连接有第一防护网（14），所述第一防护网（14）的中部固定镶嵌有橡胶垫（15），所述橡胶垫（15）的下表面固定连接有凸块（16），所述检查井本体（1）的内壁固定连接有安装块（17），所述安装块（17）远离检查井本体（1）的一侧面活动插接有第二连接块（18），所述第二连接块（18）位于安装块（17）内部的一端开设有螺纹孔（19），所述螺纹孔（19）的内部螺纹连接有螺钉（20），所述螺钉（20）的两端分别延伸至安装块（17）的上表面和下表面，所述第二连接块（18）远离安装块（17）的一端固定连接有第二防护网（21），所述第二防护网（21）的中部固定镶嵌有木板（22），所述木板（22）的上表面固定连接有开关（23），所述检查井本体（1）内部的右侧面固定连接有照明灯（24），所述检查井本体（1）的内壁固定连接有攀爬杆（25）。

### 设计方案

1.一种市政工程用检查井，包括检查井本体（1），其特征在于：所述检查井本体（1）的上表面活动搭接有井盖（2），所述井盖（2）下表面的中部固定连接有阻隔块（3），所述检查井本体（1）顶部的内壁固定连接有铰接座（4），所述铰接座（4）的表面铰接有转动杆（5），所述转动杆（5）远离铰接座（4）的一端固定连接有警示牌（6），所述检查井本体（1）顶部的内壁开设有凹槽（7），所述凹槽（7）的内部和转动杆（5）的上表面分别与弯管弹簧（8）的两端固定连接，所述检查井本体（1）的内壁固定连接有固定块（9），且固定块（9）为中空结构，所述固定块（9）内部的上表面和下表面分别与圆杆（10）的两端固定连接，所述圆杆（10）的表面滑动套接有第一连接块（11），所述第一连接块（11）的下表面和固定块（9）内部的下表面分别与伸缩弹簧（12）的两端固定连接，所述固定块（9）远离检查井本体（1）的一侧面开设有滑动槽（13），所述第一连接块（11）远离圆杆（10）的一端贯穿滑动槽（13）的内部并延伸至固定块（9）的外部，所述第一连接块（11）位于固定块（9）外部的一端固定连接有第一防护网（14），所述第一防护网（14）的中部固定镶嵌有橡胶垫（15），所述橡胶垫（15）的下表面固定连接有凸块（16），所述检查井本体（1）的内壁固定连接有安装块（17），所述安装块（17）远离检查井本体（1）的一侧面活动插接有第二连接块（18），所述第二连接块（18）位于安装块（17）内部的一端开设有螺纹孔（19），所述螺纹孔（19）的内部螺纹连接有螺钉（20），所述螺钉（20）的两端分别延伸至安装块（17）的上表面和下表面，所述第二连接块（18）远离安装块（17）的一端固定连接有第二防护网（21），所述第二防护网（21）的中部固定镶嵌有木板（22），所述木板（22）的上表面固定连接有开关（23），所述检查井本体（1）内部的右侧面固定连接有照明灯（24），所述检查井本体（1）的内壁固定连接有攀爬杆（25）。

2.根据权利要求1所述的一种市政工程用检查井，其特征在于：所述阻隔块（3）的侧面与检查井本体（1）的内壁活动连接，且阻隔块（3）的下表面与警示牌（6）的表面活动搭接。

3.根据权利要求1所述的一种市政工程用检查井，其特征在于：所述转动杆（5）的数量为两个，两个所述转动杆（5）以检查井本体（1）的垂直中线为对称轴对称设置在检查井本体（1）顶部的两侧内壁。

4.根据权利要求1所述的一种市政工程用检查井，其特征在于：所述固定块（9）和安装块（17）的数量均为三个，且三个固定块（9）和三个安装块（17）相互交错的等距离设置在检查井本体（1）的内壁。

5.根据权利要求1所述的一种市政工程用检查井，其特征在于：所述第二防护网（21）的大小与第一防护网（14）的大小相等，且第二防护网（21）位于第一防护网（14）的下方。

6.根据权利要求1所述的一种市政工程用检查井，其特征在于：所述开关（23）与照明灯（24）电连接，且凸块（16）位于开关（23）的正上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及市政工程技术领域，具体为一种市政工程用检查井。

背景技术

在我国，市政设施是指在城市区、镇（乡）规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等，城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴。检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。现有的绝大多数检查井都只通过井盖对其进行防护，一但井盖丢失，检查井没有一定的防护措施，极易导致行人和车辆不小心掉落至检查井内部发生事故，造成一定的安全隐患，使用效果差。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种市政工程用检查井，解决了检查井在井盖丢失后没有一定的防护措施，容易导致事故发生的问题。

（二）技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种市政工程用检查井，包括检查井本体，所述检查井本体的上表面活动搭接有井盖，所述井盖下表面的中部固定连接有阻隔块，所述检查井本体顶部的内壁固定连接有铰接座，所述铰接座的表面铰接有转动杆，所述转动杆远离铰接座的一端固定连接有警示牌，所述检查井本体顶部的内壁开设有凹槽，所述凹槽的内部和转动杆的上表面分别与弯管弹簧的两端固定连接，所述检查井本体的内壁固定连接有固定块，且固定块为中空结构，所述固定块内部的上表面和下表面分别与圆杆的两端固定连接，所述圆杆的表面滑动套接有第一连接块，所述第一连接块的下表面和固定块内部的下表面分别与伸缩弹簧的两端固定连接，所述固定块远离检查井本体的一侧面开设有滑动槽，所述第一连接块远离圆杆的一端贯穿滑动槽的内部并延伸至固定块的外部，所述第一连接块位于固定块外部的一端固定连接有第一防护网，所述第一防护网的中部固定镶嵌有橡胶垫，所述橡胶垫的下表面固定连接有凸块，所述检查井本体的内壁固定连接有安装块，所述安装块远离检查井本体的一侧面活动插接有第二连接块，所述第二连接块位于安装块内部的一端开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺钉，所述螺钉的两端分别延伸至安装块的上表面和下表面，所述第二连接块远离安装块的一端固定连接有第二防护网，所述第二防护网的中部固定镶嵌有木板，所述木板的上表面固定连接有开关，所述检查井本体内部的右侧面固定连接有照明灯，所述检查井本体的内壁固定连接有攀爬杆。

优选的，所述阻隔块的侧面与检查井本体的内壁活动连接，且阻隔块的下表面与警示牌的表面活动搭接。

优选的，所述转动杆的数量为两个，两个所述转动杆以检查井本体的垂直中线为对称轴对称设置在检查井本体顶部的两侧内壁。

优选的，所述固定块和安装块的数量均为三个，且三个固定块和三个安装块相互交错的等距离设置在检查井本体的内壁。

优选的，所述第二防护网的大小与第一防护网的大小相等，且第二防护网位于第一防护网的下方。

优选的，所述开关与照明灯电连接，且凸块位于开关的正上方。

（三）有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种市政工程用检查井，具备以下有益效果：

1、该市政工程用检查井，通过设置了铰接座、转动杆、警示牌和弯管弹簧，使得井盖丢失带动阻隔块移除，弯管弹簧复位收缩带动转动杆向上转动，转动杆带动警示牌对人们进行警示，降低行人或者车辆掉落至检查井本体内部，还通过设置了固定块、第一连接块、第一防护网、安装块、第二连接块和第二防护网，使得第一防护网和第二防护网对检查井本体内部进行双层防护，从而使得防护效果更好。

2、该市政工程用检查井，通过设置了圆杆、伸缩弹簧、凸块、开关和照明灯，使得人们摔落至第一防护网上表面后压缩伸缩弹簧，带动凸块对开关进行按压，开关将照明灯开启，使得检查井本体内部照亮，更加安全，还通过设置了攀爬杆，使得人们可以通过攀爬杆爬出检查井本体内部，更加安全。

附图说明

图1为本实用新型结构正剖图；

图2为本实用新型固定块结构正剖图；

图3为本实用新型安装块结构侧剖图；

图4为本实用新型图1中A处结构放大图；

图5为本实用新型结构俯剖图。

图中：1检查井本体、2井盖、3阻隔块、4铰接座、5转动杆、6警示牌、7凹槽、8弯管弹簧、9固定块、10圆杆、11第一连接块、12伸缩弹簧、13滑动槽、14第一防护网、15橡胶垫、16凸块、17安装块、18第二连接块、19螺纹孔、20螺钉、21第二防护网、22木板、23开关、24照明灯、25攀爬杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，一种市政工程用检查井，包括检查井本体1，检查井本体1的上表面活动搭接有井盖2，井盖2下表面的中部固定连接有阻隔块3，阻隔块3的侧面与检查井本体1的内壁活动连接，且阻隔块3的下表面与警示牌6的表面活动搭接，使得阻隔块3对警示牌6进行阻隔，使得警示牌6位于检查井本体1内部，检查井本体1顶部的内壁固定连接有铰接座4，铰接座4的表面铰接有转动杆5，转动杆5的数量为两个，两个转动杆5以检查井本体1的垂直中线为对称轴对称设置在检查井本体1顶部的两侧内壁，左右两端的两个转动杆5，使得检查井本体1顶部的两端均有警示牌6进行警示提醒，警示效果更好，转动杆5远离铰接座4的一端固定连接有警示牌6，检查井本体1顶部的内壁开设有凹槽7，凹槽7的内部和转动杆5的上表面分别与弯管弹簧8的两端固定连接，设置了铰接座4、转动杆5、警示牌6和弯管弹簧8，使得井盖2丢失带动阻隔块3移除，弯管弹簧8复位收缩带动转动杆5向上转动，转动杆5带动警示牌6对人们进行警示，降低行人或者车辆掉落至检查井本体1内部，检查井本体1的内壁固定连接有固定块9，且固定块9为中空结构，固定块9内部的上表面和下表面分别与圆杆10的两端固定连接，圆杆10的表面滑动套接有第一连接块11，第一连接块11的下表面和固定块9内部的下表面分别与伸缩弹簧12的两端固定连接，固定块9远离检查井本体1的一侧面开设有滑动槽13，第一连接块11远离圆杆10的一端贯穿滑动槽13的内部并延伸至固定块9的外部，第一连接块11位于固定块9外部的一端固定连接有第一防护网14，第一防护网14的中部固定镶嵌有橡胶垫15，橡胶垫15的下表面固定连接有凸块16，检查井本体1的内壁固定连接有安装块17，固定块9和安装块17的数量均为三个，且三个固定块9和三个安装块17相互交错的等距离设置在检查井本体1的内壁，三个固定块9和三个安装块17分别与第一防护网14和第二防护网21进行固定，使得第一防护网14和第二防护网21固定更牢固，安装块17远离检查井本体1的一侧面活动插接有第二连接块18，第二连接块18位于安装块17内部的一端开设有螺纹孔19，螺纹孔19的内部螺纹连接有螺钉20，螺钉20的两端分别延伸至安装块17的上表面和下表面，第二连接块18远离安装块17的一端固定连接有第二防护网21，第二防护网21的大小与第一防护网14的大小相等，且第二防护网21位于第一防护网14的下方，第一防护网14和第二防护网21对检查井本体1内部进行二次防护，使得检查井本体1内部的防护效果更好，设置了固定块9、第一连接块11、第一防护网14、安装块17、第二连接块18和第二防护网21，使得第一防护网14和第二防护网21对检查井本体1内部进行双层防护，从而使得防护效果更好，第二防护网21的中部固定镶嵌有木板22，木板22的上表面固定连接有开关23，检查井本体1内部的右侧面固定连接有照明灯24，开关23与照明灯24电连接，且凸块16位于开关23的正上方，使得凸块16向下移动按压开关23，开关23将照明灯24打开照明，设置了圆杆10、伸缩弹簧12、凸块16、开关23和照明灯24，使得人们摔落至第一防护网14上表面后压缩伸缩弹簧12，带动凸块16对开关23进行按压，开关23将照明灯24开启，使得检查井本体1内部照亮，更加安全，检查井本体1的内壁固定连接有攀爬杆25，设置了攀爬杆25，使得人们可以通过攀爬杆25爬出检查井本体1内部，更加安全。

在使用时，当井盖2丢失时，井盖2带着阻隔块3从检查井本体1内部移除，转动杆5在弯管弹簧8的复位收缩的作用下向上转动，带动警示牌6对人们进行警示，当有人不小心掉落至检查井本体1内部时，人们在重力作用下带动第一防护网14向下移动，第一防护网14带动第一连接块11挤压伸缩弹簧12压缩，同时第一防护网14通过橡胶垫15带动凸块16向下移动按压开关23，开关23将照明灯24打开照明，第一防护网14向下挤压第二防护网21，第二防护网21和第一防护网14同时对人进行缓冲，伸缩弹簧12复位伸张推动第一连接块11向上移动，第一连接块11带动第一防护网14向上移动对人进行保护，人们可以通过攀爬杆25爬出检查井本体1内部，更加安全。

综上所述，该市政工程用检查井，通过设置了铰接座4、转动杆5、警示牌6和弯管弹簧8，使得井盖2丢失带动阻隔块3移除，弯管弹簧8复位收缩带动转动杆5向上转动，转动杆5带动警示牌6对人们进行警示，降低行人或者车辆掉落至检查井本体1内部，还通过设置了固定块9、第一连接块11、第一防护网14、安装块17、第二连接块18和第二防护网21，使得第一防护网14和第二防护网21对检查井本体1内部进行双层防护，从而使得防护效果更好，通过设置了圆杆10、伸缩弹簧12、凸块16、开关23和照明灯24，使得人们摔落至第一防护网14上表面后压缩伸缩弹簧12，带动凸块16对开关23进行按压，开关23将照明灯24开启，使得检查井本体1内部照亮，更加安全，还通过设置了攀爬杆25，使得人们可以通过攀爬杆25爬出检查井本体1内部，更加安全，解决了检查井在井盖2丢失后没有一定的防护措施，容易导致事故发生的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920020925.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209585123U

授权时间:20191105

主分类号:E02D 29/12

专利分类号:E02D29/12;E02D29/14;E01F9/646

范畴分类:36C;36P;

申请人:刘军

第一申请人:刘军

申请人地址:271100 山东省莱芜市文化北路建设大厦409房间

发明人:刘军

第一发明人:刘军

当前权利人:刘军

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/82e39c3f8dd40558a1d98a84.html