# 耐火材料中二价铁和三价铁含量的测定方法研究

### 论文摘要

研究了在氮气保护下用氢氟酸-硫酸在不透光的容器中加热分解试样,采用邻二氮杂菲分光光度法测定耐火材料中的二价铁和三价铁。结果表明:样品分解的最佳条件是遮光、煮沸,待测溶液的有效期为24 h,显色剂邻二氮杂菲（5 g·L-1）的合适用量为5 m L,显色反应的pH以3. 5为宜。测定标准物质结果的相对标准偏差为0. 40%～3. 8%。试验内容和结论成为GB/T 34176—2017《邻二氮杂菲分光光度法测定耐火材料中的二价和三价铁离子化学分析方法》的制定依据。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 主要仪器和试剂

- 1.2 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品分解条件的影响

- 2.1.1 溶样温度的影响

- 2.1.2 光照的影响

- 2.2 待测溶液有效期试验

- 2.3 显色剂加入量试验

- 2.4 p H对吸光度的影响

- 2.5 精密度和准确度试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹海洁,丁俊杰,徐晓莹,黄菲

关键词: 耐火材料,标准,二价铁,分光光度法

来源: 耐火材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,无机化工

单位: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

分类号: TQ175.18;O657.3

页码: 313-315

总页数: 3

文件大小: 1357K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].耐火材料 2019年 第53卷 总目次[J]. 耐火材料 2019(06)

- [2].《耐火材料》2019年刊登文献分析[J]. 耐火材料 2020(01)

- [3].临沂圣戈班耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2019(06)

- [4].轻量耐火材料的研究现状与发展趋势[J]. 智能城市 2020(04)

- [5].临沂圣戈班耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2020(01)

- [6].耐火材料公司会计成本核算存在的问题及应对措施[J]. 财经界 2020(09)

- [7].绿色耐火材料的理念与实践[J]. 四川水泥 2020(04)

- [8].低碳化镁碳耐火材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(Z1)

- [9].《耐火材料》杂志2019年征订启事[J]. 耐火材料 2018(06)

- [10].炼钢厂经济耐火材料的选用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [11].耐火材料行业利润同比增长38.4%[J]. 江西建材 2019(03)

- [12].欢迎订阅《耐火材料》杂志[J]. 耐火材料 2019(02)

- [13].炼钢用耐火材料的研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [14].耐火材料与钢液相互作用的研究进展[J]. 中国材料进展 2019(08)

- [15].新时代中国耐火材料行业发展新趋势[J]. 耐火材料 2019(05)

- [16].《耐火材料》杂志2020年征订已开始，欢迎订阅![J]. 耐火材料 2019(05)

- [17].耐火材料数据[J]. 中国科技信息 2019(22)

- [18].耐火材料发展概述[J]. 无机材料学报 2018(02)

- [19].复合耐火材料中碳氮的化学分析与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(07)

- [20].耐火材料~ 欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告[J]. 耐火材料 2018(05)

- [21].《耐火材料》杂志2019年征订启事[J]. 耐火材料 2018(05)

- [22].耐火材料铝铬砖中三氧化二铝含量的测定[J]. 天津化工 2016(06)

- [23].浅谈我国耐火材料的发展历程及展望[J]. 河南建材 2016(06)

- [24].耐火材料2016年第50卷总目次[J]. 耐火材料 2016(06)

- [25].继承 创新 跨越——写在《耐火材料》创刊50周年[J]. 耐火材料 2016(06)

- [26].2017年《耐火材料信息》征订单[J]. 耐火材料 2016(06)

- [27].《耐火材料》杂志征稿通知[J]. 耐火材料 2017(03)

- [28].水泥生产线耐火材料施工监理重点工作[J]. 水泥 2017(05)

- [29].广州市岭南耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2017(04)

- [30].废弃耐火材料回收利用[J]. 世界有色金属 2017(13)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/82ea75513200927c5a2971d1.html