# 一种玩具积木块的插杆组装连接结构及其人偶积木块论文和设计-张贵源

### 全文摘要

本实用新型提供一种玩具积木块的插杆组装连接结构及其人偶积木块，包括组装构成玩具积木块的至少两个组件。第一组件连接带圆台体端部的插杆，圆台体纵向劈裂为至少两个形状相同的扇形截面柱体，柱体之间具有间隙；第二组件具有圆形通孔。第一组件的插杆插装到第二组件的圆形通孔上固定，通孔与插杆形成间隙配合或过渡配合。插杆的侧向可以具有两个轴向的平行切面，形成为鼓形截面的柱状体。还公开包括有插杆组装连接结构的人偶积木块，包括头部、躯干部、双臂及双腿组件。本实用新型的插杆组装连接结构既保持了连接的稳定性，还具有连接后组件之间可转动，来塑造更加丰富形态的优点。

### 主设计要求

1.一种玩具积木块的插杆组装连接结构，包括组装构成玩具积木块的至少两个组件，其特征是，第一组件连接插杆，插杆的端部是圆台体，圆台体的底部直径大于插杆的直径，圆台体纵向劈裂为至少两个形状相同的扇形截面柱体，柱体之间具有间隙；第二组件具有圆形通孔；第一组件的插杆插装到第二组件的圆形通孔上固定，通孔与插杆形成间隙配合或过渡配合。

### 设计方案

1.一种玩具积木块的插杆组装连接结构，包括组装构成玩具积木块的至少两个组件，其特征是，第一组件连接插杆，插杆的端部是圆台体，圆台体的底部直径大于插杆的直径，圆台体纵向劈裂为至少两个形状相同的扇形截面柱体，柱体之间具有间隙；第二组件具有圆形通孔；第一组件的插杆插装到第二组件的圆形通孔上固定，通孔与插杆形成间隙配合或过渡配合。

2.根据权利要求1所述的玩具积木块的插杆组装连接结构，其特征是，所述的插杆与第一组件一体成型。

3.根据权利要求1或2之一所述的玩具积木块的插杆组装连接结构，其特征是，所述插杆具有两个轴向的平行切面，形成为鼓形截面的柱状体。

4.一种具有权利要求1或2之一所述的插杆组装连接结构的人偶积木块，包括头部、躯干部、双臂及双腿组件，其特征是，躯干部的顶部和\/或肩部位置、腿部连接位置生成所述的通孔；头部和\/或双臂组件、双腿组件相应地连接所述的插杆，将插杆插装到通孔上，相邻组件形成可转动连接。

5.一种具有权利要求3所述插杆组装连接结构的人偶积木块，包括头部、躯干部、双臂及双腿组件，其特征是，躯干部为中空结构，嵌套一个插装架；躯干部的顶部和\/或肩部位置、腿部连接位置生成所述的通孔；插装架顶部生成一个圆槽状穿孔，槽口的宽度小于穿孔的直径；头部连接所述的插杆，插杆的两个平行切面的距离小于或等于槽口宽度，穿孔的直径至少与插杆的外径相同；插杆与插装架的穿孔连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及作为玩具组块的积木块，尤其是由多个组件组装构成的产品。

背景技术

小、微型积木块是指通常尺寸小于1英寸的积木玩具产品的拼装组块，包括通用组块和模型组块。模型组块以各种形象的人物、动植物和物体来组合表现玩具的特点和整体效果，是表现各种积木玩具产品特点的主要结构。随着计算机设计和精细模具生产技术的迅速发展，各种尺寸、结构的拼装组块都可能开发生产出来，来搭建各种款式、规模的积木玩具。在这种技术支撑的条件下，进一步提高积木块组合件的精细化、功能化程度，特别是使各组合件之间的连接结构更加灵活，才能表现丰富的形象内容。这其中，用于模拟人类形象的人偶组块，在搭建大型组装模型玩具中的使用，具有更加具有丰富的表现力。人偶组块的各自造型状态的塑造，也都离不开其各个组成部分之间的科学、灵活的连接结构。由于积木块组件的整体属于小体积部件，传统常规的大型玩具所采用的轴承连接、镶嵌连接、齿轮连接等，显然不能适用作为连接方式的结构形式。寻求一种简便、稳定的结构连接方式，将会使玩具组装积木块的应用得到极大的提升。

发明内容

本实用新型目的是提出一种积木块内组件之间的连接结构，采用具有弹性的插杆与通孔连接的插装方式，既保持连接的稳定，并保证关节连接能够运动变化，又可以拆卸、组装，重复使用，来增强娱乐效果和产品的趣味性。同时，公开一种采用上述插杆式连接结构的人偶积木块产品。

为实现上述目的，本采用的技术方案是：一种玩具积木块的插杆组装连接结构，包括组装构成玩具积木块的至少两个组件。第一组件连接插杆，插杆的端部是圆台体，圆台体的底部直径大于插杆的直径，圆台体纵向劈裂为至少两个形状相同的扇形截面柱体，柱体之间具有间隙。第二组件具有圆形通孔。第一组件的插杆插装到第二组件的圆形通孔上固定，通孔与插杆形成间隙配合或过渡配合。

本实用新型第一组件的连接插杆圆台体部分由多个扇形截面柱体组成，柱体之间留有间隙，因此具有这样的结构特点：当受到外侧压力时，圆台体会向内收拢，直径减小；外侧压力撤掉后，弹性作用力使各柱体自动恢复原状。具体来说，将第一组件的连接杆插装到第二组件的通孔上时，插杆圆台体部分便被收拢起来。如果圆台体部分停留在通孔内，则各个扇形截面柱体在形变产生的回弹力作用下压迫通孔，在通孔内壁面产生摩擦阻力，阻止连接插杆从通孔上脱落，使第一组件固定到第二组件上。如果圆台体部分穿过通孔，则在通孔的内侧恢复原状后，由于其底部大于通孔内径而被限位，使第一组件与第二组件形成可转动的连接。这种连接结构具有连接、拆卸简便，连接稳定性好，相互间能够形成转动变化的特点。使用这种连接结构，能够实现更多的形状、结构变化，来增加玩具积木块，以至使用这种积木块搭建成的玩具模型的趣味性。

进一步的，上述结构的玩具积木块的插杆组装连接结构，插杆与第一组件一体成型。

插杆与第一组件一体成型，避免其他安装结构所带来的连接不稳定的情况，显著提高连接的牢固程度，使组合后积木块的结构更加稳定。

更好的是，上述的玩具积木块的插杆组装连接结构，插杆具有两个轴向的平行切面，形成为鼓形截面的柱状体。

插杆采用鼓形截面柱状体的形状，插装时其轴向切面一侧与第二组件通孔内壁之间具有间隙，保持通孔内外侧或左右侧的空气流通。这样，第一组件通过插杆插装到第二组件的过程所受到的摩擦阻力减小，安装和拆卸操作更加简便快捷。

一种采用上述插杆组装连接结构的人偶积木块，包括头部、躯干部、双臂及双腿组件。躯干部的顶部和\/或肩部位置、腿部连接位置生成所述的通孔。头部和\/或双臂组件、双腿组件相应地连接所述的插杆，将插杆插装到通孔上，相邻组件形成可转动连接。

作为玩具产品或者积木玩具产品组块的人偶积木块，其各个构成组件采用插杆组装连接结构，既保持组件之间能够形成可转动连接，来表现人偶的多种形态，又保证组件之间连接的固定性和稳定。同时，也满足方便拆卸、组装的要求。特别对于尺寸小于1英寸的小体积玩具积木块产品，能够表现更加丰富的形态特点。

优选的是，上述结构的人偶积木块，躯干部为中空结构，嵌套一个插装架，躯干部的顶部和\/或肩部位置、腿部连接位置生成所述的通孔。插装架顶部生成一个圆槽状穿孔，槽口的宽度小于穿孔的直径。头部连接所述的插杆，插杆的两个平行切面的距离小于或等于槽口宽度，穿孔的直径至少与插杆的外径相同。插杆与插装架的穿孔连接。

连接组装上述人偶积木块时，将头部的插杆从通孔进入躯干部，并以两个平行切面垂直于插装架穿孔开口的角度嵌套到圆槽状开口上，再转动90°，使插杆与插装架固定连接，并保持可转动状态。当需要拆解人偶积木块时，只需将头部连同插杆转动90°，使两个平行切面与穿孔开口垂直，就可以将插杆连同头部从插装架上拆卸出来。这种双平行切面柱状体与插装架配合的连接结构，是一种结构紧凑的活动连接，克服了现有杆件插装结构固定度弱、使用过程中容易分离脱落，及耐用性不足的缺陷。同时，这种组装连接的构建方式，通过培养游戏者的动手能力，提高了产品的趣味性，增加了玩具的吸引力。

本实用新型的插杆组装连接结构克服现有玩具积木块组件之间插装连接容易脱离，固定效果差的缺陷，既保持了连接的稳定性，还具有连接后组件之间可转动的优点。能够塑造更多形态、风格各异的玩具积木组块产品，增加搭建形成的玩具产品的吸引力。采用这种组装连接结构的人偶积木块，更加形态丰富。

附图说明

图1是实施例人偶积木块分解结构图。

图2是图1的A部放大图。

图3是实施例的中心轴向剖视图。

图4是图1头部连接结构示意图

图5是实施例的整体立体图。

具体实施方式

下面结合附图，说明本实用新型的一种优选实施方式。

如附图1、图5所示，一种采用塑料或橡胶材料成型的人偶积木块，单独作为玩具产品，或者与其它插装式积木块进行搭接组合。人偶积木块包括头部1、躯干部2、双臂组件3及双腿组件4。

躯干部为壳体结构，其空腔内嵌套一个插装架5，插装架顶部生成一个圆槽状穿孔50。躯干部顶部和两侧肩部位置具有通孔6。头部1由头部件10和插杆11组成，插杆具有两个轴向的平行切面12。插杆的下端部为圆台形的结构13，从中部纵向劈裂为两个部分的柱体，柱体之间具有间隙。组装时，将插杆与头部件连接，再插入通孔6，插入插装架的穿孔50后与其形成固定连接，如附图3所示。附图4表示插杆与插装架连接的固定状态，将插杆旋转90°后，使插杆11的切面12与插装架圆槽穿孔50的开口垂直，插杆的宽度变窄，插杆就能够从圆槽穿孔上移开，使头部与躯干部分离。

双臂组件3与躯干部2的连接结构如附图2所示，双臂组件的上部侧面连接插杆31，插装到躯干部的通孔6上，形成可转动连接。插杆31的远端部为圆台形的结构，圆台体的底部直径大于插杆的直径，圆台体纵向劈裂为两个半台体32，半台体之间具有间隙。组装连接时，把双臂组件的插杆套入躯干部的通孔上，用力向内压入，两个半台体受力向中部靠拢；穿过通孔后，在通孔内侧恢复原状。圆台体较大的底面在通孔的内侧形成阻挡，防止臂组件从通孔上脱落。同时，保证臂部件可以绕通作圆周旋转，并能够在各个不同的位置保持固定。

调整本实施例人偶积木块的头部组件、双臂组件、双腿组件的位置和角度，就表现不同的动作形态。与现有调整范围小，动作僵硬的人偶积木块产品比较，既增加了组装游戏的操作性和训练作用，又具有形象生动、趣味性强的功能效果。

以上，参照附图说明了本实用新型的一种优选实施方式，但不表示仅限于实施例的结构。凡属于本实用新型权利要求所表述的技术范畴内的各种修改、等同替换和增加，比如，插杆的圆台体部分可以劈裂为超过两个的匀等部分，使插装过程更加省力、简便；圆台体采用球冠体结构，当然具有相同的技术效果，等等，类似的技术方案，当然也属于本实用新型所阐述的技术范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920064812.0

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209752195U

授权时间:20191210

主分类号:A63H33/08

专利分类号:A63H33/08

范畴分类:15J;

申请人:茁乐（上海）国际贸易有限公司

第一申请人:茁乐（上海）国际贸易有限公司

申请人地址:200082 上海市杨浦区淞沪路333号901-5室

发明人:张贵源

第一发明人:张贵源

当前权利人:茁乐（上海）国际贸易有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8388678041daadca8ef7fd9d.html