# 注聚泵论文_吴彧

导读:本文包含了注聚泵论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:液力,永磁,母液,高效,粘度,聚合物,省时。

### 注聚泵论文文献综述

吴彧[1]（2019）在《低剪切注聚泵现场试验效果分析》一文中研究指出喇嘛甸油田四台低剪切注聚泵在2018年6月试运行以来,存在容积效率低、突停和曲轴箱过热的问题,通过更换进口过滤器、皮带轮和控制运行转速的方式,解决了上述问题,目前容积效率在95%-105%之间。低剪切注聚泵通过采用长冲程、低泵速的运行方式,来降低机械降解,从而降低注聚泵的粘损率。通过现场试验数据可以看出,低剪切注聚泵的粘损率为4.0%,普通注聚泵的粘损率为6.37%,低剪切注聚泵有较好的保粘效果。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年10期）

刘海霞,张国强,白玉[2]（2019）在《注聚泵阀座取出器的研制与应用》一文中研究指出本文针对现场拆卸阀座时存在阀座易偏斜卡阻的问题研制注聚泵阀座取出器,并且进行了试用。(本文来源于《石化技术》期刊2019年04期）

刘海霞,张国强,白玉[3]（2019）在《论注聚泵的常见故障与日常管理》一文中研究指出本文围绕大港油田第叁采油厂注聚泵在维修过程中核实的原因,结合理论研究和现场试验,对注聚泵日常运行中出现的常见故障原因进行分析,为了保证设备正常运行应采取必要措施。对提高注聚泵的运行管理具有一定的指导意义。(本文来源于《石化技术》期刊2019年03期）

温德杨[4]（2019）在《单泵单井注聚泵参数优化分析》一文中研究指出单泵单井注聚泵在喇嘛甸油田注聚站广泛应用,投产前经常出现注入泵排量与实际方案不匹配导致调头、调泵工作量大,投产期间单井个性化设计、注入浓度跨度大,单井方案调整较多的问题。因此针对以上两个问题,对二类油层使用过的注聚泵进行参数优化分析,通过分析得到结论泵应该保证在大冲程小冲次、充满系数高的情况下运行最合理。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年03期）

闫欣[5]（2019）在《聚表剂驱注聚泵后粘度偏低原因分析及治理》一文中研究指出针对X聚表剂驱注聚泵泵后母液粘度低的问题,本文主要研究了泵后高压取样器、泵前过滤器、泵阀对注入泵泵后母液粘度偏低的影响情况,根据影响因素的分析结果,确定了相应的治理方法。(本文来源于《化工管理》期刊2019年06期）

任永良,孙凯,雷启盟,高胜,徐友江[6]（2018）在《基于Flow Simulation的注聚泵保黏改造设计》一文中研究指出针对注聚泵在工作中存在对聚合物溶液机械降解大、容积效率低等问题,对注聚泵液力端进行了改造。对影响保黏效果的吸入阀、排出阀及壳体内部流道等关键部位进行了结构改造,并利用Flow Simulation流体分析软件对改造前后的液体流线进行了仿真分析。结果表明:改造后流体流动迹线接近层流状态,能够最大程度地降低黏损率。现场应用效果证明保黏改造效果较为明显。(本文来源于《化工机械》期刊2018年03期）

杨超[7]（2016）在《叁柱塞注聚泵保粘改造研究》一文中研究指出注聚泵是对油田聚合物母液进行升压用的动力装置,一般是往复式柱塞泵。通过对油田在用注聚泵的使用情况进行调研,针对现场使用中出现的注聚泵对聚合物溶液的机械剪切作用导致的粘度降解过大问题,以保粘、提高注聚泵液力端易损件的使用寿命及提高容积效率为目的,利用Flow Simulation流体分析软件对聚合物溶液的流动特性进行详细的仿真研究,在此基础上,提出对现用注聚泵液力端进行改造设计。本文主要对注聚泵液力端的柱塞杆、堵头、内部流道、阀座、阀芯、弹簧、阀罩和压盖等地方进行改造设计,并对液力端流道和阀组件进行优化设计。改造后的注聚泵有结构紧凑,体积小,导流性强,性能可靠等特点。现场应用表明:改造后的注聚泵显着降低了泵对聚合物的机械降解,提高了泵的容积效率;改造后泵的粘损率保持在5.8%左右,比普通注聚泵的粘损率7.4%降低了1.6个百分点;改造前泵的容积效率约为89.8%,而改造后泵的容积效率约为95.7%,提高了5.9个百分点。(本文来源于《东北石油大学》期刊2016-04-01）

刘长友[8]（2016）在《新型注聚泵柱塞盘根盒拆卸工具的研制与应用》一文中研究指出随着大庆油田进入高含水期开采阶段,为提高采收率,聚合物驱油已经逐渐成为油田的主流。近些年,注入站的建设数量增加和快,叁柱塞注聚泵的数量也随之增加。在实际生产当中发现,注聚泵柱塞盘根跟换过程中,依据结构特点,必须将盘根盒总成拆卸下来更换盘根。由于柱塞盘根盒总成与液力端缸体连接紧密,站上人员完成更换盘根工作困难。为此研发一种操作简单、单人即可操作、轻巧且使用方便的注聚泵柱塞盘根盒拆卸工具势在必行。经过研究,利用注聚泵液力端特点,可研发一种连接动力端与盘根盒总成的工具,这样问题就解决了。新型注聚泵柱塞盘根盒拆卸工具就是一中这样的实用新型工具。(本文来源于《科技与企业》期刊2016年04期）

潘晓冬,蒋远国,李彩虹[9]（2015）在《注聚泵泵阀故障诊断装置及其应用》一文中研究指出聚合物驱油是我国最先发展,并且进入大面积工业化推广阶段的叁次采油技术,其在老油田开发中后期的稳产、增产作用日益凸显。注聚泵作为聚合物驱油的主要设备,在油田聚合物驱油现场,得到广泛应用。注聚泵泵阀是主要的易损件,维修难度大。通过介绍注聚泵泵阀故障诊断装置及其应用效果,为岗位员工安全、快捷地维修注聚泵提供了较好的借鉴。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2015年32期）

孟令尊[10]（2014）在《注聚泵永磁直驱节能技术现场应用研究》一文中研究指出聚合物驱油技术已是大庆油田目前主要开发手段之一,产油量占全年总产量的1/3以上。随着应用规模的不断扩大,聚合物注入系统注聚泵的能耗也越来越大,对油田的高效开发产生了重要影响。针对注聚泵使用皮带传动能耗损失较大,老式叁相异步电动机功率利用率不高和不能随时满足地质开发方案变化需求的问题,采用永磁直驱装置来降低注聚开发能耗取得了较好的节能效果。(本文来源于《石油石化节能》期刊2014年03期）

### 注聚泵论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文针对现场拆卸阀座时存在阀座易偏斜卡阻的问题研制注聚泵阀座取出器,并且进行了试用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 注聚泵论文参考文献

[1].吴彧.低剪切注聚泵现场试验效果分析[J].化学工程与装备.2019

[2].刘海霞,张国强,白玉.注聚泵阀座取出器的研制与应用[J].石化技术.2019

[3].刘海霞,张国强,白玉.论注聚泵的常见故障与日常管理[J].石化技术.2019

[4].温德杨.单泵单井注聚泵参数优化分析[J].化学工程与装备.2019

[5].闫欣.聚表剂驱注聚泵后粘度偏低原因分析及治理[J].化工管理.2019

[6].任永良,孙凯,雷启盟,高胜,徐友江.基于FlowSimulation的注聚泵保黏改造设计[J].化工机械.2018

[7].杨超.叁柱塞注聚泵保粘改造研究[D].东北石油大学.2016

[8].刘长友.新型注聚泵柱塞盘根盒拆卸工具的研制与应用[J].科技与企业.2016

[9].潘晓冬,蒋远国,李彩虹.注聚泵泵阀故障诊断装置及其应用[J].黑龙江科技信息.2015

[10].孟令尊.注聚泵永磁直驱节能技术现场应用研究[J].石油石化节能.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8388ee3ed7a31de492f426f1.html