# 谈市政工程道路给排水建设中管材的质量控制

北京市政路桥管理养护集团有限公司北京市100025

摘要：市政道路工程中的给排水施工在城市人民生产和生活的多个方面都存在重要意义，相关人员需要提高对市政道路工程给排水施工的质量，不断改善人们的生产和生活环境。文章也围绕给排水建设展开叙述，希望可以提高给排水的建设水平，不断控制其施工质量，为人们提供更好的服务。

关键词：市政道路；给排水；管材质量；控制

一、前言

随着城市化进程的不断推进，城市内部的建设需要不断扩大，才可以满足人们不断增加的需求，其中给排水系统作为人们生产生活的重要内容，需要相关人员提高重视程度，不断加强对给排水工作的建设，减少对人们生活的不利影响。

二、关于市政道路工程的含义

市政道路工程不是仅仅指路基工程的建设，而是说一条道路并不是随便就可以建设的，它需要相关人员在建设前对道路的可行性、便利性等等方面展开详细的规划；其次需要对道路工程进行合理科学的设计，设计道路的长度、形状、车道等众多问题，只有这样在道路的建设过程中才能够有条不紊地按照计划进行；最后是建设完成之后的养护和维修管理阶段，对道路展开合理的维修和养护能够延长道路的使用寿命，一个完整的道路工程应当包括以上四个部分。

三、市政道路排水管道系统的主要组成部分

一个城市的运行需要良好的基础设施作为基础，其中交通基础设施尤为重要，在经济迅速发展的今天，道路工程的科学完善有利于人们的工作和生活，同时道路工程中排水管道的建设对于整个系统的运行也有着十分重要的作用。对于市政道路的排水系统来说，排水管、沉泥井、雨水井和排水干线是其主要组成部分，排水施工企业需要对排水干线和检查井的施工负责，道路施工企业需要对沉泥井和雨水井的施工负责。

四、市政道路排水管道施工的重要作用

4.1保障道路安全

由于市政道路排水管道是关于市区内部的问题，当遇到雨量较大的时候，如果市区具有完善的排水系统，那么就能够尽快的排走雨水。如果市区内部没有合理的排水系统，一旦雨水不能及时排走，积水就会进一步影响道路的层间粘结和路面材料的抗剪能力，从而造成路面逐渐的脱落和剥离的现象。如果严重的话，还会影响道路、桥梁的通行条件，另外，还会对路面下承结构的稳定产生很大影响，长此以往会在道路桥梁上埋下很大的安全隐患，没有办法保障道路安全。

4.2保障市民生命财产安全

市政道路排水管道系统的科学、合理与完善除了对道路安全有很大影响之外，对于市民的人身安全还有很大的作用。如果市政内部存在科学合理的排水管道系统，那么市民就可以在下雨天放心出行，因为路面不会形成大面积的积水现象，这样也就不会对人们的正常出行产生影响。因为路面积水会进一步导致交通瘫痪问题，交通瘫痪发展到严重程度就会造成重大的交通事故，因此，相关人员需要建立一个科学完善的排水管道系统，进一步保障市民的生命财产安全。

五、给排水与市政给排水

给排水是一种水的供给系统，给城市提供给水和排水的服务。首先给水系统是指从某个自来水厂采用铺设管道等方式，将水运往城市的各个角落，供人们生产和生活使用；排水系统，它回收人们生产和生活的废水，通过管道的形式转入污水处理厂中，进行处理，使得干净的水可以被排放到河流和湖泊中，减少水污染。市政管道排水工程主要是针对公寓等排出污水的管道工程，而市政道路排水工程则是针对道路雨水、将雨水排走的工程。市政给排水是非常重要的基础设施工作，相关部门应当给予足够重视，更好地建设市政给排水项目，为健康用水做贡献。

六、给排水建设中管材的主要类型

6.1混凝土管材

混凝土管材在给排水建设的管材使用中具有较长的历史，同时它还具有很多方面的优势，主要体现在自身的高强度以及较好的抗浮性能方面，并且由于应用历史久远，所以安装、维修和养护等经验都十分丰富。但是它在实际的应用过程中也出现了一些问题，主要是自重较重且安装施工费用高等方面[1]。

6.2玻璃钢管

强度较高、不容易产生污垢、重量小以及耐腐蚀程度较高等都是玻璃钢管的优点，并且由于玻璃内部较光滑，所以其产生的阻力较小，这些特点使得它相较于其它管材能耗较小，比较节约费用。然而，从另一个角度看，玻璃钢管的抗外力强度较低，在实际过程中接口还容易出现渗漏现象[2]。

6.3HDPE

随着经济的迅速发展，相关人员逐渐将重点放在经济的可持续发展上，因此众多绿色环保管材应运而生。而HDPE作为一种新型的管材，除了具有绿色环保的优势之外，还具有重量轻、运输方便以及耐腐蚀性高等特点，并且还具有抗震性较强的特点，人们处于对安全的需要经常将其应用在工程建设中[3]。

七、使用科学方法选用，进一步控制管材质量

7.1根据卫生情况选用管材

给排水的给水和排水系统是关乎人们的饮用水和使用水，随着人们物质生活条件和水平的改善和提高，他们对于饮用水的要求也越来越高，为了提高提高给排水建设的水质，相关人员需要注重管材的卫生情况，例如金属类型的管材遇到水等物质极其容易发生锈蚀现象，污染水源，所以不建议使用金属材质管材[4]。

7.2根据温度因素选用管材

在市政道路工程建设中，相关人员需要对当地的环境气候进行考察，因为不同的气候环境对于管道的影响是不同的，与此同时，工作人员需要根据实际情况进行管材的选用，主要是因为当温度过高或者过低的时候，给排水建设是不可以应用塑料管材的，因此工作人员需要提高重视程度，根据温度进行选材[5]。

7.3根据防渗特点选用管材

给排水建设过程中，相关人员也应当考虑到管材的防渗性能，不同的管材的防渗性能有着不同的特点，并且在实际应用的过程中，管材也会由于腐蚀情况而出现不同程度的渗漏，塑料管材和聚烯烃管材等都具有较好的防渗性能[6]。

7.4根据价格选用管材

价格是影响相关人员进行管材选用的重要因素，但是价格绝对不是管材选用的唯一因素，相关人员在进行管材选用的过程中，首要的问题应该是管材的整体性能和主要特质以及与实际施工现场的适应状况，然后价格应当采取择优而选的方法。

7.5根据环刚度选用管材

环刚度是相关人员对给排水管材承载能力的专业术语，在给排水建设的过程中，相关人员需要将管材应用到各个阶段，然后这些管材需要承受来自不同方面的负荷，因此工作人员也需要依据其负荷能力对管材进行科学选用，不同的管材具有不同的负荷能力。

八、结束语

文章将市政道路工程中的给排水建设作为叙述的主体，首先分别对市政道路工程、给排水、市政给排水等进行了简单地介绍，其次针对给排水建设中的管材进行分析，最后提出了控制棺材质量的措施，主要从五个方面进行管材选用，提高管材以及工程质量。

参考文献:

[1]洪海健.谈市政工程道路给排水建设中管材的质量控制[J].建筑工程技术与设计,2016(13).

[2]牟亦兵.浅谈市政工程给排水管道施工质量管理[J].装饰装修天地,2017(2).

[3]农昌很.浅谈市政工程给排水管道施工质量控制[J].建筑工程技术与设计,2016(12).

[4]刘冬平.浅谈市政给排水管道施工的质量控制要点[J].甘肃科技,2016,32(9):104-105.

[5]杨珊.浅谈市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理[J].城市建设理论研究:电子版,2016(4).

[6]李磊.浅谈市政给排水管道施工质量控制措施[J].工程技术:引文版,2016(8):00193-00193.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/83a61b6eecb4d74a5f528a3b.html