# Ni-W-GO-Al2O3复合镀层的制备及其耐磨耐蚀性能

### 论文摘要

首先采用纳米Al2O3颗粒对氧化石墨烯（GO）进行表面改性,然后利用脉冲电沉积技术在碳钢表面制备了Ni-W-GO-Al2O3复合镀层,采用扫描电镜、摩擦磨损试验机和电化学工作站等研究了复合镀层的形貌、组织结构及耐磨耐蚀性能。结果表明:Al2O3的加入抑制了GO团聚,有助于镀层组织均匀化;与单纯的Ni-W-GO镀层相比,Ni-W-GO-0.3Al2O3镀层表面平整、致密无裂纹,耐磨耐蚀性能最好;Al2O3添加量过低,起不到抑制GO团聚的效果;添加量过高,Al2O3发生自发团聚,形成大量裂纹,既降低镀层的耐蚀性,同时也降低耐磨性。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料及工艺条件

- 1.2 工艺流程

- 1.2.1 GO表面改性

- 1.2.2 复合镀层制备

- 1.3 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 表面形貌

- 2.2 物相分析

- 2.3 镀层的截面

- 2.4 镀层的电化学性能

- 2.5 镀层的摩擦磨损性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田水昌,崔洪芝,张国松,王欢欢

关键词: 电沉积,复合镀层,耐磨性,耐腐蚀性

来源: 材料热处理学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 山东科技大学材料科学与工程学院

基金: 国家高技术研究发展计划(863计划)(2015AA034404),国家自然科学基金(51772176),泰山学者攀登计划(tspd20161006)

分类号: TQ153

DOI: 10.13289/j.issn.1009-6264.2018-0450

页码: 140-147

总页数: 8

文件大小: 786K

下载量: 210

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].镁合金复合镀层的制备及其结构与性能表征[J]. 电镀与精饰 2020(11)

- [9].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [10].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [11].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [12].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [13].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [14].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [15].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [16].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [17].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [18].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [19].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [20].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [21].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [22].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [23].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [24].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [25].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [26].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [27].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [28].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [29].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [30].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/83a6dc73cc19d4d322105139.html