# 一种氨气处理设备论文和设计-李全跃

### 全文摘要

本实用新型涉及气体处理设备领域，尤其涉及一种氨气处理设备，包括：第一喷淋室、设于第一喷淋室内的氨罐、与第一喷淋室连通的氨气吸收箱及紧急泄氨池，紧急泄氨池无法及时吸收的氨气经过第一喷淋室及氨气吸收箱进行吸收，能够快速降低氨气浓度，且氨气吸收箱内分为三级吸收，能够确保氨气被完全吸收，不会产生外泄，最终通过管道收集在紧急泄氨池。

### 主设计要求

1.一种氨气处理设备，其特征在于，包括：第一喷淋室、设于第一喷淋室内的氨罐、与第一喷淋室连通的氨气吸收箱及紧急泄氨池，所述第一喷淋室内设有第一喷淋管，第一喷淋室底部设有与紧急泄氨池连通的第一喷淋水回收管，所述氨罐通过紧急泄氨管道与紧急泄氨池连通，所述氨气吸收箱两端分别设有与第一喷淋室连通的进气管及回气管，所述进气管内设有用于将氨气自第一喷淋室引入氨气吸收箱的风机，氨气吸收箱内设有二次处理供液管，所述二次处理供液管通过水泵连接装有液体弱酸的弱酸罐，氨气吸收箱靠近回气管一侧的底部设有与紧急泄氨池连通的二次处理水回收管。

### 设计方案

1.一种氨气处理设备，其特征在于，包括：第一喷淋室、设于第一喷淋室内的氨罐、与第一喷淋室连通的氨气吸收箱及紧急泄氨池，

所述第一喷淋室内设有第一喷淋管，第一喷淋室底部设有与紧急泄氨池连通的第一喷淋水回收管，所述氨罐通过紧急泄氨管道与紧急泄氨池连通，

所述氨气吸收箱两端分别设有与第一喷淋室连通的进气管及回气管，所述进气管内设有用于将氨气自第一喷淋室引入氨气吸收箱的风机，氨气吸收箱内设有二次处理供液管，所述二次处理供液管通过水泵连接装有液体弱酸的弱酸罐，氨气吸收箱靠近回气管一侧的底部设有与紧急泄氨池连通的二次处理水回收管。

2.根据权利要求1所述的一种氨气处理设备，其特征在于，所述氨气吸收箱内自氨气进入方向依次分为二次喷淋室、雾化喷淋室及水幕室，所述二次喷淋室内的二次处理供液管上固接有喷淋头，所述雾化喷淋室内的二次处理供液管上固接有雾化喷头，所述水幕室内的二次处理供液管上固接有水幕喷头。

3.根据权利要求1所述的一种氨气处理设备，其特征在于，所述第一喷淋室内设有氨气探测器，所述氨气探测器与水泵电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及气体处理设备领域，尤其涉及一种氨气处理设备。

背景技术

目前冷库的设计基本上采用两种冷媒循环，一种是氨液另一种是氟利昂。

氨系统因在自然界中就含有氨分子，且冷热交换比大，实现超低温运行，故受到很多厂家的喜爱。但一旦泄漏对周围的环境影响将很大，氨气在水中是易容品，如果一次性紧急大量的泄氨，势必会导致溶氨池会有部分氨气因不能及时溶解而被排到空气中，且紧急泄氨阀处还易出现部分泄漏。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足，提供一种能够快速有效降低氨气浓度、将氨气完全吸收的氨气处理设备。

本实用新型是通过以下技术方案予以实现：

一种氨气处理设备，其特征在于，包括：第一喷淋室、设于第一喷淋室内的氨罐、与第一喷淋室连通的氨气吸收箱及紧急泄氨池，

所述第一喷淋室内设有第一喷淋管，第一喷淋室底部设有与紧急泄氨池连通的第一喷淋水回收管，所述氨罐通过紧急泄氨管道与紧急泄氨池连通，

所述氨气吸收箱两端分别设有与第一喷淋室连通的进气管及回气管，所述进气管内设有用于将氨气自第一喷淋室引入氨气吸收箱的风机，氨气吸收箱内设有二次处理供液管，所述二次处理供液管通过水泵连接装有液体弱酸的弱酸罐，氨气吸收箱靠近回气管一侧的底部设有与紧急泄氨池连通的二次处理水回收管。

优选的，所述氨气吸收箱内自氨气进入方向依次分为二次喷淋室、雾化喷淋室及水幕室，所述二次喷淋室内的二次处理供液管上固接有喷淋头，所述雾化喷淋室内的二次处理供液管上固接有雾化喷头，所述水幕室内的二次处理供液管上固接有水幕喷头。

优选的，所述第一喷淋室内设有氨气探测器，所述氨气探测器与水泵电性连接。

本实用新型的有益效果是：

紧急泄氨池无法及时吸收的氨气经过第一喷淋室及氨气吸收箱进行吸收，能够快速降低氨气浓度，且氨气吸收箱内分为三级吸收，能够确保氨气被完全吸收，不会产生外泄，最终通过管道收集在紧急泄氨池。

附图说明

图1是本实用新型的主视结构示意图。

图中：1.第一喷淋室，2.氨罐，3.氨气吸收箱，4.紧急泄氨池，5.第一喷淋管，6.第一喷淋水回收管，7.紧急泄氨管道，8.进气管，9.回气管，10.风机，11.二次处理供液管，12.水泵，13.弱酸罐，14.二次处理水回收管，15.二次喷淋室，16.雾化喷淋室，17.水幕室，18.喷淋头，19.雾化喷头，20.水幕喷头，21.氨气探测器。

具体实施方式

为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

如图所示，本实用新型包括：第一喷淋室1、设于第一喷淋室内的氨罐2、与第一喷淋室连通的氨气吸收箱3及紧急泄氨池4，

所述第一喷淋室内设有第一喷淋管5，第一喷淋室底部设有与紧急泄氨池连通的第一喷淋水回收管6，所述氨罐通过紧急泄氨管道7与紧急泄氨池连通，

所述氨气吸收箱两端分别设有与第一喷淋室连通的进气管8及回气管9，所述进气管内设有用于将氨气自第一喷淋室引入氨气吸收箱的风机10，氨气吸收箱内设有二次处理供液管11，所述二次处理供液管通过水泵12连接装有液体弱酸的弱酸罐13，氨气吸收箱靠近回气管一侧的底部设有与紧急泄氨池连通的二次处理水回收管14，紧急泄氨池无法及时吸收的氨气经过第一喷淋室及氨气吸收箱进行吸收，能够快速降低氨气浓度。

优选的，所述氨气吸收箱内自氨气进入方向依次分为二次喷淋室15、雾化喷淋室16及水幕室17，所述二次喷淋室内的二次处理供液管上固接有喷淋头18，所述雾化喷淋室内的二次处理供液管上固接有雾化喷头19，所述水幕室内的二次处理供液管上固接有水幕喷头20，本实施例中的氨气处理设备吸收处理原理：

由泄氨池吸收85％左右的氨气，即氨气直接溶解到水中；

一次回收：结构中的喷淋装置进行喷淋吸收，吸收比例约为10％～13％左右；

二次回收：装置中的雾化喷淋装置回收剩余部分；

三次回收：最后经水幕结构进行净化处理。

经过上述的分级，确保外界没有任何氨气泄漏的味道，从而实现氨气的完全处理。

优选的，所述第一喷淋室内设有氨气探测器21，所述氨气探测器与水泵电性连接，当氨气探测器感应到氨气泄露时，能够触发水泵启动，从而实现氨气的快速清除。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920397774.0

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209752554U

授权时间:20191210

主分类号:B01D53/18

专利分类号:B01D53/18;B01D53/58;B01D53/78

范畴分类:23A;

申请人:天津怡顺行环保科技有限公司

第一申请人:天津怡顺行环保科技有限公司

申请人地址:300000 天津市武清区东马圈镇武落路3号101室-32(集中办公区)

发明人:李全跃

第一发明人:李全跃

当前权利人:天津怡顺行环保科技有限公司

代理人:于德江

代理机构:12221

代理机构编号:天津展誉专利代理有限公司 12221

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/83c66c4d44d1f0e00414a6da.html