# 一种多样化的超声波清洗用上下料机构论文和设计-李金忠

### 全文摘要

本实用新型涉及机械器具技术领域，且公开了一种多样化的超声波清洗用上下料机构，包括料台机架，所述料台机架的底部固定安装有支腿，所述料台机架内部活动安装有输送从动轴。该多样化的超声波清洗用上下料机构，通过利用电机的正反转，使传动链带动传动链轮，从而带动电机从动轴旋转，达到了输送链轮的正反转动，从而完成输送链的前进和后退，达到了自由运输清洗篮的目的，将方形篮筐放在两条输送链的顶部，通过输送链顶部与方形篮筐底部的摩擦力，达到运输方形篮筐的目的，将圆形篮筐卡在两条输送链之间，圆形篮筐底部放置在料台隔板顶部，通过两条输送链侧面的摩擦力带动圆形篮筐，达到了运输圆形篮筐的目的。

### 主设计要求

1.一种多样化的超声波清洗用上下料机构，包括料台机架(1)，其特征在于：所述料台机架(1)的底部固定安装有支腿(2)，所述料台机架(1)内部活动安装有输送从动轴(3)，所述料台机架(1)内部活动安装有电机从动轴(4)，所述输送从动轴(3)与电机从动轴(4)外侧且位于料台机架(1)的正面与背面均固定安装有带座轴承(5)，所述输送从动轴(3)与电机从动轴(4)外侧且位于料台机架(1)内部均固定安装有输送链轮(6)，所述输送链轮(6)外侧活动安装有输送链(7)，所述电机从动轴(4)正面且位于料台机架(1)正面固定安装有传动链轮(8)，所述传动链轮(8)外侧活动安装有传动链(9)，所述传动链(9)远离传动链轮(8)的一端活动安装在电机链轮(10)的外侧，所述电机链轮(10)固定安装在位于料台机架(1)底部的电机(11)正面，所述料台机架(1)顶部的右侧固定安装有导向板(12)，所述料台机架(1)顶部固定安装有感应开关(13)，所述料台机架(1)内部固定安装有料台隔板(14)，所述输送链(7)顶部固定安装有方形篮筐(15)，所述输送链(7)顶部固定安装有圆形篮筐(16)。

### 设计方案

1.一种多样化的超声波清洗用上下料机构，包括料台机架(1)，其特征在于：所述料台机架(1)的底部固定安装有支腿(2)，所述料台机架(1)内部活动安装有输送从动轴(3)，所述料台机架(1)内部活动安装有电机从动轴(4)，所述输送从动轴(3)与电机从动轴(4)外侧且位于料台机架(1)的正面与背面均固定安装有带座轴承(5)，所述输送从动轴(3)与电机从动轴(4)外侧且位于料台机架(1)内部均固定安装有输送链轮(6)，所述输送链轮(6)外侧活动安装有输送链(7)，所述电机从动轴(4)正面且位于料台机架(1)正面固定安装有传动链轮(8)，所述传动链轮(8)外侧活动安装有传动链(9)，所述传动链(9)远离传动链轮(8)的一端活动安装在电机链轮(10)的外侧，所述电机链轮(10)固定安装在位于料台机架(1)底部的电机(11)正面，所述料台机架(1)顶部的右侧固定安装有导向板(12)，所述料台机架(1)顶部固定安装有感应开关(13)，所述料台机架(1)内部固定安装有料台隔板(14)，所述输送链(7)顶部固定安装有方形篮筐(15)，所述输送链(7)顶部固定安装有圆形篮筐(16)。

2.根据权利要求1所述的一种多样化的超声波清洗用上下料机构，其特征在于：所述带座轴承(5)设置有四个，且输送从动轴(3)与电机从动轴(4)均贯穿料台机架(1)的正面与背面。

3.根据权利要求1所述的一种多样化的超声波清洗用上下料机构，其特征在于：所述输送链轮(6)安装有四个，输送从动轴(3)与电机从动轴(4)的外侧各安装有两个输送链轮(6)，输送链(7)安装有两条，且输送从动轴(3)与电机从动轴(4)外侧的每两个输送链轮(6)通过一条输送链(7)连接。

4.根据权利要求1所述的一种多样化的超声波清洗用上下料机构，其特征在于：所述料台机架(1)设置为内部空心且顶部缺失的长方体结构，支腿(2)设置有两个，且两个支腿(2)均固定安装在料台机架(1)底部的最左侧。

5.根据权利要求1所述的一种多样化的超声波清洗用上下料机构，其特征在于：所述感应开关(13)设置有两个，两个感应开关(13)分别位于料台机架(1)顶部的最左侧和最右侧。

6.根据权利要求1所述的一种多样化的超声波清洗用上下料机构，其特征在于：所述料台隔板(14)穿过输送链(7)的上链与下链之间的空间与料台机架(1)的内正壁和内背壁固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械器具技术领域，具体为一种多样化的超声波清洗用上下料机构。

背景技术

超声波清洗机的原理为超声波发生器发出的高频振荡信号，而换能器将超声频电能转化成机械高频振动并通过清洗槽臂向盛在槽中的清洗液来辐射超声波，现在应用极其广泛，而在进行清洗时需要用到相关的上下料台来运输清洗篮，所以上下料台的优劣也决定了清洗的效率。

伴随着全自动超声波清洗行业的发展，对于设备的自动化要求加高，为节约成本，同时对于一套全自动清洗设备的清洗多样性要求同样高，为满足产品的多样性，包容性，相关上下料台的设计也需满足产品的多样性特点，而目前一般的上下料台只能单一的运输某一种形状的清洗篮，故而提出一种多样化的超声波清洗用上下料机构来解决上述所提出的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种多样化的超声波清洗用上下料机构，具备运输多样化等优点，解决了目前一般的上下料台只能单一的运输某一种形状的清洗篮的问题。

(二)技术方案

为实现上述运输多样化目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多样化的超声波清洗用上下料机构，包括料台机架，所述料台机架的底部固定安装有支腿，所述料台机架内部活动安装有输送从动轴，所述料台机架内部活动安装有电机从动轴，所述输送从动轴与电机从动轴外侧且位于料台机架的正面与背面均固定安装有带座轴承，所述输送从动轴与电机从动轴外侧且位于料台机架内部均固定安装有输送链轮，所述输送链轮外侧活动安装有输送链，所述电机从动轴正面且位于料台机架正面固定安装有传动链轮，所述传动链轮外侧活动安装有传动链，所述传动链远离传动链轮的一端活动安装在电机链轮的外侧，所述电机链轮固定安装在位于料台机架底部的电机正面，所述料台机架顶部的右侧固定安装有导向板，所述料台机架顶部固定安装有感应开关，所述料台机架内部固定安装有料台隔板，所述输送链顶部固定安装有方形篮筐，所述输送链顶部固定安装有圆形篮筐。

优选的，所述带座轴承设置有四个，且输送从动轴与电机从动轴均贯穿料台机架的正面与背面。

优选的，所述输送链轮安装有四个，输送从动轴与电机从动轴的外侧各安装有两个输送链轮，输送链安装有两条，且输送从动轴与电机从动轴外侧的每两个输送链轮通过一条输送链连接。

优选的，所述料台机架设置为内部空心且顶部缺失的长方体结构，支腿设置有两个，且两个支腿均固定安装在料台机架底部的最左侧。

优选的，所述感应开关设置有两个，两个感应开关分别位于料台机架顶部的最左侧和最右侧。

优选的，所述料台隔板穿过输送链的上链与下链之间的空间与料台机架的内正壁和内背壁固定连接。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种多样化的超声波清洗用上下料机构，具备以下有益效果：

1、该多样化的超声波清洗用上下料机构，通过利用电机的正反转，使传动链带动传动链轮，从而带动电机从动轴旋转，达到了输送链轮的正反转动，从而完成输送链的前进和后退，达到了自由运输清洗篮的目的，将方形篮筐放在两条输送链的顶部，通过输送链顶部与方形篮筐底部的摩擦力，达到运输方形篮筐的目的，将圆形篮筐卡在两条输送链之间，圆形篮筐底部放置在料台隔板顶部，通过两条输送链侧面的摩擦力带动圆形篮筐，达到了运输圆形篮筐的目的。

2、该多样化的超声波清洗用上下料机构，通过导向板的设置，辅助固定了清洗篮在输送链上的位置，通过带座轴承的安装，减少了输送从动轴和电机从动轴转动时的摩擦力，使输送链运动时更加流畅，通过感应开关的设置，使清洗篮在运输过程中能够通过感应开关自动运行或停止。

附图说明

图1为本实用新型主视图；

图2为图1中K-K断面图；

图3为本实用新型俯视图；

图4为本实用新型方形篮筐输送示意图；

图5为本实用新型圆形篮筐输送示意图。

图中：1料台机架、2支腿、3输送从动轴、4电机从动轴、5带座轴承、6输送链轮、7输送链、8传动链轮、9传动链、10电机链轮、11电机、12导向板、13感应开关、14料台隔板、15方形篮筐、16圆形篮筐。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，一种多样化的超声波清洗用上下料机构，包括料台机架1，料台机架1的底部固定安装有支腿2，料台机架1设置为内部空心且顶部缺失的长方体结构，支腿2设置有两个，且两个支腿2均固定安装在料台机架1底部的最左侧，料台机架1内部活动安装有输送从动轴3，料台机架1内部活动安装有电机从动轴4，输送从动轴3与电机从动轴4外侧且位于料台机架1的正面与背面均固定安装有带座轴承5，带座轴承5设置有四个，且输送从动轴3与电机从动轴4均贯穿料台机架1的正面与背面，输送从动轴3与电机从动轴4外侧且位于料台机架1内部均固定安装有输送链轮6，输送链轮6外侧活动安装有输送链7，输送链轮6安装有四个，输送从动轴3与电机从动轴4的外侧各安装有两个输送链轮6，输送链7安装有两条，且输送从动轴3与电机从动轴4外侧的每两个输送链轮6通过一条输送链7连接，电机从动轴4正面且位于料台机架1正面固定安装有传动链轮8，传动链轮8外侧活动安装有传动链9，传动链9远离传动链轮8的一端活动安装在电机链轮10的外侧，电机链轮10固定安装在位于料台机架1底部的电机11正面，料台机架1顶部的右侧固定安装有导向板12，料台机架1顶部固定安装有感应开关13，感应开关13设置有两个，两个感应开关13分别位于料台机架1顶部的最左侧和最右侧，通过导向板12的设置，辅助固定了清洗篮在输送链7上的位置，通过带座轴承5的安装，减少了输送从动轴3和电机从动轴4转动时的摩擦力，使输送链7运动时更加流畅，通过感应开关13的设置，使清洗篮在运输过程中能够通过感应开关13自动运行或停止，料台机架1内部固定安装有料台隔板14，料台隔板14穿过输送链7的上链与下链之间的空间与料台机架1的内正壁和内背壁固定连接，输送链7顶部固定安装有方形篮筐15，输送链7顶部固定安装有圆形篮筐16，通过利用电机11的正反转，使传动链9带动传动链轮8，从而带动电机从动轴4旋转，达到了输送链轮6的正反转动，从而完成输送链7的前进和后退，达到了自由运输清洗篮的目的，将方形篮筐15放在两条输送链7的顶部，通过输送链7顶部与方形篮筐15底部的摩擦力，达到运输方形篮筐15的目的，将圆形篮筐16卡在两条输送链7之间，圆形篮筐16底部放置在料台隔板14顶部，通过两条输送链7侧面的摩擦力带动圆形篮筐16，达到了运输圆形篮筐16的目的。

在使用时，启动电机11，从而带动输送链7前进或后退，将方形篮筐15放在两条输送链7顶部，让输送链7顶部摩擦力带动方形篮筐15运输，将圆形篮筐16卡在两条输送链7相对的一侧，圆形篮筐16底部放在料台隔板14顶部，通过两条输送链7的侧面摩擦力带动圆形篮筐16运输。

综上所述，该多样化的超声波清洗用上下料机构，通过利用电机11的正反转，使传动链9带动传动链轮8，从而带动电机从动轴4旋转，达到了输送链轮6的正反转动，从而完成输送链7的前进和后退，达到了自由运输清洗篮的目的，将方形篮筐15放在两条输送链7的顶部，通过输送链7顶部与方形篮筐15底部的摩擦力，达到运输方形篮筐15的目的，将圆形篮筐16卡在两条输送链7之间，圆形篮筐16底部放置在料台隔板14顶部，通过两条输送链7侧面的摩擦力带动圆形篮筐16，达到了运输圆形篮筐16的目的。

并且，通过导向板12的设置，辅助固定了清洗篮在输送链7上的位置，通过带座轴承5的安装，减少了输送从动轴3和电机从动轴4转动时的摩擦力，使输送链7运动时更加流畅，通过感应开关13的设置，使清洗篮在运输过程中能够通过感应开关13自动运行或停止，解决了目前一般的上下料台只能单一的运输某一种形状的清洗篮的问题。

需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920090368.X

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:91(大连)

授权编号:CN209631729U

授权时间:20191115

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12

范畴分类:26P;

申请人:大连科威达清洗设备有限公司

第一申请人:大连科威达清洗设备有限公司

申请人地址:116000 辽宁省大连市金州区站前街道民和村阎家屯238号1-5层

发明人:李金忠;吴风霞

第一发明人:李金忠

当前权利人:大连科威达清洗设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8419994281182974413f08ae.html