# 一种多频段诱虫式杀虫灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多频段诱虫式杀虫灯，包括灯架，所述灯架底部的两端各设有一个支撑机构，所述灯架底部的中间位置处设有收集机构，所述灯架的上表面依次设有杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三，灯架的前后侧面分别设有杀虫机构，该新型的杀虫灯通过设置支撑机构便于将杀虫灯稳定的放置，通过设置收集机构便于对虫子的尸体进行收集处理，避免污染环境，通过设置杀虫机构不仅便于杀死虫子，而且便于保护杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三不受损坏，通过设置三个发出不同波长光的杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三便于诱杀更多的虫子，通过设置挡板一和挡板二便于防止杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三发出的光互相影响，使用较为便捷。

### 主设计要求

1.一种多频段诱虫式杀虫灯，包括灯架(1)，其特征在于：所述灯架(1)底部的两端各设有一个支撑机构(3)，所述灯架(1)底部的中间位置处设有收集机构(4)，所述灯架(1)的上表面依次设有杀虫灯一(7)、杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)，灯架(1)的前后侧面分别设有杀虫机构(5)，所述灯架(1)的侧面设有控制开关组(2)，所述控制开关组(2)的输入端电连接外部电源的输出端，所述控制开关组(2)的输出端电连接杀虫灯一(7)、杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)的输入端。

### 设计方案

1.一种多频段诱虫式杀虫灯，包括灯架(1)，其特征在于：所述灯架(1)底部的两端各设有一个支撑机构(3)，所述灯架(1)底部的中间位置处设有收集机构(4)，所述灯架(1)的上表面依次设有杀虫灯一(7)、杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)，灯架(1)的前后侧面分别设有杀虫机构(5)，所述灯架(1)的侧面设有控制开关组(2)，所述控制开关组(2)的输入端电连接外部电源的输出端，所述控制开关组(2)的输出端电连接杀虫灯一(7)、杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)的输入端。

2.根据权利要求1所述的一种多频段诱虫式杀虫灯，其特征在于：所述支撑机构(3)包括设在灯架(1)底部的支腿(31)，所述支腿(31)的底部设有放置板(32)，所述放置板(32)的底部设有落地垫(33)。

3.根据权利要求2所述的一种多频段诱虫式杀虫灯，其特征在于：所述收集机构(4)包括设在灯架(1)底部的固定架(43)，所述固定架(43)的侧面滑动连接有收集盒(41)，所述收集盒(41)的侧面设有把手(42)。

4.根据权利要求3所述的一种多频段诱虫式杀虫灯，其特征在于：杀虫灯一(7)、杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)为不同波段的杀虫灯。

5.根据权利要求4所述的一种多频段诱虫式杀虫灯，其特征在于：杀虫灯一(7)和杀虫灯二(8)之间设有挡板一(6)，杀虫灯二(8)和杀虫灯三(9)之间设有挡板二(10)。

6.根据权利要求5所述的一种多频段诱虫式杀虫灯，其特征在于：所述杀虫机构(5)包括连接在灯架(1)侧面的金属电网(51)，所述金属电网(51)的侧面连接有固定螺钉(52)，所述金属电网(51)的输入端电连接控制开关组(2)的输出端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及杀虫设备技术领域，具体为一种多频段诱虫式杀虫灯。

背景技术

杀虫灯是根据昆虫具有趋光性的特点，利用昆虫敏感的特定光谱范围的诱虫光源，诱集昆虫并能有效杀灭昆虫，降低病虫指数，防治虫害和虫媒病害的专用设备。使用杀虫灯进行杀虫能够大大减少杀虫剂的使用。由于不同种类的昆虫对不同波段光谱的敏感性不同。在长波紫外光和可见光的光谱范围内，光谱范围越宽，诱虫种类越多。为了能够使杀虫灯能够引诱多种昆虫，市面上的杀虫灯大多包含有多种灯珠，其中，每种灯珠能够发出不同波段的光。但是现有的杀虫灯每个灯管发出的不同波段的光会互相影响，降低了诱虫的效果，且灯管容易损坏，不便收集虫子尸体，污染环境，不便放置，使用较为不便。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种多频段诱虫式杀虫灯，不同灯管发出的不同波段的光不会互相影响，提高了诱虫的效果，且灯管容易不容易损坏，方便收集虫子尸体，不会污染环境，方便放置，使用较为便捷，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多频段诱虫式杀虫灯，包括灯架，所述灯架底部的两端各设有一个支撑机构，所述灯架底部的中间位置处设有收集机构，所述灯架的上表面依次设有杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三，灯架的前后侧面分别设有杀虫机构，所述灯架的侧面设有控制开关组，所述控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端，所述控制开关组的输出端电连接杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三的输入端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑机构包括设在灯架底部的支腿，所述支腿的底部设有放置板，所述放置板的底部设有落地垫。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述收集机构包括设在灯架底部的固定架，所述固定架的侧面滑动连接有收集盒，所述收集盒的侧面设有把手。

作为本实用新型的一种优选技术方案，杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三为不同波段的杀虫灯。

作为本实用新型的一种优选技术方案，杀虫灯一和杀虫灯二之间设有挡板一，杀虫灯二和杀虫灯三之间设有挡板二。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述杀虫机构包括连接在灯架侧面的金属电网，所述金属电网的侧面连接有固定螺钉，所述金属电网的输入端电连接控制开关组的输出端。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过设置支撑机构便于将杀虫灯稳定的放置，通过设置收集机构便于对虫子的尸体进行收集处理，避免污染环境，通过设置杀虫机构不仅便于杀死虫子，而且便于保护杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三不受损坏，通过设置三个发出不同波长光的杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三便于诱杀更多的虫子，通过设置挡板一和挡板二便于防止杀虫灯一、杀虫灯二和杀虫灯三发出的光互相影响，使用较为便捷。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型剖面结构示意图；

图3为本实用新型电路连接示意图。

图中：1灯架、2控制开关组、3支撑机构、31支腿、32放置板、33落地垫、4收集机构、41收集盒、42把手、43固定架、5杀虫机构、51金属电网、52固定螺钉、6挡板一、7杀虫灯一、8杀虫灯二、9杀虫灯三、10挡板二。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种多频段诱虫式杀虫灯，包括灯架1，灯架1底部的两端各设有一个支撑机构3，通过支撑机构3将该杀虫灯稳定的放置在适宜的位置处，灯架1底部的中间位置处设有收集机构4，灯架1的上表面依次设有杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9，通过杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9发出的不同波长的光，来吸引虫子靠近，灯架1的前后侧面分别设有杀虫机构5，灯架1的侧面设有控制开关组2，控制开关组2的输入端电连接外部电源的输出端，控制开关组2的输出端电连接杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9的输入端，支撑机构3包括设在灯架1底部的支腿31，支腿31的底部设有放置板32，放置板32的底部设有落地垫33，收集机构4包括设在灯架1底部的固定架43，固定架43的侧面滑动连接有收集盒41，通过收集盒41来将虫子尸体进行收集，避免污染环境，收集盒41的侧面设有把手42，杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9为不同波段的杀虫灯，杀虫灯一7和杀虫灯二8之间设有挡板一6，杀虫灯二8和杀虫灯三9之间设有挡板二10，通过挡板一6和挡板二10便于防止杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9发出的光互相影响，杀虫机构5包括连接在灯架1侧面的金属电网51，金属电网51的侧面连接有固定螺钉52，金属电网51的输入端电连接控制开关组2的输出端通过金属电网51来虫子进行灭杀，通过固定螺钉52可以将金属电网51拆下，来进行更换杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9，控制开关组2上设有与杀虫灯一7、杀虫灯二8、金属电网51和杀虫灯三9一一对应的控制按钮。

在使用时：通过支撑机构3将该杀虫灯稳定的放置在适宜的位置处，通过杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9发出的不同波长的光，来吸引虫子靠近，通过挡板一6和挡板二10便于防止杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9发出的光互相影响，通过金属电网51来虫子进行灭杀，通过固定螺钉52可以将金属电网51拆下，来进行更换杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9，通过收集盒41来将虫子尸体进行收集，避免污染环境。

本实用新型通过设置支撑机构3便于将杀虫灯稳定的放置，通过设置收集机构4便于对虫子的尸体进行收集处理，避免污染环境，通过设置杀虫机构5不仅便于杀死虫子，而且便于保护杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9不受损坏，通过设置三个发出不同波长光的杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9便于诱杀更多的虫子，通过设置挡板一6和挡板二10便于防止杀虫灯一7、杀虫灯二8和杀虫灯三9发出的光互相影响，使用较为便捷。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290942.6

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209628446U

授权时间:20191115

主分类号:A01M 1/04

专利分类号:A01M1/04;A01M1/22

范畴分类:12F;

申请人:咸宁职业技术学院

第一申请人:咸宁职业技术学院

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸安区咸宁大道118号

发明人:汪涛

第一发明人:汪涛

当前权利人:咸宁职业技术学院

代理人:汪彩彩;阳会用

代理机构:42249

代理机构编号:咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) 42249

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/84e3f691c4a6dad59ac08f9e.html