# 一种光学图像重合视镜系统论文和设计-刘涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光学图像重合视镜系统，包括沿光轴平行布置的棱镜组和目镜组，所述棱镜组和目镜组间隔放置；所述棱镜组包括沿光源方向的前入射面和后出射面，平行于光轴的上入射面和下入射面，所述棱镜组前入射面在所述目镜组前工作面之后；所述棱镜组包括第一棱镜和第二棱镜，所述第一棱镜与第二棱镜胶合连接；所述目镜组包括依次间隔布置的第一透镜、第二透镜和第三透镜。本实用新型的光学图像重合视镜系统，基于合像棱镜组与目镜组组合的技术特征，将不同光轴的成像重合在同一像面进行显示，具有同时接收多个视场图像信息的优点；视镜系统光学图像重合效果良好，可以完全消除视差影响，能够满足针对不同图像同时观察的要求。

### 主设计要求

1.一种光学图像重合视镜系统，其特征在于，包括沿光轴平行布置的棱镜组和目镜组，所述棱镜组和目镜组间隔放置；所述棱镜组包括沿光源方向的前入射面和后出射面，平行于光轴的上入射面和下入射面，所述棱镜组前入射面在所述目镜组前工作面之后；所述棱镜组包括第一棱镜和第二棱镜，所述第一棱镜与第二棱镜胶合连接；所述目镜组包括依次间隔布置的第一透镜、第二透镜和第三透镜。

### 设计方案

1.一种光学图像重合视镜系统，其特征在于，包括沿光轴平行布置的棱镜组和目镜组，所述棱镜组和目镜组间隔放置；

所述棱镜组包括沿光源方向的前入射面和后出射面，平行于光轴的上入射面和下入射面，所述棱镜组前入射面在所述目镜组前工作面之后；

所述棱镜组包括第一棱镜和第二棱镜，所述第一棱镜与第二棱镜胶合连接；

所述目镜组包括依次间隔布置的第一透镜、第二透镜和第三透镜。

2.根据权利要求1所述的光学图像重合视镜系统，其特征在于，所述第一棱镜和所述第二棱镜均为直角棱镜。

3.根据权利要求1所述的光学图像重合视镜系统，其特征在于，所述第一透镜、所述第二透镜及所述第三透镜面型均为球面。

4.根据权利要求1所述的光学图像重合视镜系统，其特征在于，所述第一棱镜与所述第二棱镜间胶合剂为光学胶粘剂，粘合面镀分光膜。

5.根据权利要求4所述的光学图像重合视镜系统，其特征在于，所述第一棱镜与所述第二棱镜的透射反射比为4:6。

6.根据权利要求1所述的光学图像重合视镜系统，其特征在于，所述棱镜组的前入射面、下入射面和后出射面为抛光工作面，其余各表面为非工作细毛面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光学视镜结构，具体地，涉及一种光学图像重合视镜系统。

背景技术

传统的光学目镜只能对单一视场图像进行观察，即只能用于观察光轴方向的图像，无法在观察的同时获取更多的轴外图像信息。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种通过目镜外设棱镜组合的结构对不同视场图像进行同时观察的光学图像重合视镜系统。

为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种光学图像重合视镜系统包括：沿光轴平行布置的棱镜组和目镜组，所述棱镜组和目镜组间隔放置；

所述棱镜组包括沿光源方向的前入射面和后出射面，平行于光轴的上入射面和下入射面，所述棱镜组前入射面在所述目镜组前工作面之后；

所述棱镜组包括第一棱镜和第二棱镜，所述第一棱镜与第二棱镜胶合连接；

所述目镜组包括依次间隔布置的第一透镜、第二透镜和第三透镜。

其进一步技术方案为：所述第一棱镜和所述第二棱镜均为直角棱镜。

其进一步技术方案为：所述第一透镜、所述第二透镜及所述第三透镜面型均为球面。

其进一步技术方案为：所述第一棱镜与所述第二棱镜间胶合剂为光学胶粘剂，粘合面镀分光膜。

其进一步技术方案为：所述第一棱镜与所述第二棱镜的透射反射比为4:6。

其进一步技术方案为：所述棱镜组的前入射面、下入射面和后出射面为抛光工作面，其余各表面为非工作细毛面。

与现有技术相比的有益效果：

本实用新型的一种光学图像重合视镜系统，相较于传统目镜结构，基于合像棱镜组与目镜组组合的技术特征，将不同光轴的成像重合在同一像面进行显示，具有同时接收多个视场图像信息的优点；基于目镜前工作距离大于棱镜的等效空气间距的技术特征，棱镜前入射面及下入射面图像均可同时显示；基于直角棱镜胶合共同构成合像棱镜的结构，结构简单，稳定可靠；本实用新型的视镜系统光学图像重合效果良好，可以完全消除视差影响，能够满足针对不同图像同时观察的要求。

为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特性和优点，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述。

附图说明

图1为本实用新型的视镜系统的结构示意图；

图2为图1中结构工作面指示图。

附图标记：

1 第一棱镜 2 第二棱镜

3 第一透镜 4 第二透镜

5 第三透镜 61 前工作面

62 前入射面 63 下入射面

64 后出射面

具体实施方式

在下面的具体描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于此描述的其他方式来实现，因此，本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

如图1-2所示，具体实施例1中，

一种光学图像重合视镜系统，包括沿光轴平行布置的棱镜组和目镜组，棱镜组和目镜组间隔放置；

棱镜组包括沿光源方向的前入射面62和后出射面64，平行于光轴的上入射面和下入射面63，棱镜组前入射面62在目镜组前工作面61之后；

棱镜组包括第一棱镜1和第二棱镜2，第一棱镜1与第二棱镜2胶合连接；

目镜组包括依次间隔布置的第一透镜3、第二透镜4和第三透镜5。第一透镜3、第二透镜4及第三透镜5面型均为球面。

第一棱镜1和第二棱镜2均为直角棱镜。第一棱镜1与第二棱镜2间胶合剂为光学胶粘剂，粘合面镀分光膜。第一棱镜1与第二棱镜2的透射反射比为4:6。

棱镜组的前入射面62、下入射面63和后出射面64为抛光工作面，其余各表面为非工作细毛面。

为了消除零件的加工误差和装配误差，在实际装配过程中目镜组作为一个组件首先装配，通过测量确定目镜组的前工作面61，装配时确保棱镜组的前入射面62在目镜组前工作面61之后，同时保证棱镜组的下入射面63在目镜组前工作距离之内。通过目镜组可以同时观察由棱镜组前入射面62和下入射面63进入系统的光学图像。

综上所述，本实用新型的一种光学图像重合视镜系统，相较于传统目镜结构，基于合像棱镜组与目镜组组合的技术特征，将不同光轴的成像重合在同一像面进行显示，具有同时接收多个视场图像信息的优点；基于目镜前工作距离大于棱镜的等效空气间距的技术特征，棱镜前入射面及下入射面图像均可同时显示；基于直角棱镜胶合共同构成合像棱镜的结构，结构简单，稳定可靠；本实用新型的视镜系统光学图像重合效果良好，可以完全消除视差影响，能够满足针对不同图像同时观察的要求。

上述仅以实施例来进一步说明本实用新型的技术内容，以便于理解，但不代表本实用新型的实施方式仅限于此，任何依照本实用新型所做的技术延伸或再创造，均受本实用新型的保护。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035942.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209182568U

授权时间:20190730

主分类号:G02B 13/00

专利分类号:G02B13/00;G02B7/18

范畴分类:30A;

申请人:西安广博光电科技有限公司

第一申请人:西安广博光电科技有限公司

申请人地址:710000 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园6号楼4单元501室

发明人:刘涛;朱俊宇

第一发明人:刘涛

当前权利人:西安广博光电科技有限公司

代理人:冯筠

代理机构:44242

代理机构编号:深圳市精英专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/852765d2d62df594e9ed38f2.html