# 一种便携式医药用恒温箱论文和设计-张敏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便携式医药用恒温箱，属于医药学装置领域。一种便携式医药用恒温箱，包括箱体和真空泵，箱体上连接有箱门，箱体侧面设有控制器和显示屏，箱体内部设有恒温器、温度传感器，箱体内部设有储水管和往复装置，储水管内壁连接有加热棒，储水管内部滑动连接有活塞，活塞上连接有滑杆，滑杆远离活塞的一端与往复装置相连接，真空泵的进气口上连接有第一软管，第一软管远离真空的一端与箱体出气口相连接，本实用新型在结束生物培育或药物储放后，通过第二软管送水到储水管后，再通过加热棒将储水管里的水加热至沸腾，高温水蒸气从疏水阀上的出气孔流出，通过高温蒸汽杀死细菌，减少细菌对实验的影响性，提高实验准确度。

### 主设计要求

1.一种便携式医药用恒温箱，包括箱体（1）和真空泵（2），所述箱体（1）顶部设有提手（3），所述箱体（1）底端设有车轮（8），所述箱体（1）上连接有箱门（11），所述箱门（11）上设有把手（6），所述箱体（1）侧壁上设有控制器（5）和显示屏（4），所述箱体（1）内部设有恒温器（13）、温度传感器（14），其特征在于，所述箱体（1）内部设有储水管（18）和往复装置（15），所述储水管（18）内壁上连接有加热棒（24），所述储水管（18）内部滑动连接有活塞（23），所述活塞（23）上连接有滑杆（19），所述滑杆（19）远离活塞（23）的一端与往复装置（15）相连接，所述真空泵（2）的进气口上连接有第一软管（9），所述第一软管（9）远离真空泵（2）的一端与箱体（1）出气口相连接。

### 设计方案

1.一种便携式医药用恒温箱，包括箱体（1）和真空泵（2），所述箱体（1）顶部设有提手（3），所述箱体（1）底端设有车轮（8），所述箱体（1）上连接有箱门（11），所述箱门（11）上设有把手（6），所述箱体（1）侧壁上设有控制器（5）和显示屏（4），所述箱体（1）内部设有恒温器（13）、温度传感器（14），其特征在于，所述箱体（1）内部设有储水管（18）和往复装置（15），所述储水管（18）内壁上连接有加热棒（24），所述储水管（18）内部滑动连接有活塞（23），所述活塞（23）上连接有滑杆（19），所述滑杆（19）远离活塞（23）的一端与往复装置（15）相连接，所述真空泵（2）的进气口上连接有第一软管（9），所述第一软管（9）远离真空泵（2）的一端与箱体（1）出气口相连接。

2.根据权利要求1所述的一种便携式医药用恒温箱，其特征在于，所述储水管（18）顶部设有第二软管（16）和单向阀（28），所述单向阀（28）上连接有疏水阀（17），所述第二软管（16）上设有阀门（26）。

3.根据权利要求1所述的一种便携式医药用恒温箱，其特征在于，所述往复装置（15）包括凸轮（21）和电机（22），所述凸轮（21）与电机（22）的驱动端相连接，所述滑杆（19）上转动连接有滑轮（20），所述滑杆（19）外壁套接有弹簧（27），所述滑轮（20）与凸轮（21）相抵。

4.根据权利要求1所述的一种便携式医药用恒温箱，其特征在于，所述第一软管(9)与箱体（1）出气口连接处设有密封胶圈（10），所述箱门（11）侧壁上设有密封条（12）。

5.根据权利要求1所述的一种便携式医药用恒温箱，其特征在于，所述箱门（11）上设有观察窗（7）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医药学技术装置领域，尤其涉及一种便携式医药学用恒温箱。

背景技术

医药学用恒温箱一般用于植物培养、育种实验；细菌、微生物培养，用作育种、发酵、微生物培样养、各种恒温试验、环境试验、物质变质试验和培养基、血清、药物等物品的储存等；可广泛适应于药物、医疗卫生、生物制药等研究应用领域。

现如今很多医药用恒温箱在生物培育研究或者药物储存后会在恒温箱中残留一些细菌，不易清除，而细菌会影响实验结果的准确度，所以一种便携式医用学恒温箱尤为重要。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中的问题，而提出的一种医药用恒温箱。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种便携式医药用恒温箱，包括箱体和真空泵，所述箱体顶部设有提手，所述箱体底端设有车轮，所述箱体上连接有箱门，所述箱门上设有把手，所述箱体侧壁设有控制器和显示屏，所述箱体内部设有恒温器、温度传感器，所述箱体内部设有储水管和往复装置，所述储水管内壁上连接有加热棒，所述储水管内部滑动连接有活塞，所述活塞上连接有滑杆，所述滑杆远离活塞的一端与往复装置相连接，所述真空泵的进气口上连接有第一软管，所述第一软管远离真空泵的一端与箱体出气口相连接。

优选的，所述储水管顶部设有第二软管和单向阀，所述单向阀上连接有疏水阀，所述第二软管上设有阀门。

优选的，所述往复装置包括凸轮和电机，所述凸轮与电机的驱动端相连接，所述滑杆上转动连接有滑轮，所述滑杆外壁套接有弹簧，所述滑轮与凸轮相抵。

优选的，所述第一软管与箱体出气口连接处设有密封胶圈，所述箱门侧壁处设有密封条。

优选的，所述箱门上设有观察窗。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种便携式医药用恒温箱，具备以下有益效果：

1、该便携式医药用恒温箱，在结束生物培育或药物储放后，通过第二软管送水到储水管后，再通过加热棒将储水管里的水加热至沸腾，从而形成高温水蒸气，高温水蒸气从疏水阀上的出气孔流出，通过高温蒸汽杀死细菌，降低细菌对实验的影响性，提高实验准确度。

2、该便携式医药用恒温箱，在杀菌过程中，通过电机工作，从而带动其驱动端连接的凸轮转动，通过凸轮转动再带动与其相抵的滑轮移动，滑轮带动与其相连的滑杆移动，滑杆将带动活塞移动，从而为推动高温蒸汽提供动力，通过滑杆上套接的弹簧使滑杆复位，为下一次活塞运动做准备。

3、该便携式医药用恒温箱，利用真空泵对箱体进行抽真空，进一步提高杀菌效果，从而进一步提高实验结果的准确性，通过第一软管与箱体出气口连接的密封胶圈以及箱门侧壁上连接的密封条，可以提高箱体的密封效果，从而提高抽真空的效果。

4、该便携式医药用恒温箱，通过箱门上设有的观察窗，可以观察实验时的进展变化。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种便携式医药用恒温箱的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种便携式医药用恒温箱的正视内部结构示意图；

图3为本实用新型提出的一便携式医药用恒温箱的往复装置的正视内部结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种便携式医药用恒温箱的往复装置俯视示意图；

图5为本实用新型提出的一便携式医药用恒温箱的储水管内部结构示意图。

图中：1、箱体；2、真空泵；3、提手；4、显示屏；5、控制器；6、把手；7、观察窗；8、车轮；9、第一软管；10、密封胶圈；11、箱门；12、密封条；13、恒温器；14、传感器；15、往复装置；16、第二软管；17、疏水阀；18、储水管；19、滑杆；20、滑轮；21、凸轮；22、电机；23、活塞；24、加热棒；26、阀门；27、弹簧；28、单向阀。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

实施例1：

参照图1-5，一种便携式医药用恒温箱，包括箱体1和真空泵2，箱体1顶部设有提手3，箱体1底端设有车轮8，箱体1上连接有箱门11，箱门11上设有把手6，箱体1侧壁设有控制器5和显示屏4，箱体1内部设有恒温器13、温度传感器14，箱体1内部设有储水管18和往复装置15，储水管18内壁上连接有加热棒24，储水管18内部滑动连接有活塞23，活塞23上连接有滑杆19，滑杆19远离活塞23的一端与往复装置15相连接，真空泵2的进气口上连接有第一软管9，第一软管9远离真空泵2的一端与箱体1出气口相连接。

储水管18顶部设有第二软管16和单向阀28，单向阀28上连接有疏水阀17，第二软管16上设有阀门26。

在结束生物培育或药物储放后，通过第二软管16送水到储水管18后，再通过加热棒24将储水管18里的水加热至沸腾，高温水蒸气从疏水阀17上的出气孔流出，通过高温蒸汽杀死细菌，减少细菌对实验的影响性，提高实验准确度。

实施例2：

参照图2-5，一种医药用恒温箱，与实例1基本相同，所不同的是，往复装置15包括凸轮21和电机22，凸轮21与电机22的驱动端相连接，滑杆19上转动连接有滑轮20，滑杆19外壁套接有弹簧27，滑轮20与凸轮21相抵，在杀菌过程中，通过电机22工作，从而带动其驱动端连接的凸轮21转动，通过凸轮21转动再带动与其相抵的滑轮20移动，滑轮20带动与其相连的滑杆19移动，滑杆19再带动活塞23移动，从而为推动高温蒸汽提供动力，而疏水阀17保证了水不会流入箱体1内，通过滑杆19上套接的弹簧27使滑杆19复位，为下一次活塞23滑动做准备。

实施例3：

参照图1-2，一种便携式医药用恒温箱，与实例1基本相同，更进一步的是，第一软管9与箱体1出气口连接处设有密封胶圈10，箱门11侧壁上设有密封条12，利用真空泵2对箱体1进行抽真空达到杀菌效果，通过第一软管9与箱体1出气口连接的密封胶圈10以及箱门11侧壁连接的密封条12，可以提高箱体1的密封效果从而提高抽真空的效果。

实试例4：

参照图1，一种便携式医药用恒温箱，与实例1基本相同，更进一步的是，箱门11上设有观察窗7，通过箱门11上设有的观察窗7，可以观察实验时的进展变化。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026715.2

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209435901U

授权时间:20190927

主分类号:A01G 9/16

专利分类号:A01G9/16;A01G9/24;C12M1/38;C12M1/12;C12M3/00

范畴分类:12A;

申请人:张敏

第一申请人:张敏

申请人地址:261000 山东省潍坊市奎文区广文街151号潍坊市人民医院临床药学科

发明人:张敏

第一发明人:张敏

当前权利人:张敏

代理人:牟炳彦

代理机构:11562

代理机构编号:北京东方盛凡知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8554e262fedbf6bebc176726.html