# 一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及气力运输领域，具体为一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，包括阀套，所述阀套中央设置有阀板，且阀板外环绕设置有密封圈，所述阀板中央前后贯穿设置有中轴，且中轴两端均通过滑槽安插设置有伸缩接头，伸缩接头与中轴之间设置有压缩弹簧，所述阀套内壁面前后对称开设有贯通孔，且阀套内壁面内从贯通孔至阀套上表面前后对称安插设置有入板槽，所述阀套外侧壁面左右对称通过螺栓安装有定位套，且定位套内壁面中央均安插设置有定位榫，所述定位套内设置有推板，且推板上焊接设置有贯通定位套的推杆。该装置通过入板槽将阀板两端的伸缩接头移动至与贯通孔相匹配位置，提高了伸缩接头与贯通孔的定位安装简易度。

### 主设计要求

1.一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，包括阀套（1），其特征在于：所述阀套（1）中央设置有阀板（2），且阀板（2）外环绕设置有密封圈（3），所述阀板（2）中央前后贯穿设置有中轴（4），且中轴（4）两端均通过滑槽安插设置有伸缩接头（5），伸缩接头（5）与中轴（4）之间设置有压缩弹簧（6），所述阀套（1）内壁面前后对称开设有贯通孔（7），且阀套（1）内壁面内从贯通孔（7）至阀套（1）上表面前后对称安插设置有入板槽（12），所述阀套（1）外侧壁面左右对称通过螺栓安装有定位套（8），且定位套（8）内壁面中央均安插设置有定位榫（9），所述定位套（8）内设置有推板（10），且推板（10）上焊接设置有贯通定位套（8）的推杆（11）。

### 设计方案

1.一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，包括阀套（1），其特征在于：所述阀套（1）中央设置有阀板（2），且阀板（2）外环绕设置有密封圈（3），所述阀板（2）中央前后贯穿设置有中轴（4），且中轴（4）两端均通过滑槽安插设置有伸缩接头（5），伸缩接头（5）与中轴（4）之间设置有压缩弹簧（6），所述阀套（1）内壁面前后对称开设有贯通孔（7），且阀套（1）内壁面内从贯通孔（7）至阀套（1）上表面前后对称安插设置有入板槽（12），所述阀套（1）外侧壁面左右对称通过螺栓安装有定位套（8），且定位套（8）内壁面中央均安插设置有定位榫（9），所述定位套（8）内设置有推板（10），且推板（10）上焊接设置有贯通定位套（8）的推杆（11）。

2.根据权利要求1所述的一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，其特征在于：所述定位套（8）为左右配套设置的两组，且其中一组定位套（8）上焊接设置有与推杆（11）相匹配的套环，另一组定位套（8）的顶板上开设有与套环相匹配的凹槽。

3.根据权利要求1所述的一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，其特征在于：所述定位套（8）两侧底部焊接设置有连接板，且阀套（1）前后壁面上开设有与连接板相匹配的凹槽，凹槽底部与连接板通过螺栓相连接。

4.根据权利要求1所述的一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，其特征在于：所述伸缩接头（5）一端为安插设置在中轴（4）内的限位板，且伸缩接头（5）另一端为与定位套（8）内径相匹配的连接头，限位板与连接头之间焊接设置有连杆，且连杆半径小于限位板半径和连接头半径。

5.根据权利要求1所述的一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，其特征在于：所述伸缩接头（5）连接头上左右贯通开设有定位孔，且定位孔半径与定位榫（9）相匹配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及气力运输阀技术领域，具体为一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀。

背景技术

气动梭阀外观小巧，结构紧凑，便于维修，又具有节能环保优良性能， 气动梭阀通过阀体上的A、B口控制气源的进出，活塞作往复运动，由此达到阀门开关的控制。

现有的气动梭阀处在长期使用后，运输物质内所包含的灰尘杂质容易沾附设置在阀门阀板上，从而影响阀板开合效率，同时通过阀门处的运输物质容易遭受污染，现有的阀门阀板拆卸检修清理较为复杂费力。

如果能够发明一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀就能够解决此类问题，为此我们提供了一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供了一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，包括阀套，所述阀套中央设置有阀板，且阀板外环绕设置有密封圈，所述阀板中央前后贯穿设置有中轴，且中轴两端均通过滑槽安插设置有伸缩接头，伸缩接头与中轴之间设置有压缩弹簧，所述阀套内壁面前后对称开设有贯通孔，且阀套内壁面内从贯通孔至阀套上表面前后对称安插设置有入板槽，所述阀套外侧壁面左右对称通过螺栓安装有定位套，且定位套内壁面中央均安插设置有定位榫，所述定位套内设置有推板，且推板上焊接设置有贯通定位套的推杆。

优选的，所述定位套为左右配套设置的两组，且其中一组定位套上焊接设置有与推杆相匹配的套环，另一组定位套的顶板上开设有与套环相匹配的凹槽。

优选的，所述定位套两侧底部焊接设置有连接板，且阀套前后壁面上开设有与连接板相匹配的凹槽，凹槽底部与连接板通过螺栓相连接。

优选的，所述伸缩接头一端为安插设置在中轴内的限位板，且伸缩接头另一端为与定位套内径相匹配的连接头，限位板与连接头之间焊接设置有连杆，且连杆半径小于限位板半径和连接头半径。

优选的，所述伸缩接头连接头上左右贯通开设有定位孔，且定位孔半径与定位榫相匹配。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、该装置通过入板槽将阀板两端的伸缩接头移动至与贯通孔相匹配位置，提高了伸缩接头与贯通孔的定位安装简易度；

2、该装置通过伸缩接头在受到压缩弹簧弹力作用下从贯通孔中向外弹出至定位套中后，通过定位榫可快速进行固定；

3、该装置通过推杆向心推动迫使伸缩接头从贯通孔中脱离，可将阀板整体沿入板槽向上进行拆卸，提高了检修维护的便利性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型剖面示意图；

图3为图2中A处局部放大示意图。

图中：1阀套、2阀板、3密封圈、4中轴、5伸缩接头、6压缩弹簧、7贯通孔、8定位套、9定位榫、10推板、11推杆、12入板槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种中部可拆卸更换的气力运输用气动梭阀，包括阀套1，阀套1中央设置有阀板2，且阀板2外环绕设置有密封圈3，阀板2中央前后贯穿设置有中轴4，且中轴4两端均通过滑槽安插设置有伸缩接头5，伸缩接头5与中轴4之间设置有压缩弹簧6，阀套1内壁面前后对称开设有贯通孔7，且阀套1内壁面内从贯通孔7至阀套1上表面前后对称安插设置有入板槽12，阀套1外侧壁面左右对称通过螺栓安装有定位套8，且定位套8内壁面中央均安插设置有定位榫9，定位套8内设置有推板10，且推板10上焊接设置有贯通定位套8的推杆11。

参阅图1所示，定位套8为左右配套设置的两组，且其中一组定位套8上焊接设置有与推杆11相匹配的套环，另一组定位套8的顶板上开设有与套环相匹配的凹槽。参阅图1所示，定位套8两侧底部焊接设置有连接板，且阀套1前后壁面上开设有与连接板相匹配的凹槽，凹槽底部与连接板通过螺栓相连接。参阅图2和图3所示，伸缩接头5一端为安插设置在中轴4内的限位板，且伸缩接头5另一端为与定位套8内径相匹配的连接头，限位板与连接头之间焊接设置有连杆，且连杆半径小于限位板半径和连接头半径。参阅图3所示，伸缩接头5连接头上左右贯通开设有定位孔，且定位孔半径与定位榫9相匹配。

工作原理：将阀板2两端的伸缩接头5卡合设置在入板槽12内方便向下移动，当伸缩接头5移动至与贯通孔7相匹配位置时，伸缩接头5在受到压缩弹簧6弹力作用下从贯通孔7中向外弹出，将定位套8套合设置在伸缩接头5上后将定位套8通过螺钉安装在阀套1外壁面上，此时将定位榫9贯通定位套8和伸缩接头5进行安插，同时推板10贴合在定位套8内的伸缩接头5外侧端面，此时阀板2两端通过定位套8进行固定后仍可通过伸缩接头5与中轴4进行轴向转动控制阀门开合，将定位榫9从定位套8中拔出后，可将两侧的推杆11向心推动迫使伸缩接头5从贯通孔7中脱离，可将阀板2整体沿入板槽12向上进行拆卸，提高了检修维护的便利性。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289463.2

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209638410U

授权时间:20191115

主分类号:F16K 1/22

专利分类号:F16K1/22;F16K1/32

范畴分类:27F;

申请人:福建净峰环保有限公司

第一申请人:福建净峰环保有限公司

申请人地址:364012 福建省龙岩市经济开发区龙工路19号天隆商务区2号楼281室

发明人:陈泳舜;韩晨;林隆隆

第一发明人:陈泳舜

当前权利人:福建净峰环保有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86781c1373763bd327e797e7.html