# 一种气浮式污水处理设备论文和设计-徐振江

### 全文摘要

本实用新型公开了一种气浮式污水处理设备，包括主箱体和减震底座，主箱体的底端安装有减震底座，且减震底座和主箱体为一体式结构，所述主箱体的表面安装有辅助机构，所述主箱体的一侧表面安装有进液机构，所述主箱体的另一侧表面安装有导出机构，所述主箱体的内部安装有搅拌机构，所述搅拌机构的内部和搅拌机构一侧的主箱体内部皆安装有凝结机构，所述凝结机构一侧的主箱体内部安装有气电分离机构，所述气电分离机构一侧的主箱体内部设置有出腔机构，所述主箱体的顶端及其后端表面皆安装有动力机构。本实用新型通过设置有一系列的结构，采用物理化学结合使用的处理方式，使得该设备可对污水进行充分的过滤和分离效果，实现快速处理效果。

### 主设计要求

1.一种气浮式污水处理设备，包括主箱体（8）和减震底座（1），主箱体（8）的底端安装有减震底座（1），且减震底座（1）和主箱体（8）为一体式结构，其特征在于：所述主箱体（8）的表面安装有辅助机构，所述主箱体（8）的一侧表面安装有进液机构，所述主箱体（8）的另一侧表面安装有导出机构，所述主箱体（8）的内部安装有搅拌机构，所述搅拌机构的内部和搅拌机构一侧的主箱体（8）内部皆安装有凝结机构，所述凝结机构一侧的主箱体（8）内部安装有气电分离机构，所述气电分离机构一侧的主箱体（8）内部设置有出腔机构，所述主箱体（8）的顶端及其后端表面皆安装有动力机构。

### 设计方案

1.一种气浮式污水处理设备，包括主箱体（8）和减震底座（1），主箱体（8）的底端安装有减震底座（1），且减震底座（1）和主箱体（8）为一体式结构，其特征在于：所述主箱体（8）的表面安装有辅助机构，所述主箱体（8）的一侧表面安装有进液机构，所述主箱体（8）的另一侧表面安装有导出机构，所述主箱体（8）的内部安装有搅拌机构，所述搅拌机构的内部和搅拌机构一侧的主箱体（8）内部皆安装有凝结机构，所述凝结机构一侧的主箱体（8）内部安装有气电分离机构，所述气电分离机构一侧的主箱体（8）内部设置有出腔机构，所述主箱体（8）的顶端及其后端表面皆安装有动力机构。

2.根据权利要求1所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述辅助机构包括检修门（3），主箱体（8）的表面通过合页安装有检修门（3），且检修门（3）上安装有把手，检修门（3）一侧的主箱体（8）表面安装有分检管件（9）。

3.根据权利要求2所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述进液机构包括辅助进液管（2）和进水管件（4），主箱体（8）的一侧表面固定安装有进水管件（4），进水管件（4）下方的主箱体（8）表面安装有辅助进液管（2），且辅助进液管（2）和进水管件（4）的表面皆安装有电磁阀门。

4.根据权利要求3所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述导出机构包括泄污壳体（7），主箱体（8）的另一侧表面安装有泄污壳体（7），泄污壳体（7）的内部通过开口槽限位安装有挡板（19），泄污壳体（7）下方的主箱体（8）表面安装有出水管件（6）。

5.根据权利要求4所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述搅拌机构包括搅拌腔体（14），主箱体（8）的内部设置有搅拌腔体（14），搅拌腔体（14）的内部安装有过滤隔网（12），过滤隔网（12）上方的搅拌腔体（14）内部安装有垂直搅拌器（13），过滤隔网（12）下方的搅拌腔体（14）内部安装有水平搅拌叶轮（10）。

6.根据权利要求5所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述凝结机构包括两块导向板（15）和输液管，搅拌腔体（14）一侧的主箱体（8）内壁底端和顶端皆固定安装有导向板（15），过滤隔网（12）与水平搅拌叶轮（10）之间的搅拌腔体（14）内壁表面安装有输液管，输液管的输入端通过管道与辅助进液管（2）连接，输液管的末端延伸至导向板（15）表面，输液管的表面固定安装有出液板（11），且出液板（11）的表面设置有开口。

7.根据权利要求6所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述气电分离机构包括曝气管（16），导向板（15）一侧的主箱体（8）内壁底端并联安装有三根曝气管（16），曝气管（16）一侧的主箱体（8）内部安装有电解网（21），曝气管（16）上方的主箱体（8）内部通过轮齿安装有刮泥链带（22）。

8.根据权利要求7所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述出腔机构包括出水腔（18）和蓄污池（20），曝气管（16）一侧的主箱体（8）内部设置有出水腔（18），出水腔（18）的内部安装有精细滤网（17），出水腔（18）上方的主箱体（8）内部安装有蓄污池（20），蓄污池（20）与泄污壳体（7）内部导通。

9.根据权利要求7所述的一种气浮式污水处理设备，其特征在于：所述动力机构包括空压机（24）和第一搅拌电机（5），主箱体（8）的顶端固定安装有第一搅拌电机（5），第一搅拌电机（5）的输出轴通过轴承与垂直搅拌器（13）的输入端连接，主箱体（8）的后端表面固定安装有空压机（24），空压机（24）的输出端通过四通管件（25）与三根曝气管（16）连接，空压机（24）一侧的主箱体（8）表面安装有吸水泵（23），吸水泵（23）的输入端通过管道与出水腔（18）内部连接，其输入端通过管道延伸至蓄污池（20）上方，空压机（24）另一侧的主箱体（8）表面安装有第二搅拌电机（26），空压机（24）上方的主箱体（8）表面安装有联动电机（27）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及污水处理技术领域，具体为一种气浮式污水处理设备。

背景技术

在给水排水及污水处理工艺中，固、液分离技术及其相关的设备一向是关键项目之一，对于比重接近于水的微细悬浮物的去除，气浮是有效的方法之一，广泛用于造纸、化工、印染、炼油、淀粉和食品等行业的工业污水和城市污水的达标治理。

现有的气浮式污水处理设备，结构较为复杂，所采用的污水处理方式却较为简单，一般并不考虑污水中溶解的有毒有害物质和离子，仅是利用气泡将不溶解与水的物质进行气浮处理，将水面上不溶解的物质去除，仅是气浮处理，整个过程中，污水的处理效果不佳，无法除去污水中溶解性强的有毒有害物质，不便于实际使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种气浮式污水处理设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种气浮式污水处理设备，包括主箱体和减震底座，主箱体的底端安装有减震底座，且减震底座和主箱体为一体式结构，所述主箱体的表面安装有辅助机构，所述主箱体的一侧表面安装有进液机构，所述主箱体的另一侧表面安装有导出机构，所述主箱体的内部安装有搅拌机构，所述搅拌机构的内部和搅拌机构一侧的主箱体内部皆安装有凝结机构，所述凝结机构一侧的主箱体内部安装有气电分离机构，所述气电分离机构一侧的主箱体内部设置有出腔机构，所述主箱体的顶端及其后端表面皆安装有动力机构。

优选的，所述辅助机构包括检修门，主箱体的表面通过合页安装有检修门，且检修门上安装有把手，检修门一侧的主箱体表面安装有分检管件。

优选的，所述进液机构包括辅助进液管和进水管件，主箱体的一侧表面固定安装有进水管件，进水管件下方的主箱体表面安装有辅助进液管，且辅助进液管和进水管件的表面皆安装有电磁阀门。

优选的，所述导出机构包括泄污壳体，主箱体的另一侧表面安装有泄污壳体，泄污壳体的内部通过开口槽限位安装有挡板，泄污壳体下方的主箱体表面安装有出水管件。

优选的，所述搅拌机构包括搅拌腔体，主箱体的内部设置有搅拌腔体，搅拌腔体的内部安装有过滤隔网，过滤隔网上方的搅拌腔体内部安装有垂直搅拌器，过滤隔网下方的搅拌腔体内部安装有水平搅拌叶轮。

优选的，所述凝结机构包括两块导向板和输液管，搅拌腔体一侧的主箱体内壁底端和顶端皆固定安装有导向板，过滤隔网与水平搅拌叶轮之间的搅拌腔体内壁表面安装有输液管，输液管的输入端通过管道与辅助进液管连接，输液管的末端延伸至导向板表面，输液管的表面固定安装有出液板，且出液板的表面设置有开口。

优选的，所述气电分离机构包括曝气管，导向板一侧的主箱体内壁底端并联安装有三根曝气管，曝气管一侧的主箱体内部安装有电解网，曝气管上方的主箱体内部通过轮齿安装有刮泥链带。

优选的，所述出腔机构包括出水腔和蓄污池，曝气管一侧的主箱体内部设置有出水腔，出水腔的内部安装有精细滤网，出水腔上方的主箱体内部安装有蓄污池，蓄污池与泄污壳体内部导通。

优选的，所述动力机构包括空压机和第一搅拌电机，主箱体的顶端固定安装有第一搅拌电机，第一搅拌电机的输出轴通过轴承与垂直搅拌器的输入端连接，主箱体的后端表面固定安装有空压机，空压机的输出端通过四通管件与三根曝气管连接，空压机一侧的主箱体表面安装有吸水泵，吸水泵的输入端通过管道与出水腔内部连接，其输入端通过管道延伸至蓄污池上方，空压机另一侧的主箱体表面安装有第二搅拌电机，空压机上方的主箱体表面安装有联动电机。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本气浮式污水处理设备，通过垂直搅拌器，并和水平搅拌叶轮结合使用，可对处于凝固态的污水进行搅拌，实现水平和垂直方向的剪切效果，进行细化，便于实现提高污水内部的溶解性，通过过滤隔网，可对搅拌腔体的内部空间进行分割，并是实现一定的过滤效果，有助于搅拌过程的进行。

2、本气浮式污水处理设备，通过出液板，并和辅助进液管结合使用，可将外部的凝结剂均匀导入污水中进行混合，可在污水搅拌过程中，析出和凝结溶解性强的物质，达到净化水体的目的，通过导向板，可对搅拌后的水体进行缓冲和滞留，并实现导向效果，为污水与凝结剂的混合提供足够的时间。

3、本气浮式污水处理设备，通过曝气管，并和空压机结合使用，三根曝气管可同时输送并均匀产生大量的气泡，利于大量的气泡同时与污水接触，吸附污水中的不溶性物质，通过电解网，可电解凝结污水中的溶解的物质和重金属离子等物质，实现凝结效果，并由气泡进行吸附。

4、本气浮式污水处理设备，通过蓄污池，可积蓄刮泥链带上刮取而下的淤泥等杂质，并通过泄污壳体，可形成一个较大的开口，便于将蓄污池内部的淤泥进行导出操作，和挡板结合使用，可实现蓄污池内部的开启和闭合操作。

5、本气浮式污水处理设备，通过精细滤网，可对出水腔内部的空间进行分割，便于将进入出水腔内部的水体进行再次过滤，并通过吸水泵，可在该装置清洗的过程中，将出水腔内部蓄积的污水导出，并导入蓄污池内部，实现污水的排出和一定的清洗效果。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的内部结构示意图；

图3为本实用新型的后视图。

图中：1、减震底座；2、辅助进液管；3、检修门；4、进水管件；5、第一搅拌电机；6、出水管件；7、泄污壳体；8、主箱体；9、分检管件；10、水平搅拌叶轮；11、出液板；12、过滤隔网；13、垂直搅拌器；14、搅拌腔体；15、导向板；16、曝气管；17、精细滤网；18、出水腔；19、挡板；20、蓄污池；21、电解网；22、刮泥链带；23、吸水泵；24、空压机；25、四通管件；26、第二搅拌电机；27、联动电机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1至图3所示，本实施例气浮式污水处理设备，包括主箱体8和减震底座1，主箱体8的底端安装有减震底座1，且减震底座1和主箱体8为一体式结构，减震底座1上安装有多个减震弹簧，具备较强的抗震效果，保证装置整体结构的稳定性，整个装置在实际使用时，需通过电源线接通外部电源，为装置提供电能，主箱体8的表面安装有辅助机构，在装置使用过程中，进行辅助使用，辅助机构包括检修门3，主箱体8的表面通过合页安装有检修门3，且检修门3上安装有把手，在后续使用过程中，若是需要对装置内部进行检修等操作，可先打开检修门3，检修门3一侧的主箱体8表面安装有分检管件9，延伸至主箱体8内部，可在后续使用过程中，打开分检管件9上的阀门，对主箱体8内部的水体进行取样检测，主箱体8的一侧表面安装有进液机构，可用于输送污水和用于凝结污水中溶解物的凝结剂，主箱体8的另一侧表面安装有导出机构，可将过滤后的水体和淤泥分别输送出该装置，主箱体8的内部安装有搅拌机构，将污水进行搅拌，形成剪切细化操作，防止污水稠度过大，影响污水的输送效果，搅拌机构的内部和搅拌机构一侧的主箱体8内部皆安装有凝结机构，将凝结剂进行输送，并和污水充分混合，凝结机构一侧的主箱体8内部安装有气电分离机构，通过气浮和电离两种污水过滤方式，对污水进行过滤，析出不溶解的物质或离子等，气电分离机构一侧的主箱体8内部设置有出腔机构，将过滤后的水体和杂质分别进行输送和存储，实现分离效果，主箱体8的顶端及其后端表面皆安装有动力机构，由多个电气组件组成，可由装置本身自带的控制电路进行电性控制，实现控制效果，并由动力机构为各个过滤组件提供动力。

具体的，所述进液机构包括辅助进液管2和进水管件4，主箱体8的一侧表面固定安装有进水管件4，与主箱体8内部导通，可与外部管件进行连接，将污水输送至主箱体8内部，进水管件4下方的主箱体8表面安装有辅助进液管2，与外部管件连接，并将凝结污水中溶解物的凝结剂输送至装置内部，且辅助进液管2和进水管件4的表面皆安装有电磁阀门，可由控制电路进行电性控制，实现进水管件4和辅助进液管2的开启和闭合操作。

进一步，所述导出机构包括泄污壳体7，主箱体8的另一侧表面安装有泄污壳体7，当污水过滤完成后，过滤出的污物可经泄污壳体7排出，泄污壳体7的内部通过开口槽限位安装有挡板19，挡板19上有拉环，可在一般情况下，对泄污壳体7内部的横截面进行阻隔，实现泄污壳体7的闭合操作，泄污壳体7下方的主箱体8表面安装有出水管件6，与主箱体8内部导通，可将过滤后的水体输出该装置。

进一步的，所述搅拌机构包括搅拌腔体14，主箱体8的内部设置有搅拌腔体14，用于污水的搅拌处理，对污水中的一些杂质进行细化和混合搅拌处理，搅拌腔体14的内部安装有过滤隔网12，结构较为温度，且网目较为适中，过滤隔网12上方的搅拌腔体14内部安装有垂直搅拌器13，可产生自左向右的搅拌力矩，对污水进行搅拌处理，过滤隔网12下方的搅拌腔体14内部安装有水平搅拌叶轮10，受外力作用，产生上下方向的旋转力矩，与垂直搅拌器13配合使用，产生充分的搅拌效果。

进一步的，所述凝结机构包括两块导向板15和输液管，搅拌腔体14一侧的主箱体8内壁底端和顶端皆固定安装有导向板15，两块导向板15之间存在较大间隙，过滤隔网12与水平搅拌叶轮10之间的搅拌腔体14内壁表面安装有输液管，输液管的输入端通过管道与辅助进液管2连接，输液管的末端延伸至导向板15表面，对凝结剂进行导向运输，输液管的表面固定安装有出液板11，且出液板11的表面设置有开口，出液板11的内部中空，并与输液管相互导通，可在同一时间，将凝结剂输送至搅拌腔体14内部和导向板15四周，对搅拌过程中的水体进行凝结操作，而导向板15之间形成一个特定的回路，可对搅拌后的水体进行缓冲和滞留，并实现导向效果，为污水与凝结剂的混合提供足够的时间。

进一步的，所述气电分离机构包括曝气管16，导向板15一侧的主箱体8内壁底端并联安装有三根曝气管16，表面四周多个透气孔，三根曝气管16可接受外部的高压空气，并将空气进行细化，形成无数个气泡，对曝气管16上方的污水进行曝气处理，实现气浮效果，且曝气管16一侧的主箱体8内部安装有电解网21，即处于第二块导向板15的下方，电解网21由外部电源提供电能，可产生正负极电场，污水经导向板15导出后，电解网21产生的电场将污水进行电离操作，将一些金属离子等进行电解，并产生水溶性差的物质，而水体中的不溶解物质可与无数个气泡接触，由气泡进行吸附后，受水压等作用，将气泡和物质向上导出，悬浮在水面上，曝气管16上方的主箱体8内部通过轮齿安装有刮泥链带22，刮泥链带22上有无数个刮板组成，由外部部件提供动力时，可形成逆时针的旋转效果，将悬浮在水面上的淤泥等杂质通过刮泥链带22进行刮取和自左向右进行推送。

进一步的，所述出腔机构包括出水腔18和蓄污池20，曝气管16一侧的主箱体8内部设置有出水腔18，并处于主箱体8内部的底部位置，可将过滤后的水体进行导出，出水腔18的内部安装有精细滤网17，网目较小，可将水体进行充分的过滤，防止杂质经出水腔18导出，出水腔18上方的主箱体8内部安装有蓄污池20，实际刮泥链带22的末端处于蓄污池20正上方，刮泥链带22刮取的淤泥可受重力自上而下脱落至蓄污池20内部进行蓄积，蓄污池20与泄污壳体7内部导通，可经泄污壳体7导出，实现排污操作。

更进一步的，所述动力机构包括空压机24和第一搅拌电机5，主箱体8的顶端固定安装有第一搅拌电机5，第一搅拌电机5的输出轴通过轴承与垂直搅拌器13的输入端连接，可得电开启的情况下，可产生一定的旋转力矩，带动垂直搅拌器13进行左右方向的旋转运动，对污水进行搅拌，此第一搅拌电机5的型号可选为Y90S-2电机，主箱体8的后端表面固定安装有空压机24，此空压机24的型号可选为JYK30空气泵，可在得电的情况下，将外部空气进行压缩，形成高压气体，空压机24的输出端通过四通管件25与三根曝气管16连接，可同时将高压气体输送给三根曝气管16，形成大量的气泡，空压机24一侧的主箱体8表面安装有吸水泵23，吸水泵23由外部电源提供电能，吸水泵23的输入端通过管道与出水腔18内部连接，其输入端通过管道延伸至蓄污池20上方，可达到吸收水体的效果，可在该装置清洗的过程中，将出水腔18内部蓄积的污水导出，并导入蓄污池20内部，实现污水的排出和一定的清洗效果，此吸水泵23的型号可选为JET-G17-37吸水泵，空压机24另一侧的主箱体8表面安装有第二搅拌电机26，第二搅拌电机26的型号可选为Y90S-2电机，其输出轴与水平搅拌叶轮10进行连接，得电后可带动第二搅拌电机26进行旋转运动，空压机24上方的主箱体8表面安装有联动电机27，联动电机27得电后，可进行旋转运动，带动与刮泥链带22连接的轮齿进行旋转运动，由此使得刮泥链带22进行逆时针的旋转运动效果，便于刮泥效果的实现，此联动电机27的型号可选为Y2-1电机，而该装置本身自带控制电路，可通过导线与各个用电组件进行电性连接，实现电性控制。

本实施例的使用方法为：整个装置由控制电路进行电性控制，并由外部电源提供电能，在实际使用过程中，污水经进水管件4进入搅拌腔体14内部，并启动第一搅拌电机5对污水进行搅拌，而此时，过滤隔网12可实现一定的滞留效果，防止不溶解的物质直接向下流动，经垂直搅拌器13进行搅拌和细化后，向下流动，并经水平搅拌叶轮10进行再次搅拌效果，而流动的过程中，可开启辅助进液管2，凝结剂经出液板11导出后，可与搅拌中的污水充分接触，并形成融合，凝结污水中水溶性强的物质，水平搅拌叶轮10在搅拌的同时，可对污水进行加压，加压后的污水经导向板15进行导向流动的同时，继续和凝结剂相互混合，以保证污水中的水溶性物质完全析出和凝结，随后与电解网21接触，电解网21得电产生正反电场，可对污水中的离子进行电离操作，离子得电后，形成不溶性物质析出，与此同时，空压机24得电，对外部空气加压后，经四通管件25同时输送给三根曝气管16，曝气管16析出无数个气泡，对上方流动的污水进行冲击，气泡具有较强的吸附作用，可将污水中的不溶性物质吸附，并向上排出，悬浮在水体表面，启动联动电机27，带动刮泥链带22进行旋转运动，刮泥链带22上设置有无数个刮板，刮板与悬浮在水面上的污物接触，并将污物自左向右进行推送，随后推送至蓄污池20内部进行沉积，经气泡悬浮过滤后的水体进入出水腔18后，经网目极小的精细滤网17进行过滤后，才经出水管件6排出，当需要对出水腔18内部清洗时，可启动吸水泵23，将出水腔18内部滞留的污物吸入蓄污池20内部，人工手动向上拉起挡板19，使得泄污壳体7开启，将污渍排出装置。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920047559.8

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209428176U

授权时间:20190924

主分类号:C02F 1/24

专利分类号:C02F1/24;C02F9/06

范畴分类:41B;

申请人:河南涌之泉环保科技有限公司

第一申请人:河南涌之泉环保科技有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市金水区丰庆路65号院世纪港湾2号楼5单元3层51号

发明人:徐振江

第一发明人:徐振江

当前权利人:河南涌之泉环保科技有限公司

代理人:王艳茹

代理机构:41146

代理机构编号:郑州龙宇专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86d0e018f87672623a7daf86.html