# 弹性万向联轴驱动的高效碎木机论文和设计-吕玉新

### 全文摘要

本实用新型所设计的弹性万向联轴驱动的高效碎木机，包括支架、主轴、锯片、操作台，所述的支架为框架型梯台结构，支架的前部通过角钢连接有斜支撑杆，斜支撑杆的一端固定在支架前部，斜支撑杆的另一端穿过支架中心延伸到支架的后上方并固定有三角形的三点式焊合件，三点式焊合件的下部横杆上设有斜撑片，斜撑片的一端与三点式焊合件固定，另一端与支架的后部支脚通过角钢连接，所述的齿轮箱的输入端上连接有万向节，且万向节穿过三点式焊合件的中间空间。这种结构的特点是自身不带动力设备，通过与齿轮箱连接的万向节与其他设备连接驱动，同时自带三点式焊合件能弹性支承万向节的重量，从而达到稳定运行的效果。

### 主设计要求

1.一种弹性万向联轴驱动的高效碎木机，包括支架、主轴、锯片、操作台，其特征是所述的支架为框架型梯台结构，在支架顶部设有轴承座，在轴承座内通过轴承设有主轴，主轴的一侧设有被动皮带轮，主轴的端部设置锯片，在锯片外设有大护罩，大护罩通过角钢固定在支架上，支架的前部通过压簧连接操作台，支架的后部两支脚之间设有支撑台，支撑台通过长圆孔固定有齿轮箱底座，齿轮箱底座上固定有齿轮箱，所述的齿轮箱的输出轴上设有主动皮带轮，支架的前部通过角钢连接有斜支撑杆，斜支撑杆的一端固定在支架前部，斜支撑杆的另一端穿过支架中心延伸到支架的后上方并固定有三角形的三点式焊合件，三点式焊合件的下部横杆上设有斜撑片，斜撑片的一端与三点式焊合件固定，另一端与支架的后部支脚通过角钢连接，所述的齿轮箱的输入端上连接有万向节，且万向节穿过三点式焊合件的中间空间。

### 设计方案

1.一种弹性万向联轴驱动的高效碎木机，包括支架、主轴、锯片、操作台，其特征是所述的支架为框架型梯台结构，在支架顶部设有轴承座，在轴承座内通过轴承设有主轴，主轴的一侧设有被动皮带轮，主轴的端部设置锯片，在锯片外设有大护罩，大护罩通过角钢固定在支架上，支架的前部通过压簧连接操作台，支架的后部两支脚之间设有支撑台，支撑台通过长圆孔固定有齿轮箱底座，齿轮箱底座上固定有齿轮箱，所述的齿轮箱的输出轴上设有主动皮带轮，支架的前部通过角钢连接有斜支撑杆，斜支撑杆的一端固定在支架前部，斜支撑杆的另一端穿过支架中心延伸到支架的后上方并固定有三角形的三点式焊合件，三点式焊合件的下部横杆上设有斜撑片，斜撑片的一端与三点式焊合件固定，另一端与支架的后部支脚通过角钢连接，所述的齿轮箱的输入端上连接有万向节，且万向节穿过三点式焊合件的中间空间。

2.根据权利要求1所述的弹性万向联轴驱动的高效碎木机，其特征是所述的三点式焊合件的下部横杆两端设有悬挂销，所述的斜支撑片上设有皮带箱固定座，在主动皮带轮和被动皮带轮上设有皮带箱，皮带箱的一端固定在皮带箱固定座上，皮带箱另一端固定在支架的前部，所述的操作台的底部通过轮轴设有轮子。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于农林机械，特别是一种弹性万向联轴驱动的高效锯木机。

背景技术

现有技术中，锯木机一般直接设有动力装置，导致其自身质量较大，成本也较高。而大型锯木机一般需要直接到野外林地使用，其移动性能较弱将导致其使用成本进一步提高。

实用新型内容

为解决上述问题，本实用新型提供了一种成本低，带万向联轴器，移动方便的弹性万向联轴驱动的高效锯木机。

为了达到上述目的，本实用新型所设计的弹性万向联轴驱动的高效锯木机，包括支架、主轴、锯片、操作台，所述的支架为框架型梯台结构，在支架顶部设有轴承座，在轴承座内通过轴承设有主轴，主轴的一侧设有被动皮带轮，主轴的端部设置锯片，在锯片外设有大护罩，大护罩通过角钢固定在支架上，支架的前部通过压簧连接操作台，支架的后部两支脚之间设有支撑台，支撑台通过长圆孔固定有齿轮箱底座，齿轮箱底座上固定有齿轮箱，所述的齿轮箱的输出轴上设有主动皮带轮，支架的前部通过角钢连接有斜支撑杆，斜支撑杆的一端固定在支架前部，斜支撑杆的另一端穿过支架中心延伸到支架的后上方并固定有三角形的三点式焊合件，三点式焊合件的下部横杆上设有斜撑片，斜撑片的一端与三点式焊合件固定，另一端与支架的后部支脚通过角钢连接，所述的齿轮箱的输入端上连接有万向节，且万向节穿过三点式焊合件的中间空间。这种结构的特点是自身不带动力设备，通过与齿轮箱连接的万向节与其他设备连接驱动，同时自带三点式焊合件能弹性支承万向节的重量，从而达到稳定运行的效果。

进一步的方案是，所述的三点式焊合件的下部横杆两端设有悬挂销，所述的斜支撑片上设有皮带箱固定座，在主动皮带轮和被动皮带轮上设有皮带箱，皮带箱的一端固定在皮带箱固定座上，皮带箱另一端固定在支架的前部，所述的操作台的底部通过轮轴设有轮子。通过设置悬挂销等组件，配悬挂万向节，能进一步提高三点式焊合件的稳定性，从而与操作台底部的轮子配合，防止移动时损坏万向节与齿轮箱之间的传动连接。

与现有技术相比，本实用新型设计的弹性万向联轴驱动的高效锯木机，摒弃了锯木机自带动力装置的缺点，降低了产品的生产成本以及产品重量，提高了产品的移动性能。同时还创新的设计了三点式焊合件，通过弹性支撑方式支撑万向节，降低了移动过程中野外路面对连接的稳定性的影响。

附图说明

图1是实施例1结构示意图。

图2是实施例1爆炸图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

实施例1。

如图1-2所示，本实施例描述的弹性万向联轴驱动的高效锯木机，包括支架1、主轴4、锯片2、操作台3，所述的支架1为框架型梯台结构，在支架1顶部设有轴承座5，在轴承座5内通过轴承设有主轴4，主轴4的一侧设有被动皮带轮，主轴4的端部设置锯片2，在锯片2外设有大护罩6，大护罩6通过角钢固定在支架1上，支架1的前部通过压簧7连接操作台3，支架1的后部两支脚之间设有支撑台，支撑台通过长圆孔固定有齿轮箱底座9，齿轮箱底座9上固定有齿轮箱8，所述的齿轮箱8的输出轴上设有主动皮带轮，支架1的前部通过角钢连接有斜支撑杆9，斜支撑杆9的一端固定在支架1前部，斜支撑杆9的另一端穿过支架1中心延伸到支架1的后上方并固定有三角形的三点式焊合件10，三点式焊合件10的下部横杆上设有斜撑片，斜撑片的一端与三点式焊合件10固定，另一端与支架1的后部支脚通过角钢连接，所述的齿轮箱8的输入端上连接有万向节12，且万向节12穿过三点式焊合件10的中间空间。

其中，所述的三点式焊合件10的下部横杆两端设有悬挂销13，所述的斜支撑片11上设有皮带箱固定座16，在主动皮带轮和被动皮带轮上设有皮带箱15，皮带箱15的一端固定在皮带箱固定座16上，皮带箱15另一端固定在支架1的前部，所述的操作台3的底部通过轮轴设有轮子14。通过设置悬挂销13等组件，配悬挂万向节12，能进一步提高三点式焊合件10的稳定性，从而与操作台3底部的轮子14配合，防止移动时损坏万向节12与齿轮箱8之间的传动连接。

在非使用状态是，可以将万向节12从齿轮箱8上拆卸后悬挂到三点式焊合件10的横杆下部，从而方便整个锯木机移动。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822265833.7

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209699382U

授权时间:20191129

主分类号:B27L11/06

专利分类号:B27L11/06

范畴分类:26K;

申请人:嘉善雪帕尔工具有限公司

第一申请人:嘉善雪帕尔工具有限公司

申请人地址:314112 浙江省嘉兴市嘉善县惠民大道391号

发明人:吕玉新

第一发明人:吕玉新

当前权利人:嘉善雪帕尔工具有限公司

代理人:唐迅

代理机构:33241

代理机构编号:杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8707ffc6b71a81cf7f21ca24.html