# 钛宝石晶体论文_金寿平,付跃刚,金钰皓,郝志旭

导读:本文包含了钛宝石晶体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:晶体,激光,超短,热交换,功率,特性,材料。

### 钛宝石晶体论文文献综述

金寿平,付跃刚,金钰皓,郝志旭[1]（2019）在《大口径钛宝石晶体全频域透射波前误差高精度加工工艺研究》一文中研究指出钛宝石晶体是超强、超短脉冲激光振荡源广泛采用的工作物质,其口径大小和表面全频域波面误差决定了超短、超强激光系统的输出能量和光束质量,然而由于大口径钛宝石晶体光学均匀性差及硬度高的特点,其实现高精度透射波前和超光滑表面加工很具挑战性。针对这一问题,设计了线偏振干涉光源检测方法,解决了钛宝石晶体双折射导致的透射波前检测干涉条纹无法解析的问题;基于对钛宝石晶体材料光学均匀性的检测分析,发展了基于单轴机的透射波前快速抛光收敛工艺;通过正交实验和灰关联分析法,利用小磨头抛光工艺实现了钛宝石晶体高精度透射波前低频误差和超光滑表面高频误差的加工;为改善中频误差,发展了基于硅溶胶抛光液的小磨头中频误差光顺工艺。实验结果表明:多手段组合的加工工艺可以实现大口径钛宝石晶体全频域透射波前误差的有效控制,针对直径为120 mm的钛宝石样件,透射波前峰谷值可达0.283λ(λ=632.8 nm),中频功率谱密度无明显的特定频段调制误差,高频表面粗糙度R_q约为0.262 nm,可达到超光滑量级。(本文来源于《中国激光》期刊2019年09期）

杭寅,徐民,张连翰,何明珠,蔡双[2]（2019）在《国产大尺寸钛宝石晶体助力世界最强脉冲激光放大输出》一文中研究指出自主研发成功热交换法生长大尺寸钛宝石晶体设备,生长出完整无开裂的钛宝石激光晶体毛坯,经加工获得尺寸达φ235 mm×72 mm的晶体元件。在180 mm口径范围内,晶体光学均匀性达到5. 52×10~(-5),晶体应力双折射为5. 0 nm/cm。大尺寸钛宝石晶体应用于上海超强超短激光实验装置,获得339 J激光脉冲能量输出,峰值功率达10. 3 PW。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2019年05期）

徐民,宁凯杰,刘有臣,张连翰,梁晓燕[3]（2015）在《热交换法生长大尺寸钛宝石晶体及其性能研究》一文中研究指出掺钛蓝宝石,简称钛宝石(Ti:Al_2O_2),是一种性能优异的激光晶体材料,目前已成为超高功率(拍瓦,PW)飞秒激光系统的核心增益介质。采用热交换法(heat exchanger method,HEM)成功生长出大尺寸的钛宝石,经切割、滚圆和抛光处理,获得了Φ157 mm×28 mm的晶体成品。Zygo干涉仪测试了晶体的光学均匀性,其PV值达到0.621κ。UV/Vis/NIR分光光度计表征了晶体的吸收性能,其峰值吸收系数(@490nm)为1.87 cm~(-1)。根据晶体吸收系数及品质因数FOM值的定义,计算了其FOM约为130。对晶体镀双波段增透膜,并置于啁啾脉冲放大系统(CPA),最终产生了135.7 J的脉冲激光能量,对应的峰值功率达3.75PW。研究结果表明热交换法生长的大尺寸钛宝石晶体非常适合于产生超强超短脉冲激光。(本文来源于《第十七届全国晶体生长与材料学术会议摘要集》期刊2015-08-11）

张小翠,司继良,徐民,梁晓燕,储玉喜[4]（2014）在《钛宝石晶体的制备、光学和激光性能研究》一文中研究指出阐述了温梯法生长大口径、高质量的掺钛蓝宝石晶体。生长的钛宝石在300~900nm波段具有较好的光学吸收特性,通过测定晶体横截面不同位置处的吸收系数来表征掺杂浓度的均匀性。测定钛宝石在200~1100nm波段的透射率,计算品质因素(FOM)值在240以上。钛宝石晶体的静态和单发放大的光斑质量较高、无畸变,其抽运激光的放大输出能量达到国际相同规格钛宝石的同等水平。(本文来源于《中国激光》期刊2014年05期）

徐民,司继良,张小翠,齐红基,陈建玉[5]（2014）在《温度梯度法生长大尺寸钛宝石晶体研究》一文中研究指出采用温度梯度法生长了不同掺杂浓度的钛宝石(Ti∶Al2O3)激光晶体,经退火加工获得的最大晶体尺寸达到86 mm×37 mm。室温下利用紫外-可见-近红外分光光度计测试了晶体300~1000 nm波段的吸收,分析了该系列晶体的吸收特性。结合晶体径向527 nm的吸收测试分析了晶体径向掺杂均匀性,同时使用Zygo干涉仪测试了晶体的光学均匀性,结果表明所生长的大尺寸钛宝石晶体具有良好的掺杂及光学均匀性。通过化学腐蚀法,利用光学显微镜观察表征了晶体位错密度,为2.9×103/cm2。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2014年01期）

胡克艳,徐军,汪传勇,李红军,邹宇琦[6]（2012）在《泡生法生长掺碳钛宝石激光晶体的研究》一文中研究指出钛宝石激光晶体在现代高功率激光领域具有重要的应用价值,但大尺寸、高品质的晶体生长仍是当前钛宝石应用面临的重大难题.本文研究了泡生法技术生长大尺寸掺碳钛宝石激光晶体,结果显示,泡生法生长得到的直径180 mm、30 kg的钛宝石没有出现应力集中的开裂等宏观缺陷现象,钛离子在晶体中分布均匀接近理论值,晶体的FOM值达到200.该研究对低红外残余吸收,高品质因素、大尺寸钛宝石激光晶体的生长应用具有重要的现实意义.(本文来源于《无机材料学报》期刊2012年12期）

胡克艳,徐军,唐慧丽,李红军,邹宇琦[7]（2012）在《掺碳钛宝石晶体定向开裂的机理研究》一文中研究指出采用下降法生长技术,沿a向[11ˉ20]生长的掺碳钛宝石晶体,在切割等加工过程中掺碳钛宝石晶体经常发生定向开裂的现象.本文对掺碳钛宝石晶体的定向开裂特征和机理进行了分析与研究,发现定向裂纹是在基质氧化铝晶格的(ˉ1100)面上发源,并且沿着[0001]晶向即c轴方向扩展.采用晶体结构可视化软件(Crystalmaker)模拟得出,基质氧化铝晶格原子在(ˉ1100)面上的原子排列最为稀疏,并且在(ˉ1100)晶面上,垂直[0001]晶向相邻原子间距最大,在应力作用下晶格(ˉ1100)[0001]系统的开裂强度最低.采用光学显微镜、扫描电镜(SEM)和电子探针等仪器和手段,发现在开裂的掺碳钛宝石晶体中沉积了不规则的碳包裹物,降温过程中包裹物的热膨胀失配引起巨大的内应力,使得裂纹在晶体最薄弱的系统(ˉ1100)[0001]面上发源并扩展,导致晶体的宏观定向开裂.该研究对优质钛宝石晶体的生长具有重要的理论和现实意义.(本文来源于《物理学报》期刊2012年24期）

李红军,徐军,杨新波,苏良碧,唐慧丽[8]（2009）在《下降法生长6英寸钛宝石晶体的研究》一文中研究指出掺钛蓝宝石晶体(简称"钛宝石晶体"、化学式为Ti:Al2O3),具有发射带宽宽(约600nm)、发射截面大、热导率高、物化性能优良等优点,是目前应用最为广泛的可调谐激光晶体和产生超快高功率激光运转的最重要工作介质。近年来,随着飞秒超快高功率激光技术等的迅猛发展,掺钛蓝宝石(Ti:Al2O3,简称钛宝石)晶体在高功率激光(激光惯性聚变ICF驱动)领域中占据有其它可调谐晶体无法比拟的优势。众所周知,钛宝石晶体的尺寸及质量直接制约着其在飞秒超快激光和太瓦级高功率激光方面的应用。(本文来源于《第15届全国晶体生长与材料学术会议论文集》期刊2009-11-06）

宋词,张昌龙,夏长泰,杭寅,徐军[9]（2005）在《水热法生长复合钛宝石激光晶体》一文中研究指出水热法生长了复合钛宝石(Al2O3/Ti:Al2O3)激光晶体.对外层Al2O3X射线ω扫描表明其晶体质量很高.外层生长的Al2O3和内部的钛宝石激光棒结合牢固、紧密,因而能适应高强度泵浦所带来的激光介质内部的热应力.复合激光晶体界面层带来的光损耗很小.就我们所知,这是首次用水热法生长复合激光晶体.(本文来源于《无机材料学报》期刊2005年04期）

徐军,司继良,李红军,周国清,杭寅[10]（2004）在《大尺寸钛宝石晶体CPA超短超强激光输出突破100太瓦》一文中研究指出太瓦、飞秒(注:太瓦即TW,1012瓦;飞秒即fs,10-15秒)超快高功率激光在物理、化学以及生命科学等学科领域强场物理研究、激光惯性约束核聚变(ICF)等方面具有广阔的应用前景。自1991年世界上第一台自锁模钛蓝宝石激光器研制成功以来,在短短的10多年里,钛蓝宝石激光器的脉宽从最初的皮秒(ps)发展到现在的几飞秒(6.5fs),峰值功率由瓦提高到太瓦甚至拍瓦(1.3PW),受到了世界各国的极大关注。最为典型的是美国劳伦斯·里弗莫尔实(本文来源于《人工晶体学报》期刊2004年05期）

### 钛宝石晶体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

自主研发成功热交换法生长大尺寸钛宝石晶体设备,生长出完整无开裂的钛宝石激光晶体毛坯,经加工获得尺寸达φ235 mm×72 mm的晶体元件。在180 mm口径范围内,晶体光学均匀性达到5. 52×10~(-5),晶体应力双折射为5. 0 nm/cm。大尺寸钛宝石晶体应用于上海超强超短激光实验装置,获得339 J激光脉冲能量输出,峰值功率达10. 3 PW。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钛宝石晶体论文参考文献

[1].金寿平,付跃刚,金钰皓,郝志旭.大口径钛宝石晶体全频域透射波前误差高精度加工工艺研究[J].中国激光.2019

[2].杭寅,徐民,张连翰,何明珠,蔡双.国产大尺寸钛宝石晶体助力世界最强脉冲激光放大输出[J].人工晶体学报.2019

[3].徐民,宁凯杰,刘有臣,张连翰,梁晓燕.热交换法生长大尺寸钛宝石晶体及其性能研究[C].第十七届全国晶体生长与材料学术会议摘要集.2015

[4].张小翠,司继良,徐民,梁晓燕,储玉喜.钛宝石晶体的制备、光学和激光性能研究[J].中国激光.2014

[5].徐民,司继良,张小翠,齐红基,陈建玉.温度梯度法生长大尺寸钛宝石晶体研究[J].人工晶体学报.2014

[6].胡克艳,徐军,汪传勇,李红军,邹宇琦.泡生法生长掺碳钛宝石激光晶体的研究[J].无机材料学报.2012

[7].胡克艳,徐军,唐慧丽,李红军,邹宇琦.掺碳钛宝石晶体定向开裂的机理研究[J].物理学报.2012

[8].李红军,徐军,杨新波,苏良碧,唐慧丽.下降法生长6英寸钛宝石晶体的研究[C].第15届全国晶体生长与材料学术会议论文集.2009

[9].宋词,张昌龙,夏长泰,杭寅,徐军.水热法生长复合钛宝石激光晶体[J].无机材料学报.2005

[10].徐军,司继良,李红军,周国清,杭寅.大尺寸钛宝石晶体CPA超短超强激光输出突破100太瓦[J].人工晶体学报.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8770bf14379d1d890f3e8382.html