# 一种抗热斑单板块光伏组件论文和设计-不公告发明人

### 全文摘要

本实用新型公开一种抗热斑单板块光伏组件，包括：电池片、焊带、汇流条和二极管；多个电池片矩阵排列通过焊带和汇流条连接形成电池阵列；同一行电池片通过一条焊带并联连接，同一列电池片通过焊带串联连接；电池阵列的首端和尾端均通过汇流条连接，用于汇集和引出电流；二极管与电池片并联连接。焊带将电池阵列焊接成一个单板块，再通过汇流条引出电流，并设置多个二极管与电池片并联，对二极管之间的电池片进行保护；在遮阴之后，二极管将对遮光区域的电池片进行旁路保护，电池阵列其余电池片可以正常发电，可提高光伏组件的发电效率和实际发电量，并增加光伏组件的抗热斑能力，延长光伏组件的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，包括：电池片、焊带、汇流条和二极管；多个所述电池片矩阵排列通过所述焊带和所述汇流条连接形成电池阵列；同一行所述电池片通过一条所述焊带并联连接，同一列所述电池片通过所述焊带串联连接；所述电池阵列的首端和尾端均通过一条所述汇流条连接，用于汇集和引出电流；所述二极管与所述电池片并联连接。

### 设计方案

1.一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，包括：电池片、焊带、汇流条和二极管；

多个所述电池片矩阵排列通过所述焊带和所述汇流条连接形成电池阵列；同一行所述电池片通过一条所述焊带并联连接，同一列所述电池片通过所述焊带串联连接；所述电池阵列的首端和尾端均通过一条所述汇流条连接，用于汇集和引出电流；

所述二极管与所述电池片并联连接。

2.根据权利要求1所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述二极管位于相邻行的所述焊带与所述焊带之间和所述汇流条与所述焊带之间。

3.根据权利要求1所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述二极管位于间隔N行的焊带与焊带之间和汇流条与焊带之间，N为大于等于1的自然数。

4.根据权利要求1所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述抗热斑单板块光伏组件还包括有接线盒，所述二极管设置在所述接线盒中，所述焊带和所述汇流条向外延伸与所述接线盒中的所述二极管连接。

5.根据权利要求1所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述电池片为晶体硅电池片。

6.根据权利要求5所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述晶体硅电池片为背电极接触IBC晶体硅太阳电池片、金属穿孔卷绕MWT晶体硅太阳能电池片、正反面均带有主栅线的太阳能电池片或叠片太阳能电池片中任意一者。

7.根据权利要求1所述的一种抗热斑单板块光伏组件，其特征在于，所述电池片为分片电池片，所述电池片切分为1\/2～1\/12后形成所述分片电池片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及太阳能电池组件技术领域，特别是涉及一种抗热斑单板块光伏组件。

背景技术

随着能源价格的上涨，开发利用新能源成为当今能源领域研究的主要课题。由于太阳能具有无污染、无地域性限制、取之不竭等优点，研究太阳能发电成为开发利用新能源的主要方向。利用太阳能电池发电是当今人们使用太阳能的一种主要方式，推动组件的高转换效率，推动组件的制造成本持续降低，推动组件的性能提升，这是行业的发展必然趋势。

目前的叠片光伏组件是在高组件转换效率上主流产品，其电池片串联方式分为焊带和导电胶两种，而导电胶具有电阻大，工艺技术要求高，材料成本高导致叠片光伏组件生产良率不高，产品维修不便；叠片光伏组件价格高，而且叠片组件采用的是横向连接方式，一旦电池片发生横向的裂纹，会导致整串的电池串甚至整块光伏组件发不了电，光伏组件的抗热斑性能差，容易将光伏组件烧毁。

目前的MWT和IBC光伏组件采用背面铺设铜箔的方式电路连接，其工艺复杂，容易发生电路短路问题，生产良率低，且连接材料用量大，成本高，性价比比较低。

常规的叠片光伏组件采用1\/5电池片，1\/5电池片只能采用卧式排列方式，无法采用立式安装，而卧式安装方式加工成本比较大，增加光伏组件的成本。

常规的叠片组件采用1个或2个二极管对光伏组件做保护，根据电池片的反向漏电流的特性，一个二极管最多保护20片电池片达到最佳效果，由于叠片光伏组件的电池片比较小，串联的电池片数量比较多，只采用1到2个二极管来保护光伏组件还远远不够，发生遮阴现象后，光伏组件的二极管不起作用，不仅降低了转换效率，还会导致整块光伏组件发热，减少光伏组件的使用寿命。

针对专利“太阳能电池板块及组件”专利号ZL201621351622.X实际制作过程还是面临组件的电池片数量多，二极管处理比较麻烦，而且需要2个板块来进行串联形成电路，对组件的整体制作需要不少的工艺制成动作，包括排版，固定板块，板块电路连接等，制造的过程自动化的能力还是有待进一步的提升。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种抗热斑单板块光伏组件，包括：电池片、焊带、汇流条和二极管；

多个所述电池片矩阵排列通过所述焊带和所述汇流条连接形成电池阵列；同一行所述电池片通过一条所述焊带并联连接，同一列所述电池片通过所述焊带串联连接；所述电池阵列的首端和尾端均通过一条所述汇流条连接，用于汇集和引出电流；

所述二极管与所述电池片并联连接。

优选地，所述二极管位于相邻行的所述焊带与所述焊带之间和所述汇流条与所述焊带之间。

优选地，所述二极管位于间隔N行的焊带与焊带之间和汇流条与焊带之间，N为大于等于1的自然数。

优选地，所述抗热斑单板块光伏组件还包括有接线盒，所述二极管设置在所述接线盒中，所述焊带和所述汇流条向外延伸与所述接线盒中的所述二极管连接。

优选地，所述电池片为晶体硅电池片。

优选地，所述晶体硅电池片为背电极接触IBC晶体硅太阳电池片、金属穿孔卷绕MWT晶体硅太阳能电池片、正反面均带有主栅线的太阳能电池片或叠片太阳能电池片中任意一者。

优选地，所述电池片为分片电池片，所述电池片切分为1\/2～1\/12后形成所述分片电池片。

根据本实用新型提供的具体实施例，本实用新型公开了以下技术效果：

本实用新型抗热斑单板块光伏组件中电池阵列采用单板块设计，同一行电池片之间通过焊带并联连接，同一列的电池片之间通过焊带串联连接，再通过汇流条引出电流，并设置多个二极管与电池片并联，对二极管之间的电池片进行保护；在遮阴之后，二极管可以比较很容易做出响应，对被遮光区域的电池片进行旁路保护，大部分的电池片可以正常发电，因此，可提高光伏组件的发电效率和实际发电量，并增加光伏组件的抗热斑能力，延长光伏组件的使用寿命；同时制造流程更加简化，适合高度自动化的发展需求。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电路示意图；

图2为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的结构示意图一；

图3为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的结构示意图二；

图4为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电池片与焊带焊接方式示意图一；

图5为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电池阵列焊接方式立体图一；

图6为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电池片与焊带焊接方式示意图二；

图7为本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电池阵列焊接方式立体图二；

符号说明：1-电池片，2-焊带，3-汇流条，4-二极管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的目的是提供一种抗热斑能力强的光伏组件。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1所示，本实用新型抗热斑单板块光伏组件包括电池片1、焊带2、汇流条3和二极管4；

多个所述电池片1矩阵排列通过所述焊带2和所述汇流条3连接形成电池阵列；同一行所述电池片1通过一条所述焊带2并联连接，同一列所述电池片1通过所述焊带2串联连接；所述电池阵列的首端和尾端均通过一条所述汇流条3连接，用于汇集和引出电流；所述二极管4与所述电池片1并联连接。

所述抗热斑单板块光伏组件还包括有接线盒，所述二极管4设置在所述接线盒中，所述焊带2和所述汇流条3向外延伸与所述接线盒中所述二极管4连接。

其中，所述二极管4存在两种连接方式：一、单行保护，所述二极管4通过所述焊带2或所述汇流条3并联连接在单行所述电池片1的正负极之间(如图2所示)，以实现对光伏组件的最大保护；二、多行保护，所述二极管4通过所述焊带2或所述汇流条3并联连接在多行所述电池片1的正负极之间，可减少光伏组件的成本。在本实施例中，所述二极管4通过所述焊带2或所述汇流条3并联连接在三行所述电池片1的正负极之间(如图3所示)。

所述电池片1为晶体硅电池片，所述晶体硅电池片为IBC(Interdigitated BackContact，背电极接触)硅太阳电池片、MWT(Metallization Wrap-through，金属穿孔卷绕)硅太阳能电池片、正反面均带有主栅线的太阳能电池片或叠片太阳能电池片中任意一者；其中，所述晶体硅电池片为IBC硅太阳电池片或MWT硅太阳能电池片时，所述电池片1和所述焊带2之间采用叠压方式连接，即所述焊带2前置所述电池片1的下端部背面、所述焊带2、所述焊带2后置所述电池片1的上端部正面叠片连接，如图4和图5所示；所述晶体硅电池片为叠片太阳能电池片时，所述电池片1与所述焊带2之间平行连接，如图6和图7所示。

所述电池片1为分片电池片，晶体硅电池片切分为1\/2～1\/12后形成所述分片电池片；所述电池片采用1\/2、1\/3、1\/4、1\/5、1\/6、1\/7、1\/8、1\/9、1\/10、1\/11或1\/12片中任意一者。

所述抗热斑单板块光伏组件还包括有第一保护层、第二保护层和胶膜层；

所述第一保护层位于所述电池阵列的一面；

所述第二保护层位于所述电池阵列对应的另一面；

所述电池阵列与所述第一保护层和所述电池阵列与所述第二保护层之间均设置有所述胶膜层，所述胶膜层用于将所述电池阵列、所述第一保护层和所述第二保护层连接为一个整体。

所述二极管4可安装在所述接线盒内还可以内置于所述第一保护层和所述第二保护层之间。

所述第一保护层位于所述电池阵列的光照面，所述第一保护层为板材结构，并采用玻璃材质或透明有机复合材料，用于增加结构强度，并提升抗载荷和抗隐裂的能力，防止正面异物冲击到组件上；所述第二保护层位于所述电池阵列光照面的背面，所述第二保护层为板材结构，采用所述第一保护层材料或采用PET(Polyethylene Terephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯)或含有PET的复合材料或玻璃，用于提升抗载荷和抗隐裂的能力。

所述胶膜层为EVA(Ethylene Vinyl Acetate，乙烯-醋酸乙烯共聚物)、POE(Polyolefin Elastomer，聚烯烃弹性体)、PVB(Polyvinyl Butyral，聚乙烯醇缩丁醛)或硅胶中任意一者。

所述抗热斑单板块光伏组件还包括：边框，用于包裹所述电池阵列、所述第一保护层、所述第二保护层和所述胶膜层连接成的整体的四边，防止所述电池阵列、所述第一保护层、所述第二保护层和所述胶膜层连接成的整体的的四边受到外力破损。

本实用新型抗热斑单板块光伏组件的电路结构简单，采用单板块设计，焊带贯穿整个电池阵列，将同一行电池片并联连接。同一列电池片串联连接，并通过多个二极管对电池片进行保护；消除了常规的串或者多个板块排版，消除了串间\/板块间固定贴胶带，消除了汇流条单独焊接工艺需求，降低了焊带和汇流条用料，实现最简化的制造工艺方法和流程，可以实现自动化制造；同时，二极管的数量和位置可根据电池片的类型、大小和数量灵活选择，以满足不同情况下的光伏组件抗热斑能力的需要。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921133386.8

申请日:2019-07-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209822663U

授权时间:20191220

主分类号:H01L31/05

专利分类号:H01L31/05;H01L31/044

范畴分类:38F;

申请人:无锡鼎森茂科技有限公司

第一申请人:无锡鼎森茂科技有限公司

申请人地址:214031 江苏省无锡市梁溪区红星路216号山883

发明人:不公告发明人

第一发明人:不公告发明人

当前权利人:无锡鼎森茂科技有限公司

代理人:刘凤玲

代理机构:11569

代理机构编号:北京高沃律师事务所 11569

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/87c86b6bb94fb144ed6006f9.html