# 一种储能电池生产包装用热封机论文和设计-方伟桥

### 全文摘要

本实用新型公布了一种储能电池生产包装用热封机，包括底座，底座上固定有限位柱，限位柱的顶端固定有顶板，顶板上表面固定有液压缸，液压缸的伸缩杆贯穿所述顶板连接有水平横杆，水平横杆与限位柱滑动连接，水平横杆的下表面安装有上熔板，底座上固定有支撑板，支撑板内设有安装腔，支撑板的一端设有伺服电机，伺服电机的输出端连接有丝杆，所述丝杆上设有固定块，固定块将丝杆分为第一螺纹部和第二螺纹部，第一螺纹部和第二螺纹部的螺纹方向以所述固定块对称设置；第一螺纹部和第二螺纹部上螺纹连接有滑块，滑块贯穿安装腔连接有夹板，支撑板上滑动设有副夹板，副夹板与夹板通过弹簧连接；本实用新型能够不仅具有定位作用，还具有冷却的功能。

### 设计方案

1.一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：包括底座（1），底座（1）上固定有限位柱（2），限位柱（2）的顶端固定有顶板（3），顶板（3）上表面固定有液压缸（5），液压缸（5）的伸缩杆贯穿所述顶板（3）连接有水平横杆（4），所述水平横杆（4）与所述限位柱（2）滑动连接，所述水平横杆（4）的下表面安装有上熔板（8），所述底座（1）上固定有支撑板（12)，支撑板(12)内设有安装腔，所述支撑板(12)的一端设有伺服电机(11)，伺服电机(11)的输出端贯穿所述支撑板(12)的壁部延伸至所述安装腔内连接有丝杆，所述丝杆上设有固定块(1102)，固定块(1102)将丝杆分为第一螺纹部(1101)和第二螺纹部(1103)，第一螺纹部(1101)和第二螺纹部(1103)的螺纹方向以所述固定块（1102）对称设置；所述第一螺纹部（1101）和第二螺纹部（1103）上螺纹连接有滑块（1104），滑块（1104）贯穿所述安装腔连接有夹板（9），所述支撑板（12）上滑动设有副夹板（903），副夹板（903）与所述夹板（9）通过弹簧（902）连接，所述支撑板（12）的中部设有下熔板。

2.根据权利要求1所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述副夹板（903）的端面超出所述夹板（9）靠近所述支撑板（12）中心的一端面。

3.根据权利要求2所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述副夹板（903）和夹板（9）靠近所述支撑板（12）中心的表面设有橡胶垫（901）。

4.根据权利要求3所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述橡胶垫（901）的表面设有翼部，翼部为齿状或波浪状。

5.根据权利要求4所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述水平横杆（4）的两端下表面设有冷风管（6），冷风管（6）连接有风机。

6.根据权利要求5所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述冷风管（6）上设有若干出风口（7）。

7.根据权利要求6所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述底座（1）上表面和支撑板（12）下表面还设有收纳箱（10）。

8.根据权利要求7所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述支撑板（12）中部设有定位槽（13），所述下熔板设于所述定位槽（13）内。

9.根据权利要求8所述的一种储能电池生产包装用热封机，其特征在于：所述安装腔的内底部设有导正轨（1105），所述滑块（1104）置于所述导正轨（1105）上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及热封机领域，特别是一种储能电池生产包装用热封机。

背景技术

在电池生产流水线中，电池生产完毕后通过电池热封机将待热封电池包装热封成型为电池包装盒，需要用到热封机，热封机用于生产蓄电池中，将电池盖与电池盒进行热封到一起。热封机采用压盖式工作，由于蓄电池的壳和盖结构不同，盖子的热封位比壳厚的多，同样的加热时间和压力，电池壳熔深已达到要求，但电池盖熔深还不够。当电池盒被输送到压板下方时，带有加热模具的压板借助升降机构下行，至一定位置时加热模具进行加热，将电池盖和电池盒热压密封在一起。

经检索，授权公告号为CN206250297U的中国《一种电池的高效热封机》，它包括热封机本体和底板，所述热封机本体内底部设有底板；所述底板表面固定连接有下熔板，下熔板表面设有多个凹槽；所述下熔板表面两侧固定连接有限位杆，限位杆内设有冷却管，冷却管连接热封机本体外部冷风机，冷却管靠近热封机本体内部方向的侧壁上固定连接有多个喷头；所述热封机本体内部设有上熔板，上熔板两侧对称设有通孔；所述热封机本体内部设有气缸，气缸通过伸缩杆与上熔板固定连接。该热封机结构简单，使用方便，热封机可同时对多组电池进行热封，节省了电池的生产的时间，且该热封机对电池热封后热封部可快速冷却，防止电池热封部因温度较高受到刮擦而导致热封失效现象的发生，但是该热封机对电池的定位不够准确，因此，提出本申请。

实用新型内容

为了解决上述存在的问题，本实用新型公开了一种储能电池生产包装用热封机，包括底座，底座上固定有限位柱，限位柱的顶端固定有顶板，顶板上表面固定有液压缸，液压缸的伸缩杆贯穿所述顶板连接有水平横杆，所述水平横杆与所述限位柱滑动连接，所述水平横杆的下表面安装有上熔板，所述底座上固定有支撑板，支撑板内设有安装腔，所述支撑板的一端设有伺服电机，伺服电机的输出端贯穿所述支撑板的壁部延伸至所述安装腔内连接有丝杆，所述丝杆上设有固定块，固定块将丝杆分为第一螺纹部和第二螺纹部，第一螺纹部和第二螺纹部的螺纹方向以所述固定块对称设置；所述第一螺纹部和第二螺纹部上螺纹连接有滑块，滑块贯穿所述安装腔连接有夹板，所述支撑板上滑动设有副夹板，副夹板与所述夹板通过弹簧连接，所述支撑板的中部设有下熔板。

优选地，所述副夹板的端面超出所述夹板靠近所述支撑板中心的一端面。

优选地，所述副夹板和夹板靠近所述支撑板中心的表面设有橡胶垫。

优选地，所述橡胶垫的表面设有翼部，翼部为齿状或波浪状。

优选地，所述水平横杆的两端下表面设有冷风管，冷风管连接有风机。

优选地，所述冷风管上设有若干出风口。

优选地，所述支撑板中部设有定位槽，便于定位加工件，所述下熔板设于所述定位槽内。

优选地，所述底座上表面和支撑板下表面还设有收纳箱，便于收纳操作工具。

优选地，所述安装腔的内底部设有导正轨，所述滑块置于所述导正轨上。

本实用新型的有益效果：（1）通过设置伺服电机和在丝杆上设置相反方向的螺纹，从而可以同时带动夹板的开合运动，对加工件进行定位；（2）通过设置副夹板以及弹簧，以及将副夹板的端面超出所述夹板的端面，当副夹板接触待加工件时，起到对夹板的行进速度起到缓冲的作用，能够在一定程度上减少由于夹板的靠近过快而对加工件的表面的作用力，当副夹板与夹板的表面齐平时，定位结束；（3）同时设置冷风管，随着水平横杆的升降，对加工完成后的工件及时进行冷却。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图；

图2是本实用新型支撑板的结构示意图；

图中，1-底座，2-限位柱，3-顶板，4-水平横杆，5-液压缸，6-冷风管，7-出风口，8-上熔板，9-夹板，901-橡胶垫，902-弹簧，903-副夹板，10-收纳箱，11-伺服电机，1101-第一螺纹部，1102-固定块，1103-第二螺纹部，1104-滑块，1105-导正轨，12-支撑板，13-定位槽。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

实施例1

如图1-2所示，一种储能电池生产包装用热封机，包括底座1，底座1上固定有限位柱2，限位柱2的顶端固定有顶板3，顶板3上表面固定有液压缸5，液压缸5的伸缩杆贯穿所述顶板3连接有水平横杆4，所述水平横杆4与所述限位柱2滑动连接，所述水平横杆4的下表面安装有上熔板8，所述底座1上固定有支撑板12，支撑板12内设有安装腔，所述支撑板12的一端设有伺服电机11，伺服电机11的输出端贯穿所述支撑板12的壁部延伸至所述安装腔内连接有丝杆，所述丝杆上设有固定块1102，固定块1102将丝杆分为第一螺纹部1101和第二螺纹部1103，第一螺纹部1101和第二螺纹部1103的螺纹方向以所述固定块1102对称设置；所述第一螺纹部1101和第二螺纹部1103上螺纹连接有滑块1104，滑块1104贯穿所述安装腔连接有夹板9，所述支撑板12上滑动设有副夹板903，副夹板903与所述夹板9通过弹簧902连接。

所述副夹板903的端面超出所述夹板9靠近所述支撑板12中心的一端面。

所述副夹板903和夹板9靠近所述支撑板12中心的表面设有橡胶垫901。

所述支撑板12的中部设有下熔板。

实施例2

本实施例是在实施例1的基础上做了进一步优化，如图2所示，具体是所述橡胶垫901的表面设有翼部，翼部为齿状或波浪状，抓合力更好。

所述水平横杆4的两端下表面设有冷风管6，冷风管6连接有风机。

所述冷风管6上设有若干出风口7。

所述底座1上表面和支撑板12下表面还设有收纳箱10。

具体实施时，所述支撑板12中部设有定位槽13，所述下熔板设于所述定位槽13内。所述安装腔的内底部设有导正轨1105，所述滑块1104置于所述导正轨1105上。

使用时，提前将上熔板8和下熔板进行通电预热，然后将待加工件（蓄电池）置于支撑板12中部的定位槽13内，即置于下熔板上，启动伺服电机11，夹板9对待加工件进行定位，启动液压缸5，上熔板8下降，对被加工件（蓄电池待封装部位）的上下表面进行热封作业，热封作业后，启动风机，对其冷却作业。

上述实施例仅描述现有设备最优使用方式，而运用类似的常用机械手段代替本实施例中的元素，均落入保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921071420.3

申请日:2019-07-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209896195U

授权时间:20200103

主分类号:H01M10/04

专利分类号:H01M10/04

范畴分类:38G;

申请人:江西亚泰电器有限公司

第一申请人:江西亚泰电器有限公司

申请人地址:336000 江西省宜春市宜丰县工业园

发明人:方伟桥;姜忠文;钟锋光;徐春福;周建勇;周乾坤

第一发明人:方伟桥

当前权利人:江西亚泰电器有限公司

代理人:闵蓉

代理机构:36117

代理机构编号:南昌佳诚专利事务所 36117

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88284d78d58a8cbdc6e8c2fb.html