# 浅析建筑门窗幕墙中节能技术的应用经验谈

扬州福腾门窗幕墙有限公司

摘要：环保节能是现阶段城市建设当中的重要理念，在该理念的影响下，更多的节能技术被应用在了建筑施工当中。其中，幕墙是建筑施工当中的重点内容，在本文中，将就建筑门窗幕墙中节能技术的应用进行一定的研究。

关键词：建筑门窗幕墙；节能技术；应用

1引言

在现今建筑建设当中，门窗幕墙是其重要的外围结构，不仅将影响到建筑的外观，且同建筑的采光性能以及保温性能间具有着密切的联系。在我国积极提倡建设绿色城市的今天，即需要能够对幕墙的节能设计引起重视，提升其应用节能水平。

2门窗幕墙环保性与存在不足

门窗幕墙是现阶段建筑施工当中的重点组成部分，具有着较强的环保性体现。对于该环保性来说，即是指幕墙产品能够对建筑在环保、节能方面的需求进行满足。对于门窗幕墙设计来说，其是否具有良好的环保效果，同其技术性能以及节能性具有着密切的关联，而不仅仅关系到其材质类型。目前，我国针对门窗幕墙他也具有一定控制指标的制定，其中，传热系数K以及气密性是非常重要的两项指标，通常来说，当门窗幕墙能够对这两方面指标进行满足后，即代表在环保方面具有较好的表现。但就目前来说，我国部分建筑在门窗幕墙具体设计方面还存在着一定的不足，其主要体现在：第一，节能意识不足。在门窗幕墙设计当中，节能设计的意识十分关键，将直接对该项工作开展效果产生影响，而在部分设计单位当中，其却并没有对建筑的节能环保形成正确的认识，在具体设计当中，没有做好节能环保相关技术应用的重视，且没有实现节能环保理念同门窗幕墙设计两者间的科学结合。而从整个行业角度看来，在门窗幕墙设计方面也没有形成明确、统一的体系标准，该种情况的存在，也使得建筑单位在实际建筑施工当中难以做好门窗幕墙的管理控制；第二，设计机制落后。无论是建筑设计还是幕墙设计，其都是一项具有较强创造性、系统性的工作。而就目前看来，我国在门窗幕墙设计当中还没有形成科学的设计机制流程，往往是在最终设计环节才对节能环保相关问题引起重视，在具体设计当中，也经常存在受到施工因素影响的情况，经常出现设计为施工让路的情况。而从市场角度看来，目前的门窗幕墙产品更多的是将采光性、性价比以及美观性作为产品的主要看点，该种情况的存在，也将在使门窗幕墙产品设计重点错位的情况下对其设计的进一步发展造成阻碍；第三，缺少设计沟通。在社会不断发展的过程中，人们对建筑也具有了新的需求，即建筑的经济、美观以及适用性已经不能够对人们现阶段的需求进行满足，环保、安全以及协调性则成为了目前人们非常关注的重点内容。而在现阶段部分建筑的门窗幕墙设计当中，在建筑设计的协调以及沟通方面则存在着一定的不足，设计出的产品存在缺乏设计重点情况，甚至存在同建筑风格相悖的情况，并因不能够同建筑风格良好呼应而对建筑整体设计效果产生了负面影响。

3门窗幕墙在建筑设计当中的应用

3.1材料选择

在门窗幕墙设计当中，材料的选择与应用十分关键，其性能将直接对幕墙性能产生影响，如材料的传热系统将直接影响到幕墙的保温性能，对此，为了保证幕墙应用效果，即需要能够做好材料的选择。目前，铝合金断热型材是建筑行业当中广泛应用的环保材料，其应用机理，即通过隔热条的应用将型材隔离为两个部分，并以此形成一块隔热区域。目前，具有玻璃加强纤维加入的聚酰胺-66是应用较多的隔热条材料，该材料在物理性能方面较好的表现，同铝合金较为类似，同时具有着较好的隔热性。铝合金断热型材方面，隔热条是一项重要因素，当其具有更长的长度、隔热条隔热效果更强时，型材则将具有较好的保温性。在实际幕墙设计当中，要想做好K值的科学控制，则可以通过将其设计为多腔体造型、加入隔热发泡材料或者隔热条尺寸增加的方式达到目标。

在门窗设计中，玻璃是不可缺少的材料类型，其隔热保温性能也将对产品的节能保温效果产生直接的影响。在现阶段幕墙设计当中，中空玻璃具有着较多的应用，且具有双层中空玻璃可供选择。在该材料当中，其具有边缘、中央这两个K值，其中，综合K值即是两者的加权平均数。中央K值方面，中间填充物、玻璃规格以及镀膜类型将对其产生影响，边缘K值方面，则在具有上述影响因素的同时且受到间隔条效果影响。根据相关影响，在配置相同的情况下，Low-E具有较好的隔热效果，而通过暖边隔条的应用即能够在对边缘K值进行减小的同时避免边缘发生冷凝问题。此外，氩气填充方式的应用也能够减小K值。对此，在幕墙设计当中，即需要在充分联系节能需求的基础上做好材料的科学选择，以此获得更好的设计效果。

3.2采光通风

在幕墙设计当中，需要做好太阳光线阴影变化以及日出、日落时间做好设计方案的确定，在此过程中，也对设计人员的设计水平提出了较高的要求。为了对幕墙的环保、节能性能进行提升，更需要在设计当中做好自然通风与采光的重视。如在目前建筑幕墙设计当中，双层门窗幕墙是应用较多的设计方式，在该设计方式当中，不仅能够对人们在通风以及采光方面的需求进行满足，且在环保、绿色方面具有较好的效果表现。同时，也可以做好幕墙遮阳百叶的科学应用，能够在对通风采光角度实现自由调节的基础上提升环境舒适度。

3.3保温技术

在建筑保温当中，门窗幕墙是较为薄弱的部位，也是实际保温设计当中需要重点考虑的位置。在具体幕墙设计当中，因窗框构造、玻璃类型以及使用材料方面差异的存在，最终的施工方案也将存在较大的不同，并因此在实际保温效果方面存在一定差异。目前，保温技术在应用方面主要有两大方面，第一方面，即对幕墙现有框架结构进行改进与优化，第二方面，即在设计当中保证所选择的玻璃材料以及窗框都具有较低的传热系数。目前，玻璃钢、铝合金以及PVC是应用较多的窗框材料，双层中空玻璃以及LOW-E中空玻璃则是玻璃型材当中的主要材料。而在具体幕墙设计当中，也需要按照大固定、小开启原则对框架的使用进行尽可能的减少，通过玻璃占比增加的方式在对建筑内部整体气密性进行提升的基础上提升通风采光效果、降低建筑能源损耗。

3.4遮阳效果

建筑节能技术不仅在建筑的保温、采光以及通风方面具有较好的应用表现，在遮阳方面同样具有重要的作用。对于遮光、采光两者来说，虽然乍看起来较为矛盾，其实并不矛盾，通过适当遮阳方式的应用，则能够在同科学采光间相互协调的基础上为建筑节能工作的开展提供帮助。在实际建筑门窗幕墙设计当中，则需要在充分联系建筑风格的基础上根据建筑光照以及环境，在把握建筑每天不同时间段光照变化情况的基础上做好具有良好环保、节能特征的遮阳产品，如遮阳百叶窗等。通过这部分幕墙的应用，则能够在实际应用当中联系光线变化做好其角度的调整，在做好适宜室内光照提供的基础上对室内环境的舒适程度进行提升。

4结束语

在我国城市化进程不断加快、城市规模不断发展的今天，做好建筑门窗幕墙的环保设计也成为了非常重要的一项工作。在上文中，我们对建筑门窗幕墙中节能技术的应用进行了一定的研究，在具体设计工作当中，需要设计方能够把握好材料、保温、遮阳以及采光重点内容，以科学设计方式的效果提升建筑节能环保水平。

参考文献

[1]徐文进.节水节能技术在建筑给排水中的应用分析[J].建材与装饰.2017(02).

[2]房方.建筑节能技术在建筑工程中的推广应用[J].住宅与房地产.2017(09).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/887dd0d97e725d8c927b5c4d.html