# 一种输送效率高的蠕动泵论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种输送效率高的蠕动泵，包括储存罐、气动夹管阀、出料弯管、止回灌、橡胶球、挡块、连接弯管和宝塔接头，储存罐顶部设有下料口，气动夹管阀套设在下料口上，气动夹管阀上设有入气口，出料弯管设于储存罐底部且在出料弯管上设有进气口，止回灌底部与出料弯管相连、顶部与连接弯管相连，橡胶球设于止回灌内腔下部且橡胶球的外径大于出料弯管内径，挡块设置在止回灌内部正中处，宝塔接头设置在连接弯管末端，宝塔接头与外置送料管连接；通过橡胶球与挡块配合止回取代夹管阀，长时间使用也不易失效损坏，使用寿命长无需频繁更换，使用成本低，使用简单便捷，输送量更大效率更高。

### 主设计要求

1.一种输送效率高的蠕动泵，其特征在于：包括储存罐（1）、气动夹管阀（2）、出料弯管（3）、止回灌（4）、橡胶球（5）、挡块（6）、连接弯管（7）和宝塔接头（8），所述储存罐（1）顶部设有下料口（11），所述气动夹管阀（2）套设在下料口（11）上，所述气动夹管阀（2）上设有入气口（21），所述入气口（21）连接有第一电磁阀，所述出料弯管（3）设于储存罐（1）底部且在出料弯管（3）上设有进气口（31），所述进气口（31）连接有第二电磁阀，所述止回灌（4）底部与出料弯管（3）相连、顶部与连接弯管（7）相连，所述橡胶球（5）设于止回灌（4）内腔下部且橡胶球（5）的外径大于出料弯管（3）内径，所述挡块（6）设置在止回灌（4）内部正中处，所述宝塔接头（8）设置在连接弯管（7）末端，所述宝塔接头（8）与外置送料管连接。

### 设计方案

1.一种输送效率高的蠕动泵，其特征在于：包括储存罐（1）、气动夹管阀（2）、出料弯管（3）、止回灌（4）、橡胶球（5）、挡块（6）、连接弯管（7）和宝塔接头（8），所述储存罐（1）顶部设有下料口（11），所述气动夹管阀（2）套设在下料口（11）上，所述气动夹管阀（2）上设有入气口（21），所述入气口（21）连接有第一电磁阀，所述出料弯管（3）设于储存罐（1）底部且在出料弯管（3）上设有进气口（31），所述进气口（31）连接有第二电磁阀，所述止回灌（4）底部与出料弯管（3）相连、顶部与连接弯管（7）相连，所述橡胶球（5）设于止回灌（4）内腔下部且橡胶球（5）的外径大于出料弯管（3）内径，所述挡块（6）设置在止回灌（4）内部正中处，所述宝塔接头（8）设置在连接弯管（7）末端，所述宝塔接头（8）与外置送料管连接。

2.根据权利要求1所述的一种输送效率高的蠕动泵，其特征在于：所述储存罐（1）外设有第一抱箍（12），所述止回灌（4）外卡设有快接卡盘，所述快接卡盘上设有第二抱箍（41）。

3.根据权利要求1所述的一种输送效率高的蠕动泵，其特征在于：所述储存罐（1）、出料弯管（3）、止回灌（4）、挡块（6）、连接弯管（7）和宝塔接头（8）材质均为304不锈钢。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于输送泵领域，特别涉及一种适用于粉末颗粒、输送效率高的蠕动泵。

背景技术

工业中一些粉末或颗粒料输送时一般是采用文氏泵或蠕动泵，文氏泵输送量较少，输送效率低，而现有的蠕动泵在下料和出料处都采用气动夹管阀，这种采用两个气动夹管阀的蠕动泵输送量更大、输送效率更高，但是也存在较大的缺陷，气动夹管阀内的橡胶件属于易损件，长时间使用易失效损坏，需要频繁更换，使用成本高，使用不方便。

本实用新型要解决的技术问题是提供一种输送量大、输送效率高、长时间使用不易损坏、无需频繁更换、使用简单便捷、使用成本低的蠕动泵。

实用新型内容

为解决上述现有技术输送量不够大输送效率不高、长时间使用易损坏、需频繁更换维护、使用麻烦效率低、使用成本高等问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型提供一种输送效率高的蠕动泵，包括储存罐、气动夹管阀、出料弯管、止回灌、橡胶球、挡块、连接弯管和宝塔接头，所述储存罐顶部设有下料口，所述气动夹管阀套设在下料口上，所述气动夹管阀上设有入气口，所述入气口连接有第一电磁阀，所述出料弯管设于储存罐底部且在出料弯管上设有进气口，所述进气口连接有第二电磁阀，所述止回灌底部与出料弯管相连、顶部与连接弯管相连，所述橡胶球设于止回灌内腔下部且橡胶球的外径大于出料弯管内径，所述挡块设置在止回灌内部正中处，所述宝塔接头设置在连接弯管末端，所述宝塔接头与外置送料管连接。

作为对本实用新型的改进，所述存储罐外设有第一抱箍，所述止回灌外卡设有快接卡盘，所述快接卡盘上设有第二抱箍。

作为对本实用新型的进一步改进，所述储存罐、出料弯管、止回灌、挡块、连接弯管和宝塔接头材质均为304不锈钢。

本实用新型的有益效果在于：通过橡胶球与挡块配合止回取代夹管阀，长时间使用也不易失效损坏，使用寿命长无需频繁更换，使用成本低，使用简单便捷，输送量更大效率更高。

附图说明

图1为本实用新型一种实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施例。

请参阅图1，一种输送效率高的蠕动泵，包括储存罐1、气动夹管阀2、出料弯管3、止回灌4、橡胶球5、挡块6、连接弯管7和宝塔接头8，所述储存罐1顶部设有下料口11，所述气动夹管阀2套设在下料口11上，所述气动夹管阀2上设有入气口21，所述入气口21连接有第一电磁阀，所述出料弯管3设于储存罐1底部且在出料弯管3上设有进气口31，所述进气口31连接有第二电磁阀，所述止回灌4底部与出料弯管3相连、顶部与连接弯管7相连，所述橡胶球5设于止回灌4内腔下部且橡胶球5的外径大于出料弯管3内径，所述挡块6设置在止回灌4内部正中处，这样橡胶球只会在止回灌内跳动而不会进入出料弯管，出料弯管不会被堵料，同时起到止回作用，所述宝塔接,8设置在连接弯管7末端，所述宝塔接头8与外置送料管连接，输送时，第二电磁阀处于关闭状态，橡胶球处于自由落体状态关闭出料口，物料从下料口下料，第一电磁阀也处于关闭状态，物料掉落在储存罐内，设置一定的时间（保证储存罐装满物料），当储存罐内物料装满后，气动夹管阀的第一电磁阀启动，关闭下料口，通过气动夹管阀保证储存罐的气密性，提高输送效率，同时不破坏旋风的回收气流，防止物料扬尘，设定一定时间后，第二电磁阀启动，开启输送模式，进气口进入气体，在压力作用下橡胶球上浮，物料开始输送，设置一定的时间（保证物料输送完成），完成一个工作流程，接着第二电磁阀关闭，第一电磁阀开启，重复此过程进行下一次输送物料。

本实用新型中，所述存储罐1外设有第一抱箍12，所述止回灌4外卡设有快接卡盘，所述快接卡盘上设有第二抱箍41，通过抱箍快拆结构，罐体清理更方便。

本实用新型中，所述储存罐1、出料弯管3、止回灌4、挡块6、连接弯管7和宝塔接头8材质均为304不锈钢。

本实用新型的有益效果在于：通过橡胶球与挡块配合止回取代夹管阀，长时间使用也不易失效损坏，使用寿命长无需频繁更换，使用成本低，使用简单便捷，输送量更大效率更高。

上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295716.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209651415U

授权时间:20191119

主分类号:B65G 53/16

专利分类号:B65G53/16;B65G53/34;B65G53/36;B65G53/52;B65G53/46

范畴分类:32F;27J;

申请人:高宗喜

第一申请人:高宗喜

申请人地址:246533 安徽省安庆市宿松县洲头乡西口村向阳组25

发明人:高宗喜

第一发明人:高宗喜

当前权利人:高宗喜

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/888d43e2e1a1f966b3a8a82f.html