# 分组控制功能论文_朱琨

导读:本文包含了分组控制功能论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:功能,节点,策略,技术,成都,工程学院,电讯。

### 分组控制功能论文文献综述

朱琨[1]（2012）在《策略和计费规则控制功能在分组核心网的应用》一文中研究指出随着移动智能终端的普及以及移动应用程序的广泛使用(例如微博、人人网、开心网和QQ等),移动通信网络中数据业务呈现了爆发性地增长。移动数据业务的爆炸式增长一方面占用了绝大多数的无线资源,另一方面却没有给运营商带来相应的收益增长。如何利用有限的移动网络资源带来更多的收益,如何让移动网络管道更加智能化成为了运营商目前的主要问题。本文主要对分组核心网的智能管道实现,即实现对不同用户业务的识别、控制和计费进行了深入的研究。首先介绍了分组核心网和3GPP PCC架构。系统描述了分组核心网的PCRF (Policy and Charging Rule Function策略和计费规则控制功能)和PCEF (Policy and Charging Enforcement Function策略和计费增强系统)节点设备的功能,以及PCC测试的目的和方法。并针对运营商的具体需求,以及测试实现中的难点,结合现有的技术解决方案,设计并验证了一套硬件和软件的实现方案。详细分析了运营商对于用户数据包IP地址、端口号、IP地址、QQ、迅雷等具体的测试需求。验证了PCEF可以对用户数据进行叁四层的解析、七层的解析以及对特殊应用软件的解析功能,并且在解析后可以对解析出的数据流量添加对应的计费标识,完成正常的计费功能。通过在测试场环境中的测试和现网中的实际应用,满足了运营商在核心网侧通过数据包的IP地址、URL、知名应用软件等信息来识别数据流量并完成计费的实际需求。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2012-05-20）

任铁军[2]（2012）在《移动分组域监控系统中流量控制功能的实现》一文中研究指出随着通信技术的发展和通信业务的多元化,信令系统在各个新业务领域得到日益广泛的应用。而移动分组域监控系统在对分组域信令网的实时监测和维护方面起了至关重要的作用。通过对分组域信令网中各类信令消息进行采集、合成、分析,实现分组域网络运行支撑功能,并且通过提供各类专题应用等强大而丰富的功能,有效地保证了分组域信令网的畅通与高效。在移动分组域监控系统中引入流量控制功能对加快移动数据业务发展起着重大的作用。通过在移动网络分组域的核心接口——Gn/Gi接口部署探针设备,可以实现对网元、链路和用户的全面监控,实现对网元性能的监控管理,发现用户的上网偏好等功能。通过引入流量控制功能,可以减轻网络的无效负荷,提高网络性能,提供可靠的高质量的移动数据业务,为客户提供多样化的高满意度的服务；并支撑业务的拓展。本论文所关注的,正是期望通过对流量控制DPI.DFI等相关理论研究和国内电信运营商运营现状的评估,将理论结合实际,探索一条适合中国电信运营商,及当前移动通信网络发展趋势的流量控制系统解决方案。本论文的研究主要分为以下几个阶段：系统理论的分析——通过对先进的DPIDFI技术机制的研究及DPIDFI与电信运营商紧密关系的分析,获得流量管控系统的整体方案设计——包括系统功能的设计,技术的框架；功能实现方案的验证——以某省移动公司为例,对设计的功能模型进行验证,及对系统未来发展进行展望。系统的功能模型设计在某省移动公司进行了充分的验证,验证数据和效果得到了网络部的维护人员和主管的认可,认为在对P2P业务的控制和用户流量的监测方面效果明显。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2012-02-02）

匡素文[3]（2002）在《CDMA2000中分组数据控制功能的实现》一文中研究指出随着移动通信的发展，中国已经成为继美国后的第二大移动通信市场。伴随着用户量的增加，现有的GSM网络已不能满足日益增长的数据业务的需求，3G网络的建设已迫在眉睫。另一方面，我国每年新增的移动通信设备的97.5％以上为国外厂商所提供。因此，我们应该抓住产品升级换代的机会，建设自己的3G网络，以实现移动通信设备及其技术支撑的国产化。本文对cdma2000中分组数据控制功能的研究就是在此背景下进行的。 3G cdma2000无线通信系统的第一个阶段是cdma2000 1X，它是由IS-95向3G平滑过渡的一个全面解决方案，包括从CDMA手机到分组数据服务节点等各种设备，提供从普通的话音到高速数据和多媒体传输等多种服务。东方通信与浙江大学合作，承担了国家863计划的PDSN（Packet Data Serving Node）与PCF（Packet Control Function）的研制开发工作。PDSN与PCF在3G网络中占有重要地位，它们连接着3G无线网络和Internet，负责提供数据分组服务功能，同时是3G网络中实现移动IP，提供安全机制的关键设备。PDSN与PCF性能的强弱和工作效率直接影响着3G网络的总体性能。 本文首先概要介绍了移动通信的发展背景，第叁代移动通信的主流技术，cdma2000的发展进程及其现行的cdma20001x的主要技术特征。在此基础上，解释了cdma2000的分组核心网，探讨了cdma2000分组核心网的整体构架和实现方案。随后，本文集中精力于cdma2000分组核心网的关键设备PDSN及PCF，对PDSN的实现方案作了概略讨论，具体研讨了PDSN与PCF之间的通信机制，并实现了PCF的主要功能。本文同时详细介绍了在PCF的实现过程中涉及的关键技术。最后，本文对第叁代移动通信的市场前景和cdma2000的发展趋势做了预测和展望，并对所做的工作进行了总结，说明了本文研究的贡献，指出了现存的不足和仍需努力的方向。(本文来源于《浙江大学》期刊2002-03-01）

翟海涌[4]（2001）在《ZTE Softswitch用心构筑中国一下代网络》一文中研究指出电信业的一个最重要的趋势就是业务运营商和网络运营商的分离；由网络运营商提供可靠、有效的基础承载平台，由业务提供商提供各种应用。相对于承载系统而言，由于直接面向不同的用户需求，应用系统要复杂得多，这就决定了在下一代网络中，业务运营商的数量将远远超过网络(本文来源于《网络世界》期刊2001-11-26）

毛玉明,雷维礼[5]（1988）在《分组交换网网络管理和控制功能》一文中研究指出分组交换网网络控制技术是开发和实现实用网络的关键技术之一。本文结合PE—NET(由电子部30所、成都电讯工程学院、复旦大学叁家联合研制的分组交换网)的实际情况,就分组交换网络的管理和控制功能作了初步介绍。(本文来源于《通信技术》期刊1988年03期）

### 分组控制功能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着通信技术的发展和通信业务的多元化,信令系统在各个新业务领域得到日益广泛的应用。而移动分组域监控系统在对分组域信令网的实时监测和维护方面起了至关重要的作用。通过对分组域信令网中各类信令消息进行采集、合成、分析,实现分组域网络运行支撑功能,并且通过提供各类专题应用等强大而丰富的功能,有效地保证了分组域信令网的畅通与高效。在移动分组域监控系统中引入流量控制功能对加快移动数据业务发展起着重大的作用。通过在移动网络分组域的核心接口——Gn/Gi接口部署探针设备,可以实现对网元、链路和用户的全面监控,实现对网元性能的监控管理,发现用户的上网偏好等功能。通过引入流量控制功能,可以减轻网络的无效负荷,提高网络性能,提供可靠的高质量的移动数据业务,为客户提供多样化的高满意度的服务；并支撑业务的拓展。本论文所关注的,正是期望通过对流量控制DPI.DFI等相关理论研究和国内电信运营商运营现状的评估,将理论结合实际,探索一条适合中国电信运营商,及当前移动通信网络发展趋势的流量控制系统解决方案。本论文的研究主要分为以下几个阶段：系统理论的分析——通过对先进的DPIDFI技术机制的研究及DPIDFI与电信运营商紧密关系的分析,获得流量管控系统的整体方案设计——包括系统功能的设计,技术的框架；功能实现方案的验证——以某省移动公司为例,对设计的功能模型进行验证,及对系统未来发展进行展望。系统的功能模型设计在某省移动公司进行了充分的验证,验证数据和效果得到了网络部的维护人员和主管的认可,认为在对P2P业务的控制和用户流量的监测方面效果明显。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分组控制功能论文参考文献

[1].朱琨.策略和计费规则控制功能在分组核心网的应用[D].北京邮电大学.2012

[2].任铁军.移动分组域监控系统中流量控制功能的实现[D].北京邮电大学.2012

[3].匡素文.CDMA2000中分组数据控制功能的实现[D].浙江大学.2002

[4].翟海涌.ZTESoftswitch用心构筑中国一下代网络[N].网络世界.2001

[5].毛玉明,雷维礼.分组交换网网络管理和控制功能[J].通信技术.1988

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88a972dddd22b4fa8ff74349.html