# 一种CT影像检查头部固定装置论文和设计-陶子龙

### 全文摘要

本实用新型涉及医疗用具技术领域，尤其是一种CT影像检查头部固定装置，包括U形框架、弧形枕板、支撑板、固定板、螺纹调节筒、T形套筒、夹持板，所述弧形枕板的两侧固定连接有支撑板，两侧的支撑板上侧板面上对称固定连接有两根支撑杆，支撑杆的上端固定连接有固定套筒，固定套筒的内壁上设有内螺纹且其内螺接固定有T形套筒，T形套筒内活动插有夹持杆，两侧夹持杆相对的一端固定连接有夹持板，固定板的中部设有支撑槽，支撑槽内插接有U形框架。本实用新型结构设计合理，可根据需要调节患者的头部支撑高度，可调节两侧夹持板的夹持力度，防止夹持板夹伤头部两侧，支撑稳固，舒适性高，使用简单方便，实用性强。

### 主设计要求

1.一种CT影像检查头部固定装置，包括U形框架、弧形枕板、支撑板、固定板、螺纹调节筒、T形套筒、夹持板，其特征在于：所述弧形枕板的上侧板壁上固定覆有一层皮枕垫，弧形枕板的两侧固定连接有支撑板，两侧的支撑板上侧板面上对称固定连接有两根支撑杆，支撑杆的上端固定连接有固定套筒，固定套筒的内壁上设有内螺纹且其内螺接固定有T形套筒，T形套筒内活动插有夹持杆，两侧夹持杆相对的一端固定连接有夹持板，夹持板的内侧板面上固定覆有一层夹持皮垫，夹持板与T形套筒之间的夹持杆上套有压缩弹簧，夹持杆的另一端固定连接有拉环，两侧的支撑板的板边前后两端固定连接有四个固定板，固定板的中部设有支撑槽，支撑槽内插接有U形框架，U形框架的两侧竖杆上均匀设有多个销孔，固定板的前后两侧板面上设有与销孔相匹配的插孔，所述螺纹调节筒两端螺接固定有两根螺纹杆，两侧的螺纹杆的螺向相反且其外侧端部活动插接在插孔和销孔内。

### 设计方案

1.一种CT影像检查头部固定装置，包括U形框架、弧形枕板、支撑板、固定板、螺纹调节筒、T形套筒、夹持板，其特征在于：所述弧形枕板的上侧板壁上固定覆有一层皮枕垫，弧形枕板的两侧固定连接有支撑板，两侧的支撑板上侧板面上对称固定连接有两根支撑杆，支撑杆的上端固定连接有固定套筒，固定套筒的内壁上设有内螺纹且其内螺接固定有T形套筒，T形套筒内活动插有夹持杆，两侧夹持杆相对的一端固定连接有夹持板，夹持板的内侧板面上固定覆有一层夹持皮垫，夹持板与T形套筒之间的夹持杆上套有压缩弹簧，夹持杆的另一端固定连接有拉环，两侧的支撑板的板边前后两端固定连接有四个固定板，固定板的中部设有支撑槽，支撑槽内插接有U形框架，U形框架的两侧竖杆上均匀设有多个销孔，固定板的前后两侧板面上设有与销孔相匹配的插孔，所述螺纹调节筒两端螺接固定有两根螺纹杆，两侧的螺纹杆的螺向相反且其外侧端部活动插接在插孔和销孔内。

2.根据权利要求1所述的一种CT影像检查头部固定装置，其特征在于：所述U形框架的下端固定套有橡胶防滑套。

3.根据权利要求1所述的一种CT影像检查头部固定装置，其特征在于：所述弧形枕板、支撑板、固定板三者为PVC塑料材质一体成型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗用具技术领域，尤其是一种CT影像检查头部固定装置。

背景技术

CT是一种功能齐全的病情探测仪器，它是电子计算机X射线断层扫描技术简称。影像科在对患者头部进行影像检查时，通常需要使用头部固定装置将患者头部固定，以避免患者头部在CT检查过程中移动而产生虚影，影响CT检查结果，目前常使用夹板和布带对患者头部进行固定，这种固定方式不牢靠，松紧不能调节，容易挤伤患者头部，而且不能根据需要调节患者头部的支撑高度，舒适性差。

发明内容

本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种CT影像检查头部固定装置。可根据需要调节患者的头部支撑高度，可调节两侧夹持板的夹持力度，防止夹持板夹伤头部两侧，支撑稳固，舒适性高，使用简单方便，实用性强。

本实用新型解决技术问题采用的技术方案为：一种CT影像检查头部固定装置，包括U形框架、弧形枕板、支撑板、固定板、螺纹调节筒、T形套筒、夹持板，所述弧形枕板的上侧板壁上固定覆有一层皮枕垫，弧形枕板的两侧固定连接有支撑板，两侧的支撑板上侧板面上对称固定连接有两根支撑杆，支撑杆的上端固定连接有固定套筒，固定套筒的内壁上设有内螺纹且其内螺接固定有T形套筒，T形套筒内活动插有夹持杆，两侧夹持杆相对的一端固定连接有夹持板，夹持板的内侧板面上固定覆有一层夹持皮垫，夹持板与T形套筒之间的夹持杆上套有压缩弹簧，夹持杆的另一端固定连接有拉环，两侧的支撑板的板边前后两端固定连接有四个固定板，固定板的中部设有支撑槽，支撑槽内插接有U形框架，U形框架的两侧竖杆上均匀设有多个销孔，固定板的前后两侧板面上设有与销孔相匹配的插孔，所述螺纹调节筒两端螺接固定有两根螺纹杆，两侧的螺纹杆的螺向相反且其外侧端部活动插接在插孔和销孔内。使用时，旋转螺纹调节筒可使两侧的螺纹杆靠近或远离，调节两侧的螺纹杆靠近时可使螺纹杆端部离开销孔，使U形框架可在支撑槽内上下移动，手持两侧的螺纹调节筒可将支撑板上下移动，调节到合适高度时，可旋转螺纹调节筒使两侧的螺纹杆插接到U形框架的销孔内，将支撑板的高度锁定，从而可调节好弧形枕板的支撑高度，弧形枕板上设有皮枕垫可增加头枕的舒适性，两侧的夹持板在压缩弹簧的作用下可夹持固定在患者的头部两侧，将患者头部固定，夹持板的夹持皮垫可增加舒适性，防止夹伤患者头部，而T形套筒可在固定套筒内左右旋转移动，从而可根据需要调节夹持板的夹持力度，使用简单方便，舒适性好，支撑稳固。

所述U形框架的下端固定套有橡胶防滑套。橡胶防滑套防滑性好，支撑稳固，且可防止U形框架下端划伤支撑床板。

所述弧形枕板、支撑板、固定板三者为PVC塑料材质一体成型。使用PVC塑料材质轻便便携，强度高，成本低。

本实用新型所具有的有益效果是：本实用新型结构设计合理，可根据需要调节患者的头部支撑高度，可调节两侧夹持板的夹持力度，防止夹持板夹伤头部两侧，支撑稳固，舒适性高，使用简单方便，实用性强。

附图说明

附图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图1对本实用新型做以下详细说明。

如图1所示，本实用新型包括U形框架5、弧形枕板1、支撑板2、固定板3、螺纹调节筒10、T形套筒14、夹持板17，所述弧形枕板1的上侧板壁上固定覆有一层皮枕垫4，弧形枕板1的两侧固定连接有支撑板2，两侧的支撑板2上侧板面上对称固定连接有两根支撑杆12，支撑杆12的上端固定连接有固定套筒13，固定套筒13的内壁上设有内螺纹且其内螺接固定有T形套筒14，T形套筒14内活动插有夹持杆15，两侧夹持杆15相对的一端固定连接有夹持板17，夹持板17的内侧板面上固定覆有一层夹持皮垫18，夹持板17与T形套筒14之间的夹持杆15上套有压缩弹簧19，夹持杆15的另一端固定连接有拉环16，两侧的支撑板2的板边前后两端固定连接有四个固定板3，固定板3的中部设有支撑槽6，支撑槽6内插接有U形框架5，U形框架5的两侧竖杆上均匀设有多个销孔7，固定板3的前后两侧板面上设有与销孔7相匹配的插孔9，所述螺纹调节筒10两端螺接固定有两根螺纹杆11，两侧的螺纹杆11的螺向相反且其外侧端部活动插接在插孔9和销孔7内。使用时，旋转螺纹调节筒10可使两侧的螺纹杆11靠近或远离，调节两侧的螺纹杆11靠近时可使螺纹杆11端部离开销孔7，使U形框架5可在支撑槽6内上下移动，手持两侧的螺纹调节筒10可将支撑板2上下移动，调节到合适高度时，可旋转螺纹调节筒10使两侧的螺纹杆11插接到U形框架5的销孔7内，将支撑板2的高度锁定，从而可调节好弧形枕板1的支撑高度，弧形枕板1上设有皮枕垫4可增加头枕的舒适性，两侧的夹持板17在压缩弹簧19的作用下可夹持固定在患者的头部两侧，将患者头部固定，夹持板17的夹持皮垫18可增加舒适性，防止夹伤患者头部，而T形套筒14可在固定套筒13内左右旋转移动，从而可根据需要调节夹持板17的夹持力度，使用简单方便，舒适性好，支撑稳固。

本实施例中，所述U形框架5的下端固定套有橡胶防滑套8。橡胶防滑套8防滑性好，支撑稳固，且可防止U形框架5下端划伤支撑床板。

本实施例中，所述弧形枕板1、支撑板2、固定板3三者为PVC塑料材质一体成型。使用PVC塑料材质轻便便携，强度高，成本低。

使用时，手持两侧的螺纹调节筒10，旋转调节两侧的螺纹杆11靠近脱离销孔7，根据需要调节支撑板2的支撑高度，然后通过螺纹调节筒10使两侧的螺纹杆11插接到销孔7内，使支撑板2的高度锁定，患者头部枕到弧形枕板1内，可根据需要旋转调节T形套筒14，从而调节好夹持板17的夹持力度，T形套筒14向外侧调节移动时，夹持力度减小，而两侧的T形套筒14向内侧调节靠近时，夹持板17的夹持力度加大，调节方便。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014913.7

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209421968U

授权时间:20190924

主分类号:A61B 6/04

专利分类号:A61B6/04;A61B6/03

范畴分类:16C;

申请人:陶子龙

第一申请人:陶子龙

申请人地址:266700 山东省青岛市平度市扬州路112号平度市人民医院

发明人:陶子龙;曲刚成;陈志波

第一发明人:陶子龙

当前权利人:陶子龙

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88ff74676a4d6dba41c94863.html