# 一种带有伸缩式防水罩的LED屏论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有伸缩式防水罩的LED屏，包括安装板，所述安装板的一侧外壁通过螺栓固定有水平放置的顶板，且安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有LED屏本体，所述LED屏本体位于顶板的正下方，且LED屏本体的长度小于顶板的长度，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有水平放置的固定板，且固定板的顶部通过螺栓固定有收卷电机，所述收卷电机输出轴的一端焊接有传动杆。本实用新型能够在下雨时带动防水卷帘罩向下伸缩，遮住LED屏本体，方便进行遮雨，防水性能好，能够对传动杆进行加固，防止其转动时抖动，提高了装置的稳定性，能够与防水卷帘罩配合，防止雨水进入LED屏本体中，对其造成损坏，提高了装置的防水性能。

### 主设计要求

1.一种带有伸缩式防水罩的LED屏，包括安装板（1），其特征在于，所述安装板（1）的一侧外壁通过螺栓固定有水平放置的顶板（8），且安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有LED屏本体（6），所述LED屏本体（6）位于顶板（8）的正下方，且LED屏本体（6）的长度小于顶板（8）的长度，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有水平放置的固定板（7），且固定板（7）的顶部通过螺栓固定有收卷电机（9），所述收卷电机（9）输出轴的一端焊接有传动杆（10），且传动杆（10）上设有防水卷帘罩（11），所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有加固板（12），且加固板（12）位于LED屏本体（6）远离收卷电机（9）的一侧，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有倾斜放置的导水板（2）。

### 设计方案

1.一种带有伸缩式防水罩的LED屏，包括安装板（1），其特征在于，所述安装板（1）的一侧外壁通过螺栓固定有水平放置的顶板（8），且安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有LED屏本体（6），所述LED屏本体（6）位于顶板（8）的正下方，且LED屏本体（6）的长度小于顶板（8）的长度，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有水平放置的固定板（7），且固定板（7）的顶部通过螺栓固定有收卷电机（9），所述收卷电机（9）输出轴的一端焊接有传动杆（10），且传动杆（10）上设有防水卷帘罩（11），所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有加固板（12），且加固板（12）位于LED屏本体（6）远离收卷电机（9）的一侧，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有倾斜放置的导水板（2）。

2.根据权利要求1所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述加固板（12）的一侧外壁上开有轴承孔，且轴承孔的内壁上焊接有轴承（13），传动杆（10）插接在轴承（13）的内部。

3.根据权利要求1所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有两个防护板（4），且防护板（4）的顶部与顶板（8）焊接，两个防护板（4）分别位于LED屏本体（6）的两侧。

4.根据权利要求3所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述防护板（4）的一侧外壁上通过螺栓固定有密封板（5），且密封板（5）与安装板（1）之间留有空隙。

5.根据权利要求1所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述安装板（1）的两侧外壁上均通过螺栓固定有两个安装块（3），且安装块（3）的一侧外壁上均开有安装孔。

6.根据权利要求1所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述顶板（8）的顶部通过螺栓固定有太阳能电板（14），且安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有太阳能控制器（15）和处理器（16）。

7.根据权利要求6所述的一种带有伸缩式防水罩的LED屏，其特征在于，所述安装板（1）的一侧外壁上通过螺栓固定有蓄电池（17），且太阳能控制器（15）通过信号线与太阳能电板（14）相连接，太阳能电板（14）通过导线与蓄电池（17）相连接，处理器（16）的信号输出端通过信号线与收卷电机（9）相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED屏技术领域，尤其涉及一种带有伸缩式防水罩的LED屏。

背景技术

LED屏是一种用发光二极管按顺序排列而制成的新型成像电子设备，LED使用低压电源，供电电压在6-24V之间，根据产品不同而异，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，特别适用于公共场所，LED屏可以改变电流可以变色，发光二极管方便地通过化学修饰方法，调整材料的能带结构和带隙，实现红黄绿蓝橙多色发光。

一般的LED屏在使用时容易受到雨水的损害，而LED屏在进水后非常容易损坏，一般的防水设置只能保护安装位置比较低的LED屏，在安装位置比较高的LED屏则不方便进行保护，不能满足人们的要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种带有伸缩式防水罩的LED屏。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种带有伸缩式防水罩的LED屏，包括安装板，所述安装板的一侧外壁通过螺栓固定有水平放置的顶板，且安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有LED屏本体，所述LED屏本体位于顶板的正下方，且LED屏本体的长度小于顶板的长度，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有水平放置的固定板，且固定板的顶部通过螺栓固定有收卷电机，所述收卷电机输出轴的一端焊接有传动杆，且传动杆上设有防水卷帘罩，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有加固板，且加固板位于LED屏本体远离收卷电机的一侧，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有倾斜放置的导水板。

进一步的，所述加固板的一侧外壁上开有轴承孔，且轴承孔的内壁上焊接有轴承，传动杆插接在轴承的内部。

进一步的，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有两个防护板，且防护板的顶部与顶板焊接，两个防护板分别位于LED屏本体的两侧。

进一步的，所述防护板的一侧外壁上通过螺栓固定有密封板，且密封板与安装板之间留有空隙。

进一步的，所述安装板的两侧外壁上均通过螺栓固定有两个安装块，且安装块的一侧外壁上均开有安装孔。

进一步的，所述顶板的顶部通过螺栓固定有太阳能电板，且安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有太阳能控制器和处理器。

进一步的，所述安装板的一侧外壁上通过螺栓固定有蓄电池，且太阳能控制器通过信号线与太阳能电板相连接，太阳能电板通过导线与蓄电池相连接，处理器的信号输出端通过信号线与收卷电机相连接。

本实用新型的有益效果为：

1.通过安装块方便对装置进行安装，通过收卷电机的设置能够在下雨时带动防水卷帘罩向下伸缩，遮住LED屏本体，方便进行遮雨，防水性能好。

2.通过加固板和轴承的设置能够对传动杆进行加固，防止其转动时抖动，提高了装置的稳定性。

3.通过顶板、防护板和密封板的设置能够与防水卷帘罩配合，防止雨水进入LED屏本体中，对其造成损坏，提高了装置的防水性能。

4.通过太阳能电板的设置能够与太阳能控制器配合利用太阳能发电，通过蓄电池储存起来，方便对收卷电机进行供电，绿色环保。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种带有伸缩式防水罩的LED屏的主视结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种带有伸缩式防水罩的LED屏的俯视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种带有伸缩式防水罩的LED屏的局部侧视结构示意图。

图中：1安装板、2导水板、3安装块、4防护板、5密封板、6LED屏本体、7固定板、8顶板、9收卷电机、10传动杆、11防水卷帘罩、12加固板、13轴承、14太阳能电板、15太阳能控制器、16处理器、17蓄电池。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种带有伸缩式防水罩的LED屏，包括安装板1，安装板1的一侧外壁通过螺栓固定有水平放置的顶板8，且安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有LED屏本体6，LED屏本体6位于顶板8的正下方，且LED屏本体6的长度小于顶板8的长度，安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有水平放置的固定板7，且固定板7的顶部通过螺栓固定有收卷电机9，收卷电机9输出轴的一端焊接有传动杆10，且传动杆10上设有防水卷帘罩11，安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有加固板12，且加固板12位于LED屏本体6远离收卷电机9的一侧，通过收卷电机9在下雨时带动防水卷帘罩11向下伸缩，遮住LED屏本体6，方便进行遮雨，防水性能好，安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有倾斜放置的导水板2。

本实用新型中，加固板12的一侧外壁上开有轴承孔，且轴承孔的内壁上焊接有轴承13，传动杆10插接在轴承13的内部，通过加固板12和轴承13对传动杆10进行加固，防止其转动时抖动，提高了装置的稳定性，安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有两个防护板4，且防护板4的顶部与顶板8焊接，通过顶板8、防护板4和密封板5与防水卷帘罩11配合，防止雨水进入LED屏本体6中，对其造成损坏，提高了装置的防水性能，两个防护板4分别位于LED屏本体6的两侧，防护板4的一侧外壁上通过螺栓固定有密封板5，且密封板5与安装板1之间留有空隙。

安装板1的两侧外壁上均通过螺栓固定有两个安装块3，且安装块3的一侧外壁上均开有安装孔，通过安装块3方便对装置进行安装，顶板8的顶部通过螺栓固定有太阳能电板14，且安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有太阳能控制器15和处理器16，处理器16的型号为ARM9TDMI，通过太阳能电板14与太阳能控制器15配合利用太阳能发电，通过蓄电池17储存起来，方便对收卷电机9进行供电，绿色环保，安装板1的一侧外壁上通过螺栓固定有蓄电池17，且太阳能控制器15通过信号线与太阳能电板14相连接，太阳能电板14通过导线与蓄电池17相连接，处理器16的信号输出端通过信号线与收卷电机9相连接。

工作原理：通过安装块3方便对装置进行安装，通过收卷电机9在下雨时带动防水卷帘罩11向下伸缩，遮住LED屏本体6，方便进行遮雨，防水性能好，通过加固板12和轴承13对传动杆10进行加固，防止其转动时抖动，提高了装置的稳定性，通过顶板8、防护板4和密封板5与防水卷帘罩11配合，防止雨水进入LED屏本体6中，对其造成损坏，提高了装置的防水性能，通过太阳能电板14与太阳能控制器15配合利用太阳能发电，通过蓄电池17储存起来，方便对收卷电机9进行供电，绿色环保。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”、“第一”、“第二”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309407.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209912407U

授权时间:20200107

主分类号:G09F9/33

专利分类号:G09F9/33

范畴分类:15E;

申请人:深圳市中盛泰实业股份有限公司

第一申请人:深圳市中盛泰实业股份有限公司

申请人地址:518101 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园2#厂房二楼

发明人:曹延良;周远芳;黄必全

第一发明人:曹延良

当前权利人:深圳市中盛泰实业股份有限公司

代理人:王春颖

代理机构:44541

代理机构编号:深圳龙图腾专利代理有限公司 44541

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/895d491d31718b4863f15237.html