# 交流阻抗法论文_刘振东

导读:本文包含了交流阻抗法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:阻抗,步长,纳米,卡尔,凝汽器,绕组,定子。

### 交流阻抗法论文文献综述

刘振东[1]（2018）在《基于变步长LMS的交流阻抗法在钢筋混凝土腐蚀检测中应用》一文中研究指出钢筋混凝土是建筑物中重要的承重部件,其结构耐久性直接关系着建筑物的安全使用,钢筋混凝土腐蚀会造成其整体结构承受荷载能力退化,甚至会造成建筑物损坏、经济损失和安全事故等,因此本文研究检测钢筋混凝土结构的腐蚀具有重要的理论意义和工程实用价值。针对目前腐蚀检测技术存在的无法进行参数统一、只能获取局部腐蚀信息、测量结果精度和准确度有待提高等问题,本文提出了改进的交流阻抗法钢筋混凝土腐蚀检测方法,与其他检测方法相比,交流阻抗法能够得到更多动力学信息以及电极界面结构信息,可以从钢筋混凝土的细观结构来分析其性能变化。交流阻抗法测量钢筋混凝土腐蚀以幅值为10mv的交流正弦信号作为激励信号,经过钢筋混凝土结构之后的检测信号为微安级别的微弱信号,微弱信号容易受到噪音的干扰而导致测量得到的数据误差较大,无法准确的反映钢筋混凝结构的腐蚀状态。针对交流阻抗法在测量钢筋混凝土腐蚀过程中存在微弱信号检测误差较大的问题,本文提出了一种变步长LMS自适应滤波算法,改进了误差和步长因子之间的对应关系,在误差较大时采用较大的步长因子来提高收敛速度,在误差因子较小时采用较小的步长因子以减小稳态误差,改进的算法对整个系统具有比较好的跟踪能力,提高了交流阻抗法中微弱检测信号的信噪比。本文在此基础上,设计了基于交流阻抗法的钢筋混凝土腐蚀检测系统,该系统包括从低频到高频的可变频微弱激励信号发生电路、微弱电流转化为可测量电压的检测电路和电流—电压转换电路在内的硬件电路系统,实现了对LMS自适应滤波的变步长处理,通过DFT算法处理得到钢筋混凝土阻抗实部、虚部信息,可得到钢筋混凝土的交流阻抗谱信息。通过实验对本文提出的变步长LMS自适应滤波算法应用于交流阻抗法测量钢筋混凝土腐蚀进行了验证,微弱检测信号的信噪比明显提高,由测量数据得到阻抗谱,从阻抗谱中可以得到钢筋混凝土体系处于何种腐蚀状态以及整个体系的电学参数,能够在工程实践中得到较好的应用。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2018-12-01）

林旭梅,刘振东,马士强,王雨露,刘云飞[2]（2018）在《卡尔曼算法应用于交流阻抗法测钢筋腐蚀》一文中研究指出为了对钢筋腐蚀参数进行准确的测量,本文提出将卡尔曼算法应用于交流阻抗法的方法,并对该方法进行仿真。(本文来源于《电工技术》期刊2018年18期）

薛亮亮,罗萍萍,刘振东,马士强,林旭梅[3]（2017）在《交流阻抗法在钢筋腐蚀检测中应用》一文中研究指出提出一种基于交流阻抗法的多阳极-原电池系统的阻抗检测方法,重点介绍交流阻抗法测量原电池系统阻抗的基本原理、测量电路的硬件组成和软件C语言实现、巴特渥斯滤波原理以及其对系统中存在的工频干扰问题的优化和处理、上位机处理界面设计等。(本文来源于《自动化应用》期刊2017年11期）

李露,蔡琪芳,秦双[4]（2017）在《交流阻抗法对凝汽器铜管镀膜效果评价研究》一文中研究指出采用交流阻抗法来评价凝汽器铜管镀膜的耐蚀性能及添加缓蚀剂的缓蚀效率,并与经典摇床挂片法实验结果进行比较。研究发现,随着BTA浓度增加,未镀膜电极缓蚀效果增强。当BTA浓度C_(BTA)≥0.45 mg/L时,BTA可覆盖电极表面具有缓蚀效果;对于镀膜电极,交流阻抗法显示镀膜可以起到防腐效果,且缓蚀剂的添加对其Nyquist图影响不明显。摇床挂片法验证了交流阻抗法的试验结论,可通过交流阻抗法快速评价镀膜电极或缓蚀剂防腐和缓蚀效果及机理。(本文来源于《广州化工》期刊2017年19期）

李永刚,王海蛟,武玉才,董晨晨[5]（2017）在《基于交流阻抗法的发电机励磁绕组短路故障诊断》一文中研究指出本文分析了励磁绕组短路故障对发电机转子交流阻抗的影响,在故障模拟发电机上进行转子交流阻抗试验,表明发电机发生转子绕组匝间短路后,转子交流阻抗变小。本文分析了励磁绕组短路故障对发电机静态等效电路的影响,提出了利用定子交流阻抗判断励磁绕组短路故障的方法。通过在故障模拟发电机上进行励磁绕组短路故障模拟试验,计算不同短路故障情况下定子交流阻抗值,并将其与正常情况下的定子交流阻抗值比较,当偏差超过一定数值时,可判断汽轮发电机存在励磁绕组短路故障。同时,将定子交流阻抗法试验结果和转子交流阻抗试验结果进行比较,分析定子交流阻抗法的有效性。定子交流阻抗法为离线监测方法,具有较高的灵敏度。(本文来源于《大电机技术》期刊2017年04期）

崔垚[6]（2017）在《基于交流阻抗法监测纳米沟槽上的皮肤创伤修复过程》一文中研究指出皮肤是人体重要的保护器官,能够阻挡病原体侵入,防止体液流失,调节体温。一旦受到损伤,最理想的状况是尽快修复并且减少疤痕。在皮肤伤口愈合的过程中,细胞外基质起着非常重要的作用,它含有大量纳米尺度的纤维类结构成分,这些纳米结构可以诱导细胞的行为,包括繁殖、迁移等。真皮成纤维细胞和表皮角质上皮细胞是伤口愈合中的主要功能细胞。一旦皮肤受到创伤,成纤维细胞向伤口定向迁移,使伤口收缩,促进愈合,同时,为了迅速覆盖创面,往往需要角质上皮细胞的繁殖和迁移。如果这两种细胞的行为出现异常,就会造成伤口愈合延缓并留下异常疤痕。因此,选择一种能够有效、快速地修复受伤组织,同时减少疤痕形成的材料,并找到一种实时、无损的监测皮肤细胞行为的定量分析方法是很重要的,这将对临床研究皮肤伤口愈合提供参考。近年来,研究者发现纳米尺度叁维形貌可以模拟人体的细胞外基质,影响细胞的一系列行为,即纳米形貌对细胞有很强的"接触引导"作用,能够让细胞沿着纳米结构的方向产生定向行为,可以控制和诱导细胞迁移和增殖的方向和速度,在伤口愈合过程中起着重要的作用。然而,目前在各种叁维结构上细胞行为的研究,大多采用荧光显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)等方法,这些方法涉及复杂的步骤,对细胞具有破坏性,更重要的是,这些方法依赖于终点检测,不能提供动态信息。为了克服这些局限,ECIS(Electric cell-substrate impedance sensing)发展起来并正逐步应用于细胞行为的监测,它是一种实时、无损的定量检测方法。Giaever和Keese将细胞培养在面积很小的金电极上,随着细胞的粘附和铺展,电流被物理阻碍,导致阻抗增加。随后,ECIS应用更加广泛,包括细胞粘附、细胞繁殖、细胞迁移、细胞毒性、药物筛选等方面的研究。本论文主要是将两种人皮肤细胞培养在纳米沟槽上,利用交流阻抗技术监测细胞的定向繁殖和迁移行为,并建立交流阻抗信号与细胞行为之间的相关性。本论文一共包括四章内容,具体如下:第一章绪论本章主要介绍了人皮肤成纤维细胞、人皮肤角质细胞的相关内容,其次介绍了目前国内外对于创伤修复过程的研究,包括二维基底和叁维基底上的细胞行为。重点介绍了细胞交流阻抗法,包括其原理,在细胞行为、药物筛选等中的应用等。交流阻抗技术是一种廉价、方便的研究细胞行为的方法,能够实现实时、无损地监测细胞的行为,最大限度获得细胞的原位信息。本章阐明了利用交流阻抗法监测皮肤伤口愈合过程的优势,最后提出了本论文的研究目的和意义以及创新性。第二章纳米沟槽结构的制备及其对皮肤细胞定向行为的诱导在皮肤伤口愈合中,细胞的定向行为对加速伤口愈合起着非常重要的作用。本章在金基底上通过纳米压印技术制备出了线宽为200 nm、周期为400 nm及深度为75 nm的纳米沟槽结构用于模拟体内的细胞外基质。将人皮肤成纤维细胞(HFF)和人皮肤角质细胞(HaCaT)培养在纳米沟槽上,通过普通光学显微镜采集细胞照片,对细胞的延长度和铺展方向进行了统计分析。结果表明,HFF细胞在纳米沟槽上具有良好的延长性,并能够沿着纳米沟槽的方向铺展,而HaCaT细胞的形貌未发生明显变化,铺展方向也呈现无规律性,说明制备的纳米沟槽可以诱导成纤维细胞的定向行为。第叁章交流阻抗法监测纳米线上皮肤细胞的迁移过程本章构建了基于纳米沟槽的交流阻抗监测器件,监测了纳米沟槽上两种皮肤细胞在向"伤口"迁移过程中的交流阻抗信号变化,HFF细胞和HaCaT细胞的阻抗均呈现增长的趋势,由于其在纳米沟槽和平面电极上起始伤口的大小不同,HFF细胞在纳米沟槽上的阻抗大于平面电极,而HaCaT细胞在平面电极上较大。通过显微镜观察"伤口"尺寸的变化,发现两种细胞在纳米沟槽上的伤口愈合均较平面电极上快。将交流阻抗响应与伤口愈合率关联之后,发现二者之间存在良好的线性关系,愈合相同的程度时,HFF细胞在纳米沟槽上引起的阻抗变化较平面小,而HaCaT细胞在两种电极上差异不大。第四章交流阻抗法监测纳米沟槽上皮肤细胞的繁殖过程本章将人皮肤成纤维细胞和人皮肤角质细胞培养在纳米沟槽上,利用交流阻抗技术监测了这两种细胞的繁殖过程,结果表明两种细胞在纳米沟槽上的阻抗均随时间增长而增长,且均比平面电极上小;同时以显微镜观察为辅助,定量统计了细胞繁殖过程的细胞数目变化,发现两种细胞在纳米沟槽上的细胞数目和平面电极相比均减小;而且HFF细胞在纳米沟槽上表现了良好的定向行为,另一方面,其繁殖的降低对于减少疤痕的形成具有积极的作用;将繁殖过程的交流阻抗的变化与细胞数目相关联后,发现阻抗响应与细胞数目之间存在一定的线性关系,且相同数目的细胞在纳米沟槽上引起的阻抗小。本论文的研究将为人皮肤创伤愈合的临床研究提供数据和技术支持,以期推动再生医学、整形科学等领域的发展。(本文来源于《华东师范大学》期刊2017-04-01）

胡清清[7]（2016）在《基于交流阻抗法区分皮肤正常细胞和癌细胞的分析研究》一文中研究指出皮肤癌发病率逐年上升,受到了人们的广泛关注,特别是皮肤鳞状细胞癌,具有转移的特性,能够迁移到身体的其他组织,如不及时治疗会危及生命。本论文选取鳞状细胞癌细胞A431和皮肤正常细胞HaCaT作为研究对象,进行皮肤癌的区分研究。细胞交流阻抗技术(ECIS)是一种新的癌细胞检测方法,将细胞培养在可导电的工作电极上,工作电极对粘附在电极表面的细胞进行传感,利用阻抗模值、实部、虚部以及相位角等进行数据分析。细胞交流阻抗技术与传统方法相比,具有实时、无标记、不破坏细胞等优点,可以进行在线、原位测定,因此在细胞检测方面有很好的应用前景,并有望发展成为临床诊断工具。基于细胞交流阻抗技术的这些优势,本论文选择细胞交流阻抗技术作为检测方法,进行皮肤正常细胞和癌细胞的区分。本论文设计的细胞交流阻抗检测装置集细胞培养和阻抗检测于一体,研究正常皮肤细胞和皮肤癌细胞的生长行为,重点比较皮肤癌细胞A431和正常皮肤细胞HaCaT两者的差异。ECIS在细胞检测方面有很好的应用前景,并有望发展成为临床诊断工具。本论文一共包括四章：第一章绪论本章首先介绍了癌症、细胞、癌细胞等相关内容,其次介绍目前国内外文献中检测皮肤癌细胞的方法,包括活体组织检查法、光学检测方法、肿瘤标志物法。重点介绍了细胞交流阻抗方法,包括其原理、发展,及其在毒物检测、和细胞区分中的应用。阻抗方法可靠、方便、非侵入,能够实时监测细胞状态,获得细胞信息,并可根据细胞生长的差异对细胞进行区分,本章阐述了选择阻抗方法区分皮肤癌细胞A431和正常皮肤细胞HaCaT的优势,并在此基础上提出了本论文的研究目的、意义及创新性。第二章细胞交流阻抗检测装置的设计与制作为了进一步提高交流阻抗检测装置的稳定性,本章设计了一种细胞阻抗检测装置,该装置能够用于细胞的连续培养、阻抗检测和光学观察。该装置连接简单,衔接牢固,工作电极可以更换,拆卸方便,并且能够进行重复测试,保证数据重现性,为细胞阻抗的测定,乃至细胞电学性质的检测提供良好平台,实现细胞的连续培养、动态检测和观察于一体。第叁章交流阻抗监测与分析皮肤正常细胞的生长行为细胞交流阻抗技术能够对细胞状态进行实时监测,当电极表面细胞数目、形态发生变化、细胞在电极上发生了移动或者细胞生长过程中细胞间相互发生变化时,相应的阻抗都会发生变化。本章通过前面设计的阻抗检测装置监测了皮肤正常细胞HaCaT的生长行为,构建了等效电路,并与图片计数法进行比较,两者趋势一致。用阻抗拟合软件Zsimpwin进行拟合,得到了细胞参数及变化趋势,为细胞生长行为的研究提供新的平台。第四章交流阻抗区分皮肤正常细胞和癌细胞本章基于第二章设计的阻抗检测装置测定了皮肤癌细胞(A431)的生长行为,并与正常皮肤细胞(HaCaT)进行比较。在5天的生长期内,阻抗随着培养时间的增加而增大,但二者增大程度不同。由于两种细胞生长行为有差异,因此两者阻抗呈现不同的变化,由此可对两者进行区分。两种细胞的显微镜照片佐证了实验结果。由此可见,细胞交流阻抗技术不需要添加任何试剂和标记物,不破坏细胞,是癌细胞区分的最有前景的方法之一。最后,本章利用等效电路对两种细胞的阻抗差异进行了分析,分别得到了两种细胞电阻、电容的变化趋势。利用阻抗法区分癌细胞和正常细胞,是癌症早期检测的新方法之一(本文来源于《华东师范大学》期刊2016-04-01）

王利恒,刘思敏,龚泽熙[8]（2016）在《基于交流阻抗法的土壤湿度测量》一文中研究指出采用交流阻抗法快速测量土壤的湿度.将双探针传感器一端插入土中,作为阻抗器件,另一端与NE555芯片相连,组成电阻频率转换电路,使加载在被测土壤上的直流电变为交变电流,同时将土壤的交变阻抗转换成频率信号,不需要模数转换,就可以通过单片机测得频率值.通过频率与土壤湿度间的线性关系,获得土壤湿度值.交流阻抗法有效克服了在直流电作用下带来的土壤电极极化现象,在快速测量的同时保证了测量精度.实验结果表明该方法能有效测量0%~20%的土壤湿度范围.(本文来源于《武汉工程大学学报》期刊2016年01期）

郑德论,佘佐圆,陈锦龙,张锐龙,汪庆祥[9]（2015）在《电沉积纳米ZnO修饰玻碳电极交流阻抗法测定硫离子》一文中研究指出以Zn(NO3)2和KCl为支持解液,在裸玻碳电极(GCE)上电化学沉积一层纳米Zn O薄膜,制备出一种基于纳米Zn O修饰电极(Zn O/GCE)用于检测S2-的电化学传感器。电化学循环伏安法(CV)表明该修饰电极具有大的比表面积及良好导电性能。将Zn O/GCE置于微酸性的Na2S(p H 6.5)溶液中进行富集反应12 min后,可得到恒定的电化学交流阻抗值(Ret)。在最优实验条件下,该制备电极可成功应用于检测不同浓度的Na2S溶液,其ΔRet值与Na2S浓度范围(1.0×10-7~1.0×10-3mol/L)的对数呈良好的线性关系,检出限为6.37×10-8mol/L。制备电极(Zn O/GCE)可应用于实际水样中硫化物的检测。(本文来源于《分析试验室》期刊2015年09期）

王艇[10]（2015）在《交流阻抗法评价O/W型乳液氧化稳定性》一文中研究指出本论文以乳液的交流阻抗及过氧化值在氧化过程中的变化为基础,得到乳液的氧化诱导时间与氧化反应速率常数,以此确定各乳液的氧化稳定性,并通过阿仑尼乌斯方程预测了乳液样品在不同温度下的货架期。主要研究内容和结果如下:对油脂EIS测量的条件进行了探究:如溶剂与电解质的选择、扰动电位及频率范围的影响等。通过同时测量油脂样品不同温度下的过氧化值及EIS的变化,分别得出油脂样品的POV-t及Rct-t变化曲线。在氧化的初期,随着氢过氧化物的产生,油脂的POV值与Rct值的变化速率较慢;而随着氧化的进行,二者的变化速率同时加快。结果表明,Rct-t变化曲线与POV-t变化曲线之间有着一定的对应关系。以橄榄油、杏仁油、大豆油及调和油为研究对象,分别求得POV-t与Rct-t变化曲线的氧化诱导时间,通过比较各油脂的诱导时间长短,得出了4种样品的稳定性大小为:大豆油>调和油>橄榄油>杏仁油,且由F检验、t检验的统计学结果可知:由两种方法之间无显着性差异。通过对橄榄油、杏仁油、大豆油及调和油的POV-t及Rct-t变化曲线进行动力学分析,得到各温度下的氧化速率常数。由两种方法求得的氧化速率常数大小均为:杏仁油>橄榄油>调和油>大豆油。通过4种油脂的诱导时间的长短与氧化速率常数的大小,发现二者均与油脂的氧化稳定性有着重要的关系。通过阿仑尼乌斯方程,分别对POV-t与Rct-t变化曲线进行各油脂的货架期预测。结果发现Rct-t变化曲线的预测值与POV-t变化曲线的预测值几乎相同。考察了乳液加入量、频率测量范围及等效电路等因素对乳液EIS测量结果的影响。通过对乳液样品氧化过程中POV及EIS的测量,得出样品的POV-t与Rct-t变化曲线。结果表明,各乳液样品的Rct-t变化曲线与POV-t变化曲线之间有一定的对应关系。分别用大豆油、调和油、橄榄油及杏仁油制备O/W型乳液,通过POV-t与Rct-t曲线求得各乳液的氧化诱导时间,通过比较诱导时间的大小得出4种乳液的稳定性大小为:大豆油乳液>调和油乳液>橄榄油乳液>杏仁油乳液,且由F检验、t检验的统计学结果发现两种方法之间无显着性差异。分别对4种乳液样品的POV-t与Rct-t变化曲线进行动力学分析,得到4种乳液不同氧化温度下的速率常数。由2种方法求得的氧化速率常数大小均为:杏仁油乳液>橄榄油乳液>调和油乳液>大豆油乳液。通过比较4种乳液的诱导时间与氧化速率常数,发现二者均与乳液的氧化稳定性有着重要的关系。通过阿仑尼乌斯方程,分别对POV-t与Rct-t变化曲线进行各乳液货架期的预测。发现由Rct-t预测的货架期与POV-t求得的货架期之间几乎没有差别。(本文来源于《江南大学》期刊2015-06-01）

### 交流阻抗法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了对钢筋腐蚀参数进行准确的测量,本文提出将卡尔曼算法应用于交流阻抗法的方法,并对该方法进行仿真。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 交流阻抗法论文参考文献

[1].刘振东.基于变步长LMS的交流阻抗法在钢筋混凝土腐蚀检测中应用[D].青岛理工大学.2018

[2].林旭梅,刘振东,马士强,王雨露,刘云飞.卡尔曼算法应用于交流阻抗法测钢筋腐蚀[J].电工技术.2018

[3].薛亮亮,罗萍萍,刘振东,马士强,林旭梅.交流阻抗法在钢筋腐蚀检测中应用[J].自动化应用.2017

[4].李露,蔡琪芳,秦双.交流阻抗法对凝汽器铜管镀膜效果评价研究[J].广州化工.2017

[5].李永刚,王海蛟,武玉才,董晨晨.基于交流阻抗法的发电机励磁绕组短路故障诊断[J].大电机技术.2017

[6].崔垚.基于交流阻抗法监测纳米沟槽上的皮肤创伤修复过程[D].华东师范大学.2017

[7].胡清清.基于交流阻抗法区分皮肤正常细胞和癌细胞的分析研究[D].华东师范大学.2016

[8].王利恒,刘思敏,龚泽熙.基于交流阻抗法的土壤湿度测量[J].武汉工程大学学报.2016

[9].郑德论,佘佐圆,陈锦龙,张锐龙,汪庆祥.电沉积纳米ZnO修饰玻碳电极交流阻抗法测定硫离子[J].分析试验室.2015

[10].王艇.交流阻抗法评价O/W型乳液氧化稳定性[D].江南大学.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/899d5515270ee3e416a13fef.html