# 一种除尘的洒水车论文和设计-卢结玲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种除尘的洒水车，解决了喷水清洁车在清洁路面污水无法及时回收，及容易对空气造成二次污染，其技术方案要点是：一种除尘的洒水车，包括车体、储水箱、输水水泵、过滤箱、抽水水泵、注水口，还包括位于车体下方的海绵辊组件、压辊和水槽，储水箱通过输水水泵和输水管对喷嘴输水，车体底部设有连接组件，连接组件与可与地面抵触的海绵辊组件连接，压辊与海绵辊组件一侧相挤压，压辊下方设有水槽，所述水槽内设有吸水管，吸水管另一端连接抽水水泵，抽水水泵另开口与过滤箱连通，达到回收清洗路面时产生的污水，起到环保作用。

### 主设计要求

1.一种除尘的洒水车，包括车体(1)、储水箱(11)、输水水泵(111)、过滤箱(14)、抽水水泵(12)、注水口，其特征是：还包括位于车体(1)下方的海绵辊组件(2)、压辊(23)和水槽(24)，储水箱(11)通过输水水泵（111）和输水管（112）对喷嘴（113）输水，车体(1)底部设有连接组件(21)，连接组件(21)与可与地面抵触的海绵辊组件(2)连接，压辊(23)与海绵辊组件(2)一侧相挤压，压辊(23)下方设有水槽(24)，所述水槽(24)内设有吸水管(25)，吸水管(25)另一端连接抽水水泵(12)，抽水水泵(12)另开口与过滤箱(14)连通。

### 设计方案

1.一种除尘的洒水车，包括车体(1)、储水箱(11)、输水水泵(111)、过滤箱(14)、抽水水泵(12)、注水口，其特征是：还包括位于车体(1)下方的海绵辊组件(2)、压辊(23)和水槽(24)，储水箱(11)通过输水水泵（111）和输水管（112）对喷嘴（113）输水，车体(1)底部设有连接组件(21)，连接组件(21)与可与地面抵触的海绵辊组件(2)连接，压辊(23)与海绵辊组件(2)一侧相挤压，压辊(23)下方设有水槽(24)，所述水槽(24)内设有吸水管(25)，吸水管(25)另一端连接抽水水泵(12)，抽水水泵(12)另开口与过滤箱(14)连通。

2.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述过滤箱(14)顶端设有过滤组件，过滤箱(14)底端与储水箱(11)连通有通水管(13)。

3.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述连接组件(21)包括固定杆(211)、弹簧(212)和活塞杆(213)，固定杆(211)固定于车体(1)底部，弹簧(212)安装于固定杆(211)内，活塞杆(213)与弹簧(212)抵触，活塞杆(213)安装于固定杆(211)内，海绵辊组件(2)两与端连接活塞杆(213)并与地面相挤压。

4.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述海绵辊组件(2)设有海绵套(201)和吸水辊(202)，海绵套(201)套设于辊轴上。

5.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述喷嘴(113)倾斜朝向地面。

6.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述吸水管(25)设于水槽(24)内侧的最底端。

7.根据权利要求1所述的一种除尘的洒水车，其特征是：所述注水口设于储水箱(11)上方，注水口为漏斗状。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及环卫车领域，更具体地说，它涉及一种节水的道路清洗车。

背景技术

目前使用清洗车清洗路面上的灰尘已经较为普遍的使用，城市道路的清洗基本实现机械化作业方式，喷水清洁的方式大多为利用车内储水箱进行储水，水泵对储水箱内的水进行抽出，在喷嘴处加压喷水，在高压水的冲击下将路面上的泥土和灰尘冲起，对路面达到清洗的效果。

但是在将泥土和灰尘进行清洗过后，无法对泥土和灰尘进行回收，并会随喷嘴中的水向空中飘去，对环境造成二次污染，且经过喷嘴加压喷出去的水无法进行回收，造成水资源的浪费。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种除尘的道路清洗车，达到清洗过程中将污水进行回收，并经过过滤后将水重新流入储水箱中进行使用。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种除尘的洒水车，包括车体、储水箱、输水水泵、过滤箱、抽水水泵、注水口，还包括位于车体下方的海绵辊组件、压辊和水槽，储水箱通过输水水泵和输水管对喷嘴输水，车体底部设有连接组件，连接组件与可与地面抵触的海绵辊组件连接，压辊与海绵辊组件一侧相挤压，压辊下方设有水槽，所述水槽内设有吸水管，吸水管另一端连接抽水水泵，抽水水泵另开口与过滤箱连通。

通过采用上述技术方案，利用输水水泵将储水箱内的水通过空心的输水管对喷嘴进行注水，喷嘴对地面进行冲刷，同时海绵辊组件滚刷地面对污水进行收集和吸附地面上泥土和灰尘，压辊对海绵辊组件进行挤压，使海绵辊组件受挤压将海绵内储存的污水排出，通过压辊下方的水槽对污水进行收集，吸水管吸走水槽内的污水，通过抽水水泵，吸水管将污水吸取到过滤箱中，使清洗过程中冲起的灰尘和泥土得到一定的回收，避免了对周边环境造成的二次污染，回收了部分清洗过程产生的污水，对污水进行过滤回收循环利用。

优选的，所述过滤箱顶端设有过滤组件，过滤箱底端与储水箱一侧连通有通水管。

通过采用上述技术方案，将污水进行过滤，对污水进行再次利用；同时滤液受重力，过滤箱内的水将顺着通水管重新回流到储水箱中，且过储水箱的一部分水通过通水管可以回流到过滤箱下端的作为储水箱的一部分，增大储水功能。

优选的，所述连接组件包括固定杆、弹簧和活塞杆，固定杆固定于车体底部，弹簧安装于固定杆内，活塞杆与弹簧抵触，活塞杆安装于固定杆内，海绵辊组件两与端连接活塞杆并与地面相挤压。

通过采用上述技术方案，弹簧对活塞杆进行挤压，使连接于活塞杆上的海绵辊组件与地面挤压，产生摩擦力，从而带动海绵辊组件进行运动。

优选的，所述海绵辊组件设有海绵套和辊轴，海绵套套设于辊轴上。

通过采用上述技术方案，海绵辊组件由海绵套和辊轴组成，能够对海绵套进行更换，且结构简单，更换方便。

优选的，注水口设于储水箱上方，注水口为漏斗状。

通过采用上述技术方案，防止注水时，因注水过快而产生溅水的问题。

优选的，所述吸水管设于水槽内侧的最底端。

通过采用上述技术方案，吸水管设于水槽内侧最底端尽可能回收更多的污水。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1、该除尘的洒水车具有较好的除尘功能，输水水泵向喷嘴处进行注水，利用高压水枪的远离对地面进行冲洗，并用海绵辊组件对地面进行再次清洗，海绵辊组件吸水后吸收地面的泥土和灰尘，避免对洒水车无法回收掉的污水，使地面造成二次污染；

2、该除尘洒水车具有较好的节水功能，当冲洗时，海绵辊组件利用海绵的吸水性，对路面上清洗过地面的污水进行吸收，通过压辊挤压海绵套，使海绵辊组件内的污水挤出到水槽中，污水通过吸水管和抽水水泵抽到过滤箱中过滤后，重新流入储水箱中重新利用。

附图说明

图1是洒水车的结构图；

图2是连接组件的剖视图；

图3是过滤箱和海绵辊组件的结构图。

图中：1、车体；11、储水箱；111、输水水泵；112、输水管；12、抽水水泵；13、通水管；14、过滤箱；2、海绵辊组件；201、海绵套；202、吸水辊；21、连接组件；211、固定杆；212、弹簧；213、活塞杆；22、连接板；23、压辊；24、水槽；25、吸水管。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参考图1，一种除尘洒水车，包括车体1和海绵辊组件2，车体1内设有储水箱11和过滤箱14，储水箱11下端设有开口用于将水流出，在开口处连接有输水水泵111，输水水泵111连接输水管112一端，输水管112另一端与喷嘴113相连，车体1底部连接有连接组件21，连接组件21与海绵辊组件2相连接，海绵辊组件2与地面相压，海绵辊组件2包括海绵套201和吸水辊202，喷嘴113用于喷出高压水柱清洗地面，沿运动方向喷嘴113设于海绵辊组件2的前面，在喷嘴113冲刷地面后，海绵辊组件2与地面相压进行滚动吸水、吸尘和吸附从地面冲洗出来的泥土，海绵辊组件2一侧设有压辊23，压辊23由设于车体1底面的两个带通孔的连接板22所固定，压辊23与海绵辊组件2相挤压，对海绵套201内的吸收的污水进行挤压排水，在压辊23下方设置有水槽24用于接收海绵辊组件2挤出的污水，水槽24内设有吸水管25，吸水管25一端连接抽水水泵12，抽水水泵12设于滤箱的上端，污水通过吸水管25流入过滤箱14内，过滤箱14底端设有通水管13与储水箱11相连通，吸收污水在过滤箱14内进行过滤，过滤完后通过输水管112将滤液重新放到储水箱11内进行重新利用。

参考图2，连接组件21由固定于洒水车地面的固定杆211，安装于固定杆211内的弹簧212和与弹簧212相顶的活塞杆213，活塞杆213另一端连接海绵辊组件2相连，活塞杆213与弹簧212相顶，活塞杆213被顶于固定杆211内的最下端，海绵辊组件2处于最下端，当车体1在开到减速带路段时，也能通过弹簧212的伸缩性对海绵辊组件2的位置进行调整，在平稳启动时也能使海绵辊组件2在地面上进行清洗。

参考图3，海绵辊组件2一侧设有压辊23，压辊23与海绵辊组件2相挤压，压辊23两端设有连接板22对压辊23进行限位及固定，压辊23对海绵套201挤压排水，在压辊23下方设置有水槽24用于接收海绵套201内挤出的污水，水槽24内设有吸水管25，吸水管25一端与抽水水泵12连接，并于抽水水泵12出口与过滤箱14，吸水管25另一端设于水槽24内侧的最低处，使污水能够最大量回收，抽水水泵12设于过滤箱14的顶端，污水通过吸水管25流入过滤箱14内。

具体实施方式：洒水车车体1内设有储水箱11和过滤箱14，向注水口注水，使储水箱11内储满水，水通过储水箱11下端开口流入输水水泵111中，输水水泵111通过输水管112对喷嘴113进行输水，靠近车头设有喷嘴113，在喷嘴113中喷出高压水柱对路面进行冲刷，安装于车底的连接组件21与海绵辊组件2相连，连接组件21内设有固定杆211、设于固定杆211内的弹簧212和活塞杆213，活塞杆213另一端连接海绵辊组件2，弹簧212与活塞杆213相顶，使连接于活塞杆213上的海绵辊组件2压住地面，当洒水车启动时海绵辊组件2受摩擦力作用转动，转动过程中海绵辊组件2上的海绵套201吸附喷嘴113喷出的水和清洗过后路面上的污水和泥土，设于车底的连接板22与压辊23相连，压辊23一侧与海绵辊相挤压，使海绵辊吸收的污水受挤压作用从挤压处流出，压辊23下端设有水槽24与车底部相连，使流出的污水储存在水槽24当中，通过设于水槽24内侧最底端的吸水管25和连接与吸水管25另一端的吸水水泵，使污水流到位于吸水水泵下方的过滤箱14中，过滤箱14底端设有通水管13与储水箱11相连，使过滤完毕的水重新回流到储水箱11中进行使用。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019046.6

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209584940U

授权时间:20191105

主分类号:E01H 1/10

专利分类号:E01H1/10;E03B1/04

范畴分类:36A;36P;

申请人:佛山市南海恒洁清洁服务有限公司

第一申请人:佛山市南海恒洁清洁服务有限公司

申请人地址:528231 广东省佛山市南海区大沥钟边北一工业区(土名一仓九墩)一号铺

发明人:卢结玲

第一发明人:卢结玲

当前权利人:佛山市南海恒洁清洁服务有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/89a78866e1b57f9ba64e7851.html