# 六辊薄壁管材矫直机参数设计与仿真分析

### 论文摘要

以原有的六斜辊矫直机为基础进行了辊型的改进,将第二对的双曲线辊型设计为凹凸辊,并针对薄壁管特性设计相应的辊型参数。在以往矫直机设计中,矫直辊的压下行程和压下量都是人工调整,这就大大降低了工作效率,而且矫直精度也不是很高。通过在压下系统中安装伺服机构可以实现自动补偿机架变形,保证机架能稳定工作,从而使被矫直的薄壁管材具有较高的矫直精度。通过对原有矫直力学模型的分析和计算,建立一种适合等曲率反弯辊型的力学简化模型。在ANSYS有限元软件中模拟薄壁管材的矫直过程,进行了管材变形仿真分析。通过仿真分析判断薄壁管材在矫直过程中能否正常运转。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 原理与参数设计

- 2.1 斜辊矫直原理[4]

- 2.1.1 压扁矫直原理

- 2.1.2 反弯矫直原理

- 2.1.3 辊系的选取

- 2.2 薄壁管材矫直机辊型设计

- 2.2.1 辊子与管材的关系

- 2.2.2 辊子倾角α的选取

- 2.2.3 矫直辊辊腰半径Rg的选取

- 2.2.4 辊子长度Lg的选取

- 2.2.5 辊距p的选取

- 2.3 管材的弯曲变形与弯矩分析

- 2.4 矫直力的计算

- 2.5 压下系统

- 3 管材矫直过程仿真分析

- 3.1 建立模型

- 3.2 材料属性的定义

- 3.3 网格划分

- 3.4 其它定义

- 3.5 求解

- 3.5.1 管材矫直稳定状态分析

- 3.5.2 凹凸辊矫直管材变形分析

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨会林,黄开旺,周传香

关键词: 矫直机,薄壁管材,矫直斜辊

来源: 冶金设备 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 东北大学机械工程与自动化学院

基金: 中央高校基本科研业务专项基金(N140303009)

分类号: TG333.23

页码: 1-6

总页数: 6

文件大小: 308K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].齿型辊矫直原理与工艺研究[J]. 华北理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].浅谈钢板矫直工艺在商用车上的应用[J]. 锻造与冲压 2020(14)

- [3].基于正交试验的重轨水平矫直规程优化分析[J]. 内蒙古科技大学学报 2020(02)

- [4].T肋工件矫直设备的概念和实施方式[J]. 中国设备工程 2020(20)

- [5].对于矫直技术领域中一些认识新区的讨论[J]. 重型机械 2015(01)

- [6].高速重轨矫直圈的研究[J]. 新技术新工艺 2015(03)

- [7].基于有限元方法的中厚板预矫直过程模拟研究[J]. 冶金自动化 2015(03)

- [8].8mm厚高强钢板矫直策略的模拟仿真研究[J]. 新技术新工艺 2015(07)

- [9].钢轨端部压力矫直工艺参数的计算方法[J]. 机械制造 2013(12)

- [10].中厚板冷矫直机高强度薄板矫直方案与应用[J]. 宽厚板 2019(06)

- [11].宽厚板多点柔性压力矫直装置设计与反弯量计算[J]. 钢铁 2020(06)

- [12].几种不同板材矫直技术优缺点分析[J]. 科技与创新 2020(21)

- [13].直线圆导轨的多次矫直行程预测模型研究[J]. 数字制造科学 2019(02)

- [14].微细铝丝辊式连续矫直工艺参数的优化[J]. 西安工业大学学报 2018(01)

- [15].热轧高强钢的矫直能力研究[J]. 宝钢技术 2016(06)

- [16].提高中厚板热矫直机矫直能力的分析与对策[J]. 轧钢 2017(03)

- [17].大型直缝焊管压力矫直载荷修正系数优化[J]. 哈尔滨工业大学学报 2014(11)

- [18].对锻造矫直工作的认识与见解[J]. 金属加工(热加工) 2015(09)

- [19].20CrMnTiH轴矫直断裂预防[J]. 金属加工(热加工) 2013(03)

- [20].对矫直技术领域中一些认识误区的讨论[J]. 重型机械 2013(02)

- [21].七辊矫直机矫直工艺仿真[J]. 冶金设备 2012(01)

- [22].大型轴管类件过弯矫直等价原理实验[J]. 塑性工程学报 2012(02)

- [23].二辊矫直过程工艺参数研究[J]. 重型机械 2011(06)

- [24].重轨水平矫直规程对矫后残余应力的影响[J]. 机械设计与制造 2010(11)

- [25].变辊距矫直的辊距优化设计[J]. 冶金设备 2009(01)

- [26].厚板不充分变形矫直工艺方案研究[J]. 塑性工程学报 2008(05)

- [27].高强度低韧性板材的强化特性对矫直参数的影响[J]. 中国重型装备 2018(04)

- [28].连续矫直及其拉矫机的研究与应用[J]. 中国设备工程 2017(05)

- [29].基于高温蠕变特性的连铸坯新矫直技术[J]. 中国机械工程 2017(10)

- [30].Φ20～70mm铜合金棒材高精度矫直关键参数的确定[J]. 世界有色金属 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/89e200285a13cb9fcc50617c.html