# 一种咖啡磨豆机上的弹出机构论文和设计-李明波

### 全文摘要

本实用新型涉及咖啡磨豆机技术领域，尤其涉及一种咖啡磨豆机上的弹出机构，包括咖啡磨豆机主体、设置在咖啡磨豆机主体前端的底座以及与底座上端配合连接的弹出装置，所述弹出装置包括与底座配合连接的驱动部、与驱动部配合连接的装配推板以及与装配推板上端配合连接的放置部，所述放置部与装配推板一体成型设置，所述驱动部包括安装壳、设置在安装壳内的微型马达、与微型马达配合连接的推轴、套设在推轴外部的加强套以及与推轴配合连接的压块，所述压块与装配推板配合固定连接所述加强套顶住所述装配推板，本实用新型结构设计合理，通过在底座上设置的弹出装置，能够即时调整接料器皿高低、避免咖啡粉漏出，提高了咖啡磨豆机的使用功效。

### 主设计要求

1.一种咖啡磨豆机上的弹出机构，包括咖啡磨豆机主体、设置在咖啡磨豆机主体前端的底座以及与底座上端配合连接的弹出装置，其特征在于：所述弹出装置包括与底座配合连接的驱动部、与驱动部配合连接的装配推板以及与装配推板上端配合连接的放置部，所述放置部与装配推板一体成型设置，所述驱动部包括安装壳、设置在安装壳内的微型马达、与微型马达配合连接的推轴、套设在推轴外部的加强套以及与推轴配合连接的压块，所述压块与装配推板配合固定连接所述加强套顶住所述装配推板。

### 设计方案

1.一种咖啡磨豆机上的弹出机构，包括咖啡磨豆机主体、设置在咖啡磨豆机主体前端的底座以及与底座上端配合连接的弹出装置，其特征在于：所述弹出装置包括与底座配合连接的驱动部、与驱动部配合连接的装配推板以及与装配推板上端配合连接的放置部，所述放置部与装配推板一体成型设置，所述驱动部包括安装壳、设置在安装壳内的微型马达、与微型马达配合连接的推轴、套设在推轴外部的加强套以及与推轴配合连接的压块，所述压块与装配推板配合固定连接所述加强套顶住所述装配推板。

2.根据权利要求1所述的一种咖啡磨豆机上的弹出机构，其特征在于：所述放置部包括放置壳、固定设置在放置壳一侧的第一延伸体、设置在放置壳另一侧的第二延伸体、设置在放置壳上的安置腔以及设置在安置腔内壁上的石棉层，所述第一延伸体的长度小于第二延伸体的长度。

3.根据权利要求1所述的一种咖啡磨豆机上的弹出机构，其特征在于：所述底座上还设有与微型马达配合连接的控制按钮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡磨豆机技术领域，尤其涉及一种咖啡磨豆机上的弹出机构。

背景技术

咖啡磨豆机广泛应用在商业、家庭或者餐厅中，咖啡磨豆机大都是竖立式设计，研磨后时往往要将杯体内的咖啡粉倒出，非常麻烦；因此目前也出现有箱式设计的咖啡磨豆机，箱式的咖啡磨豆机在使用时，直接把接料器皿放在咖啡磨豆机底端相应的位置接取，这种接料器皿的放置方式由于出咖啡粉位置的距离不好把握，容易造成浪费的不良情况，降低了咖啡磨豆机的使用性能。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术中的咖啡磨豆机存在的缺点和不足之处，提供了一种底部弹起式结构设置、方便调整接料器皿高低、避免咖啡粉洒出、提高咖啡磨豆机使用功效的弹出机构。

为了解决上述技术问题，本实用新型通过下述技术方案得以解决：

一种咖啡磨豆机上的弹出机构，包括咖啡磨豆机主体、设置在咖啡磨豆机主体前端的底座以及与底座上端配合连接的弹出装置，所述弹出装置包括与底座配合连接的驱动部、与驱动部配合连接的装配推板以及与装配推板上端配合连接的放置部，所述放置部与装配推板一体成型设置，所述驱动部包括安装壳、设置在安装壳内的微型马达、与微型马达配合连接的推轴、套设在推轴外部的加强套以及与推轴配合连接的压块，所述压块与装配推板配合固定连接所述加强套顶住所述装配推板。

作为优选：所述放置部包括放置壳、固定设置在放置壳一侧的第一延伸体、设置在放置壳另一侧的第二延伸体、设置在放置壳上的安置腔以及设置在安置腔内壁上的石棉层，所述第一延伸体的长度小于第二延伸体的长度。

作为优选：所述底座上还设有与微型马达配合连接的控制按钮。

本实用新型有益效果：本实用新型结构设计合理，通过咖啡磨豆机主体、设置在咖啡磨豆机主体前端的底座以及与底座上端配合连接的弹出装置，所述弹出装置包括与底座配合连接的驱动部、与驱动部配合连接的装配推板以及与装配推板上端配合连接的放置部，所述放置部与装配推板一体成型设置，所述驱动部包括安装壳、设置在安装壳内的微型马达、与微型马达配合连接的推轴、套设在推轴外部的加强套以及与推轴配合连接的压块，所述压块与装配推板配合固定连接所述加强套顶住所述装配推板，通过以上结构能够即时调整接料器皿高低、避免咖啡粉洒出，达到节能环保的效果，进而提高咖啡磨豆机使用的安全性。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型弹出装置的结构简图。

附图标记：1、咖啡磨豆机主体；2、底座；3、弹出装置；4、驱动部；5、装配推板；6、放置部；7、安装壳；8、微型马达；9、推轴；10、加强套；11、压块；12、放置壳；13、第一延伸体；14、第二延伸体；15、石棉层；16、控制按钮。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步详细描述。

如图1、图2所示，一种咖啡磨豆机上的弹出机构，包括咖啡磨豆机主体1、设置在咖啡磨豆机主体1前端的底座2以及与底座2上端配合连接的弹出装置3，所述弹出装置3包括与底座2配合连接的驱动部4、与驱动部4配合连接的装配推板5以及与装配推板5上端配合连接的放置部6，所述放置部6与装配推板5一体成型设置，所述驱动部4包括安装壳7、设置在安装壳7内的微型马达8、与微型马达8配合连接的推轴9、套设在推轴9外部的加强套10以及与推轴9配合连接的压块11，所述压块11与装配推板5配合固定连接所述加强套10顶住所述装配推板5，通过在底座2上设置的弹出装置3，能够即时调整接料器皿高低、避免咖啡粉洒出，达到节能环保的效果，进而提高咖啡磨豆机使用的安全性；具体是通过调整控制按钮16，微型马达8配合调速转动，进而推轴9循环抽动，同时压块11推动装配推板5上推，将放置部6内的接料器皿上推至出料口，加满后需要下调时，将控制按钮16调控调至初始回位即可，方便调节，提高咖啡磨豆机的安全性。

本实施例中，所述放置部6包括放置壳12、固定设置在放置壳12一侧的第一延伸体13、设置在放置壳12另一侧的第二延伸体14、设置在放置壳12上的安置腔以及设置在安置腔内壁上的石棉层15，所述第一延伸体13的长度小于第二延伸体14的长度，设置的所述第一延伸体13及第二延伸体14避免加咖啡时溅出，同时将第一延伸体13的长度设置小于第二延伸体14，方便对接料器皿从安置腔内拿取；所述安置腔内壁上设置的石棉层15能够提高放置部6的耐热性，提高咖啡磨豆机的实用性及耐用性。

本实施例中，所述底座2上还设有与微型马达8配合连接的控制按钮16，所述控制按钮16专门对弹出机构进行调控，方便使用者对咖啡磨豆机的使用，提高咖啡磨豆机的实用性，所涉及到的控制按钮16配合微型马达8的控制电路属于现有技术中的常规技术手段，故未做赘述。

本实用新型在使用时，使用者可以直接通过调整控制按钮16，微型马达8配合调速转动，进而推轴9循环抽动，同时压块11推动装配推板5上推，将放置部6内的接料器皿上推至出料口，加满后需要下调时，将控制按钮16调控调至初始回位即可，方便调节，提高咖啡磨豆机的安全性及实用性。

以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920119020.9

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209712644U

授权时间:20191203

主分类号:A47J42/42

专利分类号:A47J42/42;A47J42/56

范畴分类:15F;

申请人:宁波宏一电器有限公司

第一申请人:宁波宏一电器有限公司

申请人地址:315300 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区

发明人:李明波

第一发明人:李明波

当前权利人:宁波宏一电器有限公司

代理人:李宏伟

代理机构:11531

代理机构编号:北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙) 11531

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8b160d02714743f604ff356c.html