# 一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，所述环形风道由干熄焦炉的外墙和内墙之间的间隙形成，所述支撑梁由横梁和竖梁组成，所述竖梁与内墙平行，所述竖梁与内墙之间的间隙为1.5～3cm；所述横梁垂直于竖梁，所述横梁一端连接竖梁，另一端嵌入在外墙内。本实用新型的支撑梁由横梁和竖梁组成，横梁的一端嵌入在外墙内，竖梁与内墙之间留有膨胀间隙，当环形风道温度较高时竖梁膨胀，竖梁抵住内墙，能够有效防止环形风道内外墙鼓包倒塌；仅横梁嵌入在外墙内既能对墙体起支撑作用，又能够最大化的减少对墙体的损坏；本实用新型结构简单、安装方便。

### 主设计要求

1.一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，所述环形风道由干熄焦炉的外墙和内墙之间的间隙形成，其特征在于：所述支撑梁由横梁和竖梁组成，所述竖梁与内墙平行，所述竖梁与内墙之间的间隙为1.5～3cm；所述横梁垂直于竖梁，所述横梁一端连接竖梁，另一端嵌入在外墙内。

### 设计方案

1.一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，所述环形风道由干熄焦炉的外墙和内墙之间的间隙形成，其特征在于：所述支撑梁由横梁和竖梁组成，所述竖梁与内墙平行，所述竖梁与内墙之间的间隙为1.5～3cm；所述横梁垂直于竖梁，所述横梁一端连接竖梁，另一端嵌入在外墙内。

2.根据权利要求1所述的一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，其特征在于：所述支撑梁为钢筋不锈钢支撑梁。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及干熄焦炉环形风道技术领域，尤其涉及一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁。

背景技术：

作为焦化工序节能减排的重要项目—干熄焦在国内已广泛应用，随着国产大型化干熄焦的推广应用，干熄焦技术的发展与研究渐成行业热点，尤其是针对干熄焦技术发展与实际应用中干熄炉内材料的破损更是急待解决的问题，干熄焦炉体作为干熄焦的主体部位，其重要性不言而喻。随着干熄焦炉的发展，随之带来干熄焦炉炉衬使用寿命的问题，尤其是环形风道，由于承受高温气体与热焦炭的冲击，导致炉内外有压差存在，环形风道容易鼓包甚至倒塌。因此急需在环形风道处设置保护装置以提高环形风道的使用寿命以及使用安全性。

公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于提供一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，从而克服上述现有技术中的缺陷。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁，所述环形风道由干熄焦炉的外墙和内墙之间的间隙形成，所述支撑梁由横梁和竖梁组成，所述竖梁与内墙平行，所述竖梁与内墙之间的间隙为1.5～3cm；所述横梁垂直于竖梁，所述横梁一端连接竖梁，另一端嵌入在外墙内。

所述支撑梁为钢筋不锈钢支撑梁。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型的支撑梁由横梁和竖梁组成，横梁的一端嵌入在外墙内，竖梁与内墙之间留有膨胀间隙，当环形风道温度较高时竖梁膨胀，竖梁抵住内墙，能够有效防止环形风道内外墙鼓包倒塌；仅横梁嵌入在外墙内既能对墙体起支撑作用，又能够最大化的减少对墙体的损坏；本实用新型结构简单、安装方便。

附图说明：

图1为本实用新型的一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁的剖视图；

图2为本实用新型的一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁的俯视图；

附图标记为：1-支撑梁、11-横梁、12-竖梁、2-外墙、3-内墙。

具体实施方式：

下面对本实用新型的具体实施方式进行详细描述，但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

除非另有其它明确表示，否则在整个说明书和权利要求书中，术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分，而并未排除其它元件或其它组成部分。

如图1-2所示，一种应用于干熄焦炉环形风道的支撑梁1，所述环形风道由干熄焦炉的外墙2和内墙3之间的间隙形成，所述支撑梁1由横梁11和竖梁12组成，所述竖梁12与内墙3平行，所述竖梁12与内墙3之间的间隙为1.5～3cm；所述横梁11垂直于竖梁12，所述横梁11一端连接竖梁12，另一端嵌入在外墙2内。

所述支撑梁1为钢筋不锈钢支撑梁。

实施时，支撑梁1的横梁11嵌入式安装在外墙2内，并且横梁11的端部与外墙2之间留有2-3cm左右的膨胀间隙，横梁11的另一端与竖梁12连接，竖梁12与内墙3之间留有1.5～3cm的膨胀间隙；当环形风道温度较高时，支撑梁膨胀，横梁11与外墙2紧密接触，竖梁12与内墙3紧密接触，从而对环形风道的内外墙起到支撑作用，能够有效防止环形风道内外墙鼓包倒塌；并且本实用新型仅仅横梁11嵌入在外墙2内，既能对环形风道起支撑作用，又能够最大化的减少对墙体的损坏；本实用新型结构简单、安装方便。

前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式，并且很显然，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用，从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308622.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209741064U

授权时间:20191206

主分类号:C10B39/02

专利分类号:C10B39/02

范畴分类:申请人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

第一申请人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

申请人地址:214266 江苏省无锡市宜兴市新庄街道工业集中区（泽南）

发明人:王春洪;包佳林

第一发明人:王春洪

当前权利人:宜兴市恒祥耐火材料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8b6524aaadc4fefe147988a2.html