# 施工地质超前预报论文_姚林林,张世殊,崔中涛,彭仕雄

导读:本文包含了施工地质超前预报论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:超前,地质,隧道,技术,青藏高原,围岩,隧洞。

### 施工地质超前预报论文文献综述

姚林林,张世殊,崔中涛,彭仕雄[1]（2019）在《双护盾TBM施工综合超前地质预报技术探讨》一文中研究指出为了提高双护盾TBM隧道施工中超前地质预报的准确性,本文以西藏某公路隧道为例介绍了以"前期地质工作是基础,物探工作是手段,地质分析是主线"为思路的地质预报综合技术。该综合预报技术首先分析前期地质资料进行整体预测并提出预报工作的重点和关键,其次利用沿线EH4等地表物探成果对全线的地质条件和不良地质问题提出分段整体预测成果,然后结合双护盾TBM施工工艺和可能遭遇的关键工程地质问题选择适应性良好的物探手段进行施工期中长距离测试,最后进行综合地质分析做出预报结论。该综合预报技术的应用成功对某处不良地质洞段进行了超前预报,该技术可供同类工程借鉴与参考。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2019年05期）

吴小川[2]（2019）在《综合超前地质预报技术在万寿山隧道施工中的应用》一文中研究指出该文介绍了运用TSP法和地质雷达法相结合的综合超前地质预报技术,对在建石黔高速万寿山隧道右线出口进行围岩等级划分,并与开挖后隧道监测断面变形数据以及隧道开挖日常观察结果进行对比分析,发现综合超前地质预报技术可以有效地探测围岩岩性,节理裂隙发育程度,并准确地对隧道围岩级别进行判断,为隧道施工提供参考。(本文来源于《勘察科学技术》期刊2019年04期）

张勇[3]（2019）在《综合超前地质预报技术在隧道施工中的应用》一文中研究指出介绍了综合超前地质预报原则以及几种隧道综合超前地质预报方法,并分析了超前地质预报的主要内容和工作方法。然后以加里东期工程为例,使用综合超前地质预报技术对此隧道工程进行断层预测。通过制订并实施预报方案,预测出断层的具体位置和情况,而在其后的实际开挖中,对预测结果进行了验证,表明此预报技术准确性较高,可以促进施工作业的顺利实施。(本文来源于《交通世界》期刊2019年23期）

王捷[4]（2019）在《研究茅盖山隧道的超前地质预报及开挖施工控制》一文中研究指出针对茅盖山隧道工程实际情况,对其超前地质预报和开挖施工控制进行深入分析,提出相应的要点及方法,为类似隧道工程施工建设提供参考借鉴,实现保证施工质量与安全的目标。(本文来源于《黑龙江交通科技》期刊2019年07期）

刘胜红,吴乔风,谌蛟,蔡林真,高嵩[5]（2019）在《TSP203在复杂施工环境灰岩隧道超前地质预报中的应用》一文中研究指出超前地质预报在隧道施工中能够及时探明掌子面前方围岩地质情况,预警可能发生的地质灾害,指导隧道施工,有着重要的安全意义和经济意义。本文结合TSP203超前地质预报系统在云南省东部地区灰岩隧道中的应用,论证了TSP203在复杂的施工环境下具有较高的超前地质预报准确度,总结了地震波法超前地质预报对于较小含水体和少量基岩裂隙水预报精度的不足,提出了运用"叁个以上证据准则"综合解译物探结果提高预报准确度的方法。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2019年07期）

尹启鸣[6]（2019）在《超前地质预报在隧道施工中的应用》一文中研究指出隧道工程施工是我国经济和社会发展过程中必须要面对的问题,在这种需求环境下,地质预测技术应运而生。它的出现引起了隧道工程界的关注。在施工过程中,通过先进的地质预测,不仅可以提高施工人员的防护意识,还可以减少地质灾害的发生,为工程建设提供可靠依据,进而指导工程。施工进展顺利。在此基础上,本文以先进的地质预测为研究对象,分析了在隧道中应用先进地质预测的重要性,为隧道基础设施的发展提供了保障。(本文来源于《西部皮革》期刊2019年12期）

刘康[7]（2019）在《综合超前地质预报在小安隧道施工中应用的思考》一文中研究指出因前期勘察受成本、技术、工期等因素制约,隧道施工超前地质预报已然成为隧道施工中避免和减少地质灾害风险的必要手段。本文以小安隧道施工超前地质预报的实例,对综合超前预报技术的应用开展了思考,总结综合超前地质预报各方法相互印证,互补不足,提高预报准确率。(本文来源于《科技风》期刊2019年12期）

刘永恒[8]（2019）在《公路隧道施工监控量测与超前地质预报技术现状及思考分析》一文中研究指出在具体实践中,合理应用施工监控量测以及超前地质预报技术,掌握隧道施工以及地质情况,对保证工程施工安全性和效率,有着重要的意义。因此,加强技术研究,有着重要的意义。现针对公路隧道施工监控量测与超前地质预报技术现状,做了简单的论述,并且展望了技术发展趋势。(本文来源于《居舍》期刊2019年12期）

杨继华,闫长斌,苗栋,王耀[9]（2019）在《双护盾TBM施工隧洞综合超前地质预报方法研究》一文中研究指出由于受护盾、管片及电磁干扰的影响,地质素描、炸药激振地震法、电磁法等超前地质预报方法在双护盾TBM施工中无法使用。根据双护盾TBM技术特点,以CCS水电站引水隧洞为工程背景,提出了以地质分析法、物探法、和超前钻探等为主的综合超前地质预报方法。综合超前地质预报采用"由粗到细、点面结合"的原则。地质分析法包括隧洞沿线地质分析、施工地质观察、岩渣及掘进参数分析等,不占用TBM掘进时间,成本低,可全洞段采用。物探法包括ISIS地震法和BEAM电法。物探法和超前钻探占用TBM掘进时间,且预报成本较高。因此,应根据预报精度、预报成本及是否占用掘进时间综合权衡后,确定采用何种预报方法。基于综合超前地质预报结果,针对不良地质条件,提出了相应的处理措施。研究结果表明,综合超前地质方法符合双护盾TBM施工特点,能有效识别掌子面前方的不良地质条件,同时可为工程应对措施提供基础支撑,从而有效避免或降低不良地质条件的影响。。(本文来源于《工程地质学报》期刊2019年02期）

程德胜,罗春华,朱仲,李文斌[10]（2019）在《西藏某隧道施工超前地质预报ISP系统的应用研究》一文中研究指出由于TBM隧道空间限制、电磁环境复杂等原因,TBM隧道超前地质预报,特别是双护盾TBM隧道超前地质预报工作一直是一个世界性的难题。本文在西藏某公路隧道引入了新型的与TBM一体化的机载ISP系统,尚属在国内首次运用。文中深入分析了ISP系统创新的RSSR原理,就机载ISP系统在双护盾TBM中的应用进行深入研究。ISP系统在双护盾TBM施工隧道超前地质预报工作中的成功应用,能够切实指导TBM掘进施工,降低TBM卡机风险,为隧道安全顺利贯通保驾护航。(本文来源于《云南水力发电》期刊2019年02期）

### 施工地质超前预报论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

该文介绍了运用TSP法和地质雷达法相结合的综合超前地质预报技术,对在建石黔高速万寿山隧道右线出口进行围岩等级划分,并与开挖后隧道监测断面变形数据以及隧道开挖日常观察结果进行对比分析,发现综合超前地质预报技术可以有效地探测围岩岩性,节理裂隙发育程度,并准确地对隧道围岩级别进行判断,为隧道施工提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 施工地质超前预报论文参考文献

[1].姚林林,张世殊,崔中涛,彭仕雄.双护盾TBM施工综合超前地质预报技术探讨[J].地下空间与工程学报.2019

[2].吴小川.综合超前地质预报技术在万寿山隧道施工中的应用[J].勘察科学技术.2019

[3].张勇.综合超前地质预报技术在隧道施工中的应用[J].交通世界.2019

[4].王捷.研究茅盖山隧道的超前地质预报及开挖施工控制[J].黑龙江交通科技.2019

[5].刘胜红,吴乔风,谌蛟,蔡林真,高嵩.TSP203在复杂施工环境灰岩隧道超前地质预报中的应用[J].公路交通科技(应用技术版).2019

[6].尹启鸣.超前地质预报在隧道施工中的应用[J].西部皮革.2019

[7].刘康.综合超前地质预报在小安隧道施工中应用的思考[J].科技风.2019

[8].刘永恒.公路隧道施工监控量测与超前地质预报技术现状及思考分析[J].居舍.2019

[9].杨继华,闫长斌,苗栋,王耀.双护盾TBM施工隧洞综合超前地质预报方法研究[J].工程地质学报.2019

[10].程德胜,罗春华,朱仲,李文斌.西藏某隧道施工超前地质预报ISP系统的应用研究[J].云南水力发电.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8b739349dbf8dbb4a0b4102c.html