# 一种木板隐形组合连接件论文和设计-江慧

### 全文摘要

本实用新型涉及一种木板隐形组合连接件，包括母件，在母件上设置有滑槽，在滑槽内设置有可相对母件滑动的公件，所述母件包括第一凸部，在第一凸部两侧设置有第一安装部。本实用新型结构简单、操作简便，便于安装，同时安装好后木板之间的间隙小。

### 主设计要求

1.一种木板隐形组合连接件，其特征在于：包括母件，在母件上设置有滑槽，在滑槽内设置有可相对母件滑动的公件，所述母件包括第一凸部，在第一凸部两侧设置有第一安装部。

### 设计方案

1.一种木板隐形组合连接件，其特征在于：包括母件，在母件上设置有滑槽，在滑槽内设置有可相对母件滑动的公件，所述母件包括第一凸部，在第一凸部两侧设置有第一安装部。

2.根据权利要求1所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：所述公件包括第二凸部，在第二凸部两侧设置有第二安装部。

3.根据权利要求1所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：所述公件为紧固螺钉。

4.根据权利要求1所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：所述第一凸部包括第一弧形部，在第一弧形部两侧均设置有第一侧壁部。

5.根据权利要求1所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：所述滑槽包括位于第一弧形部上的顶槽和位于第一侧壁部的侧槽，侧槽与顶槽连通并且侧槽的宽度大于顶槽的宽度。

6.根据权利要求2所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：所述第二凸部包括第二弧形部，在第二弧形部两侧均设置有第二侧壁部，所述第二弧形部的宽度大于第二侧壁部。

7.根据权利要求1-2任一所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：在第一安装部与第二安装部上均设置有安装孔。

8.根据权利要求1所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：在母件后端设置有第一木板。

9.根据权利要求2或3所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：在公件后端设置有第二木板。

10.根据权利要求7所述的木板隐形组合连接件，其特征在于：在第二木板上设置有用以安装公件及便于母件相对滑动的安装槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种木板隐形组合连接件。

背景技术

现有的木板与木板之间的可滑动连接，一般采用滑轨连接，但是滑轨的结构较为复杂，制作和安装工序较为繁琐，对于不需要经常滑动的木板之间的安装来说，使用滑轨连接在安装时会导致工期变长，并且造价较高。

发明内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供了一种结构简单、操作简便的木板隐形组合连接件，前后贯通，便于安装，同时安装好后木板之间的间隙小。

本实用新型的技术方案是：一种木板隐形组合连接件，包括母件，在母件上设置有滑槽，在滑槽内设置有可相对母件滑动的公件，所述母件包括第一凸部，在第一凸部两侧设置有第一安装部。

进一步的，所述公件包括第二凸部，在第二凸部两侧设置有第二安装部。

进一步的，所述公件为紧固螺钉。

进一步的，所述第一凸部包括第一弧形部，在第一弧形部两侧均设置有第一侧壁部。

进一步的，所述滑槽包括位于第一弧形部上的顶槽和位于第一侧壁部的侧槽，侧槽与顶槽连通并且侧槽的宽度大于顶槽的宽度。

进一步的，所述第二凸部包括第二弧形部，在第二弧形部两侧均设置有第二侧壁部，所述第二弧形部的宽度大于第二侧壁部。

进一步的，在第一安装部与第二安装部上均设置有安装孔。

进一步的，在母件后端设置有第一木板。

进一步的，在公件后端设置有第二木板。

进一步的，在第二木板上设置有用以安装公件及便于母件相对滑动的安装槽。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型结构简单、操作简便，便于安装，同时安装好后木板之间的间隙小。

为使得本实用新型的上述目的、特征和优点能够更明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细说明。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图1；

图2为本实用新型实施例的结构示意图2；

图3为本实用新型实施例的结构示意图3；

图4为本实用新型实施例的结构示意图4；

图5为本实用新型实施例母件的结构示意图；

图6为本实用新型实施例母件的主视图；

图7为本实用新型实施例公件的结构示意图；

图8为本实用新型实施例公件的主视图；

图9为本实用新型实施例1的工作示意图；

图10为本实用新型实施例1公件的安装示意图；

图11为本实用新型实施例1母件的安装示意图；

图12为本实用新型实施例2的工作示意图；

图13为本实用新型实施例2紧固螺钉的安装示意图；

图14为本实用信心实施例2母件的安装示意图；

图中：100-母件；110-滑槽；111-顶槽；112-侧槽；120-第一凸部；121-第一弧形部；122-第一侧壁部；130-第一安装部；200-公件；210-第二凸部；211-第二弧形部；212-第二侧壁部；220-第二安装部；230-紧固螺钉；300-安装孔；400-第一木板；500-第二木板；510-安装槽。

具体实施方式

如图1~14所示，一种木板隐形组合连接件，包括母件，在母件上设置有滑槽，在滑槽内设置有可相对母件滑动的公件，所述母件包括第一凸部，在第一凸部两侧设置有第一安装部。

本实施例中，所述公件包括第二凸部，在第二凸部两侧设置有第二安装部。

本实施例中，所述公件为紧固螺钉。

本实施例中，所述第一凸部包括第一弧形部，在第一弧形部两侧均设置有第一侧壁部。

本实施例中，所述滑槽包括位于第一弧形部上的顶槽和位于第一侧壁部的侧槽，侧槽与顶槽连通并且侧槽的宽度大于顶槽的宽度。

本实施例中，所述第二凸部包括第二弧形部，在第二弧形部两侧均设置有第二侧壁部，所述第二弧形部的宽度大于第二侧壁部。

本实施例中，在第一安装部与第二安装部上均设置有安装孔。

本实施例中，在母件后端设置有第一木板。

本实施例中，在公件后端设置有第二木板。

本实施例中，在第二木板上设置有用以安装公件及便于母件相对滑动的安装槽。

实施例1、

安装时，在第二木板开设安装槽，用螺丝穿过公件上的安装孔，将公件固定在安装槽内，接着用螺丝穿过母件上的安装孔，将母件固定在第一木板上，然后将第二木板抬起，使公件的第二凸部对准母件的滑槽，推动第二木板，使第二侧壁部穿过侧槽，沿顶槽滑动，第二弧形部相对侧槽滑动，完成安装，可将物品摆放到第二木板上，当需要拉出第二木板时，既可以从前侧拉出，也可以从后侧拉出，操作方便，适用于玄关柜、装饰柜、衣柜、书柜等家具结构。

实施例2、

安装时，在第二木板开设安装槽，将紧固螺钉固定在安装槽内，接着用螺丝穿过母件上的安装孔，将母件固定在第一木板上，然后将第二木板抬起，使紧固螺钉对准母件的滑槽，推动第二木板，使紧固螺钉的螺帽穿过侧槽，紧固螺钉的螺杆沿顶槽滑动，完成安装，可将物品摆放到第二木板上，当需要拉出第二木板时，既可以从前侧拉出，也可以从后侧拉出，操作方便，适用于玄关柜、装饰柜、衣柜、书柜等家具结构。

上述操作流程及软硬件配置，仅作为本实用新型的较佳实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920110884.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209621782U

授权时间:20191112

主分类号:F16B 5/02

专利分类号:F16B5/02

范畴分类:27A;

申请人:江慧

第一申请人:江慧

申请人地址:350011福建省福州市晋安区岳峰镇岳峰路13号三华花园14座4梯307单元

发明人:江慧

第一发明人:江慧

当前权利人:江慧

代理人:蔡学俊;薛金才

代理机构:35100

代理机构编号:福州元创专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8bc2ad7cc46de9e48a3bbac4.html