# 节流管论文_董肖肖

导读:本文包含了节流管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:节流阀,管路,塔里木,井场,顶角,气井,减压器。

### 节流管论文文献综述

董肖肖[1]（2019）在《节流管汇中降压元器件冲蚀磨损研究》一文中研究指出节流管汇是油气井生产过程中防止井涌、实施压力控制技术的必要设备。由于工况条件多变,内部流动情况复杂,流体携带大量固体杂质对主要降压元器件针型节流阀造成冲蚀磨损,阀芯和阀体壁面出现蚀坑、裂纹,严重时可导致阀芯断裂、阀体穿孔致使节流管汇整体失效,影响生产进度的同时存在一定安全隐患。本文对针型节流阀的冲蚀磨损问题进行研究,通过改进结构降低冲蚀磨损,增加设备使用寿命。首先,介绍材料冲蚀磨损现象的内部机理,总结颗粒流动状态、性质、形状与冲蚀磨损之间的关系并确定主要影响因素。其次,回顾基于不同实验所得到的冲蚀磨损预测方程,绘制冲蚀率、冲击角和速度叁者间变化曲线,比选出最合适的预测方程。再次,分析流体中颗粒受力状态与壁面发生碰撞后的运动过程,回顾液固两相流的基本方程组,最终选择离散相理论研究针型阀的冲蚀磨损。然后,根据现场实际使用针型节流阀尺寸,建立物理模型,划分网格,设置边界条件和求解方法。最后,依据具体模拟结果分析研究颗粒运动规律,改变阀芯和阀体结构并对比冲蚀磨损情况。本论文最终所得结论为:流体主导颗粒运动过程,流体速度大于颗粒速度时,流体对颗粒进行加速运动,反之为减速运动;颗粒速度降低主要是由于流体的减速作用以及颗粒与壁面发生碰撞造成动量损失;开度增加针型阀遭受的冲蚀磨损速率降低,阀芯处冲蚀部位随顶角度数增大逐渐靠近阀芯尖;当阀体结构不发生改变时,确定25°为最优阀芯顶角度数;改变阀体底面角度能够有效降低阀体和阀芯的最大冲蚀率,最终确定阀芯顶角30°与底面角度55°的组合方式为最优节流阀结构参数。综上所述,所得研究结果为针型阀结构设计提供了重要依据。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-05-29）

李龙[2]（2017）在《节流管汇节流压力控制实物仿真设计与实现》一文中研究指出石油资源的勘探开发过程中,一旦井底的压力平衡控制不当,则可能会引发诸如井侵、溢流、井喷等重大恶性事故,事故的发生会带来诸如现场设备的损坏、造成油气井的废弃、并引发一系列的环境污染问题,甚至重大的井控事故会威胁井控作业人员以及油气井周边群众的生命财产安全。因此,必须不断提高现场生产井控作业人员的井控技术水平。现今实物仿真技术被广泛应用于工业领域,本文将实物仿真技术应用到实际的钻井井控培训中进而设计出井控实物仿真培训系统,与虚拟仿真培训相比,实物仿真培训系统能够提高培训学员受训时的井控生产环境的拟真度,进而达到更高效的井控培训效果,确保受训人员在油气井生产中能够安全可靠的实施井控作业。本文主要研究内容如下:第一,在深入了解节流管汇节流压力调节这一基本操作的培训流程和节流管汇的组成与工作原理的基础上,基于实物仿真技术的原理完成了节流管汇节流压力控制实物仿真流程的详细设计并完成了节流压力控制仿真中节流管汇相关硬件设备的改造。在了解节流管汇的节流元件数学模型和节流压力控制系统的构成的基础上,构建节流压力控制系统的数学模型。第二,根据节流管汇节流压力控制实物仿真原理,在深入研究PID闭环控制系统的基础上,结合模糊控制和神经网络理论,提出适合节流压力控制仿真培训的节流管汇节流压力模糊自适应控制算法,并将其应用到节流压力控制实物仿真培训系统中。仿真的结果显示在节流压力控制操作过程中模糊自适应控制算法可以有效地提高系统的控制效果,实现对节流阀阀门开度的精确控制,进而精确控制模拟仿真压力仪表的示数变化,为培训学员营造近似真实的井控培训环境。第叁,根据井控培训的实际需求以及现有的井控操作规范,在节流压力模糊自适应控制算法的基础上,完成节流管汇节流压力控制实物仿真培训系统的设计与实现。以紫金桥组态监控软件为开发平台建立了节流压力控制实物仿真培训系统,实现自动化的井控培训,代替传统的人工教学井控培训模式,为井控培训提供一种新型、高效的培训方式,从而缩短员工培训周期提高培训效率。综上所述,本文完成节流管汇节流压力控制实物仿真的设计与实现,并将其投入到实际的钻井井控培训中验证其可行性,仿真结果表明实物仿真培训系统提高井控培训的效率并达到了更好的培训效果,从而减小了实际生产过程中井控事故发生几率,保证了安全可靠的井控生产。(本文来源于《东北石油大学》期刊2017-04-20）

杨梦珂[3]（2016）在《节流管式调节阀动力学特性研究》一文中研究指出传统的电动调节阀驱动装置存在着体积庞大、能耗高、响应特性慢等缺点,节流管式调节阀是一种利用介质压差来驱动阀瓣的新型调节阀,具有智能化程度高、驱动电机功率小等优点,在核能领域具有广阔的应用前景。但目前针对这种全新机制的调节阀的动力学原理、基本结构特性、动态特性等尚未有系统性的研究。有鉴于此,本文建立了调节阀叁维流道模型,利用Fluent软件对阀门的流场分布、流量特性、可变节流口特性、电机功耗和动态特性进行了研究。首先,建立了节流管式调节阀的叁维几何模型,切出流道,然后选择合适的网格划分方案以保证网格无关性。针对阀门的特点选用合适的湍流模型、离散格式、求解算法和边界条件,对阀门进行了稳态数值计算,得到了阀门的固有流量特性、阻力特性和流场分布。其次,研究了阀门主要的驱动力—活塞上下表面的压差力与可变节流口间隙之间的关系,发现压差力随着间隙的减小而增大,还研究了进出口压差对压差力的影响。在此基础上,根据机械传动关系和节流端面的受力研究了不同压差、不同间隙时驱动电机的功耗,并与普通调节阀进行了对比,本调节阀的电机功耗只有常规调节阀的15%,节能效果显着。并提出了“功控比”这一无量纲数,用来衡量不同调节阀的安全性和能量经济性。再次,根据以上的研究结果,建立了阀瓣受力微分方程,根据这一方程的差分形式编写了UDF程序,配合Fluent软件的动网格技术来模拟阀瓣的运动过程。通过瞬态模拟的手段得到了在阀瓣运动过程中不同的节流管运动速度和不同的弹簧刚度对调节阀动态特性的影响情况。本文的研究成果对于节流管式调节阀以后的的性能改进和结构优化具有一定的指导意义。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2016-12-26）

张潮[4]（2016）在《某气田008-H1井井口节流管汇噪声治理的研究》一文中研究指出四川某天然气开采区块是我国国内罕见的高温高压高产强腐蚀整装气田。气田自投产以来,20多个井口出现噪声严重超标,最大达到110分贝,远远超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的“工业企业厂界环境噪声排放限值"70分贝的标准。该噪声问题已经严重影响正常生产,被列为中石油安全隐患整治项目之一。本文通过现场数据采集与分析,分析008-H1井场噪声超标的原因,从理论上找出解决方案,用计算机进行流场分析的基础上,优化方案并有针对性进行现场施工,主要进行了如下的改造：1、检测到主要噪声最大点出自节流后的管汇,分析出扰流对噪声的主要扩大点。从改变地面管汇走向降低噪声；2、节流阀选型不合理,造成管道流速过高产生涡流,产生噪声,是井场噪声源。重新选配节流阀降低流速,减少涡流,降低噪声源；3、加注短节通径突变,容易产生涡流,引起噪声迭加,重新设计变径短节；4、节流管汇变直角弯头为大曲率弯头,减少管道湍流和涡流,降低噪声；5、管汇刚性不足,造成震动和共振。把连接管道埋地,提高管道的刚度；6、在噪声大的区域采取埋地、包裹吸音棉降噪措施,阻隔噪声传播途径。本研究就以上措施对该井进行改造,取得了明显的降噪效果,经地方政府环保部门实地检测,井场噪声大幅降低,达到了国家标准。论文在正确理论的指导下,解决了现场生产实际问题,本文对该区块的降噪实践进行系统的总结,在该区块全面推广,保证了该区块安全生产,同时对高温高压高产气田的开发理论和井场设计规范是一个补充和完善。(本文来源于《西南石油大学》期刊2016-05-01）

付玉坤,王娟,张克亮[5]（2015）在《油气田钻井节流管汇系统的技术发展》一文中研究指出随着我国油气勘探开发向深部、深海推进,节流管汇系统的安全可靠性成为国内外研究的热点之一。本文在对国内外资料进行充分调研和分析的基础上,介绍了节流管汇系统的基本组成、技术现状和发展趋势,指出多级节流和精细控压是节流管汇系统未来的发展方向,节流阀阀芯材料的优选、结构改进和优化是实现节流管汇系统长期稳定工作的前提。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2015年06期）

董培[6]（2014）在《王庄煤矿多举措力促降本增效》一文中研究指出本报讯 面对煤炭市场严峻形势，王庄煤矿秉承“开源与节流并举，增收和节支并重”的原则，通过开源、节流、管控、创新等多项举措，力促降本增效，全面提升经营管理水平，确保特殊时期矿井的健康有序发展。 重开源。该矿全面加大煤炭生产力度，实行了精细化生产(本文来源于《中国矿业报》期刊2014-12-25）

刘妙斌[7]（2014）在《常规减温减压器节流管失效机理及处理》一文中研究指出四川石化自备电站减温减压系统在运行过程当中,由于存在设计和结构缺陷,在减温减压器节流管处形成碱性环境,在焊接应力和碱腐蚀的共同作用下引起不同程度的脆性沿晶断裂。文中结果为保证减温减压器安全平稳运行提供理论依据和指导。(本文来源于《化工管理》期刊2014年30期）

张涛,柳贡慧,孟振期,曹友好,郭雪利[8]（2014）在《控压钻井复合型节流管汇压力控制机制研究》一文中研究指出为了提高控压钻井中自动节流管汇对回压的控制精度、响应速度、拓宽对回压的控制范围,增强对钻井液排量的适应能力,提出利用叁个节流阀通过串并联组合构成的复合型节流管汇。推导出复合型节流管汇压力调节特性模型,并对压力控制精度、响应速度以及回压控制范围能力进行深入分析。结果表明,复合型节流管汇不仅有效提高回压控制精度、响应速度、回压范围,而且减小节流阀两端压差和排量,一定程度上提高了节流阀的使用寿命。(本文来源于《钻采工艺》期刊2014年04期）

苗向阳,牛逵,阮姣姣,蒋奇明[9]（2014）在《塔里木油田高压气井节流管汇刺漏问题研究》一文中研究指出塔里木油田是我国天然气的重要开发区,由于地层具有高压等特性,在勘探开发时经常会遇到气井节流管汇刺漏的事故,给开发带来很大困扰。文章结合塔里木油田高压气井的特点,分析出现刺漏的原理,得出刺漏主要是由冲蚀和腐蚀等造成的,并根据现场实际资料,提出了预防塔里木高压气井节流管汇刺漏的措施。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2014年07期）

张涛,李军,柳贡慧,席岩,孙立升[10]（2014）在《控压钻井自动节流管汇压力调节特性研究》一文中研究指出现代控压钻井作业中,依靠自动节流管汇施加和控制井口回压,从而间接控制井底压力。但由于阀门的压力调节特性与阀门开度存在较大的非线性,常规节流管汇很难通过单个节流阀实现全开度范围内的精确调节。为了提高控制精度,利用节流阀工作的3个状态,建立了压力调节特性与流量调节特性的对应关系,进而建立了节流管汇的压力调节特性模型,并对压力调节精度及流量对压力调节特性的影响进行了分析。研究分析表明,现有节流阀压力调节特性呈现一定非线性;通过优化阀芯可以增大节流阀的有效工作区间,但不能完全消除超调区间;钻井液排量对节流阀的压力调节特性影响较大,设计节流管汇时应考虑排量问题。(本文来源于《石油钻探技术》期刊2014年02期）

### 节流管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

石油资源的勘探开发过程中,一旦井底的压力平衡控制不当,则可能会引发诸如井侵、溢流、井喷等重大恶性事故,事故的发生会带来诸如现场设备的损坏、造成油气井的废弃、并引发一系列的环境污染问题,甚至重大的井控事故会威胁井控作业人员以及油气井周边群众的生命财产安全。因此,必须不断提高现场生产井控作业人员的井控技术水平。现今实物仿真技术被广泛应用于工业领域,本文将实物仿真技术应用到实际的钻井井控培训中进而设计出井控实物仿真培训系统,与虚拟仿真培训相比,实物仿真培训系统能够提高培训学员受训时的井控生产环境的拟真度,进而达到更高效的井控培训效果,确保受训人员在油气井生产中能够安全可靠的实施井控作业。本文主要研究内容如下:第一,在深入了解节流管汇节流压力调节这一基本操作的培训流程和节流管汇的组成与工作原理的基础上,基于实物仿真技术的原理完成了节流管汇节流压力控制实物仿真流程的详细设计并完成了节流压力控制仿真中节流管汇相关硬件设备的改造。在了解节流管汇的节流元件数学模型和节流压力控制系统的构成的基础上,构建节流压力控制系统的数学模型。第二,根据节流管汇节流压力控制实物仿真原理,在深入研究PID闭环控制系统的基础上,结合模糊控制和神经网络理论,提出适合节流压力控制仿真培训的节流管汇节流压力模糊自适应控制算法,并将其应用到节流压力控制实物仿真培训系统中。仿真的结果显示在节流压力控制操作过程中模糊自适应控制算法可以有效地提高系统的控制效果,实现对节流阀阀门开度的精确控制,进而精确控制模拟仿真压力仪表的示数变化,为培训学员营造近似真实的井控培训环境。第叁,根据井控培训的实际需求以及现有的井控操作规范,在节流压力模糊自适应控制算法的基础上,完成节流管汇节流压力控制实物仿真培训系统的设计与实现。以紫金桥组态监控软件为开发平台建立了节流压力控制实物仿真培训系统,实现自动化的井控培训,代替传统的人工教学井控培训模式,为井控培训提供一种新型、高效的培训方式,从而缩短员工培训周期提高培训效率。综上所述,本文完成节流管汇节流压力控制实物仿真的设计与实现,并将其投入到实际的钻井井控培训中验证其可行性,仿真结果表明实物仿真培训系统提高井控培训的效率并达到了更好的培训效果,从而减小了实际生产过程中井控事故发生几率,保证了安全可靠的井控生产。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 节流管论文参考文献

[1].董肖肖.节流管汇中降压元器件冲蚀磨损研究[D].西安石油大学.2019

[2].李龙.节流管汇节流压力控制实物仿真设计与实现[D].东北石油大学.2017

[3].杨梦珂.节流管式调节阀动力学特性研究[D].哈尔滨工程大学.2016

[4].张潮.某气田008-H1井井口节流管汇噪声治理的研究[D].西南石油大学.2016

[5].付玉坤,王娟,张克亮.油气田钻井节流管汇系统的技术发展[J].石油和化工设备.2015

[6].董培.王庄煤矿多举措力促降本增效[N].中国矿业报.2014

[7].刘妙斌.常规减温减压器节流管失效机理及处理[J].化工管理.2014

[8].张涛,柳贡慧,孟振期,曹友好,郭雪利.控压钻井复合型节流管汇压力控制机制研究[J].钻采工艺.2014

[9].苗向阳,牛逵,阮姣姣,蒋奇明.塔里木油田高压气井节流管汇刺漏问题研究[J].中国石油和化工标准与质量.2014

[10].张涛,李军,柳贡慧,席岩,孙立升.控压钻井自动节流管汇压力调节特性研究[J].石油钻探技术.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8ccfc2450457959b6d67af04.html