# 一种用于果汁加工用过滤装置论文和设计-还振宁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于果汁加工用过滤装置，包括一级过滤箱，所述喷淋管的下方固定安装有过滤槽，所述过滤槽的内部放置有一级过滤层，所述清洁刷的底部活动连接有电动伸缩杆，所述排水管的外部设有果渣槽，所述二级过滤层的下方依次设有与一级过滤箱内部相同的清洁刷、电动伸缩杆及电机，所述二级过滤箱的顶端设有与一级过滤箱顶端相同的密封盖、导水管、及喷淋管，所述二级过滤箱的一侧固定安装有排料管。本实用新型采用一级过滤箱及二级过滤箱对果汁进行两次过滤，提高果汁纯度，两个过滤箱内部皆设有喷淋管及清洁刷，通过两者的配合对过滤箱内部进行清洁，节约人力，提高清洁效率。

### 主设计要求

1.一种用于果汁加工用过滤装置，包括一级过滤箱（1），其特征在于：所述一级过滤箱（1）的一侧固定安装有进料管（2），所述一级过滤箱（1）的顶端套接有密封盖（3），所述密封盖（3）的中部固定安装有导水管（4），所述导水管（4）的底端固定连接有喷淋管（5），所述喷淋管（5）的下方固定安装有过滤槽（6），所述过滤槽（6）的内部放置有一级过滤层（7），所述过滤槽（6）的下方设有清洁刷（8），所述清洁刷（8）的底部活动连接有电动伸缩杆（9），所述电动伸缩杆（9）的底端活动连接有电机（10），所述一级过滤箱（1）的底部固定安装有底板（19），所述底板（19）的表面固定安装有排水管（11），所述排水管（11）的外部设有果渣槽（12），所述果渣槽（12）的两侧皆活动连接有定位螺栓（13），所述一级过滤箱（1）的另一侧固定安装有导料管（14），所述导料管（14）的表面固定安装有控制阀门（15），所述导料管（14）的一端固定连接有二级过滤箱（16），所述二级过滤箱（16）内部固定安装有过滤槽（6），所述过滤槽（6）的内部放置有二级过滤层（17），所述二级过滤层（17）的下方依次设有与一级过滤箱（1）内部相同的清洁刷（8）、电动伸缩杆（9）及电机（10），所述二级过滤箱（16）的底部固定安装有底板（19），所述底板（19）的下方通过排水管（11）设有果渣槽（12），所述果渣槽（12）的两侧皆活动连接有定位螺栓（13），所述二级过滤箱（16）的顶端设有与一级过滤箱（1）顶端相同的密封盖（3）、导水管（4）、及喷淋管（5），所述二级过滤箱（16）的一侧固定安装有排料管（18），所述排料管（18）的表面固定连接有控制阀门（15）。

### 设计方案

1.一种用于果汁加工用过滤装置，包括一级过滤箱（1），其特征在于：所述一级过滤箱（1）的一侧固定安装有进料管（2），所述一级过滤箱（1）的顶端套接有密封盖（3），所述密封盖（3）的中部固定安装有导水管（4），所述导水管（4）的底端固定连接有喷淋管（5），所述喷淋管（5）的下方固定安装有过滤槽（6），所述过滤槽（6）的内部放置有一级过滤层（7），所述过滤槽（6）的下方设有清洁刷（8），所述清洁刷（8）的底部活动连接有电动伸缩杆（9），所述电动伸缩杆（9）的底端活动连接有电机（10），所述一级过滤箱（1）的底部固定安装有底板（19），所述底板（19）的表面固定安装有排水管（11），所述排水管（11）的外部设有果渣槽（12），所述果渣槽（12）的两侧皆活动连接有定位螺栓（13），所述一级过滤箱（1）的另一侧固定安装有导料管（14），所述导料管（14）的表面固定安装有控制阀门（15），所述导料管（14）的一端固定连接有二级过滤箱（16），所述二级过滤箱（16）内部固定安装有过滤槽（6），所述过滤槽（6）的内部放置有二级过滤层（17），所述二级过滤层（17）的下方依次设有与一级过滤箱（1）内部相同的清洁刷（8）、电动伸缩杆（9）及电机（10），所述二级过滤箱（16）的底部固定安装有底板（19），所述底板（19）的下方通过排水管（11）设有果渣槽（12），所述果渣槽（12）的两侧皆活动连接有定位螺栓（13），所述二级过滤箱（16）的顶端设有与一级过滤箱（1）顶端相同的密封盖（3）、导水管（4）、及喷淋管（5），所述二级过滤箱（16）的一侧固定安装有排料管（18），所述排料管（18）的表面固定连接有控制阀门（15）。

2.根据权利要求1所述的一种用于果汁加工用过滤装置，其特征在于：所述进料管（2）及导水管（4）皆位于过滤槽（6）的上方，且过滤槽（6）为中空状，过滤槽（6）顶部圆的直径大于底部圆的直径。

3.根据权利要求1所述的一种用于果汁加工用过滤装置，其特征在于：所述一级过滤层（7）与二级过滤层（17）的尺寸相同，一级过滤层（7）和二级过滤层（17）的表面皆设有过滤孔，且一级过滤层（7）过滤孔的孔径大于二级过滤层（17）过滤孔的孔径。

4.根据权利要求1所述的一种用于果汁加工用过滤装置，其特征在于：所述排水管（11）及果渣槽（12）的表面皆设有与定位螺栓（13）对应的螺栓孔，且果渣槽（12）底部的表面设有过滤筛孔。

5.根据权利要求1所述的一种用于果汁加工用过滤装置，其特征在于：所述一级过滤箱（1）及二级过滤箱（16）通过导料管（14）首尾相连，且进料管（2）位于一级过滤箱（1）的上端，排料管（18）位于二级过滤箱（16）的底端。

6.根据权利要求1所述的一种用于果汁加工用过滤装置，其特征在于：所述喷淋管（5）的形状为一字形，位于过滤槽（6）的上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于相关果汁加工技术领域，具体涉及一种用于果汁加工用过滤装置。

背景技术

果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，一般是指纯果汁或100%果汁。水果通过物理方法得到的汁液只是果汁的初步加工，还需要经过多道加工程序。在进行过滤加工工艺时，汁液中存在着大量的大颗粒果肉，对于果汁的加工要求，需要将原料中的果肉过滤掉，在过滤的过程中汁液中的一些果渣及果肉会附着在过滤器的内壁上，且大多数过滤器是封闭式的，长时间过滤易在过滤器内部堆积大量果渣，一方面影响过滤效果，另一方面不方便清洗过滤器，且人工清洗费时费力，增加工人劳动强度；且由于果渣的大小不同，往往一次过滤无法得到出纯度较高的果汁。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于果汁加工用过滤装置，以解决上述背景技术中提出的现有的过滤器对果汁过滤程度较低，且内壁易附着果渣，不易清洗问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于果汁加工用过滤装置，包括一级过滤箱，所述一级过滤箱的一侧固定安装有进料管，所述一级过滤箱的顶端套接有密封盖，所述密封盖的中部固定安装有导水管，所述导水管的底端固定连接有喷淋管，所述喷淋管的下方固定安装有过滤槽，所述过滤槽的内部放置有一级过滤层，所述过滤槽的下方设有清洁刷，所述清洁刷的底部活动连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的底端活动连接有电机，所述一级过滤箱的底部固定安装有底板，所述底板的表面固定安装有排水管，所述排水管的外部设有果渣槽，所述果渣槽的两侧皆活动连接有定位螺栓，所述一级过滤箱的另一侧固定安装有导料管，所述导料管的表面固定安装有控制阀门，所述导料管的一端固定连接有二级过滤箱，所述二级过滤箱内部固定安装有过滤槽，所述过滤槽的内部放置有二级过滤层，所述二级过滤层的下方依次设有与一级过滤箱内部相同的清洁刷、电动伸缩杆及电机，所述二级过滤箱的底部固定安装有底板，所述底板的下方通过排水管设有果渣槽，所述果渣槽的两侧皆活动连接有定位螺栓，所述二级过滤箱的顶端设有与一级过滤箱顶端相同的密封盖、导水管、及喷淋管，所述二级过滤箱的一侧固定安装有排料管，所述排料管的表面固定连接有控制阀门。

优选的，所述进料管及导水管皆位于过滤槽的上方，且过滤槽为中空状，过滤槽顶部圆的直径大于底部圆的直径。

优选的，所述一级过滤层与二级过滤层的尺寸相同，一级过滤层和二级过滤层的表面皆设有过滤孔，且一级过滤层过滤孔的孔径大于二级过滤层过滤孔的孔径。

优选的，所述排水管及果渣槽的表面皆设有与定位螺栓对应的螺栓孔，且果渣槽底部的表面设有过滤筛孔。

优选的，所述一级过滤箱及二级过滤箱通过导料管首尾相连，且进料管位于一级过滤箱的上端，排料管位于二级过滤箱的底端。

优选的，所述喷淋管的形状为一字形，位于过滤槽的上方。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于果汁加工用过滤装置，具备以下有益效果：

1、本实用新型通过排料管将一级过滤箱及二级过滤箱进行首尾相连，两个过滤箱内部分别设有一级过滤层及二级过滤层，两个过滤层表面过滤孔的孔径大小不同，针对果汁中大小不同的果渣进行两次过滤，提高果汁的纯度，降低果汁含渣率，且一级过滤箱与二级过滤箱首尾相连，利用重力远离，经过一级过滤的果汁在重力的作用下通过排料管进入二级过滤箱，无需其他辅助能源，节约耗能，降低生产成本。

2、本实用新型在一级过滤箱及二级过滤箱的内部皆设有清洁刷和喷淋管，果汁经过两级过滤后，过滤出来的果渣留在两个过滤层表面，将过滤层取出，集中处理果渣，喷淋管对两个过滤箱内部进行冲洗，在电动伸缩杆的带动下清洁刷对两个过滤箱内壁进行刷洗，减少人工操作，提高清洗效率，清洗用水通过排水管流出，水中所含的果渣则被排水管外部的果渣槽过滤出来，集中收集果渣用于二次利用，同时也避免随意排放造成环境污染。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

图1为本实用新型提出的一种用于果汁加工用过滤装置结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种用于果汁加工用过滤装置内部结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种用于果汁加工用过滤装置过滤槽底部俯视图；

图4为本实用新型提出的一种用于果汁加工用过滤装置果渣槽底部俯视图；

图中：1、一级过滤箱；2、进料管；3、密封盖；4、导水管；5、喷淋管；6、过滤槽；7、一级过滤层；8、清洁刷；9、电动伸缩杆；10、电机；11、排水管；12、果渣槽；13、定位螺栓；14、导料管；15、控制阀门；16、二级过滤箱；17、二级过滤层；18、排料管；19、底板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体式连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种用于果汁加工用过滤装置，包括一级过滤箱1，所述一级过滤箱1的一侧固定安装有进料管2，果汁通过进料管2进入一级过滤箱1进行一级过滤，所述一级过滤箱1的顶端套接有密封盖3，所述密封盖3的中部固定安装有导水管4，所述导水管4的底端固定连接有喷淋管5，通过喷淋管5对一级过滤箱1内部进行冲洗，所述喷淋管5的下方固定安装有过滤槽6，所述过滤槽6的内部放置有一级过滤层7，果汁经过一级过滤层7进行初步过滤，对体积较大的果渣进行过滤，过滤槽6可防止一级过滤层7掉落，所述过滤槽6的下方设有清洁刷8，所述清洁刷8的底部活动连接有电动伸缩杆9，所述电动伸缩杆9的底端活动连接有电机10，启动电机10，电动伸缩杆9开始转动并同时上下伸缩，带动清洁刷8对一级过滤箱1内部进行刷洗，所述一级过滤箱1的底部固定安装有底板19，所述底板19的表面固定安装有排水管11，所述排水管11的外部设有果渣槽12，清洗后的水通过排水管11流出，水中所含的果渣通过果渣槽12过滤出来，所述果渣槽12的两侧皆活动连接有定位螺栓13，通过定位螺栓13将果渣槽12与排水管11进行连接，所述一级过滤箱1的另一侧固定安装有导料管14，所述导料管14的表面固定安装有控制阀门15，所述导料管14的一端固定连接有二级过滤箱16，通过一级过滤箱1过滤完成的果汁通过导料管14进入二级过滤箱16进行二次过滤，所述二级过滤箱16内部固定安装有过滤槽6，所述过滤槽6的内部放置有二级过滤层17，果汁经过二级过滤层17进行二次过滤，将体积较小的果渣，所述二级过滤层17的下方依次设有与一级过滤箱1内部相同的清洁刷8、电动伸缩杆9及电机10，启动电机10，电动伸缩杆9开始转动并同时开始上下伸缩带动清洁刷8对二级过滤箱16内部进行刷洗，所述二级过滤箱16的底部固定安装有底板19，所述底板19的下方通过排水管11设有果渣槽12，清洗二级过滤箱16的水中所含的果渣通过果渣槽12过滤出来，所述果渣槽12的两侧皆活动连接有定位螺栓13，所述二级过滤箱16的顶端设有与一级过滤箱1顶端相同的密封盖3、导水管4、及喷淋管5，通过导水管4及喷淋管5的配合对二级过滤箱16内部进行冲洗，所述二级过滤箱16的一侧固定安装有排料管18，过滤完成后的果汁从排料管18排出，所述排料管18的表面固定连接有控制阀门15。

本实用新型中，优选的，所述进料管2及导水管4皆位于过滤槽6的上方，且过滤槽6为中空状，过滤槽6顶部圆的直径大于底部圆的直径，两个过滤层皆放置在过滤槽6内，通过过滤槽6可防止过滤层掉落，所述一级过滤层7与二级过滤层17的尺寸相同，一级过滤层7和二级过滤层17的表面皆设有过滤孔，且一级过滤层7过滤孔的孔径大于二级过滤层17过滤孔的孔径，孔径大小不同的过滤层可对不同体积的果渣进行过滤，所述排水管11及果渣槽12的表面皆设有与定位螺栓13对应的螺栓孔，通过定位螺栓13与螺栓孔的配合将果渣槽12固定在排水管11外部，且果渣槽12底部的表面设有过滤筛孔，所述一级过滤箱1及二级过滤箱16通过导料管14首尾相连，首尾相连的一级过滤箱1及二级过滤箱16之间无需辅助动力，利用重力原理即可将一级过滤箱1内的果汁导入二级过滤箱16内，且进料管2位于一级过滤箱1的上端，排料管18位于二级过滤箱16的底端，所述喷淋管5的形状为一字形，位于过滤槽6的上方。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，果汁经进料管2进入一级过滤箱1，经过一级过滤层7将果汁中体积较大的果渣过滤出来，过滤后的果汁经导料管14进入二级过滤箱16，经过二级过滤层17将果汁中体积较小的果渣过滤出来，两次过滤可将果汁中体积不同的果渣过滤出来，提高果汁纯度，且两个过滤箱通过导料管14首尾相连，利用重力原理进行果汁的转移，节约耗能，过滤完成后的果汁通过排料管18排出；打开密封盖3，将一级过滤层7和二级过滤层17取出，通过喷淋管5对两个过滤箱内部进行冲洗，启动电机10，电动伸缩杆9开始转动并同时开始上下伸缩，带动清洁刷8对两个过滤箱内部进行刷洗，减少人工操作，提高清洗效率，清洗后的水通过排水管11排出，水中所含的果渣经果渣槽12过滤出来，避免直接排放对环境造成污染。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043686.0

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209645982U

授权时间:20191119

主分类号:B01D 29/56

专利分类号:B01D29/56;B08B9/093;B08B9/087

范畴分类:23A;

申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

第一申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

申请人地址:224000 江苏省盐城市江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号（18）

发明人:还振宁

第一发明人:还振宁

当前权利人:江苏汇源食品饮料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8e74d35e7bbfe5a02759341c.html