# 畜禽场空气污染物检测技术综述

### 论文摘要

随着畜禽养殖集约化程度的提高,高密度、集约化的畜禽养殖引起的畜禽养殖场空气污染问题日益突出,畜牧业已成为我国空气污染的重要来源之一。畜禽场排放的氨气（NH3）、硫化物（H2S）、颗粒物（particulate matters,PM）和挥发性有机物（volatile organic compounds,VOCs）等空气污染物不仅对畜禽场人畜健康造威胁,还会扩散到周围环境中形成大气污染。科学适用的空气污染物检测方法和技术是研究和控制畜禽场空气污染的前提。文章对国内外畜禽场的NH3、H2S、温室气体、PM以及恶臭等主要空气污染物的检测方法与技术进行了介绍与分析。以NH3、H2S为代表的畜禽场有害气体检测方法主要有化学分析法、半导体气体传感器检测法、光谱法、质谱法与气相色谱法,其中,湿化学法灵敏度高,成本低,可以准确获取气体浓度,但检测费时费力,且无法实时在线检测;气体检测管法成本较低,操作简单,但误差相对较大;电化学传感器法灵敏度较高,成本适中,可以连续检测气体浓度,但存在装置易老化、使用寿命较短等缺陷;光谱法、质谱法以及气相色谱法可快速准确检测气体,但检测仪器昂贵,使用成本较高,不适合生产性畜禽场的常规检测。文章主要介绍与分析了反刍动物肠道发酵、畜禽舍、粪污贮存与处理过程中温室气体CH4、CO2、N2O的检测方法和技术。畜牧业温室气体排放随时间、季节和采样点等不同而不断变化,实现畜牧业温室气体的精确监测较为困难,目前仍未有国际通用的检测方法与测量标准,畜牧业温室气体检测方法与技术及其标准研究亟待开展。文章从物理特征、化学特征及生物特征三个方面对畜禽场排放的颗粒物检测方法与技术进行了综述。畜禽场PM成分复杂,其吸附的NH3、恶臭化合物、微生物的影响有待评估,因此亟待完善PM的物理、化学和生物成分的检测方法与技术,以获取畜禽场PM的全面特征信息。文章对畜禽场的主要恶臭物质成分和恶臭感官的检测方法与技术进行了综述。相比气相色谱-质谱联用法,采用专业嗅辨人员对恶臭浓度进行嗅辨分析的方法成本更高,且主观性较强。但气相色谱-质谱联用技术无法仅凭借气体样品确定所有气态有机化合物,同时难以确定引起恶臭的化合物种类。因此结合气相色谱与动态嗅觉仪可更全面的分析恶臭样品指标。文章还对国内外畜禽场空气污染物（包含有害气体、温室气体、颗粒物以及恶臭物质）的主要检测方法与技术进行综述,以期为我国畜禽养殖业的空气污染物检测技术的研发与应用提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 NH3与H2S气体

- 1.1 化学分析法

- 1.1.1 电化学法

- 1.1.2 化学发光法和脉冲荧光法

- 1.1.3 气体探测管法

- 1.2 半导体气体传感器法

- 1.3 光谱法

- 1.4 质谱法

- 1.5 气相色谱法

- 2 温室气体

- 2.1 家畜肠道发酵温室气体

- 2.1.1 呼吸代谢箱法

- 2.1.2 六氟化硫示踪法

- 2.1.3 头罩法和面罩法

- 2.2 畜禽场温室气体

- 2.2.1 气相色谱法

- 2.2.2 开路激光法

- 2.2.3 光声光谱检测法

- 3 颗粒物

- 3.1 PM物理特征检测

- 3.1.1 PM浓度的检测

- 3.1.2 PM粒径分布检测

- 3.2 PM的化学特征检测

- 3.3 PM生物特征检测

- 4 恶臭物质

- 4.1 恶臭成分分析

- 4.2 恶臭感官分析

- 5 展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汪开英,吴捷刚,赵晓洋

关键词: 畜禽场,空气污染,检测,有害气体,颗粒物,恶臭物质

来源: 中国农业科学 2019年08期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 浙江大学农业生物环境工程研究所

基金: 十三五国家重点研发计划(2016YFD0500504)

分类号: X831

页码: 1458-1474

总页数: 17

文件大小: 1177K

下载量: 454

### 相关论文文献

- [1].畜禽场苍蝇的控制方法[J]. 养殖技术顾问 2010(02)

- [2].畜禽场空气污染对人畜健康的影响[J]. 中国畜牧杂志 2008(10)

- [3].水灾后规模畜禽场生产管理技术要点[J]. 湖北畜牧兽医 2016(08)

- [4].益生股份：将持续扩大规模，饲料禁抗对生产没有影响[J]. 家禽科学 2020(03)

- [5].畜禽场舍消毒经验谈[J]. 当代畜禽养殖业 2012(03)

- [6].规模一体化畜禽场环境影响评价要点与探讨[J]. 江西农业学报 2008(04)

- [7].畜禽场废弃物要分类处理[J]. 水禽世界 2013(06)

- [8].畜禽场废弃物要分类处理[J]. 农家顾问 2014(03)

- [9].畜禽场废弃物应分类处理[J]. 科学种养 2014(04)

- [10].畜禽场废弃物要分类处理[J]. 家禽科学 2014(02)

- [11].规模化畜禽场粪便的综合利用技术[J]. 当代畜牧 2015(32)

- [12].畜禽场舍及其土壤的消毒[J]. 养殖技术顾问 2010(04)

- [13].小规模畜禽冬季防寒及补救措施[J]. 畜牧业环境 2020(02)

- [14].上海市规模化畜禽场污染减排模式分析与应用[J]. 农业环境科学学报 2014(10)

- [15].畜禽场微生物除臭技术的研究进展[J]. 中国畜牧杂志 2019(01)

- [16].广西集约化畜禽场环境质量初探[J]. 广西畜牧兽医 2008(06)

- [17].北京市规模化畜禽养殖场粪便和污水监测及承载力估算[J]. 家畜生态学报 2018(04)

- [18].小型分散畜禽场粪污综合治理思路探讨——以武进区礼嘉-洛阳片区畜禽养殖业为例[J]. 农业环境与发展 2013(02)

- [19].畜禽场舍消毒经验谈[J]. 宁波农业科技 2009(01)

- [20].规模化畜禽场利用太阳能光伏发电的初步分析[J]. 农业工程技术(新能源产业) 2014(11)

- [21].畜禽场电动清扫车除尘系统的研究设计[J]. 湖北农机化 2018(09)

- [22].“十二五”规模化畜禽场污染减排难点分析及对策研究[J]. 上海环境科学 2014(01)

- [23].浅谈畜禽场的消毒工作[J]. 农家之友(理论版) 2009(02)

- [24].畜禽场空气悬浮颗粒物污染与其监控技术研究进展[J]. 农业机械学报 2017(06)

- [25].肉用畜禽场适度经营规模的确定[J]. 江西农业 2017(15)

- [26].关于畜禽场环境质量及卫生控制的标准(1)[J]. 肉类研究 2013(05)

- [27].畜牧兽医专业《畜禽场设计及畜禽舍环境调控》说课设计[J]. 延安职业技术学院学报 2016(01)

- [28].规模畜禽场臭气防治研究进展[J]. 安徽农业科学 2014(17)

- [29].规模化畜禽场污染治理档案构建与管理技术研究[J]. 上海环境科学 2017(05)

- [30].浙江省规模畜禽场臭气治理现状与对策[J]. 浙江畜牧兽医 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8eecf280bab3e235297287d6.html