# 一种方便运输安装的立式搅拌混料机论文和设计-史晓昂

### 全文摘要

一种方便运输安装的立式搅拌混料机，本实用新型涉及搅拌混合设备技术领域，可拆装支架由四个支腿构成，四个支腿呈矩形设置，可拆装支架下侧的左右两侧以及后侧均通过螺栓连接有下横梁，下横梁设于相邻两个的支腿之间，可拆装支架上侧的四侧均通过螺栓连接有上横梁，上横梁设于相邻两个的支腿的上侧；上横梁的下侧设有保持杆，保持杆之间通过螺栓首尾相连，保持杆通过螺栓连接于可拆装支架上；可拆装支架内设有柔性容器；可拆装支架的杆件之间通过螺栓连接，可以拆装，方便清理和维修；柔性容器可以收纳折叠，方便运输，可以在狭窄通道或不方便的空间内安装；而且搅拌机构设于整个设备的底部，方便后期故障维修。

### 主设计要求

1.一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：它包含可拆装支架(1)、下横梁(2)、上横梁(3)、保持杆(4)、柔性容器(5)、上悬挂套(5-1)、保持杆套(5-2)、管箍(6)、搅拌机构(7)；可拆装支架(1)由四个支腿(1-1)构成，四个支腿(1-1)呈矩形设置，可拆装支架(1)下侧的左右两侧以及后侧均通过螺栓连接有下横梁(2)，下横梁(2)设于相邻两个的支腿(1-1)之间，可拆装支架(1)上侧的四侧均通过螺栓连接有上横梁(3)，上横梁(3)设于相邻两个的支腿(1-1)的上侧；上横梁(3)的下侧设有保持杆(4)，保持杆(4)之间通过螺栓首尾相连，保持杆(4)通过螺栓连接于可拆装支架(1)上；可拆装支架(1)内设有柔性容器(5)，柔性容器(5)上侧的四侧均设有上悬挂套(5-1)，上悬挂套(5-1)套设于上横梁(3)的外侧，柔性容器(5)中部的四侧均设有保持杆套(5-2)，保持杆套(5-2)套设于保持杆(4)的外侧；柔性容器(5)下侧的一侧上开设有侧开口(5-3)，柔性容器(5)的底部设有接口(5-4)，柔性容器(5)底部的外侧套设有管箍(6)，管箍(6)设于接口(5-4)的上侧，管箍(6)两侧的夹片之间通过螺栓连接；接口(5-4)的下侧连接有搅拌机构(7)；搅拌机构(7)包含底座(8)、电机(9)、一号皮带轮(10)、皮带(11)、二号皮带轮(12)、提升螺杆(13)、筒体(14)、侧卸料管(15)、投料斗(16)、接料斗(17)；底座(8)的一侧固定有安装板(9-1)，电机(9)固定于安装板(9-1)上，电机(9)与外部电源连接，电机(9)的输出轴上过盈套设有一号皮带轮(10)；一号皮带轮(10)的外侧套设有皮带(11)，皮带(11)的尾端套设于二号皮带轮(12)的外侧，二号皮带轮(12)固定于提升螺杆(13)的下端，提升螺杆(13)设于底座(8)的上侧，提升螺杆(13)的下端插设且通过轴承旋接于底座(8)内；提升螺杆(13)的外侧套设有筒体(14)，提升螺杆(13)的上端通过轴承旋接于筒体(14)的顶端内，筒体(14)的一侧从上至下依次设有循环落料口(14-1)、循环进口(14-2)、投料开口(14-3)；筒体(14)中部的一侧连接有侧卸料管(15)，侧卸料管(15)穿过侧开口(5-3)后，设于柔性容器(5)的外侧，侧卸料管(15)的尾端连接有开关闸刀(15-1)；投料开口(14-3)的外侧设有投料斗(16)，循环进口(14-2)的外侧设有接料斗(17)，投料斗(16)、接料斗(17)均固定于筒体(14)的外侧，接料斗(17)的上端与接口(5-4)连接，且接料斗(17)的上端夹设于管箍(6)与柔性容器(5)之内；接料斗(17)的一侧设有落料检测口(17-1)，落料检测口(17-1)设于投料斗(16)的上侧，落料检测口(17-1)上连接有阀门(17-1-1)。

### 设计方案

1.一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：它包含可拆装支架(1)、下横梁(2)、上横梁(3)、保持杆(4)、柔性容器(5)、上悬挂套(5-1)、保持杆套(5-2)、管箍(6)、搅拌机构(7)；可拆装支架(1)由四个支腿(1-1)构成，四个支腿(1-1)呈矩形设置，可拆装支架(1)下侧的左右两侧以及后侧均通过螺栓连接有下横梁(2)，下横梁(2)设于相邻两个的支腿(1-1)之间，可拆装支架(1)上侧的四侧均通过螺栓连接有上横梁(3)，上横梁(3)设于相邻两个的支腿(1-1)的上侧；上横梁(3)的下侧设有保持杆(4)，保持杆(4)之间通过螺栓首尾相连，保持杆(4)通过螺栓连接于可拆装支架(1)上；可拆装支架(1)内设有柔性容器(5)，柔性容器(5)上侧的四侧均设有上悬挂套(5-1)，上悬挂套(5-1)套设于上横梁(3)的外侧，柔性容器(5)中部的四侧均设有保持杆套(5-2)，保持杆套(5-2)套设于保持杆(4)的外侧；柔性容器(5)下侧的一侧上开设有侧开口(5-3)，柔性容器(5)的底部设有接口(5-4)，柔性容器(5)底部的外侧套设有管箍(6)，管箍(6)设于接口(5-4)的上侧，管箍(6)两侧的夹片之间通过螺栓连接；接口(5-4)的下侧连接有搅拌机构(7)；

搅拌机构(7)包含底座(8)、电机(9)、一号皮带轮(10)、皮带(11)、二号皮带轮(12)、提升螺杆(13)、筒体(14)、侧卸料管(15)、投料斗(16)、接料斗(17)；底座(8)的一侧固定有安装板(9-1)，电机(9)固定于安装板(9-1)上，电机(9)与外部电源连接，电机(9)的输出轴上过盈套设有一号皮带轮(10)；一号皮带轮(10)的外侧套设有皮带(11)，皮带(11)的尾端套设于二号皮带轮(12)的外侧，二号皮带轮(12)固定于提升螺杆(13)的下端，提升螺杆(13)设于底座(8)的上侧，提升螺杆(13)的下端插设且通过轴承旋接于底座(8)内；提升螺杆(13)的外侧套设有筒体(14)，提升螺杆(13)的上端通过轴承旋接于筒体(14)的顶端内，筒体(14)的一侧从上至下依次设有循环落料口(14-1)、循环进口(14-2)、投料开口(14-3)；筒体(14)中部的一侧连接有侧卸料管(15)，侧卸料管(15)穿过侧开口(5-3)后，设于柔性容器(5)的外侧，侧卸料管(15)的尾端连接有开关闸刀(15-1)；投料开口(14-3)的外侧设有投料斗(16)，循环进口(14-2)的外侧设有接料斗(17)，投料斗(16)、接料斗(17)均固定于筒体(14)的外侧，接料斗(17)的上端与接口(5-4)连接，且接料斗(17)的上端夹设于管箍(6)与柔性容器(5)之内；接料斗(17)的一侧设有落料检测口(17-1)，落料检测口(17-1)设于投料斗(16)的上侧，落料检测口(17-1)上连接有阀门(17-1-1)。

2.根据权利要求1所述的一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：所述的柔性容器(5)为柔性织物容器。

3.根据权利要求1所述的一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：所述的底座(8)的底部插设且旋接有数个调节地脚(18)，调节地脚(18)的上端旋接有螺母(19)，螺母(19)设于底座(8)的上侧。

4.根据权利要求1所述的一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：所述的皮带(11)的外侧设有皮带罩(20)，皮带罩(20)固定于底座(8)的下侧。

5.根据权利要求1所述的一种方便运输安装的立式搅拌混料机，其特征在于：所述的支腿(1-1)的底部固定有垫片(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及搅拌混合设备技术领域，具体涉及一种方便运输安装的立式搅拌混料机。

背景技术

在散装材料加工过程中,立式搅拌混料机是广泛使用的混和加工设备，但是现有的立式搅拌混料机的体积较大，特别是大于2吨的容器，不方便运输；现有的立式搅拌混料机是由金属件相互焊接固定形成的，不需要的时候不可拆装，占地方，在通道狭窄的地方或空间不方便的地方也不能安装，而且不方便清理和维修，亟待改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单，设计合理、使用方便的方便运输安装的立式搅拌混料机，可拆装支架的杆件之间通过螺栓连接，可以拆装，方便清理和维修；柔性容器可以收纳折叠，方便运输，可以在狭窄通道或不方便的空间内安装；而且搅拌机构设于整个设备的底部，方便后期故障维修。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：它包含可拆装支架、下横梁、上横梁、保持杆、柔性容器、上悬挂套、保持杆套、管箍、搅拌机构；可拆装支架由四个支腿构成，四个支腿呈矩形设置，可拆装支架下侧的左右两侧以及后侧均通过螺栓连接有下横梁，下横梁设于相邻两个的支腿之间，可拆装支架上侧的四侧均通过螺栓连接有上横梁，上横梁设于相邻两个的支腿的上侧；上横梁的下侧设有保持杆，保持杆之间通过螺栓首尾相连，保持杆通过螺栓连接于可拆装支架上；可拆装支架内设有柔性容器，柔性容器上侧的四侧均设有上悬挂套，上悬挂套套设于上横梁的外侧，柔性容器中部的四侧均设有保持杆套，保持杆套套设于保持杆的外侧；柔性容器下侧的一侧上开设有侧开口，柔性容器的底部设有接口，柔性容器底部的外侧套设有管箍，管箍设于接口的上侧，管箍两侧的夹片之间通过螺栓连接；接口的下侧连接有搅拌机构；

搅拌机构包含底座、电机、一号皮带轮、皮带、二号皮带轮、提升螺杆、筒体、侧卸料管、投料斗、接料斗；底座的一侧固定有安装板，电机固定于安装板上，电机与外部电源连接，电机的输出轴上过盈套设有一号皮带轮；一号皮带轮的外侧套设有皮带，皮带的尾端套设于二号皮带轮的外侧，二号皮带轮固定于提升螺杆的下端，提升螺杆设于底座的上侧，提升螺杆的下端插设且通过轴承旋接于底座内；提升螺杆的外侧套设有筒体，提升螺杆的上端通过轴承旋接于筒体的顶端内，筒体的一侧从上至下依次设有循环落料口、循环进口、投料开口；筒体中部的一侧连接有侧卸料管，侧卸料管穿过侧开口后，设于柔性容器的外侧，侧卸料管的尾端连接有开关闸刀；投料开口的外侧设有投料斗，循环进口的外侧设有接料斗，投料斗、接料斗均固定于筒体的外侧，接料斗的上端与接口连接，且接料斗的上端夹设于管箍与柔性容器之内；接料斗的一侧设有落料检测口，落料检测口设于投料斗的上侧，落料检测口上连接有阀门。

进一步地，所述的柔性容器为柔性织物容器。

进一步地，所述的底座的底部插设且旋接有数个调节地脚，调节地脚的上端旋接有螺母，螺母设于底座的上侧。

进一步地，所述的皮带的外侧设有皮带罩，皮带罩固定于底座的下侧。

进一步地，所述的支腿的底部固定有垫片。

采用上述结构后，本实用新型有益效果为：本实用新型所述的一种方便运输安装的立式搅拌混料机，可拆装支架的杆件之间通过螺栓连接，可以拆装，方便清理和维修；柔性容器可以收纳折叠，方便运输，可以在狭窄通道或不方便的空间内安装；而且搅拌机构设于整个设备的底部，方便后期故障维修，本实用新型具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型中可拆装支架、柔性容器的连接结构示意图。

图3是本实用新型中搅拌机构的示意图。

附图标记说明：

可拆装支架1、支腿1-1、下横梁2、上横梁3、保持杆4、柔性容器5、上悬挂套5-1、保持杆套5-2、侧开口5-3、接口5-4、管箍6、搅拌机构7、底座8、电机9、安装板9-1、一号皮带轮10、皮带11、二号皮带轮12、提升螺杆13、筒体14、循环落料口14-1、循环进口14-2、投料开口14-3、侧卸料管15、开关闸刀15-1、投料斗16、接料斗17、落料检测口17-1、阀门17-1-1、调节地脚18、螺母19、皮带罩20、垫片21。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

参看如图1至图3所示，本具体实施方式所采用的技术手段如下：它包含可拆装支架1、下横梁2、上横梁3、保持杆4、柔性容器5、上悬挂套5-1、保持杆套5-2、管箍6、搅拌机构7；可拆装支架1由四个支腿1-1构成，四个支腿1-1呈矩形设置，可拆装支架1下侧的左右两侧以及后侧均通过螺栓连接有下横梁2，下横梁2设于相邻两个的支腿1-1之间，可拆装支架1上侧的四侧均通过螺栓连接有上横梁3，上横梁3设于相邻两个的支腿1-1的上侧；上横梁3的下侧设有保持杆4，保持杆4之间通过螺栓首尾相连，保持杆通过螺栓连接于可拆装支架1上，通过螺栓连接，可以拆装，方便清理和维修；可拆装支架1内设有柔性容器5，柔性容器5可以收纳折叠，方便运输，柔性容器5上侧的四侧均设有上悬挂套5-1，上悬挂套5-1套设于上横梁3的外侧，柔性容器5中部的四侧均缝制有保持杆套5-2，保持杆套5-2套设于保持杆4的外侧；柔性容器5下侧的一侧上一体成型有侧开口5-3，柔性容器5的底部一体成型有接口5-4，柔性容器5底部的外侧套设有管箍6，管箍6设于接口5-4的上侧，管箍6两侧的夹片之间通过螺栓连接，方便调节管箍6的松紧度；接口5-4的下侧连接有搅拌机构7；

搅拌机构7包含底座8、电机9、一号皮带轮10、皮带11、二号皮带轮12、提升螺杆13、筒体14、侧卸料管15、投料斗16、接料斗17；底座8的一侧通过螺栓固定有安装板9-1，电机9通过螺栓固定于安装板9-1上，电机9与外部电源连接，电机9的输出轴上过盈套设有一号皮带轮10；一号皮带轮10的外侧套设有皮带11，皮带11的尾端套设于二号皮带轮12的外侧，二号皮带轮12焊接固定于提升螺杆13的下端，提升螺杆13设于底座8的上侧，提升螺杆13的下端插设且通过轴承旋接于底座8内；提升螺杆13的外侧套设有筒体14，提升螺杆13的上端通过轴承旋接于筒体14的顶端内，筒体14的一侧一体成型且从上至下依次设有循环落料口14-1、循环进口14-2、投料开口14-3；筒体14中部的一侧一体成型有侧卸料管15，侧卸料管15穿过侧开口5-3后，设于柔性容器5的外侧，侧卸料管15的尾端连接有开关闸刀15-1，可以控制侧卸料管15的开关；投料开口14-3的外侧设有投料斗16，循环进口14-2的外侧设有接料斗17，投料斗16、接料斗17均焊接固定于筒体14的外侧，接料斗17的上端与接口5-4连接，且接料斗17的上端夹设于管箍6与柔性容器5之内；接料斗17的一侧一体成型有落料检测口17-1，落料检测口17-1设于投料斗16的上侧，落料检测口17-1上连接有阀门17-1-1。

进一步地，所述的柔性容器5为高性能柔性织物制成的容器，方便收纳折叠。

进一步地，所述的底座8的底部插设且通过螺纹旋接有三个调节地脚18，调节地脚18的上端通过螺纹旋接有螺母19，螺母19设于底座8的上侧，可以调节底座8的水平。

进一步地，所述的皮带11的外侧设有皮带罩20，皮带罩20焊接固定于底座8的下侧。

进一步地，所述的支腿1-1的底部焊接固定有垫片21，防止支腿1-1磨损。

本具体实施方式的工作原理是：运输时，柔性容器5可以如同衣服一样折叠起来，空间占用达到最小，可拆装支架1、上横梁3、下横梁2、保持杆4也是拆散状态，方便运输；安装时，先把可拆装支架1与下横梁2之间用螺栓连接，上横梁3穿过上悬挂套5-1后通过螺栓连接于相邻两个支腿1-1之间，保持杆4穿过保持杆套5-2后通过螺栓连接于可拆装支架1上，将搅拌机构7通过管箍6连接于柔性容器5的底部；工作的时候，先在投料斗16内投入一种或多种需混合的物料，在电机9的带动下，一号皮带轮10通过皮带11带动二号皮带轮12旋转，二号皮带轮12带动提升螺杆13旋转，从投料开口14-3吃入物料，提升至循环落料口14-1，物料落入柔性容器5内，从柔性容器5底部落入接料斗17内，此时物料和需混合的物料均从循环进口14-2进入提升螺杆13内，再提升落至柔性容器5内，再从柔性容器5落入接料斗17内，形成提升-下落-又提升的混和循环，物料可以得到均匀混合。

采用上述部件后，本具体实施方式的有益效果为：

1、支腿1-1、下横梁2、上横梁3、保持杆4之间均通过螺栓连接，可以拆装，方便清理和维修；

2、柔性容器5可以收纳折叠，方便运输，可以在狭窄通道或不方便的空间内安装；

3、搅拌机构7设于柔性容器5的底部，可以脱开，方便后期故障维修。

以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001639.X

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209476036U

授权时间:20191011

主分类号:B01F 5/10

专利分类号:B01F5/10;B01F7/18;B01F15/00;B01F7/24

范畴分类:23A;

申请人:苏州瑞倍成机械设备有限公司

第一申请人:苏州瑞倍成机械设备有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市苏州工业园区金胜路18号

发明人:史晓昂

第一发明人:史晓昂

当前权利人:苏州瑞倍成机械设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8eedc5a3f62f4990d2f21bf8.html