# 一种便于清洁的切面机论文和设计-傅文鑫

### 全文摘要

本实用新型涉及切面机技术领域，且公开了一种便于清洁的切面机，包括外架，所述外架的顶部固定安装有进料斗，所述外架的正面开设有加工口，所述外架的的内壁背侧活动安装有传送板，所述加工口的内壁底部活动安装有第一切轴。该便于清洁的切面机，通过设置推板，在切面机工作的时候，可以通过转动转轮，使转轮带动转杆转动，转杆在转动的同时带动推板转动，推板在转动的时候会将面片地点点的推向第一切轴与第二切轴，将面片快速的推向切面机加工装置，使面片不会停留太久，提高切面机的工作效率的同时，减少了面片以为停留过久而粘连在切面机内部的情况，使得切面机清洗起来更加方便。

### 主设计要求

1.一种便于清洁的切面机，包括外架(1)，其特征在于：所述外架(1)的顶部固定安装有进料斗(2)，所述外架(1)的正面开设有加工口(3)，所述外架(1)的内壁背侧活动安装有传送板(4)，所述加工口(3)的内壁底部活动安装有第一切轴(5)，所述加工口(3)的内壁底部且位于第一切轴(5)的后方活动安装有第二切轴(6)，所述外架(1)的右侧插接有转轮(7)，所述外架(1)的内部且位于转轮(7)的左侧固定安装有推板(8)，所述外架(1)的底部且位于加工口(3)的下方固定安装有存放盘(9)，所述外架(1)的底部固定安装有电机(10)，所述外架(1)的正面且位于加工口(3)的左右两侧均开设有凹槽(11)，所述外架(1)的左侧固定安装有保护罩(12)，所述保护罩(12)的内部且位于第一切轴(5)的左侧活动安装有第一转轴(13)，所述保护罩(12)的内部且位于第一转轴(13)的后方活动安装有第二转轴(14)，所述外架(1)的内壁右侧且位于第一切轴(5)的右侧活动安装有第一卡接板(15)，所述外架(1)的内壁且位于第一卡接板(15)的后方活动安装有第二卡接板(16)，所述第一切轴(5)的左右两侧均固定安装有第一卡板(17)，所述第二切轴(6)的左右两侧均固定安装有第二卡板(18)，所述第一切轴(5)与第二切轴(6)的外侧固定安装有切刀(19)，所述外架(1)的内壁左侧活动安装有一端与第一卡板(17)相背侧固定连接另一端与第一转轴(13)右侧固定连接的第一转板(20)，所述第一转板(20)的后方活动安装有一端与第二卡板(18)相背侧固定连接另一端与第二转轴(14)右侧固定连接的第二转板(21)，所述转轮(7)的左侧固定安装有转杆(22)，所述推板(8)固定安装于转杆(22)上。

### 设计方案

1.一种便于清洁的切面机，包括外架(1)，其特征在于：所述外架(1)的顶部固定安装有进料斗(2)，所述外架(1)的正面开设有加工口(3)，所述外架(1)的内壁背侧活动安装有传送板(4)，所述加工口(3)的内壁底部活动安装有第一切轴(5)，所述加工口(3)的内壁底部且位于第一切轴(5)的后方活动安装有第二切轴(6)，所述外架(1)的右侧插接有转轮(7)，所述外架(1)的内部且位于转轮(7)的左侧固定安装有推板(8)，所述外架(1)的底部且位于加工口(3)的下方固定安装有存放盘(9)，所述外架(1)的底部固定安装有电机(10)，所述外架(1)的正面且位于加工口(3)的左右两侧均开设有凹槽(11)，所述外架(1)的左侧固定安装有保护罩(12)，所述保护罩(12)的内部且位于第一切轴(5)的左侧活动安装有第一转轴(13)，所述保护罩(12)的内部且位于第一转轴(13)的后方活动安装有第二转轴(14)，所述外架(1)的内壁右侧且位于第一切轴(5)的右侧活动安装有第一卡接板(15)，所述外架(1)的内壁且位于第一卡接板(15)的后方活动安装有第二卡接板(16)，所述第一切轴(5)的左右两侧均固定安装有第一卡板(17)，所述第二切轴(6)的左右两侧均固定安装有第二卡板(18)，所述第一切轴(5)与第二切轴(6)的外侧固定安装有切刀(19)，所述外架(1)的内壁左侧活动安装有一端与第一卡板(17)相背侧固定连接另一端与第一转轴(13)右侧固定连接的第一转板(20)，所述第一转板(20)的后方活动安装有一端与第二卡板(18)相背侧固定连接另一端与第二转轴(14)右侧固定连接的第二转板(21)，所述转轮(7)的左侧固定安装有转杆(22)，所述推板(8)固定安装于转杆(22)上。

2.根据权利要求1所述的一种便于清洁的切面机，其特征在于：所述外架(1)的底部固定安装有稳定底座，且稳定底座的底部固定安装有稳定脚。

3.根据权利要求1所述的一种便于清洁的切面机，其特征在于：所述进料斗(2)的正面固定安装有防护栏，所述加工口(3)的宽度与存放盘(9) 宽度相同。

4.根据权利要求1所述的一种便于清洁的切面机，其特征在于：所述第一切轴(5)与第二切轴(6)位于凹槽(11)内，所述第一切轴(5)的直径与第二切轴(6)的直径相同。

5.根据权利要求1所述的一种便于清洁的切面机，其特征在于：所述第一卡板(17)卡接于第一卡接板(15)和第一转板(20)内，所述第二卡板(18)卡接于第二卡接板(16)和第二转板(21)内。

6.根据权利要求1所述的一种便于清洁的切面机，其特征在于：所述第一转板(20)与第二转板(21)的左侧贯穿外架(1)的左侧壁，所述推板(8)的数量不少于三个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及切面机技术领域，具体为一种便于清洁的切面机。

背景技术

切面机是将面粉经过面辊相对转动搅拌形成必要的韧度和湿度挤压成面片的设备，切面机便于操作，安全卫生，传动平稳，传动动力准确高效，还有噪声音小、无震动、性能优越等特点，可配套小型烘干设备。

目前市场上的切面机能够快速完成切面效果，但是传统的切面机在使用工程中对面片推动效果差，从而导致面片粘连在切面机上，清洗起来比较麻烦，同时面辊不易拆卸，清洗难度大，故而提出一种便于清洁的切面机。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便于清洁的切面机，具备便于清洁等优点，解决了传统的切面机在使用工程中对面片推动效果差，从而导致面片粘连在切面机上，清洗起来比较麻烦，同时面辊不易拆卸，清洗难度大的问题。

(二)技术方案

为实现上述便于清洁的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于清洁的切面机，包括外架，所述外架的顶部固定安装有进料斗，所述外架的正面开设有加工口，所述外架的的内壁背侧活动安装有传送板，所述加工口的内壁底部活动安装有第一切轴，所述加工口的内壁底部且位于第一切轴的后方活动安装有第二切轴，所述外架的右侧插接有转轮，所述外架的内部且位于转轮的左侧固定安装有推板，所述外架的底部且位于加工口的下方固定安装有存放盘，所述外架的底部固定安装有电机，所述外架的正面且位于加工口的左右两侧均开设有凹槽，所述外架的左侧固定安装有保护罩，所述保护罩的内部且位于第一切轴的左侧活动安装有第一转轴，所述保护罩的内部且位于第一转轴的后方活动安装有第二转轴，所述外架的内壁右侧且位于第一切轴的右侧活动安装有第一卡接板，所述外架的内壁且位于第一卡接板的后方活动安装有第二卡接板，所述第一切轴的左右两侧均固定安装有第一卡板，所述第二切轴的左右两侧均固定安装有第二卡板，所述第一切轴与第二切轴的外侧固定安装有切刀，所述外架的内壁左侧活动安装有一端与第一卡板相背侧固定连接另一端与第一转轴右侧固定连接的第一转板，所述第一转板的后方活动安装有一端与第二卡板相背侧固定连接另一端与第二转轴右侧固定连接的第二转板，所述转轮的左侧固定安装有转杆，所述推板固定安装于转杆上。

优选的，所述外架的底部固定安装有稳定底座，且稳定底座的底部固定安装有稳定脚。

优选的，所述进料斗的正面固定安装有防护栏，所述加工口的宽度与存放盘宽度相同。

优选的，所述第一切轴与第二切轴位于凹槽内，所述第一切轴的直径与第二切轴的直径相同。

优选的，所述第一卡板卡接于第一卡接板和第一转板内，所述第二卡板卡接于第二卡接板和第二转板内。

优选的，所述第一转板与第二转板的左侧贯穿外架的左侧壁，所述推板的数量不少于三个。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种便于清洁的切面机，具备以下有益效果：

该便于清洁的切面机，通过设置推板，在切面机工作的时候，可以通过转动转轮，使转轮带动转杆转动，转杆在转动的同时带动推板转动，推板在转动的时候会将面片地点点的推向第一切轴与第二切轴，将面片快速的推向切面机加工装置，使面片不会停留太久，提高切面机的工作效率的同时，减少了面片以为停留过久而粘连在切面机内部的情况，使得切面机清洗起来更加方便，同时通过设置第一卡板与第二卡板，将第一切轴与第二切轴的右侧卡接于第一卡板与第二卡板内，将将第一切轴与第二切轴的左侧卡接于第一转板与第二转板内，在拆卸时只需要向外侧分别拉出第一切与第二切轴，从而达到方便拆卸的功能，在需要清洗切面机的时候可以快速拆卸掉第一切轴与第二切轴，使残留在它们上面的面屑能够及时清理。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型A处结构放大图；

图3为本实用新型B处结构放大图；

图4为本实用新型推板结构示意图。

图中：1外架、2进料斗、3加工口、4传送板、5第一切轴、6第二切轴、7转轮、8推板、9存放盘、10电机、11凹槽、12保护罩、13第一转轴、14第二转轴、15第一卡接板、16第二卡接板、17第一卡板、18第二卡板、19切刀、20第一转板、21第二转板、22转杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种便于清洁的切面机，包括外架1，外架1的顶部固定安装有进料斗2，外架1的底部固定安装有稳定底座，且稳定底座的底部固定安装有稳定脚，外架1的正面开设有加工口3，外架1的的内壁背侧活动安装有传送板4，加工口3的内壁底部活动安装有第一切轴5，加工口3的内壁底部且位于第一切轴5的后方活动安装有第二切轴6，外架1的右侧插接有转轮7，外架1的内部且位于转轮7的左侧固定安装有推板8，外架1的底部且位于加工口3的下方固定安装有存放盘9，，进料斗2的正面固定安装有防护栏，加工口3的宽度与存放盘9宽度相同，外架1的底部固定安装有电机10，电机10的型号为XDZYC-110\/11，外架1的正面且位于加工口3的左右两侧均开设有凹槽11，第一切轴5与第二切轴6位于凹槽11内，第一切轴5的直径与第二切轴6的直径相同，外架1的左侧固定安装有保护罩12，保护罩12的内部且位于第一切轴5的左侧活动安装有第一转轴13，保护罩12的内部且位于第一转轴13的后方活动安装有第二转轴14，外架1的内壁右侧且位于第一切轴5的右侧活动安装有第一卡接板15，外架1的内壁且位于第一卡接板15的后方活动安装有第二卡接板16，第一切轴5的左右两侧均固定安装有第一卡板17，第二切轴6的左右两侧均固定安装有第二卡板18，第一切轴5与第二切轴6的外侧固定安装有切刀19，外架1的内壁左侧活动安装有一端与第一卡板17相背侧固定连接另一端与第一转轴13右侧固定连接的第一转板20，第一转板20的后方活动安装有一端与第二卡板18相背侧固定连接另一端与第二转轴14右侧固定连接的第二转板21，第一卡板17卡接于第一卡接板15和第一转板20内，第二卡板18卡接于第二卡接板16和第二转板21内，第一转板20与第二转板21的左侧贯穿外架1的左侧壁，推板8的数量不少于三个转轮7的左侧固定安装有转杆22，推板8固定安装于转杆22上，在切面机工作的时候，可以通过转动转轮7，使转轮7带动转杆22转动，转杆22在转动的同时带动推板8转动，推板8在转动的时候会将面片地点点的推向第一切轴5与第二切轴6，将面片快速的推向切面机加工装置，使面片不会停留太久，提高切面机的工作效率的同时，减少了面片以为停留过久而粘连在切面机内部的情况，使得切面机清洗起来更加方便，同时通过设置第一卡板17与第二卡板18，将第一切轴5与第二切轴6的右侧卡接于第一卡板17与第二卡板18内，将将第一切轴5与第二切轴6的左侧卡接于第一转板20与第二转板21内，在拆卸时只需要向外侧分别拉出第一切6与第二切轴6，从而达到方便拆卸的功能，在需要清洗切面机的时候可以快速拆卸掉第一切轴5与第二切轴6，使残留在它们上面的面屑能够及时清理。

综上所述，该便于清洁的切面机，通过设置推板8，在切面机工作的时候，可以通过转动转轮7，使转轮7带动转杆22转动，转杆22在转动的同时带动推板8转动，推板8在转动的时候会将面片地点点的推向第一切轴5与第二切轴6，将面片快速的推向切面机加工装置，使面片不会停留太久，提高切面机的工作效率的同时，减少了面片以为停留过久而粘连在切面机内部的情况，使得切面机清洗起来更加方便，同时通过设置第一卡板17与第二卡板18，将第一切轴5与第二切轴6的右侧卡接于第一卡板17与第二卡板18内，将将第一切轴5与第二切轴6的左侧卡接于第一转板20与第二转板21内，在拆卸时只需要向外侧分别拉出第一切6与第二切轴6，从而达到方便拆卸的功能，在需要清洗切面机的时候可以快速拆卸掉第一切轴5与第二切轴6，使残留在它们上面的面屑能够及时清理。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920107288.0

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209546739U

授权时间:20191029

主分类号:A21C 11/24

专利分类号:A21C11/24;A21C9/08

范畴分类:11D;

申请人:福建耘福食品有限公司

第一申请人:福建耘福食品有限公司

申请人地址:364000 福建省龙岩市新罗区龙岩大道276号（商务运营中心）龙工大厦14层1405

发明人:傅文鑫;林妙丽;王伯伍

第一发明人:傅文鑫

当前权利人:福建耘福食品有限公司

代理人:曾焕新

代理机构:35203

代理机构编号:厦门市新华专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f2790225f3e4a8b2bf465b4.html