# 鸟类活动引起的输电线路故障分析及其防治措施

### 论文摘要

据统计,鸟类活动引起的输电线路故障(简称鸟害故障)仅次于雷害和外力破坏,已经上升到输电线路故障总数的第三位。鸟类对输电线路危害的主要形式为鸟类飞行、鸟类筑巢和鸟粪引起闪络故障等。分析鸟害故障发生的地点、季节特征,鸟粪闪络时间特征及放电形式,以及输电线路电压等级、导线排列方式、杆塔类型、绝缘子类型与鸟害故障的关系。提出了安装防鸟刺、醒目标志、电子驱鸟装置、防鸟盒、防鸟挡板、硅橡胶伞裙、硅橡胶绝缘护套等预防鸟害故障的措施。最后指出,防鸟害以110 kV和220 kV输电线路为主,直线塔比其他类型输电塔更容易发生鸟害故障,安装硅橡胶绝缘护套可以从根本上解决输电线路的鸟害问题且不受地域限制。

### 论文目录

- 1 问题的提出

- 2 鸟类对输电线路危害的主要形式

- 2.1 鸟类飞行

- 2.2 鸟类筑巢

- 2.3 鸟粪引起闪络故障

- 3 鸟害故障的特点

- 3.1 鸟害故障发生的地点特征

- 3.2 鸟害故障发生的季节特征

- 3.3 鸟粪闪络的时间特征

- 3.4 鸟粪闪络放电形式

- 3.5 鸟害故障点不易查找

- 3.6 电压等级特征

- 3.7 输电线路上导线排列方式与鸟害故障的关系

- 3.8 杆塔类型与鸟害故障的关系

- 3.9 绝缘子类型与鸟害故障的关系

- 4 预防鸟害故障的措施

- 4.1 安装防鸟刺

- 4.2 安装醒目标志

- 4.3 安装电子驱鸟装置

- 4.4 安装防鸟盒

- 4.5 安装防鸟挡板

- 4.6 安装硅橡胶伞裙

- 4.7 安装硅橡胶绝缘护套

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 庄建煌

关键词: 输配电,安全性,故障

来源: 电世界 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司

分类号: TM75

页码: 1-7

总页数: 7

文件大小: 2214K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].电网输电线路故障原因与对策分析[J]. 集成电路应用 2020(04)

- [2].关于500kV输电线路故障定位与故障综合研究[J]. 电子测试 2020(09)

- [3].基于频域匹配的输电线路故障定位算法[J]. 自动化技术与应用 2020(10)

- [4].输电线路故障的处理方法研究[J]. 电子技术与软件工程 2019(02)

- [5].500k V输电线路故障定位研究[J]. 科技风 2019(32)

- [6].输电线路故障类型辨识研究[J]. 电工技术 2019(19)

- [7].电力系统输电线路故障分析及防范措施探述[J]. 科技创新与应用 2016(36)

- [8].浅析输电线路故障区域定位技术的应用[J]. 山东工业技术 2016(23)

- [9].输电线路故障原因记录装置探讨[J]. 贵州电力技术 2017(02)

- [10].架空输电线路故障的查找分析[J]. 通讯世界 2017(16)

- [11].220KV及以上输电线路故障统计分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(11)

- [12].简述电网输电线路故障原因分析与分布[J]. 科技创新导报 2017(18)

- [13].输电线路故障查找浅析[J]. 黑龙江科技信息 2015(36)

- [14].输电线路故障行波分析与测距探讨[J]. 科技展望 2016(10)

- [15].输电线路故障分析技术发展综述[J]. 电工文摘 2016(02)

- [16].基于GPRS技术的输电线路故障管理系统设计的研究[J]. 电子制作 2016(15)

- [17].35kV输电线路故障快速查找方法研究与实践[J]. 广西电业 2016(09)

- [18].输电线路故障查找浅析[J]. 科技与创新 2014(18)

- [19].输电线路故障查找浅析[J]. 中国新技术新产品 2014(23)

- [20].基于红外图像的输电线路故障识别[J]. 电测与仪表 2019(24)

- [21].配电网输电线路故障定位的快速提取方法[J]. 计算技术与自动化 2019(04)

- [22].线缆混合输电线路故障区段判别用光学电流互感器[J]. 电工电气 2020(06)

- [23].研制输电线路故障定位监测系统[J]. 内蒙古科技与经济 2016(24)

- [24].一种面向风险评估的输电线路故障概率模型[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [25].基于大数据的输电线路故障预警模型设计[J]. 南方电网技术 2017(04)

- [26].基于变分模态分解和排列熵的输电线路故障诊断[J]. 电子测量与仪器学报 2017(07)

- [27].基于磁探测技术的输电线路故障定位系统研究[J]. 通信电源技术 2017(04)

- [28].简析输电线路故障的查找[J]. 科技致富向导 2013(21)

- [29].浅谈如何降低输电线路故障率[J]. 电子制作 2014(05)

- [30].输电线路故障排除技术的研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f50ced386c8dc58e890a677.html